Том I. Обосновывающая часть проекта

Содержание

Состав проекта	4

1. Общая часть	6

1.1. Введение	6

1.2. Положение Медовского сельского поселения в системе расселения Богучарского муниципального района Воронежской области	12

1.3. Исторические особенности развития территории сельского поселения	13

2. Анализ современного состояния	15

2.1. Комплексная природно-экологическая оценка	15

2.1.1. Природные условия и ресурсы	15

2.1.2. Основные экологические проблемы	24

2.1.3. Границы зон с особыми условиями использования территории (Планировочные ограничения)	25

2.2. Историко-культурные ограничения	28

2.3. Архитектурно-градостроительный потенциал	30

2.3.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории	30

2.4. Социально-экономические параметры развития	32

2.4.1. Общая характеристика экономического потенциала	32

2.4.2. Динамика численности населения, возрастная структура, занятость населения	33

2.4.3. Структура занятости	35

2.4.4. Состояние и структура жилого фонда	36

2.4.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание	37

2.4.6. Финансово-бюджетная обеспеченность	39

2.5. Транспортная инфраструктура	39

2.5.1. Внешний транспорт	39

2.5.2. Улично-дорожная сеть и транспорт	41

2.6. Инженерная инфраструктура	45

2.6.1. Электроснабжение	45

2.6.2. Теплоснабжение	46

2.6.3. Газоснабжение	46

2.6.4. Связь	47

2.6.5. Водоснабжение	47

2.6.6. Водоотведение	48

2.6.7. Отходы производства и потребления	49

3. Проектные предложения по территориальному планированию Медовского сельского поселения	49

3.1. Архитектурно-градостроительный потенциал	49

3.1.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура	49

3.2. Охрана памятников истории и культуры	52

3.3. Социально-экономические параметры развития сельского поселения	53

3.3.1. Развитие и совершенствование экономической базы	53

3.3.2. Прогноз численности населения	60

3.3.3. Изменение структуры занятости	61

3.3.4. Прогноз объёмов и структура нового жилищного строительства	64

3.3.5. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	67

3.3.6. Предложения по установлению границ населенных пунктов	71

3.3.7. Проектное использование территории	73

3.4. Развитие транспортной инфраструктуры	79

3.4.1. Внешний транспорт	79

3.4.2. Улично-дорожная сеть и транспорт	80

3.5. Инженерная инфраструктура	82

3.5.1. Электроснабжение	83

3.5.2. Теплоснабжение	89

3.5.3. Газоснабжение	93

3.5.4. Связь	100

3.5.5. Водоснабжение	101

3.5.6. Водоотведение	107

3.5.7. Отходы производства и потребления	110

3.6. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории	111

3.7. Экологическое обоснование проектных решений	112

3.8. Предложения по формированию строительных программ	114

4. Основные технико-экономические показатели	118

5. Графические материалы	124

5.1. Схема положения поселения в структуре Богучарского  муниципального района Воронежской области	125

5.2. Схема современного использования территории поселения с отображением земель различных категорий	126

5.3. Схема ограничений. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории.	127

5.4. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений)	128

5.5. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	129

6. Приложения	130

6.1. Задание на подготовку проекта	131

6.2. Свидетельство о допуске к работам №П-044-011.1 от 14.04.2010 г.	135

# Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Кол-во листов (экз.) | Гриф секрет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 1. | Схема положения поселения в структуре Богучарского района Воронежской области | 1:50000 | 496/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 2. | Схема современного использования территории поселения с отображением земель различных категорий | 1:10000 | 497/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 3. | Схема ограничений. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории | 1:25000 | 498/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 4. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений) | 1:25000 | 499/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 5. | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000, 1:10000 | 500/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 6. | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | 1:25000 | 502/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 7. | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (основной чертеж) | 1:10000 | 503/1 дсп | 4 экз. | ДСП |

| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Том 1. Обосновывающая часть проекта |  | 495/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 2. | Том 2. Положения о территориальном планировании. |  | 501/1 | 4 экз. | - |
| Электронная версия |
| 1. | Компакт-диск |  | МНИ-197 дсп | 2 экз. | ДСП |

# 1. Общая часть

# 1.1. Введение

ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург) по заказу Администрации Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на основании муниципального контракта от 15.01.2009 №1, в соответствии с Заданием на подготовку проекта генерального плана Медовского сельского поселения выполнил проект «Генеральный план Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области».

В разработанные материалы генерального плана включены:

- Положения о территориальном планировании с определением целей и задач территориального планирования, перечня и последовательности мероприятий по территориальному планированию,

- Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Основание для проектирования

- Постановление администрации Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области о разработке Генерального плана Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области.

- Муниципальный контракт №1 от 15.01.2009 г.

Основная цель проекта:

Создание градостроительной документации, определяющей стратегические направления территориального развития поселения и обеспечивающей наиболее полное использование их ресурсного потенциала и качественное улучшение жизни населения.

Границы и площадь проектирования:

Проектные границы Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района сохраняются в границах определенных административно-территориальным устройством Богучарского муниципального района. Существующая общая площадь поселения – 23682,4 га; в том числе: п. Дубрава – 110,7 га, п. Южный – 168,2 га, с. Медово – 136,3 га, с. Каразеево – 142,8 га, х. Малеванный – 101,2 га.

Проектируемая общая площадь поселения – 23682,4га; в т.ч. п. Дубрава – 229,7 га, п. Южный – 219,1 га, с. Медово – 166 га, с. Каразеево – 150,6 га, х. Малеванный – 174,6 га.

Сроки проектирования:

- Существующая численность населения – 1,33 тыс. человек; в т.ч. п. Дубрава – 0,49 тыс. человек, п. Южный – 0,44 тыс. человек, с. Медовое – 0,15 тыс. человек, с. Каразеево – 0,12 тыс. человек, х. Малеванный – 0,13 тыс. человек.

- I очередь – 2015г. – численности населения – 1,35 тыс.человек; в т.ч. п.Дубрава – 0,5 тыс. человек, п. Южный – 0,44 тыс. человек, с. Медовое – 0,16 тыс. человек, с. Каразеево – 0,12 тыс. человек, х. Малеванный – 0,13 тыс. человек.

- Расчетный срок – 2030 г. - численности населения – 1,4 тыс. человек; в т.ч. п. Дубрава – 0,48 тыс. человек, п. Южный – 0,45 тыс. человек, с. Медовое – 0,15 тыс. человек, с. Каразеево – 0,15 тыс. человек, х. Малеванный – 0,12 тыс. человек

Графические материалы представлены в масштабе 1:10000 и 1:25000 с точностью 1:5000,  по согласованию с администрацией Богучарского района.

Цели  и основные задачи разработки проекта

- Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, создание благоприятных условий проживания населения, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

- Совершенствование архитектурно-планировочной организации территории населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования.

- Определение долгосрочной стратегии и этапов развития сельского поселения с учетом ресурсного потенциала прилегающих к нему территорий.

- Сохранение сельскохозяйственных пахотных земель, имеющих высокую кадастровую оценку.

- Формирование природозащитного каркаса территории, препятствующего развитию эрозионных процессов.

- Создание планировочных условий для развития агропромышленного комплекса.

- Создание условий по восстановлению и дальнейшему развитию сфер жизнеобеспечения населения, закрепления численности и притока населения за счет развития экономического потенциала, нового жилищного строительства, развития культурно-бытового обслуживания, транспорта, инженерной инфраструктуры и т.д.

В процессе разработки проекта выполнены следующие  работы:

1. Комплексный анализ территории поселения, который включает:

- оценку современного состояния территории, его экономической и социальной базы, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного обеспечения;

- оценку природных, инженерно-геологических, инженерно-строительных и градостроительных условий территории;

- положение в системе расселения Богучарского муниципального района и сопряженных с ним территорий;

- выявление проблемных ситуаций и ограничений в развитии экономики, социальной сферы, транспортном и инженерном обеспечении, охране окружающей среды и факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Выявлены факторы, условия и источники социально-экономического развития, способствующие повышению уровня занятости населения.

3. Выявлены приоритеты развития поселения и обоснованы решения территориального планирования.

4. Разработаны  проектные решения в части:

- установления границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон,

- формирования архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике, определены приоритетные зоны жилищного строительства и направления их развития,

- установления границ зон планируемого размещения объектов социального, производственного, рекреационного и иных объектов капитального строительства,

- формирования общественных центров,

- формирования системы зеленых насаждений общего пользования.

На начало разработки проекта Заказчиком не были своевременно предоставлены картографические материалы в соответствии с Заданием на подготовку генерального плана, п.8., в результате чего, институт был вынужден приобрести на средства договора топографическую основу поселений Богучарского муниципального района масштаба 1:10000 по состоянию на 1992 год в ОАО «ЦЧОНИИгипрозем». Далее для работы институт оптимизировал картографические материалы путем нанесения кадастровых данных на период 2008 г. по Богучарскому муниципальному району.

В августе 2009 г. была выполнена и отправлена для согласования Заказчику «Схема современного использования территории».

В ноябре 2009 г. для участия в расширенном рабочем совещании с администрацией Богучарского района в лице главного архитектора, институтом был организован выезд в командировку в Богучарский муниципальный район.  Были проведены согласования разработанных материалов и собраны недостающие исходные данные для завершения разработки проекта.

13.04.2010 г. ООО «Институтом строительных проектов» было проведено внутреннее заседание архитектурно-технического совета по подготовленным проектным материалам Медовского сельского поселения и вынесено решение по доработке графической подачи и совершенствованию проектных решений.

Базовая законодательная и нормативная документация:

- Градостроительный Кодекс РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004,

- Земельный Кодекс РФ №154-ФЗ от 27.07.2006,

- Водный Кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006,

- Лесной Кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006,

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 14.03.95,

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. с изменениями от 10.01.2003,

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002,

- Закон Воронежской области "О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области" от 07.07.2006 N 61-ОЗ, принят Воронежской областной Думой 29.06.2006,

- Постановление администрации Воронежской области «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области» № 510 от 18.04.1994,

- Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,

- Постановление администрации Воронежской области от 18.08.1995 № 850 «О порядке управления зданиями памятниками истории и архитектуры в Воронежской области»,

- Решение исполкома Воронежской области Совета народных депутатов от 17.04.87 №219 «О мерах по совершенствованию работы по охране памятников истории и культуры в Воронежской области»;

- Постановление Воронежской областной думы «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос областных автомобильных дорог общего пользования» от 28.05.99 N 877-II-ОД;

– Постановление Правительства Воронежской области от 2 октября 2009 г. № 840, областная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2010 – 2015 годы»,

– Постановление от 24 августа 2007 года № 782 «О внесении изменений в постановление Администрации воронежской области от 30.12.2005 № 1239»,

– Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области от 05.06.2008»,

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»,

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»,

- Другие законодательные и нормативные документы, положения которых регламентируют градостроительную деятельность на территории РФ.

В работе использованы материалы:

Топографическая съемка территории поселения в масштабе 1:10000 на бумажном носителе из 20-ти планшетов,  1992 г., отсканированная и обработанная в программе ГИСИНГЕО;

- Генеральный план с. Дубрава, центральной усадьбы совхоза «Радченский» Богучарского района Воронежской области, Том II, разработанный Росглавниистройпроект «ГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» г. Воронеж в 1986 г.;

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Южный» Богучарского района Воронежской области, Том II, разработанный Росглавниистройпроект «ГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» г.Воронеж  в 1984 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировкис. Медово – усадьбы отделения совхоза «Южный» Богучарского района Воронежской области, Том II, разработанный Главным управлением планирования и организации капитального строительства и реконструкции «АГРОПРОМПРОЕКТ» г. Воронеж в 1989;

- Схема территориального планирования Воронежской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики, Санкт-Петербург, 2008), утвержденная постановлением Правительства Воронежской области № 158 от 05.03.2009;

- Паспорт муниципального образования «Медовское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области», 2008;

- Исходные данные, собранные специалистами института в командировке в марте и октябре 2009г. в Богучарском муниципальном  районе;

- Ткачев Г.Г.Воронежские губернские ведомости – Воронеж, 1864;

- Веселовский Г.М.., Воскресенский Н.В. Города Воронежской губернии, их история и современное состояние. – Воронеж, 1876;

- Николаевский И.М. Описание Воронежской губернии. – Воронеж, 1909,

- Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период дореволюционный). – Воронеж, Госиздат, 1921;

- Мильков Ф. Н., Бережной А. В., Михно В. Г. Терминологический словарь по физической географии. – М.: Высшая школа, 1993,

- Краткая краеведческая энциклопедия «Богучарский край» 2008;

- Историко-культурное наследие воронежской области: исследование и использование. Л.В.Кригер 2007г.;

- Романов Е.С., Романова З.М. Богучар 1701, Богучар, 2001;

- Токмаков И.Ф. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд. Историко-статистическое и экономическое описание. М., 1900;

- Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический словарь — Воронеж, Центр-Черноземное кн. изд-во, 1973;

- Экономические примечания Богучарского уезда, Центральный архив древних актов, М., 1772;

- В.А. Дмитриев «Гидрологическая изученность Воронежской области» - Воронеж, 2008;

- Ю.Н. Зборищук «Состояние черноземов обыкновенных каменной степи» - Москва, 2007;

- Схема современного состоянии Богучарского муниципального района, муниципальный контракт  №6 от 31.12.2007;

- Схема инженерной инфраструктуры, Газораспределительные сети и трубопроводы, ГУП Воронежской области «Нормативно-проектный центр»;

- Схема инженерной инфраструктуры, Линии связи (кабельные и ВОЛС), ГУП Воронежской области «Нормативно-проектный центр»;

- Администрации Богучарского муниципального района Воронежской области об изменении сроков выполнения генпланов (б/н от 09.03.2010г. на вх. №310/03-10 от 04.03.2010).

Состав авторского коллектива:

| Президент института | Смирнова С.А. |
| --- | --- |
| Главный архитектор института | Канаев С.В. |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №5, ГАП | Смирнов Д.А. |
| Архитектурно-планировочные решения: |  |
| Главный архитектор проекта | Г.Н. Храмцова |
| Градостроительная экономика: |  |
| Главный специалист | Вольберг Н.И. |
| Инженер | Сафонкина Д.А. |
| Транспортная инфраструктура: |  |
| Главный специалист | Оськова Т.Н. |
| Инженер | Руденко О.В. |
| Природно-экологическая оценка: |  |
| Главный специалист | Добровольская И.А. |
| Главный специалист | Мельников Е.К. |
| Инженер | Трипольская В.В. |
| Инженер-эколог | Савин А.С. |
| Инженерная подготовка территории: |  |
| Главный специалист | Коновалов В.К. |
| Инженерная инфраструктура: |  |
| Руководитель инженерного отдела | Григорьев Д.В. |
| Инженер | Кулагина Я.В. |
| Инженер | Филиппова О.С. |
| Историческая справка, памятники истории и культуры: |  |
| Инженер | Сафарова Ю.Ю. |
| Компьютерная графика: |  |
| ГАП | Г.Н.Храмцова |
| Инженер | Я.В. Кулагина |
| Инженер | А.С. Савин |
| Инженер | А.А. Джаммаев |

# 1.2. Положение Медовского сельского поселения в системе расселения Богучарского муниципального района Воронежской области

Медовское сельское поселение находится в южной части Богучарского муниципального района и вытянуто в меридиональном направлении на 24 км. На территории поселения имеется пять населенных пунктов, расположенных с севера на юг в следующем порядке: поселок Дубрава, хутор Малеванный, село Медово, поселок Южный, село Каразеево. Административным центром Медовского сельского поселения является поселок Дубрава, находящийся  в 21 км от районного центра г. Богучар и отделенный от него территориями Дьяченковского сельского поселения  Связь населенных пунктов поселения между собой и с районным центром осуществляется по дорогам регионального значения, благоустроенные связи в южном направлении отсутствуют. Через районный центр осуществляется выезд на федеральную трассу Новороссийск-Воронеж-Москва и федеральную трассу Луганск-Курск-Саратов, по которым, до областного центра г.Воронеж и аэропорта – 244 км, и до ближайшей железнодорожной станции в пгт. Кантемировка – 77 км, соответственно. Наличие выгодных транспортных связей и  географическая близость к агропромышленным комплексам Ростовской области и Украины способствует повышению инвестиционной привлекательности Медовского сельского поселения и возрождению сельскохозяйственного производства на новой качественной основе.

Территория поселения граничит: на юге – с Ростовской областью; на западе – с Радченским и Дьяченковским сельскими поселениями; на севере – с Дьяченковским сельским поселением; на востоке – с Монастырщинским и Суходонецким сельскими поселениями Богучарского муниципального района.

В настоящее время имеется градостроительная документация:

- Генеральный план с. Дубрава, центральной усадьбы совхоза «Радченский» Богучарского района Воронежской области, Росглавниистройпроект «ГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ», Воронеж, 1986;

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Южный» Богучарского района Воронежской области, разработанный Росглавниистройпроект «ГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ», Воронеж  в 1984;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки с. Медово – усадьбы отделения совхоза «Южный» Богучарского района Воронежской области, «АГРОПРОМПРОЕКТ», Воронеж, 1989;

- Схема территориального планирования Воронежской области, ФГУП РосНИПИУрбанистики, Санкт-Петербург, 2008, утверждена постановлением Правительства Воронежской области № 158 от 05.03.2009.

Система расселения и численность населения Медовского сельского поселения, согласно предшествующей градостроительной документации, за последний 30-летний период не претерпела кардинальных изменений, что свидетельствует об относительной стабильности социально-экономической составляющей поселения и положительной тенденции для совершенствования агропромышленного комплекса.

За основу проектных границ населенных пунктов приняты существующие  границы сел и поселков, что обуславливается сложившимися традициями в развитии селитебной застройки, а так же преемственностью решений в размещении объектов капитального строительства.

# 1.3. Исторические особенности развития территории сельского поселения

Сегодня на территории Медовского сельского поселения, в поселке Дубрава, находится Донецкий Предтечев монастырь. История его возникновения связана с переводом этого монастыря из с. Монастырщина в 1845г. по благословению архиерея Воронежского Антония (Смирницкого). Новое место представляло собой живописную уединенную долину посреди монастырского леса (в восьми верстах от с. Монастырщина). В 1854 г. монастырь был окончательно переведен на новое место и стал называться уже не Успенским, а Новодонецким Предтечевым, по главной церкви.

В 1846 г. было начато строительство трапезной с колокольней; в 1858-1862 гг. сооружен, а в 1863 г. освящен во имя св. Иоанна Предтечи новый монастырский храм. В кон. XIX – нач. XX в. были построены несколько кирпичных корпусов для братии и приезжих, каменная стена с башнями. По данным на 1887 г., в монастыре с игуменским управлением постоянно проживало 24 чел. братии, к 1900 г.– 86 чел. Обитель привлекала большое количество богомольцев, приходивших поклониться находившейся в ней чудотворной иконе св. Иоанна Предтечи, привезенной из Азовского Иоанно-Предтечиева монастыря. Местонахождение образа после 1917 г. неизвестно.

Монастырский поселок до революции назывался Новый Монастырь.

В 20-х гг. XX в. монастырь был упразднен. В настоящее время здания частично перестроены, частично разрушены, в Иоанновской церкви размещается клуб, в кельях – общежитие совхоза, в одной из башен ограды – склад, двухэтажный восьмигранник, предполагаемый как водонапорная башня, не используется, как и угловая юго-западная башня. Постепенно комплекс все больше разрушается, хотя монастырь является одним из немногих сохранившихся на территории области культовых комплексов – памятников истории.

В годы советской власти на территории поселения разместилась центральная усадьба совхоза «Радченский», названного так по существующему тогда Радченскому району, в состав которого он входил, поселок стал называться Радченским. Постановлением областной Думы в 1996 г. пос. Радченский был переименован в поселок Дубрава.

В годы Великой Отечественной войны поселок находился в зоне оккупации. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 126 односельчан. В центре села установлен памятник истории – братская могила, в которой захоронены воины, погибшие в ходе наступательной операции «Малый Сатурн» в декабре 1942 г. Памятник – скульптурная фигура солдата на бетонном постаменте – открыт в 1966 г.

В поселке при школе работает музей истории села с февраля 1999 г. Это один из лучших школьных музеев области.

Каразеево – село расположено в верхней части протоки Сухой Донец. Крестьяне начали селиться здесь между 1770 и 1780 гг. Каразеевцы, родившиеся в начале XIX в., говорили, что село основали еще их деды. Это предание через несколько поколений дошло до наших дней. Оно сообщает также, что самыми первыми построились здесь крестьяне по фамилии Паневины, которые имели «подворное» прозвание «Караза», от чего и получило свое название село. Его население составилось из людей, пришедших сюда из соседних сел Монастырщины и Сухого Донца. Были здесь переселенцы и из деревни Пасека, а в Пасеку переселяли крестьян из северных уездов. На севере словом каразея называли грубую редкую цветную шерстяную ткань; каразейник – сарафан из шерстяной ткани. Их дома, поставленные как бы на отшибе, долгое время назывались Пасековскими Выселками, а затем крестьяне, носившие отличную от окружающих одежду из каразеи, стали называться каразеевцами, а село – Каразеево. Есть и другое толкование происхождения названия села.

Самым старым памятником топонимики, несомненно, для Богучарского края являются половецкие и скифские названия рек и местности. Это Каразеево, Толучеево, Богучар и др. Первые упоминания в русских документах рек относятся к XVI в. Оттуда к нам пришли названия рек Богучар и Толучеева. Переведены они, могут быть как тюркско-язычными кочевниками, во время татаро-монгольского нашествия, так и в более поздний период. В переводе с тюркского языка «кара» означает черный (более древний тюркский – «кара» означает «земля», «се» – ручей, равнина). Действительно, в селе находится родник, который промыл сейчас большой овраг. Раньше он был почти на поверхности.

Село Медово возникло, видимо, в начале XIX в., так как на картах конца XVIII в. и в документах того периода не отмечается. Сначала это был небольшой хутор. С 1843 г. считается селом. Село возникло около балки, находящейся в верховье речки Сухого Донца. Луга в балке отличались хорошим медосбором, поэтому она называлась Медовой. От нее и получило свое название село.

В годы Великой Отечественной войны село Медово было оккупировано немецко-фашистскими захватчиками и освобождено в 1942 г. В селе в память о земляках погибших в годы Великой Отечественной войны установлен памятник.

Планировочная структура села представлена несколькими улицами с одно-двухсторонней застройкой, вытянутыми вдоль склона реки. Село застраивалось1-2 квартирными жилыми домами индивидуального (с садом и огородом на приусадебном участке) и совхозного строительства. Материал стен – дерево и кирпич.

Хутор Малеванный. Как писал историк-краевед Г.Г. Ткачев, в «Воронежских губернских ведомостях» (1864 г.), «… население более и более возрастало и являлись еще новые поселенцы, что первоначально населенные пункты или слободы были слишком многочисленны и малороссы стали уходить из селений в степь». Так образовался хутор названный по первопоселенцу с фамилией Малеванный.

Украинские переселенцы принесли с собой традиции домостроительства. Переселенцы старались подчеркнуть свое отличие – дома ставились деревянные или каменные, обмазывались внутри и снаружи глиной и белились, покрывались соломой, как в Малороссии. А в русских домах глиной замазывались лишь пазы бревен, да и то не всегда.

В начале XX в. обмазка и побелка широко распространилась и в русских селах.

Впрочем, тип жилища определялся не только этническим, но и социальным происхождением: добротный каменный дом мог поставить себе далеко не каждый.

Тип жилища в значительной степени определялся и наличием в данной местности того или иного строительного материала. Местность не изобиловала лесом, поэтому народом вырабатывалась техника строительства, которая требовала меньше дерева при постройке – это каркасно-столбовая конструкция стен, возведение жилища из самана, меловых блоков (применяется в районе и сейчас). Саман – это композитный материал, состоящий из земли, воды, соломы, глины и песка, который укладывается при строительстве зданий вручную, пока он пластичен. Это древний, опробованный временем, строительный материал.

Крыши возводились в основном четырехскатные, стропильные. Кровельным материалом служила солома, иногда камыш. Для прочности и огнестойкости солому замачивали в растворе глины. Такой тип крыши сохранялся довольно долго. В 20-е гг. XX в. только около 10% домов были крыты железом или черепицей.

В XX в. тип жилища все больше персонифицировался и унифицировался одновременно, как и национально-культурные границы между проживающими на богучарщине этносами.

# 2. Анализ современного состояния

# 2.1. Комплексная природно-экологическая оценка

# 2.1.1. Природные условия и ресурсы

Ландшафт. Территория Богучарского района относится к южно-меловой степной ландшафтной зоне Среднерусской провинции с лесо-полево-степными равнинными и волнистыми типами местности и чернозёмными почвами.

На территории поселения имеется лесной массив, часть из которого относится к лесному фонду Радченского лесничества Богучарского лесхоза и лесному фонду сельскохозяйственного назначения. На полях протягиваются полезащитные лесополосы. По целевому использованию в соответствии с Лесным кодексом РФ леса сельского поселения относятся к защитным, а по категории защитности – к ценным, так как расположены в степной зоне.

Климат. Медовское сельское поселение расположено в степной зоне центра Русской равнины с умеренно-континентальным климатом с жарким сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

По данным метеостанции Воронеж (СНиП 23-01-99* Строительная климатология) годовой приток суммарной солнечной радиации 96 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1950-2000 часов. Радиационный баланс на территории области почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе.

Продолжительность солнечного сияния 2000 ч в среднем за год. Максимальная продолжительность солнечного сияния в июне-июле – 318 ч, наименьшая в декабре – 30 ч. Число дней без солнца в среднем за год составляет 83 с максимумом в декабре – до 22 дней, минимумом – в период июнь-сентябрь, когда число дней без солнца от 0 до 1-2 в течение всего периода.

Температурный режим. Среднегодовая температура воздуха +5,6ºС, среднемесячные температуры июля, самого теплого месяца, +19,9ºС, января, самого холодного месяца -9,8ºС. Абсолютные температуры – максимальная +38ºС, минимальная -37ºС. Продолжительность безморозного периода 160-165 дней с апреля по сентябрь. Продолжительность периода с устойчивыми морозами 90-100 дней с начала декабря по март.

Влажностный режим. Территория относится к зоне с недостаточным увлажнением, что связано со значительным испарением. Годовая сумма осадков составляет 400-450 мм, величина испарения превосходит 400 мм. Наибольшее количество осадков 300-350 мм выпадает в летний период. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле, суточный максимум достигает 100 мм. В среднем за год продолжительность выпадения осадков составляет менее 850 часов. В осенне-зимний период осадки имеют преимущественно продолжительный обложной характер с максимальной продолжительностью (зимой 180 часов в месяц). Летом, когда количество и интенсивность осадков наибольшие, продолжительность их невелика (30 часов в месяц).

Устойчивый снежный покров в среднем сохраняется около 4 месяцев с декабря по март. Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля в среднем до 10 см на открытых местах,  30-40 см – в защищённых.

Среднегодовая относительная влажность воздуха 68-70%. В годовом ходе наибольшие её значения (80% и более) отмечаются в холодный период (53-55 дней за сезон). В среднем число дней с высокой относительной влажностью составляет 97-102. «Сухих» дней, когда относительная влажность падает до 30% и ниже достигает 50 с максимумом в  мае- июне (10-12 дней).

Режим ветра неустойчив по направлению и характерен некоторым преобладанием в течение года, особенно зимой ветров юго-западного, западного и восточного направлений, летом – северо-западного. Среднегодовая скорость ветра от 2 до 5 м/с, минимальные скорости ветра 0-1 м/с наблюдаются летом, число дней с сильным ветром (15 м/с и более) 10-25 дней в году.

Опасные метеорологические явления. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/с возникают метели. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте. В среднем число дней с метелью составляет 15 – 20 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная – 50 часов.

Развитие мощных кучево-дождевых облаков в летний сезон способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные ливни, град, шквалы, которые отличаются кратковременностью и локальностью протекания. Для шквалов характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/с) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности. Град при диаметре градин 5-20 мм считается опасным.

Гололёдно-изморозные явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозных явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Максимальная частота явлений отмечается в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Агроклиматические ресурсы

Продолжительность периода активной вегетации в среднем составляет 160 дней. Сумма температур за этот период составляет 2900°. Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. На территории Медовского сельского поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры, которые и рекомендуются к посадке.

Гидротермический коэффициент, служащий показателем влагообеспеченности вегетационного периода составляет в поселении менее 0,9 (засушливый). Сумма осадков за период активной вегетации растений составляет в поселении 215-245 мм. Однако изменчивость их очень велика. В каждый из летних месяцев в среднем выпадает от 45 до 73 мм осадков, но в отдельные годы за месяц может выпадать от 0 до 6 мм или от 183 мм до 213 мм.

Потребность растений во влаге в различные периоды их развития не одинаковы. Наибольшая потребность во влаге наблюдается в период наиболее интенсивного роста вегетативной массы и формирования репродуктивных органов. Поэтому для ранних зерновых культур решающее значение имеют осадки первой половины лета, а поздних пропашных культур – второй половины. Засушливые условия складываются 4-6 раз за 10 лет.

В начале вегетации запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби (100-125 мм) содержат песчаные и суглинистые почвы. В течение лета запасы влаги постепенно убывают, доходя до минимума (20-40 мм) под озимыми в начале июля, под яровыми (20-30 мм) – во второй половине июля. В осенний период запасы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5°С на озимых культурах составляют 50-75 мм.

Условия зимовки. Зимний период длится в среднем 4 месяца с середины ноября до середины марта. Решающее значение на перезимовку озимых и плодовых культур оказывают снежный покров и низкие температуры.

Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря и увеличивается в течение всей зимы, достигая наибольшей высоты в конце февраля (10-15 см). Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых полях составляет 16–20 см. Низкие температуры могут наносить большой ущерб плодово-ягодным культурам. Повреждение корней низкими температурами наблюдается в малоснежные зимы или осенью при сильных морозах, когда снежный покров ещё не установился. Средняя глубина промерзания суглинистых почв составляет 50-80 см.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории области наблюдаются сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает очень велик.

Основным неблагоприятным климатическим явлением в летний период являются суховеи. Интенсивность суховеев определяется сочетанием дефицита влажности воздуха и скорости ветра. Иссушение верхних слоёв почвы в период вегетации является важнейшим показателем засухи.

Суховеи средней интенсивности вызывают значительное снижение тургора листьев, пожелтение, а также могут повредить зерно. Суховеи средней интенсивности бывают ежегодно. Интенсивные суховеи в течение двух-трёх дней вызывают сильное увядание растений, быстрое усыхание листьев и захват зерна. Суховеи такой интенсивности бывают в 65-95% лет, наибольшая их продолжительность от 11 до 21 дня за вегетационный период.

Очень сильные суховеи, продолжающиеся в течение 1-2 дней, вызывают отмирание вегетативной массы, захват и запал зерна. Такие повреждения наблюдаются при полном отсутствии продуктивной влаги в пахотном и меньше 30 мм в метровом слое почвы. Очень интенсивные суховеи бывают в 25-50% лет. Наибольшая их продолжительность за вегетационный период от 3 до 11 дней. Наиболее часто засухи и суховеи бывают в июне и июле.

Выводы

1. Строительно-климатическая зона Медовского сельского поселения IIВ (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»). Расчётная температура для отопления (наиболее холодной пятидневки) -260С, продолжительность отопительного периода 196 дней.

2. На территории Медовского сельского поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры, которые и рекомендуются к посадке.

3. Территория поселения относится к засушливой зоне.

4. Потребность озимых культур во влаге удовлетворяются на 50%, а сахарной свёклы 55%. Для повышения влагообеспеченности сельхозкультур необходимо проведение мероприятий по снегозадержанию и повышению уровня грунтовых вод посредством посадки дополнительных лесополос.

5. Территория поселения подвержена влиянию неблагоприятных метеорологических явлений по агроклиматическим условиям как засухи, суховеи, заморозки, метели, град.

6. Условия перезимовки озимых культур на территории области относительно удовлетворительные. Для улучшения условий перезимовки растений требуется проведение мероприятий по снегозадержанию.

Рельеф. Территория Воронежской области расположена в пределах Среднерусской возвышенности, представляющей сильно расчленённую равнину (высота до 268 м) с густой сетью оврагов и балок.

В геоструктурном отношении территория Воронежской области приурочена к юго-восточной части Воронежской антеклизы, выполненной докембрийскими породами кристаллического фундамента и перекрывающими его фанерозойскими образованиями девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем осадочного чехла. Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от нескольких метров в районе г. Павловска (Павловское поднятие) до 500-750 м в районе Богучара и Кантемировки.

Богучарский район расположен в зоне сочленения двух неотектонических структур второго порядка: Кантемировского поднятия и Павлово-Мамонского прогиба.

Территория Медовского сельского поселения расположена на водоразделе рек Левая Богучарка и Дон. Общий уклон поверхности рассматриваемой территории наблюдается в южном направлении. Поверхность территории поселения разрезана промоинами и оврагами, абсолютные отметки поверхности изменяются от 140 м до 210 м.

В геологическом строении территории Богучарского района Воронежской области принимают участие породы кристаллического фундамента и платформенного осадочного чехла.

Девонская система. Отложения развиты на всей территории области, отсутствуя лишь на крайнем юге, и залегают на коре выветривания пород кристаллического фундамента. Мощность девонских образований колеблется от первых десятков до 400 м. Девонские отложения представлены известняками с прослоями мергелей и глин.

Каменноугольная система. Отложения представлены известняками и залегающей между ними угленосной свитой с чередованием песка, глин и прослоев угля. Мощность отложений на территории Воронежской области составляет от первых метров у границ выклинивания (линия Алексеевка-Россошь-Богучар-Калач-Борисоглебск) до 100 и более метров по направлению на юг.

Юрская система. Юрские образования сложены кварцевыми песками, алевритами и серыми каолиновыми глинами.

Меловая система. В основании меловой системы залегают серые глинистые алевриты и алевритистые глины мощностью до 20 м, содержащие значительное количество тонких углефицированных остатков растений. Выше по разрезу залегают глауконит-кварцевые пески мергели и писчие мела. Мощность мелов увеличивается в южном направлении.

Палеогеновая система. Породы палеогена залегают трансгрессивно на породах мелового возраста и представлены главным образом песками с редкими прослоями глин, песчаников и мергелей. Мощность отложений не превышает 70 м.

Неогеновая система. Отложения неогена встречаются в пределах наиболее высоких эрозионных останцов и в древних погребенных долинах. Они сложены глинами с прослоями песков мощностью до 18 м.

С неогеновыми отложениями связаны залежи тугоплавких и бентонитовых глин, стекольных и формовочных песков и минеральных пигментов.

Четвертичная система. Четвертичные отложения представлены комплексом разновозрастных ледниковых, водноледниковых и аллювиальных образований (пески, суглинки, глины). Кроме того, имеют широкое распространение лёссовидные суглинки и лёссы. Их мощность изменчива. На водоразделах она уменьшается до 2-3 м, а по склонам речных долин и балок достигает 10-12 м.

Тектоника. На территории Медовского сельского поселения выделяется система линеаментов, отождествляемых с молодыми геодинамически активными разломами, находящими своё отражение в современном рельефе в виде таких характерных форм, как спрямлённые участки долин ручьёв и оврагов, подножий крутых склонов, седловин на водоразделах.

Наиболее крупными из предполагаемых зон разломов являются дизъюнктивные нарушения северо-восточного, северо-западного и близширотного направлений.

Село Мёдово располагается в зоне близширотного разлома, маркируемого балкой Сухой Ставок. Центр села пространственно тяготеет к узлу пересечения этого разлома с нарушением северо-западного простирания.

За пределами узлов пересечения разнонаправленных разломов располагаются населённые пункты Малеванный, Дубрава и Каразеево.

Выделенные на схеме зоны геодинамически активных разломов представляют собой расколы в земной коре протяжённостью до первых десятков километров, представленные в дочетвертичных породах зонами брекчирования и повышенной трещиноватости, а в разрезе четвертичных отложений флексурными перегибами подошвы глинистых горизонтов. Скорость современных тектонических движений по разломам достигает 4 мм/год.

В зонах геодинамически активных разломов происходит деструктуризация горных пород и изменение их физико-механических свойств в сторону снижения их прочностных характеристик. Будучи мобильно-проницаемыми, активные разломы представляют собой каналы для поступления с глубины к поверхности минерализованных вод и газовых эманаций (радона, метана, углекислого газа, водорода).

На электрифицированных территориях зоны активных разломов превращаются в естественные волноводы для блуждающих токов техногенного происхождения. На участках поступления по разломам агрессивных вод и эманаций естественные и блуждающие токи создают электрохимические аномалии, способствующие развитию в металлоконструкциях коррозионных процессов.

Наиболее интенсивно отрицательно воздействующие на устойчивость зданий и сооружений процессы проявляются в узлах пересечения разнонаправленных разломов.

Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении территория Воронежской области находится в зоне сочленения трёх крупных гидрогеологических структур: на севере и северо-западе Московский, на северо-востоке и востоке Приволжско-Хоперский, на западе и юго-западе Донецко-Донской артезианские бассейны. Здесь находится своеобразный подземный водораздел, с которого инфильтрационные (атмосферные) воды в виде потоков подземных вод движутся по уклону пластов пород к центральным частям артезианских бассейнов.

Гидрогеологический разрез Воронежской области характеризуется наличием трёх структурно-гидрогеологических этажей - нижнего, среднего и верхнего.

Верхний этаж, сложенный относительно рыхлыми отложениями, представлен водоносными горизонтами современно-четвертичного, неогенового и палеогенового возраста, заключающими поровые и порово-пластовые преимущественно безнапорные воды.

Средний этаж образован водоносными горизонтами и комплексами меловых, юрских, каменноугольных и девонских отложений, содержащих скопления пластово-трещинных, пластово-карстовых, пластово-поровых вод.

Нижний этаж представлен напорной водоносной зоной трещиноватых кристаллических архейско-протерозойских пород.

Для целей водоснабжения поселения представляют интерес водоносные горизонты, приуроченные к четвертичной, неогеновой, меловой и карбоновой системам.

Первым от поверхности является неоген-четвертичный водоносный комплекс, приуроченный к аллювиальным и флювиогляциальным отложениям. Этот водоносный комплекс является основным эксплуатационным горизонтом. Он включает в себя современный аллювиальный, четвертичные, плиоценовый и миоценовый водоносные горизонты. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, часто с галечником в основании, супеси, покровные суглинки, мелкозернистые глинистые пески с обломками пород. Водоносные горизонты распространены повсеместно в речных долинах и на водораздельных пространствах, где отсутствуют нижне-верхнечетвертичные покровные суглинки. Все водоносные горизонты гидравлически взаимосвязаны и формируют в основном безнапорную систему грунтовых вод. Небольшие местные напоры до 10 м возникают в местах появления в кровле горизонта плотных глин или тяжёлых суглинков.

Уровень грунтовых вод в пределах речных долин и пойменных террас залегает на глубине 0-10 м, на водоразделах в покровных суглинках глубина может составлять 6 м. В более древних аллювиальных горизонтах глубина уровня грунтовых вод увеличивается до 60,7 м.

На рассматриваемой территории в пределах глубины бурения скважин 5 м грунтовые воды не встречены.

Мощность водоносного комплекса изменяется от 1 до 3 м. Повсеместно песчаные отложения характеризуются хорошей водопроницаемостью (0,6-53 м/сут) и достаточной водообильностью.

Питание горизонтов происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из нижележащих водоносных горизонтов. Разгрузка происходит в гидрографическую сеть.

Водоносные горизонты меловых отложений широко распространены на водоразделах рассматриваемой территории, залегая на глубинах от 30 до 90 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми мело-мергельными породами с суммарной мощностью от 5 до 75 м. Турон-маастрихтский водоносный горизонт обычно безнапорный, в то время как турон-коньякский, залегая под сантонским водоупором, как правило, напорный.

Питание водоносных горизонтов осуществляется атмосферными осадками, разгрузка происходит в реки бассейна Дона. Дебит скважин может достигать 1,0 м3/сек, в зависимости от степени трещиноватости меловой толщи и площади водосбора. Воды верхнемеловых отложений пресные, с минерализацией 0,4-0,8 г/дм³, по химическому составу преобладают гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. В некоторых водопунктах отмечается повышенное содержание сульфатов. Воды обладают повышенной жёсткостью, общая жёсткость составляет 8,08 мг-экв/л. Подземные воды верхнемеловых отложений используются для водоснабжения сельского и городского населения.

Водоносный горизонт, приуроченный к известнякам карбона, в пределах рассматриваемой территории залегает на глубинах 90-115 м. Водоносный горизонт напорный, мощность водоносной толщи около 20 м.

Питание горизонта осуществляется преимущественно на водоразделах за счёт перетекания вод из вышележащих водоносных комплексов. Дебит скважин может достигать 3,5 м3/сек. Воды горизонта пресные, с минерализацией 0,5-0,8 г/дм³, по химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. Воды пригодны для питьевых и технических целей.

Верхнедевонский водоносный горизонт распространен в юго-восточной части Воронежской области. Глубина залегания кровли горизонта достигает 300 м. Воды в основном напорные, с напором воды до 155 м. Химический состав отличается преобладанием гидрокарбонатов кальция и магния, минерализация варьируется от 0,1 до 0,9 г/дм³. Питание водоносного комплекса происходит водами вышележащих горизонтов в местах гидравлической связи. Разгрузка вод осуществляется в реку Дон.

Полезные ископаемые Богучарского муниципального района представлены строительными песками, суглинками и гранитами, расположенными за пределами границ Медовского сельского поселения.

Месторождение строительных камней (гранитов) «Тихий Дон», пригодных для использования в качестве штучного камня, а также бута и щебня, расположено в 2 км к северо-западу от пос. Тихий Дон. Утвержденные запасы полезных ископаемых составляют по категориям А+В+С1 – 383 тыс.м3, С2 – 2957 тыс.м3 (протокол ТКЗ ГУПР по ВО № 4 от 21.05.2003). При выходе предприятия на проектную мощность, срок отработки месторождения составит 5 лет.

Месторождение строительных песков участок «Перещепное», используемых в дорожном строительстве, расположено в 2,1 км от магистрали М-4 «Дон». Запасы составляют 380 тыс.м3. Месторождение не разрабатывается, т.к. лицензия на разработку, принадлежавшая ООО «УС-2 Интердорстрой», аннулирована.

Радченское месторождение суглинков с участком песка-отощителя (сырьё для производства кирпича) расположено в 500 м от юго-восточной окраины с. Радченское. Утвержденные запасы суглинков составляют по категориям: А – 67 тыс.м3, В – 190 тыс.м3, С1 – 298 тыс.м3, песка отощителя по категории С2 – 246 тыс.м3 (протокол ТКЗ № 62 от 27.11.1969 г.). В настоящее время месторождение не разрабатывается.

Кроме месторождений твёрдых полезных ископаемых на территории Богучарского муниципального района расположены месторождения подземных вод.

Богучарское месторождение пресных подземных вод, северная окраина с. Вервековка, с эксплуатационными запасами А+В+С1 – 12000 м3/сут (протокол НТС ПКГРЭ № 31 от 31.10.1979).

Лофицкое месторождение пресных подземных вод, 1 км юго-западнее с. Лофицкое, с эксплуатационными запасами А+В+С1 – 2500 м3/сут.

Месторождение Белая Горка минеральных подземных вод, юго-западная окраина с. Белая Горка, с эксплуатационными запасами А – 976 м3/сут (протокол НТС ГУЦР № 28-В от 29.09.1977).

Геологические процессы и явления. Отрицательными природными факторами освоения территории является развитие таких природных процессов, как овражная эрозия, склоновые процессы, заболачивание, карст и суффозия.

Заболачивание развито слабо, наблюдается непосредственно вблизи русел ручьёв, приуроченных к балочной сети.

Широкое распространение на рассматриваемой территории имеют процессы оврагообразования, которые проявлены в рельефе в виде балок. В местах выхода на поверхность меловых отложений на территориях с крутыми склонами (уклон 10-20 %) возможно развитие склоновых процессов (осыпи, оползни).

Карстово-суффозионные процессы развиты в мергельно-меловых породах кампан-маастрихтского и турон-сантонского возраста. В большинстве случаев проявление карбонатного карста на территории Воронежской области приурочены к зонам повышенной трещиноватости мергельно-меловой толщи. Верхнемеловой карбонатный комплекс выходит на поверхность в нижних частях склонов речных и балочных долин. На большей части территории Кантемировского поднятия современное развитие карстовых процессов возможно только в формах перекрытого карста.

Гидрологическая характеристика

На территории Медовского сельского поселения отсутствуют значительные водотоки. Гидрографическая сеть поселения представлена пересыхающими летом ручьями и прудами. Самый протяжённый ручей в границах поселения Сухой Донец - 15 км.

# 2.1.2. Основные экологические проблемы

Состояние воздушного бассейна. Расположение сельского поселения в степной зоне и отсутствие крупных стационарных источников загрязнения обуславливает достаточно благоприятную экологическую обстановку. Источником негативного воздействия на качество атмосферного воздуха является автомобильный транспорт. Повышенный фон загрязнения воздуха пылью возможен в засушливый период.

По метеорологическим факторам рассеивания вредных примесей (самоочищающей способности атмосферы) и в соответствии с классификацией ГГО им. Воейкова территории России все посёлки юга Воронежской области относятся к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (III Зона). В III зоне повторяемость приземных инверсий 30-45%, что в значительной степени способствует накоплению примесей в приземном слое атмосферы от низких источников. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6°С, максимум их наблюдается зимой, минимум – летом. Число дней с туманом 20-35.

Поверхностные воды представленные ручьями, мелкими озёрами и искусственными прудами заиливаются в результате смыва в них плодородного слоя почвы.

Подземные воды водоносного турон-коньякского карбонатного комплекса, распространённые на юге и юго-западе Воронежской области, являются основными для хозяйственно-питьевого водоснабжения, т. к. на территории сельского поселения  отсутствуют постоянные водотоки.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатно-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевые и смешанного типа. Минерализация изменяется от 0,2 до 0,9 г/дм³ при общей жёсткости от 3,6 до 16,0 мг-экв/дм³. Повышенная минерализация наблюдается в районе п. Кантемировка, г. Богучар.

Состояние почвенного покрова Медовского сельского поселения, как и всей области, обусловлено развитием процессов деградации чернозёмов, приводящие к снижению плодородия почв. К ним относится водная и ветровая эрозия, дегумификация (за период с 1980 г. содержание гумуса в почве снизилось с 9 до 5,7%), вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение сельскохозяйственных угодий тяжёлыми металлами.

Широкое развитие в прошлом орошения приводило к вторичному засолению и ухудшению структурного состояния толщи почвенного профиля (до 50 см), что угнетало рост сельскохозяйственных культур. Улучшение почв предусматривает ликвидацию последствий вторичного засоления путём проведения химической и биологической мелиорации.

В условиях сильно расчленённого рельефа Среднерусской возвышенности происходит развитие эрозионных процессов. Для обеспечения защиты почвы от эрозии и других деградационных процессов необходимо использование  системы агроландшафтной организации территории с комплексом агрофитомелиоративных приёмов и биоинженерных сооружений. Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения.

# 2.1.3. Границы зон с особыми условиями использования территории (Планировочные ограничения)

По набору оцениваемых факторов на территории Медовского сельского поселения выявлены участки по степени благоприятности для следующих видов хозяйственного освоения:

- градостроительного (развитие селитебных и производственных территорий в населенных пунктах);

- рекреационного (в ландшафтно-привлекательных и наиболее ценных природных комплексах за пределами населенных пунктов);

- сельскохозяйственного (на землях сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов).

Природные и техногенные факторы для комплексного анализа территории.

- Инженерно-геологические условия:

- участки овражной эрозии;

- овражно-балочные территории;

- заболоченные территории;

- выходы меловых пород;

- зоны молодых геодинамически активных разломов с узлами пересечения разнонаправленных разломов.

- Почвенно-растительные условия:

- государственный лесной фонд;

- леса сельского поселения;

- леса населенных пунктов;

- полезащитные лесопосадки;

- пашни в границах населенного пункта и за его пределами;

- фруктовые сады;

- луга.

- Зоны с особыми условиями использования территории:

- зоны охраны водных объектов (Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ):

- ручей Сухой Донец – водоохранная зона – 50 м, прибрежная защитная полоса – 50 м, береговая полоса – 5м;

- ручей без названия с прудом-истоком – водоохранная зона 50 м, прибрежная защитная полоса – 50 м, береговая полоса – 5м;

- пруды - прибрежная защитная полоса – 50 м, береговая полоса – 20м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) производственных предприятий и объектов специального назначения приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Перечень объектов:

- скотомогильник – санитарно-защитная зона – 500 м,

- свалки – санитарно-защитная зона – 500 м,

- свиноферма – санитарно-защитная зона – 300 м,

- овцеферма – санитарно-защитная зона – 100 м,

- молочная ферма – санитарно-защитная зона – 50 м,

- ток - санитарно-защитная зона – 50 м,

- мельница – санитарно-защитная зона – 50 м,

- склады – санитарно-защитная зона – 50 м,

- склад ГСМ – санитарно-защитная зона – 50 м,

- ремонтная мастерская – санитарно-защитная зона – 50 м,

- сельские кладбища – 50 м.

- охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций:

- электроподстанция – 50 м,

- ЛЭП 110 кВ - 20 м,

- ЛЭП 35 кВ – 15 м,

- газопровод высокого давления – 6 м.

- Зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, территории с опасными инженерно-геологическими условиями:

- овражно-балочные территории.

При проектировании, строительстве и реконструкции всех объектов необходимо проведение инженерно-геологических изысканий для разработки мероприятий по сохранению надёжности зданий и сооружений.

В результате анализа комплексной природно-экологической оценки выявлены основные проблемные эколого-экономические зоны, которые отображены на «Схеме ограничений. Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории».

К ним относятся:

- Овражно-балочная система, включающая тектонически напряженные зоны геодинамически активных разломов.

- Нефункционирующая производственная база, требующая реконструктивных мероприятий и организации санитарно-защитных зон.

- Объекты специального назначения, имеющие границы необходимых санитарно-защитных зон согласно СанПиНу.

Выводы

- Ограничением для селитебного освоения территории населённых пунктов Медовского сельского поселения являются:

- сложный овражно-балочный рельеф с участками овражной эрозии;

- водоохранные зоны и заболоченные территории. Для освоения этих территорий необходимо проведение мероприятий по инженерной подготовке и соблюдению водоохранного режима.

- санитарно-защитные зоны работающих коммунально-складских предприятий.

- Ограничением для остальной территории поселения являются:

- участки государственного лесного фонда, не подлежащие освоению и требующие лесоохраны и лесовосстановления,

- участки овражно-балочной сети с уклонами более 150, для которых необходимо проведение мероприятий по адаптивно-ландшафтной организации территории.

- Рекреационное освоение благоприятно на участках овражно-балочной сети с уклонами до 150 с наличием лесной растительности.

- Сельскохозяйственное освоение для растениеводства благоприятно на существующих пахотных землях, строительство животноводческих ферм – на территории недействующих и вновь создаваемых предприятий с соблюдением размера санитарных зон до границ жилой застройки. Повышение урожайности сельхозкультур предусматривает научно обоснованное внесение удобрений, средств защиты растений, совершенствование структуры посевных площадей; внедрение высокоурожайных засухоустойчивых сортов.

# 2.2. Историко-культурные ограничения

Историко-архитектурные планировочными ограничениями в границах проектирования являются:

- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) и их территории;

- Зоны охраны объектов культурного наследия.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Воронежской области в 2003 г. был разработан «Проект комплексной схемы зон и объектов градостроительной деятельности особого регулирования на территории Воронежской области» с методикой разработки границ их территорий и градостроительных регламентов, в котором уделено значительное внимание территориям и зонам охраны памятников истории и культуры.

Однако, по состоянию на 2009 г. границы территорий, границы зон охраны и режимы использования земель в границах данных зон для большинства объектов культурного наследия Воронежской области в установленном порядке не утверждены.

В границах проектирования на государственную охрану поставлено 3 объекта культурного наследия регионального значения: памятники истории и архитектуры – две братские могилы воинов, погибших в Великой Отечественной войне и Донецкий Предтеченский монастырь (1845 г.)

На территории поселения расположен 2 выявленных объекта культурного наследия: памятник истории и архитектуры – братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и памятник археологии – курганная группа.

Для памятников и выявленных памятников истории и культуры за основу территории памятников в проекте приняты территории, совпадающие с исторически сложившимися границами земельных участков.

Для выявленных памятников культуры до прохождения ими государственной экспертизы на предмет включения (или не включения) их в Государственный реестр предлагаемые границы территорий можно принять за основу условно. В случае если выявленные памятники не будут включены в Государственный реестр, их предлагаемые территории должны перейти в состав территории охранной зоны памятников.

Согласно федеральному законодательству проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды или природной среды объекта культурного наследия.

В Медовском сельском поселении памятники истории и культуры расположены рассредоточено и не имеют между собой композиционных связей, таким образом, границами выделяется обособленная охранная зона для каждого памятника.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия и охранные зоны объектов культурного наследия на Карте (схеме) отображены ориентировочно – в той или иной степени условно.

Адресный список объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Медовского сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Датировка, авторство | Вид памятника, категория охраны, № документа о принятии под государственную охрану, № в реестре | Охранная зона памятника (условно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Братская могила № 54 | с. Медово | 1943 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №346 | 40 метров от границ памятника по всему его периметру |
| 2. | Братская могила № 64 | с. Каразеево, сквер | 1942 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №338 | 40 метров от границ памятника по всему его периметру |
| 3. | Донецкий Предтеченский монастырь Здание братских келий Водонапорная башня Угловая башня (№ 1) Угловая башня (№ 2) Угловая башня (№ 3) Церковь И. Предтечи (перестроена) | с. Дубрава | 1845 г. | Памятник истории и архитектуры, Р219, №62; Р850, №178 | 100 метров от границ памятника по всему его периметру |
| 4. | Курганная группа | х. Малеваный | Эпоха бронзы | Памятник археологии, выявленный объект | 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру |
| 5. | Братская могила | с. Дубрава (рядом с административным зданием) | Нет данных | Памятник истории и архитектуры, выявленный объект | 40 метров от границ памятника по всему его периметру |

# 2.3. Архитектурно-градостроительный потенциал

# 2.3.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории

Медовское сельское поселение расположено в южной части Богучарского муниципального района, южная граница которого является границей воронежской  и ростовской областей. Его территория  вытянута в меридиональном направлении, имеет сложную рельефную структуру с большим количеством оврагов и довольно интенсивных временных водотоков.

Населенные пункты равномерно рассредоточены по территории поселения на расстоянии 6-7 км друг от друга и нанизаны транспортными выходами на меридиональную магистраль поселения, проходящую по единственно протяженному здесь, с севера на юг, водоразделу. Располагаются села, в основном, вдоль склонов широтно ориентированных балок, что и обуславливает их иррациональную, на первый взгляд, планировочную структуру.

Административный центр поселения – поселок Дубрава максимально приближен к северной границе поселения и, соответственно, ближе остальных населенных пунктов находиться от районного центра – г. Богучар. Транспортное сообщение всех сел поселения с районным центром Богучарского муниципального района г. Богучар и близлежащими селами Дьяченковского и Монастырщинского сельских поселений – Красногоровка, Абросимово, Монастырщина происходит по дорогам регионального значения. Село Медово имеет местный транспортный выход на село Криница Радченского сельского поселения, а село Каразеево на населенный пункт Макаровский Ростовской области.

Проектирование территории Медовского сельского поселения и его населенных пунктов осуществляется в границах предусмотренных административно-территориальным устройством Богучарского муниципального района.

Преимуществами разработки проекта, в определившихся границах, является следование сложившимся традициям в развитии селитебных застроек, а так же преемственность решений в размещении объектов капитального строительства с использованием ряда выбранных композиционных приемов для создания разнообразной и визуально выразительной среды современного сельского поселения.

Композиционной осью сел являются продольные центральные улицы на которых располагаются основные общественные центры и выходы к подцентрам. Поперечные улицы на данный момент слабо выражены, что ухудшает восприятие пространственной глубины планировочной структуры сел.

Территории свалок, скотомогильника и кладбищ сельского поселения располагаются в непосредственной близости от границ населенных пунктов.

Памятники истории и культуры сосредоточены в общественных центрах сел, а единственный памятник археологии, в виде курганной группы, расположен на территории х. Малеванный.

Более 20% территории поселения  изрезано крутыми склонами оврагов и балок. Ручьями и талыми водами сформировано несколько устойчивых русел с довольно  интенсивными сезонными водотоками. Застроенные территории располагаются на максимально возможно пологих склонах балок и по большей части вплотную граничат с зонами сезонных водотоков. Древесная и кустарниковая растительность, как часть ландшафтной архитектуры населенных пунктов, в настоящее время, представлена скверами  на территориях общественных центров, что недостаточно для формирования архитектурного облика сел.

Медовское сельское поселение является организованным территориальным образованием с преобладающей долей земель сельскохозяйственного назначения , но имеет явно недостаточную структурную насыщенность функциональными зонами:

Жилая зона сформирована одно-двухквартирной, индивидуальной жилой застройкой.

Общественно-деловая зона, как цельная и компактная территория внутри сел, сформировалась в местах размещения сельских клубов и школ, где, помимо Администрации в административном центре, располагаются: почта, АТС, столовая,   магазины и ФАПы.

Рекреационная зона, как организованное пространство для проведения досуга населения, на территории сел отсутствует. Имеются стихийно организованные  пляжи на берегах озер и прудов. Потенциально прибыльные рекреационные ресурсы сельского поселения представлены роскошными ковыльными степями, живописными меловыми склонами и лесными массивами, которые используются местными жителями, как зона отдыха и места для любительского промысла.

Производственно-складские зоны  рассредоточены дисперсно, как в  границах населенных пунктов, так и за их пределами. Основными производственными объектами, на сегодня, являются  животноводческие фермы в Дубраве, Медово и Каразеево, а также зернотоки.

# 2.4. Социально-экономические параметры развития

# 2.4.1. Общая характеристика экономического потенциала

Основной отраслью экономики Медовского сельского поселения, как и Богучарского района в целом, является сельское хозяйство.

Главный экономический потенциал поселения – сельскохозяйственные земли, составляющие около 87% всей площади сельского поселения.

Основные направления сельского хозяйства поселения – растениеводство и животноводство.

Произведено основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, т/год

Таблица 2

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных продуктов, произведенных в хозяйствах всех категорий, тонн | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - зерно (в весе после доработки) | 6243 | 6350 | 6350 | 5827 |
| 2. | - сахарная свекла | 3944 | 4062 | 4062 | 1087 |
| 3. | - подсолнечник | 1834 | 1980 | 1980 | 15600 |
| 4. | - картофель | 50 | 52 | 52 | 53 |
| 5. | - овощи | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 6. | - скот и птица (на убой в живом весе) | 157 | 160 | 155 | 2256 |
| 7. | - молоко | 470 | 460 | 460 | 1528 |
| 8. | - яйца, тыс. штук | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 304 |

Основная доля зерна и подсолнечника выращивается в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, картофеля и овощей – в домашних хозяйствах. Крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, домашняя птица выращиваются как в домашних хозяйствах, так и индивидуальными предпринимателями и на фермах. По состоянию на 2008 г. поголовье крупного рогатого скота составило 0,6 тыс. голов, свиней – 1,0 тыс. голов, овец и коз – 0,6 тыс. голов, домашней птицы – 2,8 тыс. голов. Молочное животноводство развито слабо: молоко и молочные продукты производятся в основном в домашних хозяйствах.

По состоянию на 01.01.2008 г. на территории Медовского сельского поселения действовало 18 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 сельскохозяйственных предприятия:

- ООО «Степное» (пос. Дубрава)

- СХА «Чайка» (с. Медово).

Общая численность занятых в сельском хозяйстве поселения составила в 2007 г. 316 человек.

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий за 2007 г. составил 64 447 тыс. руб., в том числе: сельскохозяйственными предприятиями произведено продукции на сумму 47 147 тыс. руб. (73% от общего объема), фермерскими (крестьянскими) хозяйствами – 12 300 тыс. руб. (19%), личными хозяйствами населения – 5060 тыс. руб. (8%).

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, в том числе: | 40071 | 100 | 41025 | 100 | 41020 | 100 | 64447 | 100 |
| 1.1. | - сельскохозяйственные предприятия | 22814 | 57 | 23010 | 56 | 23010 | 56 | 47147 | 73 |
| 1.2. | - фермерские (крестьянские) хозяйства | 6998 | 17 | 6710 | 17 | 6710 | 17 | 12300 | 19 |
| 1.3. | - личные подсобные хозяйства | 10259 | 26 | 11305 | 27 | 11300 | 27 | 5060 | 8 |

Распределение объемов сельскохозяйственной продукции, производимой различными категориями хозяйств, на протяжении последних лет оставалось достаточно стабильным: более половины всей сельскохозяйственной продукции производилось сельхозпредприятиями, около 20% - крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, на личные подсобные хозяйства приходилось около 30%. В отчетном 2007 г. наблюдалось увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными предприятиями на 30% и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на 12%.

Выводы:

- Благодаря особенностям своего экономико-географического положения и исторического формирования и развития, Медовское сельское поселение обладает аграрной и рекреационной спецификой, имеет потенциал дальнейшего развития этих сфер экономики.

- Поселение обладает значительными земельными ресурсами (около 90% территории поселения – сельскохозяйственные земли).

- За последние годы наблюдается положительная динамика в развитии отрасли специализации – растениеводства (выращивание подсолнечника), а также животноводства (разведение крупного рогатого скота, производство молока).

- Основные недостатки аграрного сектора, унаследованные от советского периода – технологическая отсталость и нерациональная организация производства.

# 2.4.2. Динамика численности населения, возрастная структура, занятость населения

В Медовском сельском поселении по состоянию на 01.01.2008 г. проживает 1328 человек.

Динамика изменения численности постоянного населения поселения и населенных пунктов, входящих в его состав за период с 2004 г. по 2007 г. (на 01 января) приведены ниже в чел.

Динамика изменения численности постоянного населения Медовского сельского поселения, чел.

Таблица 4

| Годы | Общая численность по сельскому поселению, в т.ч.: | пос. Дубрава | пос. Южный | с. Медово | х. Малеванный | с. Каразеево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 г. | 1348 | 496 | 426 | 129 | 138 | 159 |
| 2005 г. | 1312 | 479 | 435 | 120 | 126 | 152 |
| 2006 г. | 1330 | 490 | 437 | 117 | 126 | 160 |
| 2007 г. | 1328 | 490 | 437 | 116 | 125 | 160 |

За последние несколько лет население Медовского сельского поселения уменьшилось менее чем на 2%. Незначительное уменьшение численности населения связано с тем, что отрицательное сальдо естественного движения населения частично нивелировалось в 2006 и 2007 годах положительными показателями механического движения населения.

Динамика естественного и механического движения населения

Таблица 5

| Годы | Естественное движение | Механическое движение |
| --- | --- | --- |
|  | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Естественный прирост (- убыль), чел. | Число прибывших, чел. | Число выбывших, чел. | Миграционный прирост (- убыль), чел. |
| 2004 | 19 | 28 | -9 | 16 | 38 | -22 |
| 2005 | 13 | 21 | -8 | 11 | 39 | -28 |
| 2006 | 12 | 16 | -4 | 49 | 27 | 22 |
| 2007 | 10 | 23 | -13 | 40 | 29 | 11 |

Изменение возрастной структуры населения Медовского сельского поселения характеризуется увеличением доли лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, а также уменьшением долей населения старше трудоспособного возраста и детей (0-15 лет). Это следствие низких показателей рождаемости в последние года, а также высокой смертностью населения. Распределение населения по возрасту за последние несколько лет приведено в нижеследующей таблице.

Возрастная структура

Таблица 6

| Годы Возрастной состав населения, % | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 19,2 | 18,4 | 17,7 | 16,5 |
| Трудоспособный возраст (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 56,1 | 59,3 | 60,5 | 62,0 |
| Старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и ст.; женщины 55 лет и ст.) | 24,7 | 22,3 | 21,8 | 21,5 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Положительная тенденция в динамике изменения численности населения сельского поселения – наличие в последние годы механического притока населения.

# 2.4.3. Структура занятости

В настоящее время доля трудоспособного населения Медовского сельского поселения составляет ~ 65% от общей численности населения (868 человек). Около 48% от экономически активного населения занято в экономике поселения (416 человек, 31% от общей численности населения поселения). В производственной сфере, в основном в сельском и лесном хозяйстве, занято 76% от общей численности занятых в экономике поселения.

Распределение численности работающих по сферам деятельности приведено в следующей таблице.

Структура занятых в отраслях экономики за 2007 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Чел./% | В % к итогу по п.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность занятых в организациях, расположенных на территории муниципального образования, из них: | 214/51,5 | 100,0 |
| 1.1. | в производственной сфере, в т.ч.: | 115 | 53,7 |
| 1.1.1. | - сельское хозяйство | 114 | 53,3 |
|  | в т.ч. крестьянские фермерские хозяйства | 50 | 23,4 |
| 1.1.2. | - транспорт и связь | 1 | 0,4 |
| 1.2. | в непроизводственной сфере, в т.ч.: | 99 | 46,3 |
| 1.2.1. | - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 16 | 7,5 |
| 1.2.2. | - финансовая деятельность | 19 | 9,0 |
| 1.2.3. | - образование | 56 | 26,0 |
| 1.2.4. | - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8 | 3,8 |
| 2. | Численность занятых в домашнем хозяйстве | 202/48,5 |  |
|  | Всего | 416/100,0 |  |

Уровень зарегистрированной безработицы в Медовском сельском поселении по состоянию на 01.01.2008 г. составил около 0,7% к экономически активному населению поселения (6 чел.). Общая численность безработных составила около 152 человек. Численность лиц трудоспособного возраста, незанятых трудовой деятельностью и учебой, составила 306 чел. Всего не занято в экономике сельского поселения 458 чел. или 52% от экономически активного населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по поселению в расчете на одного работника в 2007 году составила 4255 руб., что на 41% выше уровня предыдущего года. Данный показатель ниже среднего показателя по Богучарскому району (5806 руб.) и Воронежской области (9600 руб.).

# 2.4.4. Состояние и структура жилого фонда

Общая площадь жилищного фонда Медовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. составила 24,2 тыс. м² общей площади жилых помещений (практически полностью в частной собственности граждан – 99,8%). Около 0,2 тыс. м² общей площади жилых помещений находится в ветхом (аварийном) состоянии или требует проведения капитального ремонта, в том числе 0,04 тыс. м² муниципального фонда.

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество жилых домов | Численность населения | Общая площадь жилых помещений, тыс. м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пос. Дубрава | 167 | 490 | 8,5 |
| 2 | пос. Южный | 140 | 437 | 7,0 |
| 3 | с. Медово | 50 | 160 | 3,2 |
| 4 | х. Малеванный | 57 | 125 | 2,7 |
| 5 | с. Каразеево | 44 | 116 | 2,8 |
|  | Всего: | 458 | 1328 | 24,2 |

Средняя норма жилищной обеспеченности по Медовскому сельскому поселению за 2007 год составила 18,2 м² общей площади на человека, что значительно ниже среднего показателя по Богучарскому муниципальному району (22,8 м² общей площади на человека) и среднеобластного показателя (25,0 м² общей площади на человека).

Уровень благоустройства жилищного фонда

(по состоянию на 01.01.2008 г.)

Таблица 9

| Показатели | Общая площадь жилых помещений |
| --- | --- |
|  | тыс. м² | в % к итогу |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилых помещений – всего, в том числе оборудованная: | 24,2 | 100,0 |
| - водопроводом | 8,5 | 35,0 |
| - водоотведением (канализацией) (деценрализованной) | - | - |
| - отоплением | - | - |
| - горячим водоснабжением | - | - |
| - газом | 24,2 | 100,0 |
| - природным | 17,0 | 70,0 |
| - сжиженным | 7,2 | 30,0 |

# 2.4.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Образование

В Медовском сельском поселении действуют 2 общеобразовательных учреждений: основная школа в п. Южный (проектная вместимость 150 учащихся), средняя школа в п. Дубрава (проектная вместимость 200 учащихся).

В настоящее время общая фактическая посещаемость общеобразовательных учреждений в целом по поселению составляет 118 учащихся (100% детей обучаются в первую смену).

Здравоохранение

В системе здравоохранения Медовского сельского поселения в настоящее время действуют 5 фельдшерско-акушерских пунктов (мощность одного ФАПа - 20 посещений в смену), приходящихся на каждый населенный пункт поселения. Общая численность среднего медицинского персонала – 3 чел.

Техническое состояние ФАПов характеризуется как неудовлетворительное (80-90% износа). Здания ФАПов не обеспечены горячим водоснабжением, канализацией, центральным отоплением.

Медовское сельское поселение обслуживается пунктом неотложной помощи, находящимся в с. Монастырщина (Монастырщинское сельское поселение).

Учреждения культуры и досуга

В Медовском сельском поселении насчитывается 5 клубных учреждения (по 1 учреждению на каждый населенный пункт поселения) на 1010 мест, 2 массовые библиотеки, общий книжный фонд которых составляет 25,0 тыс. экземпляров. Одно из клубных учреждений оснащено киноустановкой на 500 зрительных мест.

Физическая культура и спорт

В сельском поселении отсутствуют общедоступные спортивные залы и сооружения. Имеется 2 спортивных зала при школах.

Торговля и общественное питание

В Медовском сельском поселении насчитывается 7 предприятий розничной торговли – 5 магазинов продовольственных товаров и 2 киоска (расположены в пос. Дубрава, пос. Южный, с. Медово), общая торговая площадь которых составляет 300 м², общая площадь помещений – 628 м². В пос. Дубрава имеется колхозная столовая (работает сезонно). Отсутствуют магазины непродовольственных товаров, предприятия бытового обслуживания и общественного питания.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

В Медовском сельском поселении имеется 4 отделения связи (почта отсутствует только в х. Малеванный). Филиал Сбербанка располагается в пос. Дубрава.

Общая площадь кладбищ на территории сельского поселения составляет около 2,2 га.

Отсутствуют:

- Детские дошкольные учреждения;

- Спортивные сооружения;

- Учреждения социального обеспечения;

- Магазины непродовольственных товаров;

- Предприятия бытового обслуживания;

- Предприятия общественного питания;

- Предприятия коммунального обслуживания (бани, прачечные, химчистки).

Современная обеспеченность Медовского сельского поселения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 10

| Наименование | Единица измерения | Фактическая емкость | Обеспеченность на 1 000 жителей (население города – 1,3 тыс. чел.) | Норма на 1,0 тыс. жителей 1) | Уровень обеспеченности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учебно-воспитательные учреждения |
| Общеобразовательные школы | мест | 350 | 269 | 110 2) | 100 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | - | - | 35 2) | - |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулатория | посещений/смену | 100 | 77 | 18,6 | 100 |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | а/м | - | - | 0,2 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные сооружения | га | - | - | 0,9 | - |
| Спортивные залы | м² пола | - | - | 150 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы и учреждения клубного типа | зрит. место | 1010 | 777 | 100-150 | 100 |
| Специализированные внешкольные учреждения (музыкальные, художественные, детского творчества) | место | - | - | 10-12 | - |
| Библиотеки | тыс. экз. | 25 | 19 | 4,5-7,5 | 100 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | м² торг. площади | 300 | 483 | 300 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предприятия общественного питания | посад. место | - | - | 40 | - |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | - | 4 | - |
| Учреждения коммунального и бытового обслуживания |
| Бани | место | - | - | 10 | - |
| Прачечная | кг белья в смену | - | - | 15 | - |
| Химчистка | кг белья в смену | - | - | 1,2 | - |
| Пожарное депо | а/м | - | - | 0,4 |  |
| Кладбище | га | 2,2 | 1,7 | 0,24 | 100 |

1) Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», приложение №6;

2) Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», приложение №7.

# 2.4.6. Финансово-бюджетная обеспеченность

Анализ финансово-бюджетной обеспеченности Медовского сельского поселения производится на основе данных исполненного бюджета за 2007 год. Доходы бюджета сельского поселения за 2007 год составили 2075 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы – 618 тыс. руб. (30 %), из них:

- безвозмездные поступления – 1457 тыс. руб. (70 %).

Расходы бюджета сельского поселения за 2007 год составили 1968 тыс. руб., профицит бюджета составил 107 тыс. руб.

Современная финансово-бюджетная обеспеченность поселения не позволяет решать вопросы нового жилищного строительства, благоустройства территории, ремонта инженерных сетей, сноса ветхого фонда.

# 2.5. Транспортная инфраструктура

# 2.5.1. Внешний транспорт

Медовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Богучарского района Воронежской области. В состав поселения входят 5 населенных пунктов: пос. Дубрава, с. Медово, пос. Южный, с. Каразеево и х. Малеванный. Административный центр поселения - пос. Дубрава, расположен в 21 км от административного центра района г. Богучар и в  244 км от областного центра - г. Воронежа.

Медовское сельское поселение граничит: на севере с Дьяченковским сельским поселением, на востоке с Суходонецким и Монастырщинским сельскими поселениями, на западе с Радченским и Дьяченковским сельскими поселениями, на юге с Ростовской областью.

Вдоль северной границы поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Богучар – Монастырщина – Сухой Донец – Белая Горка-1, IV технической категории. От нее отходит дорога регионального значения "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево и  подъезд к п. Дубрава со стороны производственной зоны.

Дорога регионального значения "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево проходит с севера на юг, непосредственно через территорию п. Южный. От дороги отходят подъезды к пос. Дубрава, х. Малеванный и с. Медово.

В нижеследующей таблице приведен перечень и технические характеристики автомобильных дорог, проходящих по территории  Медовского сельского поселения:

Перечень и технические характеристики автомобильных дорог

Таблица 11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тип покрытия | Протяженность дорог в границах поселения, км | Техническая категория | Площадь дорог в границах поселения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Регионального значения: |
| 1 | Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1 | асфальтобетон | 6,5 | III | 9,8 |
| 2 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево | асфальтобетон | 18 | IV | 27 |
| 3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево" - пос. Дубрава | асфальтобетон | 0,8 | IV | 1,2 |
| 4 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево" - с. Медово | асфальтобетон | 0,3 | IV | 0,5 |
| Местного значения: |
| 1 | подъезд к пос. Дубрава от а\д Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1 | грунт | 1 | – | 1 |
| 2 | подъезд к х. Малеванный от а\д "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево | асфальтобетон | 0,6 | – | 0,8 |
| Всего | 27,2 | – | 40,3 |

Перечень дорог регионального значения принят в соответствии с постановлением № 782 от 24 августа 2007 года «Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год» (Таблица 15 в конце раздела 2.5.2.).

По дороге регионального значения Богучар – Монастырщина – Сухой Донец – Белая Горка-1 проходит автобусный маршрут.

Автобусные перевозки пассажиров осуществляет ОАО «Богучарское автотранспортное предприятие», расположенное в г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 109.

В поселении отсутствуют автостанции, станции технического обслуживания и автозаправочные станции.

Ближайшая станция железной дороги, осуществляющая пассажирские перевозки находится в пгт. Кантемировка – в 77 км от пос. Дубрава.

Обслуживание воздушным транспортом осуществляется через аэропорт города Воронежа, с которым поселение имеет устойчивые транспортные связи.

# 2.5.2. Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения состоит из главных и основных жилых улиц.

пос. Дубрава

Функции главных улиц выполняют: ул. Лесная, выходящая на дорогу регионального значения "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево" - пос. Дубрава, ул. Космонавтов и ул. Центральная.

пос. Южный

Функции главных улиц выполняют улицы, по которым осуществляется выезд на дорогу регионального значения "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево.

с. Медово

Функцию главной улицы выполняет ул. Низовая, выходящая на дорогу регионального значения "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево" – с. Медово.

с. Каразеево

Функцию главной улицы выполняет улица Ленина, которая выходит на дорогу регионального значения "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево.

х. Малеванный

Функцию главной улицы выполняет улица, выходящая на дорогу регионального значения "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево.

В нижеследующей таблице приведена характеристика уличной сети населенных пунктов, входящих в состав Медовского сельского поселения, полученная по обмеру опорного плана:

Характеристика уличной сети населенных пунктов

Таблица 12

| № п/п | Название населенного пункта | Протяженность, км | Асфальтобетонное покрытие улиц, км | % а/б покрытия от общей протяженности улиц | Площадь улиц, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главных улиц | основных жилых улиц | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пос. Дубрава | 13,3 | 2,4 | 15,7 | 1,7 | 11 | 23,6 |
| 2 | пос. Южный | 1,2 | 7 | 8,2 | 0,5 | 6 | 11 |
| 3 | с. Медово | 1,3 | 3,1 | 4,4 | 1,3 | 30 | 6 |
| 4 | с. Каразеево | 1 | 4,8 | 5,8 | 1 | 17 | 7,6 |
| 5 | х. Малеванный | 0,7 | 3 | 3,7 | 0,7 | 19 | 4,8 |
| Всего | 17,5 | 20,3 | 37,8 | 5,2 | 14 | 53 |

По обмеру опорного плана общая протяженность улиц в границах населенных пунктов сельского поселения составляет 37,8 км, из которых 5,2 км (14 %) имеют  усовершенствованное  покрытие.

Общая площадь улиц населенных пунктов поселения составляет 53 га, проезжих частей – 26 га.

Количество легкового  транспорта в сельском поселении за последние 7 лет возросло в 2 раза (с 80 ед. в 2002 г. до 160 ед. в 2008 г.). В 2008 году уровень автомобилизации в поселении составил 120 автомобилей на 1,0 тыс. жителей.

Хранение легковых автомобилей жители поселения осуществляют на своих приусадебных участках.

| ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД Таблица 13 |
| --- |
| Шифр дороги | Наименование дороги | Начало, км+ | Конец, км+ | Всего, км | Группа содержания | Категория |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В11-0 | Богучар – Кантемировка | 0.000 | 2.150 | 2.150 | А | II |
|  |  | 4.019 | 12.700 | 8.681 | А | II |
|  |  | 12.700 | 26.485 | 13.785 | А | III |
| В12-0 | М "Дон" - Богучар - Петропавловка | 0.000 | 18.990 | 18.990 | Б | III |
| В13-0 | Богучар - Старая Калитва - Россошь | 3.335 | 17.600 | 14.265 | В | III |
|  |  | 17.600 | 29.336 | 11.736 | Вгр | — |
| Итого |  | — | — | 69.607 | — | — |
| 10-3 | М "Дон" - Радченское - Марьевка | 0.000 | 19.800 | 19.800 | В* | IV |
| 11-3 | М "Дон" - Радченское - Марьевка" - с.Липчанка | 0.000 | 1.847 | 1.847 | В* | IV |
| 12-3 | М "Дон" - Радченское - Марьевка" – с. Травкино | 0.000 | 9.000 | 9.000 | В* | IV |
| 1-3 | Богучар – Залиман | 0.000 | 4.721 | 4.721 | Б | IV |
| 13-3 | Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1-я Белая Горка | 1.700 | 46.058 | 44.358 | Б | IV |
| 14-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - с. Абросимово | 0.000 | 9.200 | 9.200 | Вгр | — |
| 15-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - с. Красногоровка | 0.000 | 5.846 | 5.846 | В* | IV |
| 17-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - с. Каразеево | 0.000 | 18.300 | 18.300 | В* | IV |
|  |  | 18.300 | 24.000 | 5.700 | Вгр | — |
| 18-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - Каразеево" – пос. Дубрава | 0.000 | 1.929 | 1.929 | В* | IV |
| 19-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - Каразеево" - с. Медово | 0.000 | 2.139 | 2.139 | В* | IV |
| 20-3 | "Богучар - Кантемировка" - с. Данцевка | 0.000 | 2.297 | 2.297 | В | IV |
| 21-3 | "Богучар - Кантемировка" - с. Луговое | 0.000 | 1.757 | 1.757 | В* | IV |
| 22-3 | "Богучар - Кантемировка" - с. Лофицкое | 0.000 | 1.667 | 1.667 | В* | IV |
| 2-3 | М "Дон" - Вишневый - Дубовиково | 0.000 | 18.500 | 18.500 | В | IV |
| 23-3 | "Богучар - Кантемировка" - с. Поповка | 0.000 | 1.171 | 1.171 | В* | IV |
| 24-3 | "Богучар - Кантемировка" – с. Травкино | 0.000 | 12.000 | 12.000 | В* | IV |
| 25-3 | М "Дон" - Богучар - Петропавловка" - с. Грушовое | 0.000 | 5.470 | 5.470 | В* | IV |
| 26-3 | М "Дон" - Богучар - Петропавловка" - с. Старотолучеево | 0.000 | 5.500 | 5.500 | В* | IV |
| 27-3 | М "Дон" - Богучар - Петропавловка" - с. Журавка | 0.000 | 7.844 | 7.844 | В* | IV |
| 28-3 | М "Дон" - Филоново - х. Тихий Дон | 0.000 | 5.740 | 5.740 | В | IV |
| 29-3 | Въезд в г. Богучар от а/д М "Дон" - Богучар - Петропавловка | 0.000 | 1.087 | 1.087 | Б | IV |
| 30-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - с. Купянка | 0.000 | 1.810 | 1.810 | В* | IV |
| 31-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1-я Белая Горка" - Терешково | 0.000 | 6.590 | 6.590 | Б | IV |
| 3-3 | М "Дон" - Полтавка - Дьяченково | 0.000 | 11.472 | 11.472 | Б | IV |
| 4-3 | М "Дон" - с. Свобода | 0.000 | 2.400 | 2.400 | В | IV |
| 5-3 | М "Дон" - х. Перещепное | 0.000 | 1.300 | 1.300 | В* | V |
| 6-3 | М "Дон" - х. Кравцово | 0.000 | 2.400 | 2.400 | В* | V |
| 7-3 | М "Дон" - х. Ботовка | 0.000 | 0.800 | 0.800 | В* | V |
| 8-3 | М "Дон" - с. Криница | 0.000 | 5.360 | 5.360 | В* | IV |
| 9-3 | М "Дон" – Новоникольск (через Лебединку) | 0.000 | 13.756 | 13.756 | В* | IV |
| Итого |  | — | — | 231.761 | — | — |

# 2.6. Инженерная инфраструктура

# 2.6.1. Электроснабжение

Основным источником энергоснабжения Воронежской области является Нововоронежская АЭС мощностью 1834 тыс. кВт, которая находится рядом с г. Нововоронеж. В 2010 году планируется увеличение мощности НВАЭС, за счет ввода пятого энергоблока.

НВАЭС выдает мощность в энергосистему «Воронежэнерго» через воздушные линии электропередач на напряжение 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ

Непосредственное электроснабжение потребителей Медовского сельского поселения  осуществляется от  ПС 110/35/10 кВ, расположенной в п. Дубрава и ПС 35/10 кВ, расположенной в п. Южный.

Электроподстанция 110/35/10 кВ п. Дубрава получает электрическую мощность от подстанции 110/35/10 кВ г. Богучар. ПС 110/35/10 кВ г. Богучар запитана от подстанции 220/110 кВ Придонская  (пгт. Придонской) через воздушную линию электропередач на напряжение 110 кВ.

Подстанция 220/110 кВ Придонская с установленной мощностью 400 МВА введена в работу в 1978 году. Она является узловой подстанцией южного района Воронежской энергосистемы.

ПС 35/10 кВ п. Южный запитана от ПС 110/35/10 кВ (п. Дубрава) через воздушные линии электропередач на напряжение 35 кВ.

Основными потребителями  подстанций являются коммунально-бытовые и производственные потребители.

Обеспечение надежности электроснабжения потребителей обеспечивается за счёт резервных перемычек на фидерах  подстанций 110/35/10 кВ, 35/10кВ и 10/0,4кВ.

Потребители получают электроэнергию непосредственно от ТП (10/0,4кВ), КТП (10/0,4кВ). Суммарная мощность трансформаторных подстанций в границах проектирования составляет 700 КВА.

Трансформаторные подстанции (10/0,4 кВ) получают электрическую мощность от подстанций 110/35/10 кВ и 35/10 кВ, через кабельные и воздушные линии на напряжении 10 кВ. Линии электропередач на напряжении 10кВ расположены в границах территорий общего пользования (охранная зона ВЛ 10кВ составляет 10м от оси).

Распределительные сети на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Для пищеприготовления потребители используют газовые плиты.

В настоящее время система электроснабжения Медовского сельского поселения является устойчивой, на основных питающих источниках имеются дублирующие и аварийные устройства. Основные потери электроэнергии происходят за счёт несанкционированного подключения к сети около 10% и работы трансформаторов  в холостом режиме около 10%-15% (в зависимости от периода года).

Распределение нагрузок электропотребления между производственными и коммунально-бытовыми потребителями составит 70 % и 30 % соответственно.

На территории Медовского сельского поселения расположены объекты электроснабжения регионального значения – подстанции и  местного значения – квартальные ТП(10/0,4кВ)  и КТП(10/0,4кВ).

# 2.6.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение коммунально-бытовых и производственных потребителей Медовского сельского поселения является локальным и осуществляется за счет  индивидуальных котельных малой мощности, печного или электрического отопления. В качестве топлива потребители используют  – природный газ, уголь, дрова, мазут.

На территории п. Южный  расположена котельная, обеспечивающая теплоснабжением школу. Основное топливо – газ. Резервное – дизельное топливо.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята -260С. Продолжительность отопительного периода – 196 суток.

Котельные, расположенные на территории Медовского сельского поселения являются объектами местного значения.

# 2.6.3. Газоснабжение

Природный газ поступает к потребителям Воронежской области по двум магистральным газопроводам Петровск-Новопсковск с условным диаметром трубопровода 1200 мм.

Газоснабжение потребителей Медовского сельского поселения осуществляется на базе природного  и сжиженного углеводородного газа.

Природным газом обеспечены 70% населения, сжиженным – 30%. Хутор  Малеванный не газифицирован.

Основными потребителями природного газа являются коммунальный и производственный сектор.

Потребители обеспеченные природным газом используют газ для нужд отопления и пищеприготовления. Потребители не обеспеченные природным газом  используют для пищеприготовления сжиженный газ. Поставка сжиженного газа осуществляется автотранспортом со станции сжижения газа (в зависимости от договорных отношений).

Система газоснабжения природным газом – двухступенчатая.

На территории Медовского сельского поселения расположено 5 шкафных газорегуляторных пунктов. От АГРС газ по газопроводам высокого давления поступает на  шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП), где происходит снижение давления с высокого на низкое, и далее поступает непосредственно к потребителям.

В центральной части с. Каразеево, с. Медово, п. Дубрава расположены по одному ШГРП.

# 2.6.4. Связь

Абоненты Медовского сельского поселения обеспечены телефонной сетью на 70% .

Телефонная связь Медовского сельского поселения осуществляется от существующих телефонных сетей, приблизительной протяженностью – 28 км., и АТС, расположенные в п. Южный, п. Дубрава, с. Медово, с. Карзеево, с выходом на центральную станцию Богучарского района. Потребители  х. Малеванный обеспечены связью через таксофон.

Емкость телефонных станций составляет – 150 номеров.

Распределительная сеть построена по шкафной системе с элементами прямого питания.

Зона охвата сотовой сети составляет около 70% территории.

Телевидение, радиофикация

Потребители Медовского сельского поселения находятся в зоне слабого приема радиотрансляционных и телевизионных сетей.

Телерадиотрансляция осуществляется от местных теле-радио сетей.

Около 30% потребителей используют для просмотра телевизионных каналов спутниковые антенны.

Выводы: На основании проведенного анализа существующего состояния инженерных сетей и сооружений становится, очевидно, что развитие новых производственных площадок можно осуществить на базе природного газа.

Использование природного газа может послужить основным толчком к развитию экономического сектора Медовского сельского поселения.

# 2.6.5. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселков Медовского сельского поселения являются подземные воды. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды.

Для целей водоснабжения представляет интерес водоносные горизонты, приуроченные к четвертичной, неогеновой, меловой и карбоновой системам.

В основном эксплуатируются водоносные горизонты меловых отложений, которые широко распространены на водоразделах территории Медовского сельского поселения, залегая на глубинах от 30 до 90 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми мело-мергельными породами с суммарной мощностью от 5 до 75 м. Турон-маастрихтский водоносный горизонт обычно безнапорный, в то время как турон-коньякский, залегая под сантонским водоупором, как правило, напорный.

Питание водоносных горизонтов осуществляется атмосферными осадками, разгрузка происходит в реки бассейна Дона. Дебит скважин может достигать 1,0 м3/с в зависимости от степени трещиноватости меловой толщи и площади водосбора. Воды верхнемеловых отложений пресные, с минерализацией 0,4-0,8 г/дм³, по химическому составу преобладают гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. В некоторых водопунктах отмечается повышенное содержание сульфатов. Воды обладают повышенной жесткостью, общая жесткость составляет 8,08 мг-экв/л.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод отсутствуют, так как работы по оценке эксплуатационных запасов не проводились.

Централизованным водоснабжением обеспечено около 35 % населения

Схема водоснабжения c. Медовое, п. Южный, с. Каразеево, х. Малеванный  и п. Дубрава представлена одиночными водозаборными скважинами, водонапорными башнями (в п.Дубрава и с.Медово), расположенных рядом со скважинами, и водопроводной сетью тупикового типа. Ориентировочная протяженность существующих водопроводных сетей составляет 8.84 км.

Остальное население поселков, которое не охвачено системой водоснабжения, потребляет воду от локальных систем водоснабжения с забором воды из скважин, шахтных колодцев, которые находятся на территориях домовладений.

В соответствии с областной целевой программой "Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010 годы" приоритетными вредными веществами, которые входят в  химический состав воды, подаваемой населению, являются железо, марганец. Данные вещества носят природный характер.

Повышенные концентрации железа и марганца напрямую связаны с заболеваемостью населения желчнокаменной, мочекаменной болезнями, язвой желудка. Также к ухудшению качества питьевой воды подаваемой населению  приводит высокая изношенность сетей водопровода, их аварийность, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин, что и обусловливает ее вторичное загрязнение при подаче  населению.

Выводы:

Основными проблемами системы водоснабжения Медовского сельского поселения являются:

- неудовлетворительный химический состав месторождений подземных вод;

- изношенность разводящих сетей и сооружений системы;

- отсутствие должного учёта и контроля воды и как следствие – появление дефицита в воде питьевого качества

- отсутствие централизованных систем водоснабжения для всего населения Медовского сельского поселения.

# 2.6.6. Водоотведение

На территории Медовского сельского поселения действует выгребная система канализации. Далее стоки запахивают на сельскохозяйственных полях, вывозят на территорию существующих свалок или утилизируют на приусадебных участках, т.е. практически весь объем сточных вод сбрасывается на рельеф.

Выводы:

Основными проблемами системы водоотведения Медовского сельского поселения являются:

- отсутствие централизованных систем водоотведения;

- сброс сточных вод фактически без очистки на рельеф и как следствие загрязнение месторождений подземных вод.

# 2.6.7. Отходы производства и потребления

Общее количество поступающих на свалку ТБО, включая смёт с твёрдых покрытий улиц и площадей, составляет порядка 0,459 тыс. т/год.

Поселковые свалки располагаются во всех населенных пунктах Медовского сельского поселения в недопустимых разрывах от селитебных и производственных территорий. Размер санитарно-защитных зон от свалки ТБО составляет 500 м. Также в п. Дубрава, в непосредственной близости от территории зернотока, располагается скотомогильник, что недопустимо, исходя из соблюдения размера санитарно-защитной зоны  500 м.

Токсичные отходы на территории Медовского сельского поселения не образуются.

# 3. Проектные предложения по территориальному планированию Медовского сельского поселения

# 3.1. Архитектурно-градостроительный потенциал

# 3.1.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура

В целях реализации задач по возрождению села, как устойчивой социально-экономической структуры, в основу генерального плана положены принципы, исходящие из тенденций развития экономики Российской Федерации, как целостной системы взаимодействия между городскими и сельскими поселениями, построенной на перераспределении между ними производственных функций, социальных приоритетов и, как следствие, систем расселения. Настоящим проектом предлагается:

- создание на территории поселения предприятий по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции, с целью обеспечения круглогодичной занятости трудоспособного населения;

- использование природно-рекреационного потенциала для организации, на территории поселения, природных заказников и благоустроенных мест отдыха населения, как предпосылок к созданию на территории поселения, потенциально прибыльного и популярного сейчас в широких массах, «экологического туризма»;

- создание полноценной социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры для комфортного проживания сельчан и привлечения на постоянное место жительства городской части населения, невовлеченной в производственные процессы городской агломерации.

Генеральным планом предусмотрено размещение минипроизводств по переработке сельскохозяйственной продукции, молочных ферм, дополнительных коммунально-складских территорий, возобновление интенсивной эксплуатации фруктовых садов. В районе существующей ремонтной мастерской п. Дубрава и проектируемой автостанции в п. Южном предлагается размещение АЗС и станций технического обслуживания.

Процесс восстановления социально-экономической базы поселения потребует  развития селитебных территорий, как внутри существующих границ населенных пунктов, так и на смежных с ними территориях.

Проектом, в целях развития жилой застройки, предлагается частичное уплотнение жилыми домами существующих улиц и формирование новых улиц, подчиненных особенностям рельефа, что совместно с мероприятиями по выделению общественных зон, придаст пространственную глубину и архитектурную выразительность планировочной структуре сел.

Таким образом, планировочная структура настоящего генерального плана предусматривает сохранение сложившейся застройки, усиление визуальной выразительности объектов общественного назначения, формирование удобных и экономически оправданных пешеходных и транспортных связей, организацию психологически комфортного планировочного пространства, соответствующего требованиям технических регламентов.

Предлагаемое проектом функциональное зонирование села, по возможности, сохраняет преемственность с существующим положением.

Коммунально-складские зоны частично сохраняются на территориях бывших животноводческих и растениеводческих комплексов. Вновь создаваемые объекты производственных зон, так же, по возможности, формируются и развиваются на базе бывших производственных территорий. Совмещенные производственные и коммунально-складские зоны образуют агропромышленные кластеры, размещенные с  соблюдением ограничений экологического, санитарного и историко-культурного характера. Здесь же, проектом предлагается резервирование территории для перспективного развития производственных и коммунально-складских зон за пределами расчетного срока, что так же продиктовано господствующим направлением ветров и наличием, обособленных от жилой застройки, автотранспортных коммуникаций.

Рекреационные зоны населенных пунктов, предлагается сформировать  благоустроенными выходами, соединяющими селитебные территории с зонами отдыха на озерах и прудах, а так же зелеными клиньями природных сезонных водотоков.

Таким образом, в пределах населенных пунктов формируется «зеленый каркас» территории, благоприятствующий созданию комфортного микроклимата и разнообразию  архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов.

Зоны жилой застройки формируются индивидуальными и малоэтажными блокированными домами в пределах существующих улиц и на свободных территориях, примыкающих к жилой застройке. Проектом предлагается развитие индивидуальной жилой застройки в соответствии с особенностями плотности расселения и сложившейся планировочной структуры каждого населенного пункта:

- в п. Дубрава, в западной части села, частично за существующей границей населенного пункта (на первую очередь и на расчетный срок);

- в п. Южный, компактными группами на свободных территориях в существующих границах села (на первую очередь), и за существующими границами,  вдоль основного въезда со стороны п. Дубрава (на расчетный срок);

- в  с. Медово, на возвышенных территориях северной части села, большей частью, за пределами существующих границ (на первую очередь и на расчетный срок);

- в с. Каразеево, дисперсно, на свободных территориях в существующих границах села (на первую очередь и на расчетный срок);

- в х. Малеванный, компактной группой вдоль основного въезда со стороны п. Дубрава в существующих границах хутора (на первую очередь), и частично за существующими границами хутора, вдоль этого же въезда (на расчетный срок);

Сформировавшиеся в населенных пунктах зоны общественных центров усиливаются дополнительными объектами спортивного культурно-бытового назначения, формированием площадей, стоянок автотранспорта и организацией зеленого каркаса улиц активно вовлеченных в коммуникативные процессы села. В населенных пунктах дополнительно предлагаются к размещению следующие объекты:

- в п. Дубрава: детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, торгово-бытовой центр, комплекс коммунально-бытового обслуживания, пожарное депо, станция технического обслуживания, АЗС, зоны отдыха на парковых территориях и пруду «Белый»;

- в п. Южный: детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, торгово-бытовой центр, комплекс коммунально-бытового обслуживания, пожарное депо, автостанция, станция технического обслуживания, АЗС, благоустроенные зоны отдыха возле восстанавливаемых прудов;

- в с. Медово: начальная школа с группой детского сада, физкультурно-оздоровительный комплекс при школе, магазины;

- в с. Каразеево: начальная школа с группой детского сада, физкультурно-оздоровительный комплекс при школе, магазины, торгово-бытовой центр;

- в х. Малеванный начальная школа с группой детского сада, физкультурно-оздоровительный комплекс при школе, магазины, часовня и культовое сооружение;

Таким образом, функциональное зонирование территории сформировано проектом с учетом сложившейся ситуации и основных направлений развития хозяйственной деятельности – усиление растениеводства, животноводства и организация зон полноценного отдыха населения.

Для участков играющих важную роль в визуальной организации общественных центров рекомендуется ввести зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, с целью защиты таких участков от расширения примыкающих территорий и от изменения трассировки частей улиц, являющихся связующими звеньями между планировочными доминантами в селах.

Взаиморасположение структурообразующих объектов сел, благоприятствует формированию общей градостроительной и архитектурно-ландшафтной композиции, развивающейся от общественных центров до организованных зон отдыха.

Перспективы сохранения объектов культурного наследия для Медовского сельского поселения - положительные, поскольку дислокация существующих памятников не препятствует его развитию. В целях восстановления территории Донецкого Предтеченского монастыря и его зданий в п.Дубрава, возможен перенос зданий клуба и администрации на территорию вновь формируемого проектом общественного подцентра из зданий торгово-бытового центра и комплекса коммунально-бытового обслуживания.

# 3.2. Охрана памятников истории и культуры

В целях сохранения объектов культурного наследия в 1980-90-е гг. в Воронежской области была проведена полная инвентаризация объектов историко-культурного наследия. Объекты выявлены и обеспечены соответствующей документацией, наиболее значимые объекты поставлены на государственную охрану. В последние годы наблюдается лишь незначительное выявление новых объектов и снятие с госохраны памятников, физически утраченных, ошибочно включенных в списки (реестр) памятников или не подтвердивших свое историко-культурное значение.

Вне зависимости от сохранности первоначальных построек, Донецкий Предтеченский монастырь являет собой целостный архитектурно-ландшафтный комплекс, имеющий богатейшую и драматическую историю, высокие эстетические и художественные качества. Необходимо провести исторические изыскания и восстановить то расположение объектов, что существовало в XIX веке. Монастырь может стать центром духовного обновления народа и работать в практической сфере, соотнесенной с нуждами Церкви. Это просветительские, социальные, благотворительные и образовательные программы, что имеет также большое миссионерское значение.

Множество памятников археологии подвержены влиянию разрушающих факторов, среди которых: распашка полей под посевы, несогласованное строительство хозяйственных объектов, воздействие окружающей среды. В связи с многочисленными ежегодными потерями археологических памятников необходимо регулярное выборочное проведение аварийно-спасательных раскопок исчезающих курганных насыпей. Основными мероприятиями по сохранению объектов археологического наследия в регионе является разработка мероприятий в составе федеральных и областных целевых программ по сохранению объектов культурного наследия.

Таким образом, для сохранения объектов культурного наследия Медовского сельского поселения предлагается на первоочередной срок провести следующие мероприятия:

- Определить границы территорий объектов культурного наследия как объектов градостроительной деятельности особого регулирования. Утвердить в установленном порядке схему границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, с внесением этой информации в землеустроительную, градостроительную документацию всех уровней и в документы регистрации права собственности;

- Осуществить мониторинг состояния объектов культурного наследия;

- Разработать проекты ремонтно-реставрационных и восстановительных работ, в т.ч. консервации объектов культурного наследия, приспособления объектов культурного наследия для современного использования. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия считать спасательные археологические работы с полным или частичным изъятием находок из раскопок (в порядке, определенным законом РФ);

- Согласовать проектирование и проведение работ по сохранению памятника и (или) их территорий на основании разрешения и задания органа Госохраны;

- До разработки проекта ремонтно-реставрационных работ обеспечить физическую сохранность (предотвратить разрушение) памятников историко-культурного (в т.ч. Донецкий Предтеченский монастырь (1845 г.) и археологического наследия;

- Включить выявленные памятники в список объектов культурного наследия, охраняемых государством;

- Организовать установку на объекте культурного наследия – Донецкий Предтеченский монастырь – информационных надписей и обозначений;

- Оформить собственникам и пользователям объектов культурного наследия охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия регионального значения в порядке, установленном действующим законодательством.

# 3.3. Социально-экономические параметры развития сельского поселения

# 3.3.1. Развитие и совершенствование экономической базы

Главной стратегической целью социально-экономического и градостроительного развития Медовского сельского поселения является обеспечение проведения в достаточно короткие сроки комплексного обновления экономического потенциала с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития территории и жизнедеятельности населения.

В соответствии со «Схемой территориального развития Воронежской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2007 г., утвержденной постановлением правительства Воронежской области №158 от 5 марта 2009 г.) рассматриваемая настоящим генеральным планом территория отнесена к территории активного вмешательства государства, в том числе региональных властей. Здесь необходимы бюджетные и внебюджетные инвестиции для создания рабочих мест и закрепления населения. Необходимо стимулирование вложения частного капитала, вплоть до «длительных налоговых каникул».

Успешное экономическое развитие рассматриваемой территории связывается с реализацией национального проекта «Развитие АПК» и Доктрины продовольственной безопасности РФ (далее – Доктрина), утвержденной 01 февраля 2010 г., одной из задач которой является устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны, а также целевых программ, которые направлены на исправление негативной ситуации, сложившейся в АПК  в целом по стране.

Приоритетными отраслями экономики поселения в прогнозируемый настоящим генеральным планом период (2009-2030 гг.) будут сельское хозяйство и производства, связанные с ним, а также жилищное строительство, малое предпринимательство, социальная и природоохранная инфраструктура.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются восстановление и возобновление роста производства, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других поставщиков и исключение посредников. Достижение указанных результатов будет возможно при условии:

- предоставления инвестиций, компенсаций, дотаций для формирования экономических условий по преодолению убыточности сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышения доходности фермерских и личных подсобных хозяйств на основе использования различных схем расчетов за продукцию, налогового стимулирования;

- внедрение системы устойчивого ведения сельского хозяйства для наращивания объемов производства;

- усиление сферы производственного обслуживания сельскохозяйственного производства (электротехническое, ветеринарное, организация племенного дела, агрохимических работ);

- развитие перерабатывающей промышленности;

- сохранение и организация системы подготовки кадров;

- государственное содействие формированию структур, обеспечивающих справедливое распределение дохода между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, сферой реализации и торговли.

В земельном фонде сельского поселения значительных изменений не предусматривается. Однако необходимо улучшение существующих угодий: восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, в результате – повышение продуктивности сельхозугодий, рост урожайности сельхозкультур.

В животноводстве основными задачами является:

- восстановление оптимального поголовья скота с учетом обеспечения продовольственной безопасности населения не только самого поселения, но и района и области в целом;

- создание сбалансированной кормовой базы, обеспечивающей потребности всего скотопоголовья при минимальном расходе кормов на единицу продукции, рационального использования лугопастбищных угодий и применения передовых технологий при заготовке кормов;

- формирование стад животных с высокой продуктивностью.

Развитие  животноводства должно стимулироваться во всех хозяйствах: личных подсобных, крестьянских (фермерских), коллективных и др.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродукции сохранится.  Функционирование личных подсобных хозяйств, развитие в них товарного производства должно осуществляться при активной государственной поддержке, с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости, поскольку личные подсобные хозяйства способны выполнить функцию «стабилизатора» системы расселения. Генеральным планом Медовского сельского поселения учитывается возможность последующей трансформации части личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства. В этой форме хозяйств, развитие производства органически слито с ведением домашнего хозяйства, используются как основные, так и дополнительные трудовые ресурсы (престарелые, дети). В семейном хозяйстве используется более гибкое, динамичное распределение всего дохода на потребление и накопление.

Предлагаемый настоящим проектом уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков ведения сельского хозяйства, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов. При неблагоприятных условиях развития (дальнейший упадок, отсутствие достаточных инвестиций и законодательной базы и др.) экономическое развитие поселения будет несостоятельным и обеспечение населения продуктами питания будет по-прежнему, в основном за счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества рентабельных сельхозпредприятий, крепких фермерских хозяйств, а доля ввозимых продуктов значительно увеличится.

Настоящим генеральным планом принимается оптимистический вариант экономического развития поселения, в котором предложения по восстановлению и развитию сельскохозяйственного производства базируются в первую очередь на задаче максимального обеспечения потребностей местного населения основными продуктами питания местного производства. Ниже в таблице приводится характеристика производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции.

Характеристика производства и потребления сельскохозяйственной продукции Медовского сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Показатели | Производство 2007 г. | Физиологическая норма потребления на душу населения, кг/год | Дефицит (-) (избыток (+) на душу населения, кг/год | Необходимое количество продукции для личного потребления по физиологическим нормам (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тонн | На душу населения, кг/год |  |  | на существующее население 1328 чел. | на расчетное население 1400 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мясо (убойный вес) | 2256 | 1699 | 74 | +1625 | 98 | 104 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Молоко | 1528 | 1151 | 389 | +762 | 517 | 545 |
| 3. | Яйца | 304 тыс. шт. | 229 шт. | 290 шт. | -61 | 385 тыс. шт. | 406 тыс. шт. |
| 4. | Зерно (в весе после доработки) | 5827 | 4388 | 117 | +4271 | 155 | 164 |
| 5. | Подсолнечник | 15600 | 11747 | 38 | +11709 | 50 | 53 |
| 6. | Картофель | 53 | 40 | 117 | -77 | 155 | 164 |
| 7. | Овощи местного производства | 7 | 5 | 76 | -71 | 101 | 106 |

Гипотезой развития экономики Медовского сельского поселения, заложенной настоящим генеральным планом, является устойчивое развитие существующих предприятий отрасли, а также восстановление и создание новых производственных мощностей. К концу расчетного срока реализации настоящего генерального плана предусмотрено функционирование на территории поселения сельскохозяйственных предприятий: 4-х молочных фермы, 4-х ферм крупнорогатого скота, 4-х овцеферм и 3-х свиноферм, что позволит не только удовлетворить потребности собственного населения в продуктах питания, указанных в выше приведенной таблице, но и предоставляет возможность для формирования цивилизованной системы закупок продукции, её реализации и переработки.

Основополагающую роль в развитии сельского хозяйства будет играть не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее хранение и переработка. Для этих целей генеральным планом выделены территории для организации заготовительно-складских баз и мини-предприятий для первичной переработки сельскохозяйственной продукции. В перспективе сельскохозяйственное производство поселения вместе с пищевой промышленностью района и области должны будут представлять собой единую цепь переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания.

В таблице 15 (в конце раздела 3.3.1.) приведены предложения генерального плана по организации и размещению предприятий по производству сельскохозяйственной продукции, а также по хранению, заготовке и переработке.

Оперативное решение по формированию структуры заготовительных и перерабатывающих предприятий даст предпосылки к созданию при администрации (или на кооперативных началах) электронных бирж (например, в п. Южный) для рекламы, цивилизованного сбыта сельскохозяйственной продукции или покупки необходимых для производства товаров (удобрений, кормов и т.д.), а также даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения, стимулирует развитие малого предпринимательства.

В сфере малого бизнеса приоритетным направлением  должно являться развитие фермерских (крестьянских) хозяйств, а также производств, связанных с первичной переработкой, хранением и заготовкой сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в несельскохозяйственной деятельности развитие малого бизнеса будет связано с сельской торговлей, социально-культурным и бытовым обслуживанием населения, (включая строительство жилых домов, устройство инженерных сооружений, ремонт автомобилей и бытовой техники), возрождением народных промыслов и ремесел и т.д. Развитие малого бизнеса в сельской местности позволит снизить безработицу, диверсифицировать источники дохода сельских жителей, способствуя росту благосостояния и сохранению сельских населенных пунктов. К концу периода реализации первой очереди генеральным планом прогнозируется, что в малом бизнесе будет занято порядка 20% от числа занятых в организациях поселения (в настоящее время – 10% среднесписочной численности занятых в организациях); к расчетному сроку для реализации предложений генерального плана по развитию экономической сферы поселения необходимо, чтобы доля занятых в малом бизнесе составляла в целом 35-40% от всех занятых в поселении, при этом удельный вес занятых в крестьянских фермерских хозяйствах принимается порядка 200 человек (60% от всех сельскохозяйственных кадров), а в несельскохозяйственном секторе экономики – 250 человек (36% всех занятых).

Так как малые предприятия могут в значительной мере способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест, необходима их поддержка властями всех уровней по следующим направлениям:

- созданию кредитных кооперативов, других не банковских государственных кредитных институтов, предоставляющих на возвратной основе средства под инвестиционные проекты субъектам малого предпринимательства;

- разработке действенного механизма государственных гарантий, обеспечивающих разделение рисков между государством, кредитными организациями и малыми предприятиями;

- эффективности использования государственного и муниципального имущества для развития системы малого предпринимательства;

- совершенствованию информационной поддержки;

- проведению активной антимонопольной политики и пресечению недобросовестной конкуренции по отношению к малым предприятиям.

Предложенные меры по повышению занятости и доходов местного населения, наряду с господдержкой, будут стимулировать жилищное строительство в поселении. Приоритет должен быть отдан комплексной застройке с высоким уровнем благоустройства. Устройство уличных дорог, тротуаров и озеленение – в комплексе создадут благоприятную жизненную среду для будущих жителей. Жилая застройка, преимущественно в 1-2-х этажном исполнении, должна отражать исторические традиции и особенности проживания населения. Наиболее простые строительные работы, входящие в традиционный спектр умений местного населения будет выполняться самими будущими жильцами. При этом устанавливается, что свой дом, построенный на своей земле – это серьезный фактор улучшения социального самочувствия, укрепления семьи, физического и эмоционального оздоровления человека. Для решения жилищной проблемы необходимо разработать соответствующую программу, где должны быть предусмотрены организационно-техническая и информационная поддержка, а также создана система финансовой поддержки застройщиков (на районном и областном уровнях) для обеспечения доступности качественным жильём для всех категорий граждан. Обеспечение доступности жильём молодых семей и молодых специалистов необходимо осуществить на льготных условиях с использованием механизмов ипотечного кредитования.

В области устойчивого развития сельского поселения должны получить развитие следующие направления:

- социальное обустройство поселения;

- увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в поселении;

- осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных доходов населения;

- диверсификация занятости населения.

Приоритетными направлениями природоохранной деятельности в рассматриваемый генеральным планом период (до 2030 г.) должны  являться:

- обеспечение комплексного и сбалансированного развития экономики поселения;

- обеспечение экологической защиты;

- оптимизация структуры использования земельных ресурсов.

В социальной политике первоочередными задачами должны являться:

- укрепление здоровья жителей поселения на основе доступности для всех слоев населения медицинской помощи, улучшения качества медицинских услуг;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- создание условий для сохранения жизни, здоровья в процессе трудовой деятельности;

- оптимизация адресности социальной поддержки населения.

Размещение сельскохозяйственных и производственных территорий Медовского сельского поселения

Таблица 15

| № п/п | Наименование предприятий | Территория, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | п. Дубрава | п. Южный | с. Медово | х. Малеванный | с. Каразеево | Всего по поселению |
|  |  | Сущ. полож. | I очередь | Расч. срок | Сущ. полож. | I очередь | Расч. срок | Сущ. полож. | I очередь | Расч. срок | Сущ. полож. | I очередь | Расч. срок | Сущ. полож. | I очередь | Расч. срок | Сущ. полож. | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Предприятия производственного назначения: | 20,5 | 29,0 | 39,5 | - | 9,0 | 32,0 | 24,5 | 20,0 | 22,0 | - | 5,5 | 24,5 | 7,0 | 8,0 | 20,5 | 52,0 | 71,5 | 138,5 |
|  | Свиноферма | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 18,0 | 18,0 | 30,0 |
|  | молочная ферма | - | 8,5 | 8,5 | - | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 26,0 | 26,0 |
|  | овцеферма | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | 3,5 | - | - | - | 20,0 | 13,0 | 16,5 |
|  | ферма крупнорогатого скота | - | - | 6,5 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | 6,0 | - | - | 5,0 | - | - | 21,5 |
|  | пасека | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
|  | мини-перерабатывающее производство | - | - | 2,5 | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | 9,0 |
|  | цех по переработке подсолнечника | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | 5,5 |
|  | пункт по переработке зерна (ток на опоре) | 2,5 | 2,5 | 4,0 | - | - | 6,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | - | - | 2,5 | - | - | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 20,0 |
| 2. | Предприятия коммунально-складского назначения | 10,0 | 6,0 | 17,0 | - | 2,0 | 12,0 | - | 1,0 | 8,0 | - | - | 6,5 | 2,0 | 8,0 | 11,0 | 12,0 | 17,0 | 54,5 |
|  | склад ГСМ | 0,7 | 2,0 | 2,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 2,0 | 3,0 |
|  | ремонтная мастерская, гаражи | - | 1,5 | 1,5 | - | 2,0 | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 |
|  | ДРСУ | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
|  | заготовительно-складская база | - | - | 7,5 | - | - | 7,5 | - | - | 2,0 | - | - | 6,5 | - | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | 26,5 |
|  | склады | 9,3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 11,3 | 7,5 | 14,5 |
|  | База коммунально-бытового хозяйства | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 4,5 |
|  | Всего производственных территорий | 30,5 | 35,0 | 56,5 | - | 11,0 | 44,0 | 24,5 | 21,0 | 30,0 | - | 5,5 | 31,0 | 9,0 | 16,0 | 31,5 | 64,0 | 88,5 | 193,0 |

# 3.3.2. Прогноз численности населения

В настоящее время население Медовского сельского поселения составляет 1,3 тыс. человек. По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Медовского сельского поселения – естественная убыль населения, старение населения.

Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию развития, исходя из приоритета социально-экономического развития, а также особенностей и тенденций демографической ситуации в сельском поселении.

Прогноз численности населения  Медовского сельского поселения на проектный период, тыс. чел.

Таблица 16

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007 | 2015 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность постоянного населения поселения – всего, в т.ч.: | тыс. чел. | 1,33 | 1,35 | 1,4 |
| 1.1 | п. Дубрава | тыс. чел. | 0,49 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2 | п. Южный | тыс. чел. | 0,44 | 0,44 | 0,45 |
| 1.3 | с. Медово | тыс. чел. | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 1.4 | х. Малеванный | тыс. чел. | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| 1.5 | с. Каразеево | тыс. чел. | 0,12 | 0,12 | 0,15 |

Проектом прогнозируется стабилизация численности населения к 2015 года на отметке 1,35 тыс. человек и увеличение к 2030 году до 1,4 тыс. человек. К концу расчетного срока предполагается увеличение численности населения в трех населенных пунктах поселения – п. Южный, х. Малеванный и с. Каразеево, чему должно способствовать развитие экономики поселения (увеличение количества рабочих мест, повышение доходов населения), а также  строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

На I этапе реализации генерального плана (до 2015 г.) прогнозируется:

- постепенное снижение естественной убыли населения за счет улучшения демографической обстановки, развития системы здравоохранения;

- снижение миграционной убыли населения и переход показателя в миграционный прирост за счет создания благоприятных условий, как для жителей сельского поселения, так и для привлечения мигрантов.

На II этапе (2015 – 2030 гг.) предполагается:

- снижение естественной убыли населения и постепенный переход  показателя в естественный прирост за счет стабильной демографической обстановки, мероприятий по улучшению качества жизни;

- стабилизация показателя миграционного прироста.

В рассматриваемый период прогнозируется оживление инвестиционной активности, что позволит создать новые рабочие места в сфере производства сельскохозяйственной продукции, а также в смежных с ней отраслях хранения и переработки.

Малое и среднее предпринимательство имеет значительные шансы сформировать в поселении стабильное ядро субъектов хозяйствования, производственная деятельность которых позволит создать новые места приложения труда.

Анализ существующих и предполагаемых источников формирования численности населения показывает необходимость миграционного притока населения (в основном трудоспособного, детородного возраста) в течение всего расчетного срока.

Таким образом, при оптимистическом варианте развития проектная численность населения Медовского сельского поселения на I очередь предположительно составит 1,35 тыс. человек, на расчетный срок – 1,4 тыс. человек.

На основе анализа данных о распределении населения по возрастам и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также исходя из прогнозной численности населения, ниже приводится предполагаемая возрастная структура населения Медовского сельского поселения на проектный период.

Возрастная структура населения

Таблица 17

| Годы Возрастной состав населения, % | Исходный год | 2015 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 16,5 | 17,0 | 18,0 |
| Трудоспособный возраст | 62,0 | 62,5 | 63,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 21,5 | 20,5 | 19,0 |

Настоящим проектом предполагается, что наметившийся в последние годы стабилизация и небольшой подъем уровня рождаемости – долговременное явление. Этому будет способствовать государственная политика в сфере демографии, которая направлена на поощрение рождаемости, сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни людей («Национальные проекты», программа «Материнского капитала» и др.), а также изменение показателя среднего возраста матери при рождении ребенка. Сдвиг этого показателя (на 3-4 года) в сторону старших возрастов, наблюдающийся не только в развитых странах, а также наметившийся в России, позволяет прогнозировать увеличение рождаемости.

Принятый настоящим проектом оптимистический вариант развития сельского поселения предполагает значительные вложения в социальную сферу, позволяющие рассчитывать в ближайшие годы на возврат к тенденции роста продолжительности жизни, снижение смертности.

# 3.3.3. Изменение структуры занятости

Демографические и социально-экономические факторы достаточно сильно повлияют на формирование трудовых ресурсов. Стабилизация численности населения поселения позволит увеличить долю самодеятельной группы с 31,5% до 50,0%. Настоящим проектом прогнозируется следующее распределение численности населения по самодеятельной и несамодеятельной группам.

Формирование трудовых ресурсов

Таблица 18

| Показатели | Современное положение (01.01.2008 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % (округ.) | тыс. чел. | % (округ.) | тыс. чел. | % (округ.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общая численность населения | 1,33 | 100,0 | 1,35 | 100,0 | 1,40 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Самодеятельная группа из них: | 0,42 | 31,5 | 0,54 | 40,0 | 0,70 | 50,0 |
| Лица в трудоспособном возрасте Работающие пенсионеры | 0,41 0,01 | 30,8 0,7 | 0,53 0,01 | 39,3 0,7 | 0,69 0,01 | 49,3 0,7 |
| Из общей численности занятых в экономике: организации, расположенные на территории муниципального образования, в т.ч. крестьянские (фермерские) хозяйства домашние хозяйства (включая личные подсобные хозяйства) | 0,22 0,05 0,20 | 16,5 3,8 15,0 | 0,33 0,10 0,20 | 24,5 7,5 15,5 | 0,60 0,25 0,10 | 43,0 18,0 7,0 |
| Несамодеятельная группа: из них: | 0,91 | 68,5 | 0,81 | 60,0 | 0,70 | 50,0 |
| Дети до 16 лет | 0,22 | 16,5 | 0,23 | 17,0 | 0,25 | 18,0 |
| Учащиеся и студенты в трудоспособном возрасте | 0,01 | 1,0 | 0,01 | 0,8 | 0,02 | 1,5 |
| Неработающие лица трудоспособного возраста | 0,40 | 30,0 | 0,30 | 22,2 | 0,16 | 11,5 |
| Неработающие пенсионеры | 0,28 | 21,0 | 0,27 | 20,0 | 0,27 | 19,0 |

Поскольку в данной работе рассматривается оптимистический вариант развития Медовского сельского поселения, предусматривается рост количества работников во всех отраслях (в градообразующей и градообслуживающей группах). Предполагается значительное увеличение удельного веса населения занятого в организациях, расположенных на территории муниципального образования (в том числе в малом предпринимательстве), вследствие увеличения самодеятельной группы населения, а также уменьшения доли населения, занятого в домашних хозяйствах (включая личные подсобные хозяйства) до 21,5% от всего занятого в экономике поселения населения.

Изменение структуры занятости в отраслях экономики Медовского сельского поселения

Таблица 19

| № п/п | Показатели | 2007 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | % (округл.) | Чел. | % (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность занятых в организациях, расположенных на территории муниципального образования, из них: | 214 | 51,5 | 550 | 78,5 |
| 1.1. | в производственной сфере, в т.ч.: | 115 | 27,5 | 350 | 50,0 |
| 1.1.1. | сельскохозяйственное производство | 114 | 27,3 | 300 | 43,0 |
|  | в т.ч. крестьянские фермерские хозяйства | 50 | 12,0 | 200 | 35,5 |
| 1.1.2. | строительство | - | - | 25 | 3,5 |
| 1.1.3. | транспорт и связь | 1 | 0,2 | 20 | 3,0 |
| 1.1.4. | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | - | 5 | 0,5 |
| 1.2. | в непроизводственной сфере, в т.ч.: | 99 | 24,0 | 200 | 28,5 |
| 1.2.1. | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 16 | 4,0 | 60 | 8,5 |
| 1.2.2. | финансовая деятельность | 19 | 4,5 | 20 | 3,0 |
| 1.2.3. | образование | 56 | 13,5 | 80 | 11,5 |
| 1.2.4. | здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8 | 2,0 | 15 | 2,0 |
| 1.2.5. | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | - | 20 | 3,0 |
| 1.2.6. | другие отрасли | - | - | 5 | 0,5 |
| 2. | Численность занятых в домашних хозяйствах (включая личные подсобные хозяйства) | 202 | 48,5 | 150 | 21,5 |
|  | Всего | 416 | 100,0 | 700 | 100,0 |

Предполагаемое развитие экономики поселения обуславливает увеличение численности занятых в большинстве отраслей:

- В производственной сфере с 115 до 400 человек, за счет значительного роста занятых в сельскохозяйственном производстве (в 3 раза), в состав которого, помимо предприятий растениеводства и животноводства, войдут вновь созданные мини-перерабатывающие предприятия и заготовительно-складские пункты; на предприятиях транспорта (организация автосервисного центра), а также в организациях строительной отрасли, в состав которой войдет дорожно-транспортное строительное управление.

- В непроизводственной сфере с 99 до 200 человек, в большей степени в сферах образования, торговли, здравоохранения и предоставления коммунально-бытовых услуг.

# 3.3.4. Прогноз объёмов и структура нового жилищного строительства

Анализ современного состояния жилого фонда и тенденций его формирования в Медовском сельском поселении выявил следующие особенности и проблемы развития данной сферы:

- низкий уровень жилообеспеченности – 18,2 м2 общей площади жилого фонда на человека (ниже уровня среднеобластного показателя);

- весь жилищный фонд представлен индивидуальной 1-2-х этажной застройкой;

- степень благоустройства жилищного фонда находится на низком уровне;

- общая площадь жилого фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта в 2007 году составила 0,2 тыс. м2 или 0,8% от всего жилищного фонда поселения;

- ограниченность территориальных ресурсов в границах населенных пунктов и неэффективность их использования.

Основными принципами стратегии в области жилищного строительства в Медовском сельском поселении являются:

- достижение стабильного уровня среднегодового показателя ввода жилья, как за счет средств граждан, так и за счет субсидий государства;

- повышение уровня благоустройства жилищного фонда;

- рациональное использование территориальных ресурсов поселения.

Настоящим проектом средняя обеспеченность общей площади на 1 человека принимается (в соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области):

- на I очередь строительства (2015 г.) – 23 м²/чел;

- на расчетный срок проекта (2030 г.) – 35 м²/чел.

Исходя из принимаемой проектом численности населения и нормы жилищной обеспеченности, объем жилищного фонда должен составить: на расчетный срок – 50,0 тыс. м², в том числе на I очередь – 31,2 тыс. м² общей площади.

Для выхода на предусмотренные показатели объем первоочередного строительства должен составить порядка 7,0 тыс. м², на расчетный срок – 26,0 тыс. м².

Для осуществления предусмотренных объемов нового жилищного строительства необходимо принять целый комплекс мер, важнейшими из которых являются: поиск источников финансирования жилищного строительства, снижение себестоимости квадратного метра жилья.

Прирост жилой площади Медовского сельского поселения произойдет в основном за счет индивидуальной застройки (1-2 этажа) с приусадебными участками. Настоящим проектом в п. Дубрава также предусмотрен участок под малоэтажную, блокированную застройку.

Структура и объемы нового жилищного строительства за рассматриваемый период (до 2030 г.) в сводном виде будут характеризоваться следующими показателями:

Структура и объемы нового жилищного строительства

Таблица 20

| № п/п | Наименование показателей | I очередь (2015 г.) | Период 2015-2030 гг. | Всего (расчетный срок – 2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего общей площади, тыс. м2 в том числе: | 7,0 | 19,0 | 26,0 |
| 2. | - индивидуальная застройка (1-2 этажа) с приусадебными участками | 7,0 | 16,0 | 23,0 |
| 3. | - малоэтажная, блокированная застройка | - | 3,0 | 3,0 |

Расчетная площадь нового жилищного строительства, в соответствии с региональными нормативами, принята проектом 400-600 м2 общей площади/га для индивидуальной застройки с приусадебными участками и 800-1000 м2 общей площади/га для малоэтажной, блокированной застройки.

Потребные территории для нового жилищного строительства определились в размере:

Потребные территории для нового жилищного строительства

Таблица 21

| Наименование показателей | Потребные территории, га | Территории, выделенные по генплану, га (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| Всего территории в границах поселения, в том числе: | 20,0 | 54,0 | 60,0 |
| п. Дубрава | 8,5 | 18,0 | 18,0 |
| п. Южный | 8,5 | 20,0 | 20,0 |
| с. Медово | 1,5 | 5,0 | 8,5 |
| х. Малеванный | 1,0 | 5,5 | 7,5 |
| с. Каразеево | 0,5 | 5,5 | 6,0 |

Фактические территории, выделенные под жилищную застройку настоящим проектом, учитывают возможность выделения приусадебных участков размером до 30 соток (исходя из современного положения), что превышает региональный норматив – 20 соток.

Кроме того, настоящим проектом выделяются резервные территории жилищной застройки (порядка 58,0 га), которые учитывают возможность дополнительного расселения населения при увеличении нормы жилообеспеченности либо численности населения свыше прогнозируемого.

Динамика жилищного фонда Медовского сельского поселения за весь период проектирования и расчетное распределение населения по нему приводится в нижеследующей таблице.

Динамика жилищного фонда Медовского сельского поселения

Таблица 22

| Населенный пункт | Существующее положение (на 01.01.2008 г.) | I очередь (2015 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Жилой фонд (инд. застройка), тыс. м2 | Численность населения, тыс. чел. | Новое строительство (инд. ж/ф), тыс. м2 | Общая площадь, тыс. м2 | Численность населения, тыс. чел. | Убыль жилого фонда, тыс. м2/ в т.ч. за период | Новое строительство, тыс. м2/ в т.ч. за период | Общая площадь, тыс. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| п. Дубрава | 0,49 | 8,5 | 0,5 | 3,0 | 11,5 | 0,5 | -/- | 6,0/3,0 (инд. застр.) 3,0/3,0 (малоэт. застр.) | 14,5 (инд. застр.) 3,0 (малоэт. застр.) |
| п. Южный | 0,44 | 7,0 | 0,44 | 3,0 | 10,0 | 0,45 | -/- | 9,0/6,0 | 16,0 |
| с. Медово | 0,16 | 3,2 | 0,16 | 0,5 | 3,7 | 0,15 | 0,2/0,2 | 2,5/2,0 | 5,5 |
| х. Малеванный | 0,12 | 2,7 | 0,13 | 0,3 | 3,0 | 0,15 | -/- | 2,8/2,5 | 5,5 |
| с. Каразеево | 0,12 | 2,8 | 0,12 | 0,2 | 3,0 | 0,15 | -/- | 2,7/2,5 | 5,5 |
| Всего по поселению | 1,33 | 24,2 | 1,35 | 7,0 | 31,2 | 1,4 | 0,2/0,2 | 26,0/19,0 | 50,0 |
| Норма жилообеспеченности, м2/чел. | 18,2 | 23,0 | 35,0 |

# 3.3.5. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

Уровень и качество жизни населения сельского поселения в значительной мере зависят от развитости социальной инфраструктуры, которая включает в себя учреждения образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли и т.д.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом экономического потенциала и масштаба развития поселения.

В современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- учреждений социальной сферы, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами;

- объектов коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие разнообразных видов обслуживания.

Определение емкости учреждений обслуживания и их размещение на стадии «генерального плана» выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме территорий населенных пунктов. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население поселения произведен с ориентацией на: нормативы СНиП 2.07.01-89* и Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области.

Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития отдельных видов обслуживания:

Образование. В рассматриваемый настоящим проектом расчетный период (до 2030 г.) в поселении должна быть достигнута 100% обеспеченность населения социально гарантированным объемом бесплатного образования и воспитания с учетом уменьшения наполняемости классов и групп в соответствии с нормативными документами.

Проектом предусматривается реконструкция действующих школ в поселках Дубрава и Южный на 200 и 150 мест соответственно, с включением в их состав спортивных полей общего доступа, а также строительство новых объектов образования: детских садов в поселках Дубрава и Южный на 30 и 25 мест соответственно, начальных школ (с группой детского сада) на 25 в с. Медово и по 20 мест каждая в х. Малеванный и с. Каразеево, при которых также будут организованы спортивные площадки. В реконструируемые и вновь возводимые объекты образования проектом предусматривается включение групп специализированных внешкольных учреждений (кружки музыкальные, художественные, детского творчества).

Здравоохранение. Реконструкция существующих фельдшерско-акушерских пунктов и организация в них аптечных киосков и раздаточных пунктов молочной кухни, призваны улучшить обслуживание медицинскими услугами население Медовского сельского поселения, что должно способствовать улучшению показателей здоровья населения.

Учреждения культуры и искусства. Реконструкция существующих и введение в состав учреждений культуры современных видов объектов, совмещенных с объектами образования, ориентированных на семейный отдых, организацию досуга детей, молодежи, старших возрастных групп.

Физкультура и спорт. Строительство новых видов объектов, охватывающих разновозрастные группы населения и уровни обслуживания. Проектом предусматривается строительство центрального стадиона в п. Южный, стадиона в п. Дубрава, двух физкультурно-оздоровительных комплексов (п. Дубрава и п. Южный), а также организация открытых для общего пользования спортивных площадок и полей при школах (села Медово и Каразеево, х. Малеванный).

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Реконструкция и строительство объектов торговли, размещаемых в комплексе с предприятиями общественного питания и коммунально-бытового обслуживания населения.

Для обслуживания транзитных пассажиров автодорог регионального значения, проходящих по территории поселения, предлагается разместить автотуристический центр в п. Южный, в состав которого войдут мотель, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, а также СТО и АЗС.

Для размещения необходимых объемов общественной застройки, соответствующей нормативным требованиям потребуются дополнительные территории – около 10 га, их территориальная дислокация будет, в основном, соответствовать намечаемому размещению жилищного строительства.

Расчет потребности учреждений культурно-бытового обслуживания и размещение объектов нового строительства приводятся в нижеследующих таблицах 23,24.

Расчет потребности учреждений культурно-бытового обслуживания

Таблица 23

| № п/п | Виды учреждений, предприятий обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей *) | Требуется на 1,4 тыс. жителей | Существующие, сохраняемые | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 35 | 49 | - | 55 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 110 | 154 | 350 | 65 |
| 3 | Специализированное внешкольное учреждение (музыкальные, художественные, детского творчества) | 1 кружковое место | 10-12 | 17 | - | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| 4 | Учреждение клубного типа | 1 место | 100-150 | 210 | 1010 | реконструкция |
| 5 | Массовая библиотека | тыс.ед. хранения | 4,5-7,5 | 10,5 | 25 | реконструкция |
| Учреждения здравоохранения |
| 6 | Амбулатория | 1 посещение в смену | 18,6 | 26 | 100 | реконструкция |
| 7 | Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м. общей площади | 10 | 14 | - | 50 |
| 8 | Аптека | кв.м. общ. пл./ объект | 60-70 на 6 тыс. чел. | 163 | - | 100 |
| Физкультурно-спортивные учреждения |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,9 | 1,3 | - | 2,1 |
| 10 | Спортивный зал | кв. м площади пола зала | 150 | 210 | 300 (при школах) | 650 |
| 11 | Бассейн | кв.м. зеркала воды | 97-100 | 140 | - | 170 |
| Торговля и общественное питание |
| 12 | Магазины | м² торг. площади | 300 | 420 | 300 | 480 |
| 13 | Предприятия общественного питания | посад. место | 40 | 56 | - | 65 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 14 | Бани | место | 10 | 14 | - | 20 |
| 15 | Прачечная самообслуживания | кг белья в смену | 15 | 21 | - | 35 |
| 16 | Химчистка самообслуживания | кг белья в смену | 1,2 | 1,7 | - | 3,5 |
| 17 | Пожарное депо | а/м | 0,4 | 1 | - | 3 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 19 | Отделение, филиал сбербанка | кв.м. общей площади | 20 | 28 | 50 | 50 |
| 20 | Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,2-2 тыс. жителей | 1 | 4 | реконструкция |

*) Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» – Приложения №6,7

Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания, предусмотренных к размещению в Медовском сельском поселении

(новое строительство – отдельно стоящие здания)

Таблица 24

| № п/п | Вид учреждения, предприятия обслуживания | Ед. изм. | Сущ. сохраняемое | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | п. Дубрава | п. Южный | с. Медово | х. Малеванный | с. Каразеево | Всего по поселению |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | - | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,45 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 1,35 | 1,4 |
| 2. | Детский сад | мест | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 3. | Школа | мест | 350 | - | 200 (рекон.) | - | 150 (рекон.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Начальная школа (с группой детского сада) | мест | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | 20 | - | 20 | 25 | 65 |
| 5. | Территории плоскостных спортивных сооружений | га | - | - | 0,5 | - | 1,0 | 0,2 (при школе) | 0,2 (при школе) | - | 0,2 (при школе) | - | 0,2 (при школе) | 0,2 (при школе) | 2,1 |
| 6. | Физкультурно-оздоровительный комплекс спортивные залы общего пользования бассейн | м2 площ. пола м2 зерк. воды | 300 (при школах) - | - - | 150 70 | - - | 200 100 | 100 (при школе) - | 100 (при школе) - | - - | 100 (при школе) - | - - | 100 (при школе) - | 100 (при школе) - | 650 170 |
| 7. | Торгово-бытовые центры: магазины предприятия общественного питания предприятия бытового обслуживания | м2 торг. пл. посад. мест раб. место | 300 - - | - - - | 80 25 3 | - - - | 70 20 2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 50 20 2 | - - - | 200 65 7 |
| 8. | Магазины | м2 торг. пл. | 300* | - | 50 | - | 50 | - | 40 | 30 | 70 | 30 | 70 | 60 | 280 |
| 9. | Комплекс коммунально-бытового обслуживания: баня прачечная химчистка | помыв. мест кг б./см. кг б/см | - - - | - - - | 10 15 1,5 | - - - | 10 20 2,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 20 35 3,5 |
| 10. | Автосервисный центр: мастерские | м2 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 11. | Кладбища традиционного захоронения | га | 2,2 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 2,6 | 3,8 |
| 12. | Пож. депо | а/машин | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 13. | Отделение, филиал сбербанка | м2 общ. площади | 50 | - | 50 (рек.) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 14. | ФАП | посещ./см. | 100 | - | 20 (реконстр. с включ. аптеки и мол. кухни) | - | 20 (реконстр. с включ. аптеки и мол. кухни) | - | 20 (реконстр. с включ. аптеки и мол. кухни) | - | 20 (реконстр. с включ. аптеки и мол. кухни) | - | 20 (реконстр. с включ. аптеки и мол. кухни) | - | - |

* см. выше

# 3.3.6. Предложения по установлению границ населенных пунктов

Разработка проекта генерального плана Медовского сельского поселения ведется в пределах существующих административных границ. В целях реализации планов по улучшению социально-экономического положения селитебных территорий поселения, предлагается увеличение площади земель населенных пунктов на 280,8 га,  в том числе:

п. Дубрава на 119 га  (западная граница - по кромке лесов поселения и защитной лесополосе; южная - с захватом фруктового сада на 70 м и по краю пахотных земель; восточная - по краю пахотных земель и территории зернотока),

п. Южный на 50,9 га (северо-западная граница – по западной окраине леса до защитной лесополосы и далее вокруг пруда вдоль дороги на действующее кладбище; северная граница – вдоль грунтовой дороги между ремонтной мастерской и молочной фермой, южная – по грунтовой дороге вокруг спортивной площадки, вдоль склона ниже защитной лесополосы и вокруг восстанавливаемого пруда),

с. Медово на 29,7 га (западная граница – наверх вдоль ручья, затем по верху холма, далее вниз к следующему ручью до соединения с существующей границей; южная граница – от вершины оврага до водоразделительного вала; восточная граница – вдоль оврага захватывая территорию кладбища),

с. Каразеево на 7,8 га (северо-восточная граница – воль выезда на Макаровский до границы Богучарского района),

х. Малеванный на 73,4 га (западная граница – вдоль лесов поселения до существующей границы молочной фермы; северная граница – вдоль заезда со стороны п. Дубрава по кромке леса, далее вдоль магистрали поселения и грунтовой дороги до пересечения с существующей границей; южная граница – по грунтовой дороге вдоль западной кромки леса, вокруг пруда и далее по границе оврага и зернотока до пересечения с существующей границей).

На присоединяемых территориях предполагается организация:

- производственных объектов;

- жилой застройки;

- благоустроенных зон отдыха и зон природно-рекреационного ландшафта.

Проектные предложения по изменению использования земель в Медовском сельском поселении на расчетный срок генерального плана

Таблица 25

| NN пп | Земли населенных пунктов, га | п.Дубрава | п.Южный | с.Медово | х.Мале-ванный | с.Каразе-ево | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Площадь земель населенного пункта в существующих границах | 110.7 | 168.2 | 136,3 | 101,2 | 142,8 | 659,2 |
| 2. | Участки земельных массивов общедолевой собственности граждан, земель покрытых лесами (ГЛФ)*, а также земель ранее находившихся в ведении сельских администраций, предлагаемые генеральным планом для включения в границы земель населенных пунктов на расчетный срок -2030 год, из них под развитие: | 119,0 в т.ч. ГЛФ-20* | 50,9 | 29,7 | 73,4 | 7,8 | 280,8 в т.ч. ГЛФ-20* |
| 2.1 | Жилой застройки | 10,8 | 12,2 | 8,5 | 2,5 |  | 34,0 |
| 2.2 | Общественно-деловой застройки | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |
| 2.3 | Производственных и коммунально-складских территорий | 3,3 | 1,5 | 10,0 |  | 7,8 | 22,6 |
| 2.4 | Территорий сельскохозяйственных предприятий | 10,0 |  |  | 10,3 |  | 20,3 |
| 2.5 | Территорий зеленых насаждений общего пользования | 12,0 в т.ч. ГЛФ-1,3* |  | 2,4 | 7,4 |  | 21,8 |
| 2.6 | Территорий объектов инженерно-транспортной инфраструктуры | 0,5 | 0,5 |  |  |  | 1,0 |
| 2.7 | Улично-дорожной сети | 3,9 | 1,7 | 0,5 | 1,7 |  | 7,8 |
| 2.8 | Территорий специального назначения (кладбища) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  | 1,5 |
| 2.9 | Территорий природно-рекреационного ландшафта (луга, леса населенных пунктов, благоустройство оврагов) | 49,2 в т.ч. ГЛФ-5,0* | 34,0 | 7,8 | 42,9 |  | 133,9 |
| 2.10 | Средозащитной зелени (в границах санитарно-защитных зон) | 28,5 в т.ч. ГЛФ-13,7* | 0,5 |  | 8,6 |  | 37,6 |
| 3. | Всего: площадь земель населенного пункта в проектных границах на расчетный срок генерального плана-2030 год | 229,7 | 219,1 | 166,0 | 174,6 | 150,6 | 940,0 |

# 3.3.7. Проектное использование территории

Площадь территорий Медовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 составляет 23682,4га (данные реестра административно-территориального устройства Богучарского муниципального района).

Распределение  земель Медовского сельского поселения по категориям

Таблица 26

| NN п/п | Категория земель | Современное положение (01. 01. 2008г.) | Проектное положение (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | 23682,4 | 100 | 23682,4 | 100 |
| 1 | Земли населенных пунктов, из них: земли водного фонда | 659,2 4,5* | 2,8 | 940 8,0* | 4 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 20933,2** | 88,5 | 20650,9 | 87,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения | 1807,9 | 8 | 1833,9 | 8 |
| 4 | Земли лесного фонда | 237,6 | 0,7 | 217,6 | 0,6 |
| 5 | Земли водного фонда | 43,5* | 0,2 | 40,0* | 0,2 |

*общая площадь земель водного фонда = 48 га

**общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 20933, 2га-

- информация департамента имущественных и земельных отношений  Воронежской

области, полученная в результате проведения инвентаризации в рамках реализации по

становления администрации области от 18. 06. 2007г. N543.

Приведенные в таблице 25 показатели по проектному делению земель по категориям отражают предложения генерального плана по проектному использованию территории, учитывающие оптимизацию и изменение сложившегося функционального использования территорий поселения.

Настоящим проектом предлагается развитие сельского поселения в целом в пределах существующих границ, а также предусматривается изменение границ   населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. В новых границах площадь территорий населенных пунктов  увеличится: п. Дубрава –с 110,7 до 229,7 га, п. Южный –с 168,2 до 219,1 га, с. Медово – с 136,3 до 166 га, с. Каразеево – с 142,8 до 150,6 га, х. Малеванный – с 101,2 до 174,6 га. Увеличение территорий  населенных пунктов продиктовано дефицитом территориальных ресурсов в существующих границах, пригодных для градостроительного освоения., а также необходимостью резервирования территорий для перспективного развития населенных пунктов сельского поселения.

Изменение функционального использования территорий сельского поселения связано с:

- развитием территорий жилой застройки: освоение неиспользуемых территорий в местах сложившей жилой застройки и вовлечение в сферу жилищного строительства новых территорий, с целью создания полноценных жилых районов с современным инженерным оборудованием, благоустройством, социальной инфраструктурой;

- формированием в каждом населенном пункте ядра общественной застройки для размещения учреждений обслуживания (торгово-бытовой комплекс, комплекс коммунально-бытового обслуживания);

- размещением  ряда современных объектов транспортной инфраструктуры: открытых автостоянок, СТО, АЗС;

- необходимостью увеличения территорий природно-рекреационного назначения и формированием в пределах населенных пунктов «зеленого каркаса» территории поселения, благоприятствующего созданию комфортного микроклимата и разнообразию архитектурно-планировочной структуры населенного пункта;

- проведением мероприятий по защите от овражной эрозии на территориях сельскохозяйственного назначения.

В использовании земель сельского поселения к  концу расчетного срока произойдут следующие изменения:

- Увеличиваются территории:

- жилой застройки на 33%: с 199,2 га до 261,5 га за счёт освоения под жилищное строительство свободных, неблагоустроенных в настоящее время, территорий;

- объектов социального и культурно-бытового обслуживания на 30%: с 14 га до 18,1 га; основной прирост территорий должен произойти за счет строительства спортивных комплексов и сооружений, объектов коммунально-бытового обслуживания, торговых комплексов;

- рекреационного использования, за счет организации зоны зеленых насаждений общего пользования;

- улично-дорожной сети более чем в 1,4 раза с 53,0 до 69 га – в границах населенных пунктов и с 40,5 до 65,5 га – за их пределами, что будет сопровождаться строительством новых улиц и реконструкцией существующих, а также строительством объектов транспортной инфраструктуры.

- Предусмотрены резервные территории различного назначения:

- для жилищно-гражданского строительства: под индивидуальную жилую застройку (58,0 га);

- для развития производства (97,5 га).

Проектный баланс функционального использования территории Медовского сельского поселения составлен по состоянию на 01.01.2008 г. Проектный баланс дает представление о существующем положении и изменении функционального использования земель сельского поселения в результате градостроительных предложений настоящего генерального плана.

В нижеследующих таблицах представлены баланс территорий Медовского сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

Баланс территорий Медовского сельского поселения

Таблица 27

| Показатели | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | в % к итогу | в % к селитебной территории | га | в % к итогу | в % к селитебной территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общая площадь сельского поселения*, в том числе: | 23682,4 | 100,0 |  | 23682,4 | 100,0 |  |
| Селитебные территории (в пределах границ населенных пунктов), | 659,2* | 2,8 | 100,0 | 940,0 | 4,0 | 100,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Жилая застройка - всего | 199,2 | 0,8 | 30,2 | 261,5 | 1,1 | 21,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - индивидуальная жилая застройка (с приусадебными участками) | 195,7 | 0,8 | 29,7 | 251,2 | 1,1 | 26,7 |
| малоэтажная, блокированная застройка | - | - | - | 4,0 | менее 0,1 | 0,4 |
| - школы, детские сады | 3,5 | менее 0,1 | 0,5 | 6,3 | менее 0,1 | 0,7 |
| Общественно-деловая застройка, в т.ч. | 14,0 | менее 0,1 | 2,1 | 18,1 | менее 0,1 | 1,9 |
| Производственные и коммунально-складские территории | 9,0 | менее 0,1 | 1,4 | 63,0 | 0,3 | 6,7 |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 127,5 | 0,5 | 19,3 | 123,7 | 0,5 | 13,2 |
| действующие | 54,0 | 0,2 | 8,2 | 123,7 | 0,5 | 13,2 |
| недействующие | 73,5 | 0,3 | 11,1 | - | - | - |
| Территории сельскохозяйственного использования: | 7,7 | менее 0,1 | 1,2 | 109,0 | 0,5 | 11,6 |
| - фруктовые сады | 7,7 | менее 0,1 | 1,2 | 7,7 | менее 0,1 | 0,8 |
| - иные сельхозугодья (ограниченного пользования) | - | - | - | 101,3 | 0,4 | 10,8 |
| Территории зеленых насаждений общего пользования | 3,5 | менее 0,1 | 0,5 | 82,7 | 0,3 | 8,8 |
| Водные объекты | 4,5 | менее 0,1 | 0,7 | 8,0 | менее 0,1 | 0,9 |
| Улично-дорожная сеть (с объектами транспортной инфраструктуры) | 53,0 | 0,2 | 8,1 | 69,0 | 0,3 | 7,3 |
| Территории объектов инженерно-транспортной инфраструктуры | - | - | - | 1,0 | менее 0,1 | 0,1 |
| Территории специального назначения: | 2,0 | менее 0,1 | 0,3 | 3,5 | менее 0,1 | 0,4 |
| - кладбища | 1,0 | менее 0,1 | 0,15 | 3,5 | менее 0,1 | 0,4 |
| - свалки | 1,0 | менее 0,1 | 0,15 | - | - | - |
| Средозащитная зелень | - | - | - | 50,7 | 0,2 | 5,4 |
| Территории природно-рекреационного ландшафта | 31,8- | 0,1 | 4,8 | 149,8 | 0,6 | 15,9 |
| Прочие неиспользуемые территории: | 207,0 | 0,9 | 31,4 | - |  |  |
| Внеселитебные территории | 23023,2 | 97,2 |  | 22742,4 | 96,0 |  |
| Производственные и коммунально-складские территории*** | 2,5 | менее 0,1 |  | 2,5 | менее 0,1 |  |
| Территории сельскохозяйственных предприятий** | 63,0 | 0,3 |  | 17,0 | менее 0,1 |  |
| действующие | 15,5 | менее 0,1 |  | 17,0 | менее 0,1 |  |
| недействующие | 47,5 | 0,2 |  | - | - |  |
| Территории объектов инженерно-транспортной инфраструктуры*** | - | - |  | 0,5 | менее 0,1 |  |
| Территории зеленых насаждений: | 237,6 | 1,0 |  | 255,2 | 1,1 |  |
| - средозащитная зелень** | - | - |  | 37,6 | 0,1 |  |
| -лесной фонд | 237,6 | 1,0 |  | 217,6 | 1,0 |  |
| Водные объекты | 43,5 | 0,2 |  | 40,0 | 0,2 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения:** | 20868,5 | 88,1 |  | 20595,8 | 86,9 |  |
| - пашни | 14535,0 | 61,4 |  | 14375,0 | 60,7 |  |
| - фруктовые сады | 75,5 | 0,3 |  | 71,5 | 0,3 |  |
| - лесопосадки (защитные лесополосы) | 119,0 | 0,5 |  | 102,5 | 0,4 |  |
| - луга, выпасы | 783,0 | 3,3 |  | 780,0 | 3,3 |  |
| - огороды | 25,5 | 0,1 |  | - | - |  |
| - иные сельхозугодья | 5177,6 | 21,9 |  | 5118,9 | 21,6 |  |
| -прочие неиспользуемые (овраги,балки, выход коренных пород на поверхность и тд) | 152,9 | 0,6 |  | 147,9 | 0,6 |  |
| Улично-дорожная сеть (с объектами транспортной инфраструктуры)*** | 40,5 | 0,2 |  | 65,5 | 0,3 |  |
| Территории обороны и безопасности | 1764,9 | 7,4 |  | 1764,9 | 7,4 |  |
| Территории специального назначения: | 2,7 | менее 0,1 |  | 1,0 | менее 0,1 |  |
| - кладбища*** | 1,0 | менее 0,1 |  | 0,5 | менее 0,1 |  |
| - скотомогильники** | 0,5 | менее 0,1 |  | 0,5 | менее 0,1 |  |
| - свалки** | 1,2 | менее 0,1 |  | - | - |  |

* по данным выписки из реестра администратино-территориального устройства Богучарского муниципального района и обмера чертежа границ  муниципального образования «Медовское сельское поселение  Богучарского района Воронежской области» , выполненного Росземкадастр ОАО ЦЧОНИИгипрозем в 2003 г.

**территории,входящие в категорию «земли сельскохозяйственного назначения»=20650,9га(см. таблицу N26 )

*** территории, входящие в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения»= 1833,4га(см. таблицу N26 )

Баланс территорий населенных пунктов Медовского сельского поселения

Таблица 28

| Функциональное использование территорий | п.Дубрава | п.Южный | с.Медово | х.Малеванный | с.Каразеево | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. поло- жение | Расч. срок 2030г | Сущ. поло- жение | Расч. срок 2030г | Сущ. поло- жение | Расч. срок 2030г | Сущ. поло- жение | Расч. срок 2030г | Сущ. поло- жение | Расч. срок 2030г | Сущ. поло- жение | Расч. срок 2030г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта - га, | 110,7* | 229,7 | 168,2* | 219,1 | 136,3* | 166,0 | 101,2* | 174,6 | 142,8* | 150,6 | 659,2* | 940,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая застройка - всего | 29,5 | 46,0 | 46,0 | 68,0 | 47,0 | 55,5 | 34,0 | 42,5 | 42,7 | 49,5 | 199,2 | 261,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - индивидуальная жилая застройка (с приусадебными участками) | 27,5 | 40,5 | 45,0 | 65,0 | 46,5 | 55,0 | 34,0 | 41,5 | 42,7 | 49,2 | 195,7 | 251,2 |
| - малоэтажная, блокированная застройка |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| - школы, детские сады | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 |  | 0,3 | 3,5 | 6,3 |
| Общественно-деловая застройка | 8,5 | 7,5 | 3,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,1 | 14,0 | 18,1 |
| Производственные и коммунально-складские территории | 4,5 | 16,0 | 2,5 | 11,5 |  | 17,5 |  | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 9,0 | 63,0 |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 34,5 | 37,2 | 23,5 | 17,5 | 24,5 | 23,5 | 22,0 | 25,0 | 23,0 | 20,5 | 127,5 | 123,7 |
| действующие | 27,3 | 37,2 |  | 17,5 | 19,7 | 23,5 |  | 25,0 | 7,0 | 20,5 | 54,0 | 123,7 |
| недействующие | 7,2 |  | 23,5 |  | 4,8 |  | 22,0 |  | 16,0 |  | 73,5 |  |
| Территории сельскохозяйственного использования: |  |  | 5,0 | 46,4 | 1,5 | 21,9 |  |  | 1,2 | 40,7 | 7,7 | 109,0 |
| -фруктовые сады |  |  | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,2 | 1,2 | 7,7 | 7,7 |
| -иные сельхозугодья (ограниченного пользования) |  |  |  | 41,4 |  | 20,4 |  |  |  | 39,5 |  | 101,3 |
| Территории зеленых насаждений общего пользования | 1,5 | 13,5 |  | 25,0 |  | 6,5 |  | 23,7 | 2,0 | 14,0 | 3,5 | 82,7 |
| Водные объекты |  | 1,0 | 3,3 | 3,8 | 1,2 | 1,2 |  | 2,0 |  |  | 4,5 | 8,0 |
| Территории объектов инженерно-транспортной инфраструктуры |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Улично-дорожная сеть (с объектами транспортной инфраструктуры) | 23,5 | 29,0 | 11,0 | 15,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 53,0 | 69,0 |
| Территории специального назначения: |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
| - кладбища |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
| - свалки |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 1,0 |  |
| Средозащитная зелень |  | 29,5 |  | 2,2 |  | 6,5 |  | 11,0 |  | 1,5 |  | 50,7 |
| Территории природно-рекреационного ландшафта | 5,0 | 49,0 | 1,5 | 25,2 | 16,0 | 23,4 | 8,0 | 50,9 | 1,3 | 1,3 | 31,8 | 149,8 |
| Неиспользуемые территории (овражно-балочные, перелоги, заболоченные.) | 3,7 |  | 71,9 |  | 39,6 |  | 30,7 |  | 61,1 |  | 207,0 |  |

*Данные реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской области»

# 3.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Медовского сельского поселения связано с развитием транспортной инфраструктуры Воронежской области, основные направления развития которой предложены в «Схеме территориального планирования Воронежской области».

В «Схеме территориального планирования Воронежской области» разработана схема единой транспортной сети области устойчивого функционирования, которая обеспечивает реализацию областных целевых программ «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2007-2012 годы» и «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008-2015 годы».

# 3.4.1. Внешний транспорт

В соответствии со «Схемой территориального планирования Воронежской области» проектом предлагается строительство дороги регионального значения в направлении Монастырщина – п. Южный – Криница – М4 «Дон».

Проектом предлагается строительство дороги регионального значения в направлении Каразеево – Макаровский.

В нижеследующей таблице приведен перечень проектируемых автомобильных дорог, проходящих по территории Медовского сельского поселения:

Перечень и технические характеристики проектируемых автомобильных дорог

Таблица 29

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность дорог в границах поселения, км | Площадь дорог в границах поселения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения: |
| 1 | Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1 | 6,5 | 9,8 |
| 2 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево | 21 | 31,5 |
| 3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево" - пос. Дубрава | 0,4 | 0,6 |
| 4 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево" - с. Медово | 0,7 | 1 |
| 5 | а\д в направлении Монастырщина – п.Южный – Криница – М4 «Дон» | 8,1 | 12,2 |
| 6 | а\д в направлении Каразеево - Макаровский | 2,6 | 4 |
| Местного значения: |
| 1 | подъезд к пос. Дубрава от а\д Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1 | 0,6 | 0,9 |
| 2 | подъезд к х. Малеванный от а\д "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - Белая Горка-1" - с. Каразеево | 0,1 | 0,1 |
| 3 | а\д в направлении Каразеево - Верхняковский | 3,4 | 5,1 |
| Всего | 43,4 | 65,2 |

В результате реализации проектных мероприятий протяженность дорог увеличится на 16,2 км и составит к расчетному сроку 43,4 км.

В соответствии с областной целевой программой «Развития пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008-2015 годы» предлагается автобусные маршруты, связывающие между собой все населенные пункты поселения.

Проектом предусмотрено строительство станции технического обслуживания, автозаправочной станции и автостанции в п. Южный и автозаправочной станции в п. Дубрава. Территория, занимаемая СТО, составляет 1,0 га.

# 3.4.2. Улично-дорожная сеть и транспорт

В основе проектной уличной сети населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения,  лежит строительство новых и развитие существующей структуры улиц.

Существующие главные улицы сохраняют свое значение на расчетный срок. Их трассы корректируются в соответствии с архитектурно - планировочным решением, предусмотрено их благоустройство – асфальтирование проезжих частей, строительство тротуаров и озеленение.

пос. Дубрава

Проектом предлагается:

- перевести 1 км основных жилых улиц в разряд главных улиц;

- строительство 1,6 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети составит к расчетному сроку 17,3 км.

пос. Южный

Проектом предлагается:

- перевести 2,2 км основных жилых улиц в разряд главных улиц;

- строительство 0,3 км главных улиц;

- строительство 2 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети п. Южный возрастет на 2,3 км и составит к расчетному сроку 10,5 км.

с. Медово

Проектом предлагается:

- перевести 1,1 км основных жилых улиц в разряд главных улиц;

- строительство 0,4 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети с. Медово составит к расчетному сроку 4,8 км.

с. Каразеево

Проектом предлагается:

- перевести 0,6 км основных жилых улиц в разряд главных улиц;

- строительство 0,5 км главных улиц;

- строительство 0,7 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети с. Каразеево возрастет на 1,2 км и составит к расчетному сроку 7 км.

х. Малеванный

Проектом предлагается:

- перевести 0,7 км основных жилых улиц в разряд главных улиц;

- строительство 3 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети х. Малеванный составит к расчетному сроку 6,7 км.

Рабочие параметры проектируемых улиц предлагаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89٭:

- для главных улиц: ширина улиц в красных линиях составляет 15-20 м, ширина проезжей части – 7-10,5 м;

- для основных жилых улиц: ширина улиц в красных линиях составляет 10-15 м, ширина проезжей части – 6 м.

В представленной ниже таблице приведен проектный баланс уличной сети на расчетный срок:

Проектный баланс уличной сети

Таблица 30

| № п/п | Название населенного пункта | Протяженность, км | Площадь улиц, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | главных улиц | основных жилых улиц | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пос. Дубрава | 14,3 | 3 | 17,3 | 29 |
| 2 | пос. Южный | 3,7 | 6,8 | 10,5 | 15 |
| 3 | с. Медово | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 7,2 |
| 4 | с. Каразеево | 2,1 | 4,9 | 7 | 9 |
| 5 | х. Малеванный | 1,4 | 5,3 | 6,7 | 9 |
| Всего | 23,9 | 22,4 | 46,3 | 69,2 |

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети Медовского сельского поселения возрастет на 8,5 км и составит к расчетному сроку 46,3 км. Протяженность главных улиц составит 23,9 км, основных жилых –  22,4 км.

Общая площадь улиц населенных пунктов поселения составит 69,2 га, проезжих частей –  34 га.

Расчетный уровень автомобилизации населения принят исходя из реальных темпов роста автомобилизации. Ориентировочно, к 2015 году он может достигнуть 200 машин на тыс. жителей, а к расчетному сроку возрасти до 350 маш/тыс. жит. Динамика роста количества индивидуального транспорта населения по периодам расчета приведена в таблице:

Динамика роста количества индивидуального транспорта населения

Таблица 31

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население Медовского сельского поселения | тыс. жит | 1,33 | 1,35 | 1,4 |
| Уровень автомобилизации | маш/тыс.жит | 120 | 200 | 350 |
| Количество машин в Медовском сельском поселении | единиц | 160 | 270 | 490 |

Хранение легковых автомобилей жители поселения будут осуществлять на своих приусадебных участках.

Размещение объектов транспортной инфраструктуры и ее развитие показано на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры».

# 3.5. Инженерная инфраструктура

Цель разработки раздела «Инженерное обеспечение территории» заключается  в изменении среды жизнедеятельности людей, обеспечивающей содействие экономическому росту, повышению экономической безопасности, а также повышению качества жизни населения и условий хозяйствования за счет развития инженерно-технического комплекса.

Цель соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития региона и страны в целом, включающим повышение качества жизни населения, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста, создание потенциала для будущего развития и укрепления национальной безопасности.

Задачи:

- приведение инженерной инфраструктуры в соответствие с назначением территории;

- опережающее количественное и качественное развитие инженерного комплекса в структуре отраслей экономики, обеспечивающее возрастающие потребности в энергоресурсах;

- повышение качества поставляемых услуг;

- оптимизация процессов транспортировки энергоносителей;

- приоритетное развитие инфраструктуры инженерного комплекса в районах перспективного экономического развития и формирование;

- максимальное сохранение окружающей среды, снижение экологической нагрузки, оказываемой на природную среду, и уменьшение риска техногенных катастроф;

- формирование комплексной нормативно-правовой базы, регламентирующей функционирование и развитие территории.

- поддержание энергосберегающей политики РФ, путем введения автоматизированного учета и управления системой.

Общими проблемами для всех видов инженерной инфраструктуры являются физический и моральный износ основных фондов, низкая степень коэффициента полезного действия, низкая степень экологической и техногенной безопасности.

# 3.5.1. Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны в соответствии с инструкцией по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94 (г. Москва, 1999 г.).

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты исходя из нормы обеспеченности общей площадью на  1 человека – 23 м2 на 2015 г., 35 м2 на 2030 г. без учета применения в новом жилищном фонде стационарных электроплит для пищеприготовления и составляют:

2015 г. – 950 кВт. часов на 1 человека в год.

2030 г. – 950 кВт. часов на 1 человека в год.

Нормы учитывают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания (гаражи и открытые автостоянки), систем отопления, горячего водоснабжения, водопровода, канализации, внутридомовое и уличное освещение.

В жилищном фонде предусматривается  обеспечение нагрузки освещения квартир (домов), приборов малой мощности.

Нормы (РД 34.20.185-94) не учитывают осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузки электроотопления, электроводонагревателей.

Средняя удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка:

2015 г. – 0,39 кВт/чел.

2030 г. – 0,39 кВт/чел.

Годовой расход электроэнергии потребителей Медовского сельского поселения

Таблица 32

| № п/п | Населенный пункт | Суммарная нагрузка, МВт (инд. застр. /малоэт. застр.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Дубрава | 0,15 | 0,15 | 0,12/0,03 |
| 1.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 1.2 | Производственные предприятия | 2,5 | 3,0 | 4,75 |
|  | Итого | 2,71 | 3,22 | 4,83 |
| 2 | п. Южный | 0,132 | 0,132 | 0,135 |
| 2.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,052 | 0,052 | 0,075 |
| 2.2 | Производственные предприятия | - | 1,0 | 3,7 |
|  | Итого | 0,18 | 1,18 | 3,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | с. Мёдово | 0,048 | 0,048 | 0,045 |
| 3.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,007 | 0,015 | 0,016 |
| 3.2 | Производственные предприятия | 2,45 | 2,0 | 2,6 |
|  | Итого | 2,50 | 2,06 | 2,66 |
| 4 | х. Малёванный | 0,036 | 0,039 | 0,045 |
| 4.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,006 | 0,006 | 0,015 |
| 4.2 | Производственные предприятия | - | 0,55 | 2,6 |
|  | Итого | 0,04 | 0,59 | 2,66 |
| 5 | с. Каразеево | 0,036 | 0,036 | 0,045 |
| 5.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,007 | 0,008 | 0,018 |
| 5.2 | Производственные предприятия | 0,7 | 1,0 | 2,35 |
|  | Итого | 0,74 | 1,04 | 2,41 |
|  | Итого по поселению | 6,19 | 8,10 | 16,47 |

Электрические нагрузки потребителей Медовского сельского поселения

Таблица 33

| № п/п | Населенный пункт | Число часов работы max. | Существующее положение | Число часов работы max I очередь и Расчетный срок | Потребление, млн. кВт (инд. застр. / малоэт. застр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребление, млн. кВт |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п. Дубрава | 800,0 | 0,39 | 950,0 | 0,48 | 0,39/0,08 |
| 1.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4380,0 | 0,99 | 4380,0 | 0,99 | 1,14 |
| 1.2 | Производственные предприятия | 4380,0 | 10,95 | 4380,0 | 13,14 | 20,81 |
|  | Итого | - | 12,33 | - | 14,60 | 21,94 |
| 2 | п. Южный | 800,0 | 0,35 | 950,0 | 0,42 | 0,43 |
| 2.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4380,0 | 0,77 | 4380,0 | 0,77 | 1,10 |
| 2.2 | Производственные предприятия | 4380,0 | - | 4380,0 | 4,38 | 16,206 |
|  | Итого | - | 1,12 | - | 5,56 | 17,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | с. Мёдово | 800,0 | 0,13 | 950,0 | 0,15 | 0,14 |
| 3.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4380,0 | 0,11 | 4380,0 | 0,22 | 0,24 |
| 3.2 | Производственные предприятия | 4380,0 | 10,73 | 4380,0 | 8,76 | 11,38 |
|  | Итого | - | 10,97 | - | 9,13 | 11,77 |
| 4 | х. Малёванный | 800,0 | 0,09 | 950,0 | 0,12 | 0,14 |
| 4.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4380,0 | 0,08 | 4380,0 | 0,09 | 0,21 |
| 4.2 | Производственные предприятия | 4380,0 | - | 4380,0 | 2,40 | 11,38 |
|  | Итого | - | 0,18 |  | 2,62 | 11,74 |
| 5 | с. Каразеево | 800,0 | 0,096 | 950,0 | 0,114 | 0,1425 |
| 5.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4380,0 | 0,10 | 4380,0 | 0,11 | 0,26 |
| 5.2 | Производственные предприятия | 4380,0 | 3,06 | 4380,0 | 4,38 | 10,29 |
|  | Итого | - | 3,27 | - | 4,61 | 10,69 |
|  | Итого по поселению | - | 27,87 | - | 36,54 | 73,89 |

Основными источниками электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей Медовского сельского поселения сохранятся  подстанция 110/35/10 кВ и ПС 35/10 кВ.

ПС 110/35/10 кВ в п. Дубрава получают электрическую энергию от ПС 110/35/10 кВ в г. Богучар, по воздушным линиям электропередач на напряжении 110 кВ.

ПС 35/10 в п. Южный получает электрическую энергию от ПС 110/35/10 кВ в п. Дубрава, по воздушным линиям на напряжении 35 кВ.

Подстанции входят в общую энергосистему «Воронежэнерго».

В целом существующая система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии, на питающей подстанции имеется резерв.

Подстанции 110/35/10 кВ и ПС 35/10 кВ находятся в плохом состоянии и требуют замены ветхого и вышедшего из строя оборудования.

В связи с расположением основных источников электроэнергии ПС 110/35/10 кВ п. Дубрава и ПС 35/10 кВ п. Южный в значительной удаленности от потребителей с. Медово, х. Малеванный и с. Каразеево, проектом предлагается строительство линий электропередач 10 кВ, ориентировочной протяженностью:

- 8 км, отходящих от ПС 110/35/10 кВ п. Дубрава;

- 10 км, отходящих от ПС 35/10 кВ п. Южный.

Развитие источников и электросетей по отдельным селеньям распределяется следующим образом:

п. Дубрава

На ПС 110/35/10 кВ п. Дубрава необходимо заменить ветхое, вышедшее из строя  оборудование.

Для электроснабжения  проектируемой индивидуальной застройки необходимо предусмотреть строительство двух трансформаторных подстанций на I очередь на юге и западе поселка и одной ТП в период 2015-2030 гг. в южной части п. Дубрава.

Для электроснабжения производственных потребителей проектом предлагается строительство:

- на I очередь – 1 трансформаторной подстанции;

- к расчетному сроку – 4 трансформаторных подстанций.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 110/35/10 кВ, расположенной в п. Дубрава, через кабельные и воздушные линии на напряжение 10 кВ.

Ориентировочная протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит:

- I очередь – 2,0 км;

- к расчетному сроку – 3,0 км.

п. Южный

На ПС 35/10 кВ п. Южный необходимо заменить ветхое, вышедшее из строя  оборудование.

Для электроснабжения  проектируемой индивидуальной застройки необходимо предусмотреть строительство двух трансформаторных подстанций на I очередь на севере и юге поселка и одной ТП в период 2015-2030 гг. на западе  п. Южный.

Для электроснабжения производственных потребителей проектом предлагается строительство:

- на I очередь – 2 трансформаторных подстанций;

- к расчетному сроку – 3 трансформаторных подстанций.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в п. Южный, через кабельные и воздушные линии на напряжение 10 кВ.

Ориентировочная протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит:

- I очередь – 2,5 км;

-   к расчетному сроку – 4,0 км

с. Медово

Для электроснабжения  проектируемой индивидуальной застройки необходимо предусмотреть строительство одной трансформаторной подстанции на I очередь на севере поселка и одной ТП в период 2015-2030 гг. в южной части п. Южный.

Для электроснабжения производственных потребителей проектом предлагается строительство:

- на I очередь – 1 трансформаторной подстанции;

- к расчетному сроку – 1 трансформаторной подстанции.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в п. Южный, через кабельные и воздушные линии на напряжение 10 кВ.

Ориентировочная протяженность новых кабельных линий 10 кВ внутри с. Мёдово составит:

- I очередь – 2,0 км;

-   к расчетному сроку – 2,7 км

х. Малеванный

Для электроснабжения  проектируемой индивидуальной застройки необходимо предусмотреть строительство одной трансформаторной подстанции на I очередь и одной ТП в период 2015-2030 гг. в центральной части хутора.

Для электроснабжения производственных потребителей проектом предлагается строительство:

- на I очередь – 1 трансформаторной подстанции;

- к расчетному сроку – 3 трансформаторных подстанций.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 110/35/10 кВ, расположенной в п. Дубрава, через кабельные и воздушные линии на напряжение 10 кВ.

Ориентировочная протяженность новых кабельных линий 10 кВ внутри х. Малеванный составит:

- I очередь – 0,7 км;

-   к расчетному сроку – 2,0 км

с. Каразеево

Для электроснабжения  проектируемой индивидуальной застройки необходимо предусмотреть строительство одной трансформаторной подстанции на I очередь в западной части села и двух ТП в период 2015-2030 гг. на севере и юге.

Для электроснабжения производственных потребителей проектом предлагается строительство:

- на I очередь – 1 трансформаторной подстанции;

- к расчетному сроку – 4 трансформаторных подстанций.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в п. Южный, через кабельные и воздушные линии на напряжение 10 кВ.

Ориентировочная протяженность новых кабельных линий 10 кВ внутри с. Каразеево составит:

- I очередь – 2,0 км;

-   к расчетному сроку – 3,0 км

Трансформаторные подстанции и подводящие сети электроснабжения     10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение существующих производственных и коммунально-бытовых потребителей, необходимо реконструировать, установив новое, более мощное оборудование.

Мощность трансформаторов на подстанциях будет определена на следующих стадиях проектирования.

Проектируемую общественно-деловую застройку необходимо обеспечить электрической энергией от существующих реконструируемых ТП и проектируемых, через кабели низкого напряжения 0,4 кВ.

В районах новой  общественно-деловой и производственной застройки предполагается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ закрытого типа, распределительных сетей 10 и 0,4 кВ в кабельном или в воздушном исполнении.

Освещение улиц необходимо выполнить светильниками типа РКУ с ртутными лампами типа ДРЛ-250,400 на ж/б опорах, освещение  тротуаров – светильниками типа РТУ с ртутными лампами ДРЛ-125 на металлических стойках.

Для пищеприготовления предусматривается использование плит на природном  газе, что значительно сократит расход электроэнергии.

Для электроснабжения объектов  первой категории надежности  необходимо предусмотреть дизельные генераторные подстанции с 3-х дневным запасом топлива.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Также необходимо предусмотреть на понизительной станции 35/10 кВ устройство подключения к передвижным дизельным электростанциям и автономным источникам электроэнергии.

Организация диспетчеризации системы электроснабжения.

Основные функции диспетчеризации электроснабжения:

  - постоянный контроль энергопотребления, с учетом и регистрацией потребления как по поселку в целом, так и по конкретным потребителям;

  - непрерывный контроль значений различных параметров электрической сети, в числе которых, ток, напряжение и др.;

  - контроль положения коммутационных аппаратов, узлов подсистемы электроснабжения;

  - дистанционное управление узлами и коммутационными аппаратами подсистемы с компьютера диспетчера;

  - обнаружение аварийных и предаварийных ситуаций в питающей и распределительной сетях по выходу значений контролируемых параметров за допустимые пределы (провалы и выбросы напряжения, отключения, высоковольтные пики, шумы, импульсные помехи и отклонения от частоты).

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные источники энергии.  Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских условиях ресурсов является – Биогаз.

Простейшим способом применения биогаза является превращение его в механическую и электрическую энергии. Использования биогаза  приведет к созданию собственной энергетической базы, обеспечивающей эксплуатационные нужды крестьянского хозяйства или производства.

Биогаз достаточно богат  энергией (3-5 кВт. час/м³). При его сжигании в газовых двигателях-когенераторах образуется 3-х фазное электричество 380 В без перепадов и сбоев.

Производство электричества зависит от количества полученного биогаза. От одного животного (крупного рогатого скота)  можно получить около 400-500 м3 биогаза. При применении энергетических растений можно получить от 6000 и до 12000 (кукурузный силос/кормовая свекла) м3 биогаза с одного гектара.

# 3.5.2. Теплоснабжение

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 2 октября 2009 г. № 840 (Областная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2010 – 2015 годы») в число основных задач по обеспечению жизнедеятельности населения Воронежской области входит обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения, что является основой поступательного развития экономики области и неотъемлемым фактором обеспечения комфортных условий проживания и работы населения.

Воронежская область лишена собственных промышленных запасов энергоносителей. Для нужд теплоснабжения в регион ежегодно завозится около 1,0 млн. тонн угля (по данным за 2008 год), из общего объема которого расходуется:

- для нужд жилищно-коммунального хозяйства – 150 тыс. тонн;

- для нужд населения – около 500 тыс. тонн;

- для нужд промышленности и иных потребителей - около 350 тыс. тонн.

Система теплоснабжения Медовского сельского поселения сохранится локальной.

Теплоснабжение существующих и  новых объектов: малоэтажной, общественно-деловой, школ, ДДУ и производственной застройки  планируется осуществлять от локальных котельных  малой мощности с комбинированными котлами. Основным топливом будет – природный газ, резервным – уголь или мазут.

Проектом предлагается заменить  печное отопление и  установить комбинированные котлы, работающие  на природном газе.

Горячее водоснабжение планируется осуществлять через газовые водонагреватели.

Использование локальных источников для теплоснабжения потребителей позволит внести значительную экономию в обслуживании и модернизировать техническую базу, снизить потери тепла

Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей жилищно-коммунального сектора рассчитана в соответствии со СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха на отопление – 26ºС (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). Укрупненные удельные показатели максимального теплового потока на отопление усадебной застройки приняты:

для существующей застройки – 138 Вт/м2;

для новой застройки - I очередь – 67 Вт/м2;

- расчетный срок – 67 Вт/м2.

Тепловые нагрузки потребителей Медовского сельского поселения

Таблица 34

| № п/п | Населенный пункт | Суммарная нагрузка, Гкал/час (инд. застр. / малоэт. застр.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Дубрава | 0,49 | 0,66 | 0,84/ 0,17 |
| 1.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,20 | 0,21 | 0,17/0,04 |
| 1.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,27 | 0,47 | 0,74 |
| 1.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,24 | 0,24 | 0,28 |
| 1.4 | Производственные предприятия | 2,50 | 4,50 | 7,12 |
|  | Итого | 3,71 | 6,09 | 8,14 |
| 2 | п. Южный | 0,40 | 0,58 | 0,92 |
| 2.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| 2.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,02 | 0,17 | 0,58 |
| 2.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,17 | 0,17 | 0,25 |
| 2.4 | Производственные предприятия | - | 1,50 | 5,55 |
|  | Итого | 0,78 | 2,60 | 7,49 |
|  | с. Мёдово | 0,18 | 0,21 | 0,32 |
| 3 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 3.1 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,25 | 0,31 | 0,40 |
| 3.2 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 3.3 | Производственные предприятия | 2,45 | 3,0 | 3,9 |
|  | Итого | 2,97 | 3,64 | 4,73 |
| 4 | х. Малеванный | 0,16 | 0,17 | 0,32 |
| 4.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 4.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,001 | 0,08 | 0,39 |
| 4.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
|  | Производственные предприятия | - | 0,82 | 3,9 |
| 4.4 | Итого | 0,22 | 1,15 | 4,72 |
| 5 | с. Каразеево | 0,16 | 0,17 | 0,32 |
| 5.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 5.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,07 | 0,15 | 0,36 |
| 5.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| 5.4 | Производственные предприятия | 0,7 | 1,5 | 3,525 |
|  | Итого | 1,00 | 1,89 | 4,31 |
|  | Итого по поселению | 8,67 | 15,36 | 29,39 |

Годовой отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал в год

Таблица 35

| № п/п | Населенный пункт | Годовой отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал в год. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок (инд. застр. / малоэт. застр.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Дубрава | 2,30 | 3,12 | 3,9/0,8 |
| 1.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 1,62 | 1,66 | 1,35/0,28 |
| 1.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 1,29 | 2,23 | 3,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 1,13 | 1,13 | 1,29 |
| 1.4 | Производственные предприятия | 11,76 | 21,17 | 33,52 |
|  | Итого | 18,11 | 29,30 | 38,29 |
| 2 | п. Южный | 1,90 | 2,71 | 4,34 |
| 2.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 1,46 | 1,43 | 1,49 |
| 2.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,08 | 0,79 | 2,73 |
| 2.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,81 | 0,81 | 1,17 |
| 2.4 | Производственные предприятия | - | 7,06 | 26,11 |
|  | Итого | 4,24 | 12,79 | 35,83 |
| 3 | с. Мёдово | 0,87 | 1,00 | 1,49 |
| 3.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,53 | 0,53 | 0,50 |
| 3.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 1,16 | 1,43 | 1,86 |
| 3.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,08 | 0,24 | 0,25 |
|  | Производственные предприятия | 11,52 | 14,11 | 18,35 |
| 3.4 | Итого | 14,17 | 17,32 | 22,45 |
| 4 | х. Малеванный | 0,73 | 0,81 | 1,49 |
| 4.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,40 | 0,43 | 0,50 |
| 4.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,005 | 0,40 | 1,86 |
| 4.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,06 | 0,07 | 0,22 |
| 4.4 | Производственные предприятия | - | 3,88 | 18,35 |
|  | Итого | 1,20 | 5,59 | 22,41 |
| 5 | с. Каразеево | 0,76 | 0,81 | 1,49 |
| 5.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,40 | 0,40 | 0,48 |
| 5.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,34 | 0,71 | 1,6821 |
| 5.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,08 | 0,09 | 0,2395 |
| 5.4 | Производственные предприятия | 3,29 | 7,06 | 16,58 |
|  | Итого | 4,87 | 9,07 | 20,47 |
|  | Итого по поселению | 42,59 | 61,29 | 139,44 |

п. Дубрава

Для обеспечения теплоснабжением проектируемой общественно-деловой  и малоэтажной застройки, проектом предлагается строительство 4 автономных котельных малой мощности на расчетный срок.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

п. Южный

Для обеспечения теплоснабжением проектируемой общественно-деловой застройки, ДДУ и школы, проектом предлагается строительство 3 автономных котельных малой мощности на расчетный срок.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

с. Медово

Для обеспечения теплоснабжением проектируемой общественно-деловой застройки предлагается строительство 3 котельных малой мощности, в том числе двух  на  I очередь.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

х. Малеванный

Для обеспечения теплоснабжением проектируемой общественно-деловой застройки, ДДУ и школы, проектом предлагается строительство 3 котельных малой мощности, в том числе одной на  I очередь.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

с. Каразеево

Для обеспечения теплоснабжением проектируемой общественно-деловой застройки, ДДУ и школы, проектом предлагается строительство 2 автономных котельных малой мощности на расчетный срок.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

Необходимо выполнить реконструкцию существующих котельных малой мощности, которые обеспечивали тепловой энергией детские дошкольные учреждения, школы, общественно-деловую и индивидуальную застройку.

При реконструкции и строительстве котельных необходимо уделить особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что в  дальнейшем приведет к уменьшению аварий.

Для теплоснабжения объектов  первой категории надежности необходимо предусмотреть дизельные генераторные подстанции с 3-х дневным запасом топлива.

Целью строительства индивидуальных котельных работающих на природном газе является повышение надежности и эффективности систем энергоснабжения поселений и создание условий для внедрения прогрессивных энергоресурсосберегающих технологий.

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные источники энергии.

Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских условиях ресурсов является – Биогаз.

Биогаз дает возможность использовать самые современные средства теплоэнергетики - газовые турбины. В этих установках газ сгорает, приводя в движение турбину, которая вращает генератор, производящий электроэнергию. В свою очередь, газообразные продукты сгорания затем направляются в котел, для нагревания воды и получения пара, которые могут быть использованы или направлены для получения дополнительной энергии.

Биогаз может использоваться в качестве основного вида топлива для обеспечения  теплоснабжением и горячем водоснабжением потребителей индивидуальной застройки.

# 3.5.3. Газоснабжение

В соответствии с постановлением правительства  от 2 октября 2009 г. № 840, областная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2010-2015 годы»  позволит получить высокий социальный эффект за счет существенного улучшения качества жизни населения в сельской местности.

Повышение уровня газификации Воронежской области позволит решить важные социально-экономические задачи:

- создать условия для более интенсивного развития экономики области за счет внедрения новой техники и технологий, в первую очередь в перерабатывающей промышленности;

- значительно улучшить качество жизни населения области, особенно в сельских населенных пунктах;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении, затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

- создать условия для индивидуального отопления усадебной застройки, что практически в два раза снижает затраты на отопление жилья и горячее водоснабжение.

Основными потребителями природного газа останутся газифицированный жилищно-коммунальный сектор, отопительные котельные.

Коммунально-бытовых потребителей, использующих сжиженный газ необходимо перевести на природный газ.

Использования сжиженного газа оставить только для  заправки транспорта.

Проектом предлагается обеспечить газоснабжением существующих и проектируемых потребителей от ШГРП через газопроводы высокого давления.

п. Дубрава

Потребителей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от двух проектируемых на I очередь шкафных газорегуляторных пункта (ШГРП), которые будут запитаны от существующего газопровода высокого давления.

Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей высокого давления составит на I очередь – 0,8 км.

Проектируемые  ШГРП будут располагаться на севере и на юге поселения, что благоприятно скажется на распределении и потреблении природного газа.

Непосредственное газоснабжение проектируемых потребителей будет обеспеченно от новых ШГРП, через газопроводы низкого давления.

Ориентировочная протяженность газопроводных сетей низкого давления составит:

- I очередь – 2,5 км;

- к расчетному сроку – 4,1 км.

Газоснабжение проектируемых производственных площадок будет осуществляться от проектируемых газопроводов низкого давления.

п. Южный

Для обеспечения потребителей газоснабжением проектом предполагается строительство трех шкафных газорегуляторных пункта (ШГРП), в том числе двух на I очередь, которые буду запитаны от существующего газопровода высокого давления.

Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей высокого давления составит:

–  I очередь – 0,3 км;

- к расчетному сроку – 0,4 км.

Проектируемые  ШГРП будут располагаться на севере, на юге  и на западе поселения, что благоприятно скажется на распределении и потреблении природного газа.

Непосредственное газоснабжение проектируемых потребителей будет обеспеченно от новых ШГРП, через газопроводы низкого давления.

Ориентировочная протяженность газопроводных сетей низкого давления составит:

- I очередь – 1,5 км;

- к расчетному сроку – 2,7 км.

Газоснабжение проектируемых производственных площадок будет осуществляться от проектируемых газопроводов низкого давления.

с. Медово

Потребителей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от одного проектируемого на I очередь шкафного газорегуляторного пункта (ШГРП), который будет запитан от существующего газопровода высокого давления.

Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей высокого давления составит на I очередь – 0,5 км.

Проектируемый ГРП будут располагаться на севере поселения, что благоприятно скажется на распределении и потреблении природного газа.

Непосредственное газоснабжение проектируемых потребителей будет обеспеченно от новых ШГРП, через газопроводы низкого давления.

Ориентировочная протяженность газопроводных сетей низкого давления составит:

- I очередь – 1,4 км;

- к расчетному сроку – 1,5 км.

Газоснабжение проектируемых производственных площадок будет осуществляться от проектируемых газопроводов низкого давления.

х. Малеванный

Проектом предлагается газифицировать  х. Малеванный.

Отсутствие природного газа препятствует повышению уровня жизни населения и приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

Потребителей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от двух проектируемых на I очередь шкафных газорегуляторных пункта (ШГРП), которые буду запитаны от существующего газопровода высокого давления.

Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей высокого давления составит на I очередь – 0,5 км.

Проектируемые  ШГРП будут располагаться на востоке и в центральной части поселения, что благоприятно скажется на распределении и потреблении природного газа.

Непосредственное газоснабжение существующих и проектируемых потребителей будет обеспеченно от новых ШГРП, через газопроводы низкого давления.

Ориентировочная протяженность газопроводных сетей низкого давления составит:

- I очередь – 3,2 км;

- к расчетному сроку – 4,5 км.

Газоснабжение проектируемых производственных площадок будет осуществляться от проектируемых газопроводов низкого давления.

с. Каразеево

Для обеспечения потребителей газоснабжением проектом предполагается строительство двух шкафных газорегуляторных пункта (ШГРП), в том числе одного на I очередь, которые буду запитаны от существующего газопровода высокого давления.

Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей высокого давления составит:

- I очередь – 2,0 км;

- к расчетному сроку – 2,7 км.

Проектируемые  ШГРП будут располагаться на севере и на юге  поселения, что благоприятно скажется на распределении и потреблении природного газа.

Непосредственное газоснабжение проектируемых потребителей будет обеспеченно от новых ШГРП, через газопроводы низкого давления.

Ориентировочная протяженность газопроводных сетей низкого давления составит:

- I очередь – 1,2 км;

- к расчетному сроку – 2,4 км.

Газоснабжение проектируемых производственных площадок будет осуществляться от проектируемых газопроводов низкого давления.

Производственные предприятия будут использовать природный газ для теплофикационных производственных нужд.

На следующих стадиях проектирования будут определены диаметры газораспределительных сетей.

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные источники энергии.

Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских условиях ресурсов является – Биогаз. Данное топливо относится к горючим вторичным энергоресурсам и образуется при анаэробной переработке различных биологических веществ и отходов.

Биогаз состоит из 50-70% метана, 30-45% двуокиси углерода, 1-2% сероводорода, а также примесей водорода, аммиака и окислов азота. Теплота сгорания его в мелких установка составляет ~ 22-27 М Дж/кг, а в крупных установках составляет 37,3 МДж/кг.

При анаэробной переработке отходов, помимо биогаза, получаются ценные (богатые азотом) удобрения, уменьшается загрязнение окружающей среды и др.

Использование биогаза возможно:

в качестве бензина и дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.

в качестве основного топлива для обеспечения потребителей теплоснабжением, горячей водой и газом для пищеприготовления.

Перечень органических отходов, пригодных для производства биогаза и выход биогаза из 1 кг сухого вещества представлен в таблице 34

Выход биогаза из различного сырья

Таблица 36

| Исходное сырье | Выход биогаза из 1 кг сухого вещества, л/кг | Содержание метана в газе, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трава | 630 | 70 |
| Древесная листва | 210...294 | 59 |
| Сосновые иглы | 37 | 69 |
| Ботва картофеля | 420 | 60 |
| Стебли кукурузные | 420 | 53 |
| Солома пшеничная | 342 | 58 |
| Солома льняная | 359 | 59 |
| Подсолнечная шелуха | 300 | 60 |
| Твердый навоз | 200...300 | 60 |
| Конский навоз с соломой | 250 | 56-60 |
| Домашние отходы и мусор | 600 | 50 |
| Твердый остаток сточных вод | 570 | 70 |

Принципиальная схема индивидуальной биогазовой установки для крестьянских хозяйств

1 – резервуар для подготовки сырья

2 – дозировочный насос

3 – метантенк

4 – компрессор

5 – газгольдер

6 – аппарат очистки биогаза

7 – навозосборник

8 – циркуляционный насос

9 – котел для поддержания температурного режима сбраживания

Навоз из ферм (или навозохранилищ) подается транспортерами в резервуары для подготовки исходного сырья (1), в которых производится тщательное перемешивание, удаление твердых веществ, увлажнение до 94-96% и др. Подготовленное сырье подается дозировочными насосами (2) в метантенк (3), где осуществляется процесс сбраживания под действием кислотообразующих и метанообразующих бактерий. Образующийся биогаз удаляется из верхней части метантенка в газгольдеры (5), откуда идет к потребителям. Остаток сброженного навоза (удобрения) из нижней части поступает в навозосборник (7), из которого уже вывозится на поля.

Процесс сбраживания может производиться в мезофильном при t = 20-40°С режиме. Для поддержания требуемой t осуществляется подогрев сырья в метантенках, например, прокачкой через змеевики (расположенные внутри или на поверхности метантенков) горячей воды, подготовленной в котлах (9). Доля биогаза для такого подогрева составляет обычно 20-30% от суммарного его выхода из метантеков.

Количество вырабатываемого биогаза и качество остаточного навоза (удобрения) зависит не только от температуры, но и от продолжительности сбраживания сырья в метантенках. В частности, при продолжительности сбраживания навоза 5 суток, количество вырабатываемого биогаза составляет 50%, 10 суток – 90%, 20 суток – 98%, от максимально возможного его количества. В зависимости от принятой продолжительности сбраживания сырья определяются необходимый объем метантенков и качество добавляемого в них дозировочными насосами свежего сырья.

Для интенсификации процесса сбраживания часть биогаза из газгольдера подается компрессором (4) обратно в метантенк, при этом происходит перемешивание всей массы в метантенках.

Максимальный расход газа (для производства тепловой энергии) Медовского сельского поселения  при Q газ =8000ккал/час.

Таблица 37

| № п/п | Населенный пункт | Существ. положение | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход природного газ тыс. м3/час | Суммарная нагрузка Гкал/час | Расход природного газ тыс. м3/час | Суммарная нагрузка Гкал/час | Расход природного газ тыс. м3/час | Суммарная нагрузка Гкал/час (инд. застр. / малоэт. застр.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Дубрава | 0,05 | 0,49 | 0,09 | 0,66 | 0,11/0,02 | 0,84/0,17 |
| 1.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,02 | 0,2 | 0,03 | 0,21 | 0,02/0,01 | 0,17/0,04 |
| 1.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,026 | 0,27 | 0,06 | 0,47 | 0,10 | 0,74 |
| 1.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,02 | 0,24 | 0,03 | 0,24 | 0,04 | 0,28 |
| 1.4 | Производственные предприятия | 0,33 | 2,5 | 0,60 | 4,5 | 0,96 | 7,12 |
|  | Итого | 0,45 | 3,71 | 0,82 | 6,09 | 1,10 | 8,14 |
| 2 | п. Южный | 0,04 | 0,4 | 0,08 | 0,58 | 0,12 | 0,92 |
| 2.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,02 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,19 |
| 2.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,002 | 0,02 | 0,023 | 0,17 | 0,078 | 0,58 |
| 2.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,02 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,03 | 0,25 |
| 2.4 | Производственные предприятия | - | - | 0,20 | 1,5 | 0,74 | 5,55 |
|  | Итого | 0,07 | 0,78 | 0,35 | 2,6 | 1,01 | 7,49 |
| 3 | с. Мёдово | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,21 | 0,04 | 0,32 |
| 3.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,06 |
| 3.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,024 | 0,25 | 0,042 | 0,31 | 0,054 | 0,4 |
| 3.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 3.4 | Производственные предприятия | 0,33 | 2,45 | 0,40 | 3 | 0,53 | 3,9 |
|  | Итого | 0,38 | 2,97 | 0,49 | 3,64 | 0,64 | 4,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | х. Малеванный | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,32 |
| 4.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,005 | 0,05 | 0,007 | 0,05 | 0,008 | 0,06 |
| 4.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,39 |
| 4.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,001 | 0,01 | 0,003 | 0,02 | 0,007 | 0,05 |
| 4.4 | Производственные предприятия |  | - | 0,111 | 0,825 | 0,527 | 3,9 |
|  | Итого | 0,02 | 0,22 | 0,15 | 1,15 | 0,64 | 4,72 |
| 5 | с. Каразеево | - | 0,16 | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,32 |
| 5.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | - | 0,05 | 0,007 | 0,05 | 0,008 | 0,06 |
| 5.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | - | 0,07 | 0,020 | 0,15 | 0,048 | 0,36 |
| 5.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | - | 0,02 | 0,003 | 0,02 | 0,007 | 0,05 |
| 5.4 | Производственные предприятия | - | 0,7 | 0,203 | 1,5 | 0,473 | 3,5 |
|  | Итого | - | 1,0 | 0,26 | 1,89 | 0,58 | 4,31 |
|  | Итого по поселению | 0,92 | 8,67 | 2,07 | 15,36 | 3,97 | 29,39 |

Годовой расход природного газа

Таблица 38

| № п/п | Населенный пункт | Число часов работы max | Годовое потребление природного газа, млн. м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок (инд. застр./ малоэт. застр.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Дубрава | 4704 | 0,22 | 0,4 | 0,5/0,09 |
| 1.1 | Расход тепла на ГВС 486Вт/чел | 7920 | 0,15 | 0,2 | 0,2/0,08 |
| 1.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 4704 | 0,12 | 0,3 | 0,5 |
| 1.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4704 | 0,11 | 0,2 | 0,2 |
| 1.4 | Производственные предприятия | 4704 | 4,10 | 4,61 | 7,34 |
|  | Итого |  | 4,69 | 5,7 | 7,99 |
| 2 | п. Южный | 4704 | 0,18 | 0,37 | 0,58 |
| 2.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 7920 | 0,13 | 0,19 | 0,20 |
| 2.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 4704 | 0,01 | 0,11 | 0,37 |
| 2.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4704 | 0,08 | 0,11 | 0,16 |
| 2.4 | Производственные предприятия | 4704 | - | 2,60 | 4,30 |
|  | Итого |  | 0,40 | 3,38 | 5,61 |
| 3 | с. Мёдово | 4704 | 0,08 | 0,13 | 0,20 |
| 3.1 | Расход тепла на ГВС 486Вт/чел | 7920 | 0,05 | 0,07 | 0,06 |
| 3.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 4704 | 0,11 | 0,20 | 0,25 |
| 3.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4704 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 3.4 | Производственные предприятия | 4704 | 0,14 | 0,73 | 0,92 |
|  | Итого |  | 0,40 | 1,17 | 1,48 |
| 4 | х. Малеванный | 4704 | 0,07 | 0,10 | 0,20 |
| 4.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 7920 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| 4.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 4704 | 0,0004 | 0,051 | 0,24 |
| 4.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4704 | 0,004 | 0,013 | 0,032 |
| 4.4 | Производственные предприятия | 4704 | - | 0,04 | 0,06 |
|  | Итого |  | 0,113 | 0,273 | 0,613 |
| 5 | с. Каразеево | 4704 | - | 0,108 | 0,203 |
| 5.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 7920 | - | 0,053 | 0,064 |
| 5.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 4704 | - | 0,032 | 0,229 |
| 5.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4704 | - | 0,013 | 0,032 |
| 5.4 | Производственные предприятия | 4704 | - | 0,95 | 2,19 |
|  | Итого | - | - | 1,15 | 2,71 |
|  | Итого по поселению | - | 5,60 | 11,68 | 18,41 |

# 3.5.4. Связь

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов.

В рамках программы Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности 2007-2010 гг., разработанной на базе программы экономического и социального развития Воронежской области на период 2007-2011 гг., планируется:

Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности, доведение телефонной плотности в сельской местности до 19,7 номеров на 100 жителей;

Установка универсальных таксофонов в сельской местности, обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в области развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет 70%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах определялся по укрупненным показателям исходя из условия:

- установки одного телефона на коттедж с резервом 1,5%;

- количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определялось из расчета 20% от количества коттеджных телефонов;

- количество телефонов-автоматов определялось из расчета установки 10 таксофонов на 1000 жителей (или 2% от общего количества установленных телефонов).

Потребность в телефонных номерах составит:

- существующее положение 150 номеров на 1000 жителей;

- I очередь 300 номеров на 1000 жителей;

- расчетный срок 300 номеров на 1000 жителей.

Для обеспечения необходимой плотности телефонных номеров проектом предлагается расширение и реконструкция существующих АТС в п. Дубрава, п. Южный, с. Медово, с. Каразеево.

Для обеспечения  потребителей х. Малеванный телефонными номерами необходимо предусмотреть строительство новой АТС на I очередь, которая будет располагаться на территории общественно-деловой застройки.

Предполагается создание единой сети связи. Для этого предусматривается техническое перевооружение телефонных станций с внедрением современного цифрового коммутационного оборудования на сети.

Телефонизация существующих и проектируемых потребителей должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Радиофикация, телевидение

На перспективу предусматривается радиофикация всех жителей и общественных зданий. Количество радиоточек для жилых зданий определяется по числу квартир, то есть предусматривается 100 % охвата населения.

Количество радиотрансляционных точек для общественных зданий принимается ориентировочно 8% от количества радиоточек для жилого сектора.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Проектом предлагается расширение трансляционного узла и размещения в нем дополнительного ретрансляционного оборудования для возможности подключения новых потребителей.

# 3.5.5. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Проектом предусматривается на перспективу организация самостоятельной централизованной системы водоснабжения для каждого населенного пункта Медовского сельского поселения. На I-очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

Расчетные расходы воды

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиПом 2.04.02-84 по этапам проектирования с учетом роста населения и инженерным оборудованием зданий.

Таблица 39

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное л/сут |
| --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с газоснабжением - водопользование из водоразборных колонок | 125 50 | 130 50 |

Заложенные в настоящем проекте нормы водопотребления позволяют рационально использовать водные ресурсы, повышать качество воды, подаваемой потребителям. Для определения расчетного расхода в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на первую очередь и расчетный срок.

Суточные расходы воды на нужды населения

Таблица 40

| Населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | Суммарный расход воды, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  | с газоснабжением | Водопользование из водоразборных колонок |  |
|  | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Каразеево | 70 110 | 8,75 14,30 | 50 40 | 2.50 2,00 | 11,25 16,30 |
| п. Южный | 320 354 | 40,00 46,02 | 120 96 | 6,00 4,80 | 46,00 50,82 |
| с. Медово | 100 110 | 12,50 14,30 | 60 40 | 3,00 2,00 | 15,50 16,30 |
| х. Малеванный | 85 110 | 10,62 14,30 | 45 40 | 2,25 2,00 | 12,87 16,30 |
| п. Дубрава | 405 370 | 50,62 48,10 | 95 80 | 4.75 4.00 | 55,37 52,10 |
| Итого по Медовскому сельскому поселению |  | 140,99 151,82 |

Расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода, принят в размере 25 % расхода воды, определенного по удельному водопотреблению.

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СНиПу 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости  от этажности застройки и расчетной численности населения на I очередь строительства и расчетный срок (1,35 и 1,4 тыс. человек соответственно).

На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5 л/сек. каждая, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

При застройке до 2-х этажей, независимо от степени их огнестойкости, принимаются 1 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на 1 пожар.

Необходимый расход воды на пожаротушение составит на оба срока проектирования:

| (2,5*2+10)*4*1*3600 1000 | = 216 м3 |
| --- | --- |

Хранение противопожарного запаса воды в указанном количестве предусматривается в баках водонапорных башен каждого населенного пункта. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не менее 72 часов.

При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание должен быть не менее 10м при одноэтажной застройке и 14 м – при двухэтажной. Максимальный напор в сети не должен превышать 60 м.

###### Источники  хозяйственно-питьевого водоснабжения

Источником водоснабжения сохраняются подземные воды. В связи с отсутствием заключений геолого-экономической оценки месторождений подземных вод и в соответствии с Областной  целевой программой «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской Области на 2006-2010 годы» настоящим проектом предусматривается проведение следующих мероприятий:

- сохранение имеющегося потенциала мощности системы водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения водозаборных сооружений

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения Медовского сельского поселения качественной питьевой водой

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующем водозаборе

- С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хоз-питьевой воды и строгое соблюдение периодичности их проведения

Для уменьшения объема потребляемой воды из подземных источников на нужды населения проектом предлагается расход воды на полив территории обеспечить из поверхностных источников. Таким образом, суммарный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды Медовского сельского поселения (за исключением расхода на полив) составят 260,53 м3/сутки на I очередь, и 288,95 м3/сутки на расчетный срок строительства, из них на хозяйственно - питьевые нужды населения 140,99 м3/сутки на I очередь, и 151,82 м3/сутки на расчетный срок. Суммарные расходы воды по Медовскому сельскому поселению представлены в таблице 41.

В случае увеличения водоотбора, для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов Медовского сельского поселения, потребуется бурение новых водозаборных скважин. Местоположение скважин определяются на основании гидрогеологических изысканий, с учетом соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Так же, для  достижения нормативных показателей по качеству воды отпускаемой населению, предусматривается организация станций обезжелезивания, строительство установок обеззараживания воды ультрафиолетом и замена, по мере необходимости, магистральных трубопроводов, в связи со значительным амортизационным износом.

Техническое водоснабжение

Для обеспечения технических нужд вновь размещаемых производственных объектов предусматривается организация собственных локальных водозаборов.

Зоны санитарной охраны

Проектом предусматривается оборудование ЗСО первого пояса на водозаборах радиусом не менее 50 м. К тому же согласно СНиП 2.04.02-84* для зоны санитарной охраны 1-го пояса водозаборных сооружений необходимо устройство глухого ограждения высотой 2,5 м.

Первоочередные предложения по охране водозаборов подземных вод состоят в организации мероприятий  по охране зон санитарной охраны, в пределах которых реализуется система ограничений и запрещений  использования территории, а также проведения специальных санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий, исключающих возможность поступления загрязнения в водозаборы и водоносный горизонт. ЗСО устанавливаются также на всех сооружениях водопровода (водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим.

Схема водоснабжения

Схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему магистральных сетей, появление новых потребителей.

Протяженность проектируемой водопроводной сети составляет: п. Дубрава – 4,272 км, п. Южный – 4,097 км, с. Медово – 1,376 км, х. Малеванный–1,830 км, с.Каразеево – 1,286 км Сеть оборудуется водопроводной арматурой, пожарными гидрантами. В соответствии с Областной  целевой программой «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской Области на 2006-2010 годы» проектом предусматривается  замена существующих  и прокладка новых магистральных водоводов из-за значительного износа, что приводит к неоправданно большим потерям воды при ее транспортировке.

Плановое положение сетей и сооружений по срокам проектирования показано на «Схеме водоснабжения и канализации».

Таким образом, для удовлетворения нужд населения Медовского сельского поселения необходимо провести следующие  первоочередные мероприятия:

- проведение гидрогеологической разведки запасов  подземных вод, с дальнейшим расширением действующего водозабора;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

- строительство станции обезжелезивания, строительство установки обеззараживания воды ультрафиолетом;

- замена существующих водопроводных сетей, с возможным увеличением диаметров;

- строительство новых водопроводных сетей протяженностью 12,9 км, в том числе на I очередь строительства, 6,1 км;

- организация ЗСО существующих  водозаборов.

Суммарные расходы питьевой воды на нужды Медовского сельского поселения, м3/сутки

Таблица 41

| № п/п | Наименование планировочных районов и населенных пунктов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточные, м3/сутки | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки | среднесуточные, м3/сутки | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки |
|  |  | Население, чел | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Медовское сельское поселение всего водопотребление | 141,0 | 14,1 | 38,0 | 67,50 | 260.5 | 169,2 | 16,92 | 45,54 | 72.00 | 269.34 | 151,82 | 15.2 | 37,95 | 84,0 | 289,0 | 182,2 | 18.2 | 45,54 | 72,00 | 317,9 |
| 2. | Итого водопотребление из: - подземных источников водоснабжения - поверхностные источники водоснабжения | 141,0 - | 14,1 - | 38,0 - | - 67,50 | 193,0 67,50 | 169,2 - | 16,92 - | 45,54 - | - 72.00 | 197.34 72.00 | 151,82 - | 15.2 - | 37,95 - | - 84,0 | 205,0 84.00 | 182,2 - | 18.2 - | 45,54 - | - 72,00 | 245,9 72,00 |

# 3.5.6. Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод

Проектом предлагается на перспективу развития Медовского сельского поселения 100% охват населения локальной системой канализации. Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой застройки и общественных зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84

На I очередь строительства и расчетный срок, для не канализированных с водопользованием из водоразборных колонок удельное водоотведение принято равным 25 л/сутки на одного жителя согласно СНиП 2.04.02-84.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты равными водопотреблению промышленности с понижающим коэффициентом 0,9

В соответствии с принятыми нормами водоотведения в таблице 40 приводятся среднесуточные расходы сточных вод от населения по срокам проектирования. Неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 5% от среднесуточного водоотведения (СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения, п.2.5.). Для определения расчетного расхода в сутки наибольшего водоотведения коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1.

Суммарные расходы сточных вод, среднесуточные по срокам проектирования приводятся в таблице 43.

Суточные расходы сточных вод от населения

Таблица 42

| Населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  | с газоснабжением | Водопользование из водоразборных колонок |  |
|  | Население, чел. I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население, чел. I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| .с. Каразеево | 70 110 | 8,75 14,30 | 50 40 | 1,25 1,00 | 10,00 15,30 |
| п. Южный | 320 354 | 40,00 46,02 | 120 96 | 3,00 2,40 | 43,00 48,42 |
| с. Медово | 100 110 | 12,50 14,30 | 60 40 | 1,50 1,00 | 14,00 15,30 |
| х. Малеванный | 85 110 | 10,62 14,30 | 45 40 | 1,12 1,00 | 11,74 15,30 |
| п. Дубрава | 405 370 | 50,62 48,10 | 95 80 | 2,37 2.00 | 52,99 50,10 |
| Итого по Медовскому сельскому поселению |  | 131,73 144,42 |

Суммарные расходы сточных вод от населения Медовского сельского поселения, м3/сутки

Таблица 43

| № п/п | Наименование планировочных районов и населенных пунктов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточные | в сутки наибольшего водопотребления | среднесуточные | в сутки наибольшего водопотребления |
|  |  | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего водоотведение | 131.73 | 6.58 | 34.15 | 172.46 | 144.90 | 7.24 | 37.56 | 189.70 | 144.42 | 7.22 | 34.15 | 185.79 | 158.86 | 7.94 | 37.56 | 204.36 |

Схема канализования

На перспективу проектом предлагается канализование всех населенных пунктов Медовского сельского поселения.

Для удаления хозяйственно-бытовых стоков  в п. Дубрава, п. Южный, с. Медово, х. Малеванный, с. Каразеево предусматривается организация современных локальных очистных сооружений. Локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством очистных сооружений является отсутствие необходимости вызова ассенизационной машины и загрязнения участка, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют водоочистку, достигающую 98%.

Процесс биологической очистки канализационных стоков заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ, поступающих в приемную камеру очистного сооружения. В процессе дыхания микроорганизмов вредные органические вещества окисляются, и происходит их распад на безвредные. В установках отсутствуют неприятные запахи, т.к. при очистке не происходит выделения метана и сернистого газа.

Очищенная сточная вода после переработки может быть использована для полива прилегающей территории. В зависимости от мощности размещаемых для группы домов. Производительность таких очистных сооружений находится в диапазоне от 0,75 м3/сутки до 50 м3/сутки. Локальные очистные сооружения занимают не более 2 кв. м. площади территории участка. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 15 м. Срок службы до капитального ремонта очистного сооружения канализации из стали – не менее 25 лет, из полипропилена — не ограничен.

Таким образом, проектом предусматривается следующая схема удаления стоков:

На I очередь строительства - организация локальных очистных сооружений для общественных, административных и образовательных учреждений и вновь размещаемой застройки населенных пунктов п. Дубрава, п. Южный, с. Медово, х. Малеванный, с. Каразеево. Мощность очистных сооружений будет определена в зависимости от количества обслуживаемых лиц. Стоки после очистки будут использованы для полива зеленых насаждений общего пользования и территорий личных подсобных хозяйств.

На расчетный срок и перспективу развития предусматривается обеспеченность локальными очистными сооружениями всего населения Медовского сельского поселения.

Для удаления сточных вод производственных объектов проектом предусматривается размещение локальных очистных канализационных сооружений биологической очистки, с внедрением оборотного водоснабжения для собственных нужд предприятий. На канализационные сооружения стоки поступают тремя потоками:

- производственные навозосодержащие стоки,

- производственные жиросодержащие стоки,

- производственно-бытовые стоки.

В случае невозможности организации оборотного водоснабжения проектом предусматривается организация био-прудов для принятия очищенных сточных вод от локальных очистных сооружений. В свою очередь био-пруды будут использоваться в качестве аварийного хранилища для сточных вод.

# 3.5.7. Отходы производства и потребления

В задачу санитарной очистки территории входит сбор, удаление и обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО) из всех жилых и общественных зданий, выполнение работ по летней и зимней уборке улиц.

Норма накопления бытовых отходов по прил. 11 СНиП 2.07.01-89 принимается равным 280 кг на 1человека в год на оба срока проектирования.

Годовое количество ТБО от жилых и общественных зданий Медовского сельского поселения составит 0,388 тыс.т /год на I очередь и 0,403 тыс.т/год на расчетный срок. С учетом смета с твердых покрытий проездов, принимаемого по опыту проектирования в количестве 20 и 25% от годового количества ТБО на I очередь и расчетный срок, соответственно. Тогда суммарное количество отходов будет равно 0,465 тыс.т. (I очередь) и 0,503 тыс.т. (расчетный срок).

Постановлением Правительства Воронежской области № 546 от 06.07.2010г. утверждена долговременная областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014г.г.». В соответствии с подпрограммой «Создание системы обращения с отходами потребления» на территории населенных пунктов Богучарского района до 2014 г. намечено проектирование и строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов потребления . Положение основных контейнерных площадок показано на Схеме планируемого размещения объектов капитального строительстава местного значения ( объектов элктро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения). Более детально – количество, мощность и расположение площадок определяется генеральной схемой очистки территории для каждого населенного пункта.

Тем же документом (подпрограмма «Создание системы обращения с отходами потребления») определено, что накопленные ТБО с контейнерных площадок вывозятся к месту их утилизации и захоронения на комплексный муниципальный полигон ТБО в г. Богучар

В п. Дубрава предлагается ликвидировать существующий скотомогильник из-за недопустимых санитарных разрывов от существующего зернотока и восстанавливаемой молочной фермы. Организация нового скотомогильника для уничтожения биологических отходов (трупы животных и птиц, ветеринарные конфискаты и т. д.) предлагается юго-восточнее п. Дубрава, за проектируемой границей населенного пункта. Обеззараживание биоотходов будет производиться в биологической камере. После окончания процесса разложения гуммированный остаток должен захораниваться на территории скотомогильника. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника должен быть не менее 500м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В дальнейшем территории ликвидируемых свалок и скотомогильника подлежат рекультивации.

Хранение отходов ТБО предусматривается в сменяемых мусоросборных контейнерах, с дальнейшим вывозом, по мере накопления, на полигон ТБО в г. Богучар.

На следующих стадиях проектирования данные предложения могут быть откорректированы в соответствии с разрабатываемой в настоящее время «Генеральной схемы санитарной очистки территории в Воронежской области».

# 3.6. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории

На основании проведенного комплексного анализа размещение объектов социального и общественного значения определено, как правило, на территориях, наиболее благоприятных для застройки. Проектом предусмотрены следующие защитные мероприятия:

1. Мероприятия по защите от овражной эрозии.

2. Организация поверхностного стока, благоустройство водоемов.

3. Рекультивация нарушенных территорий.

Мероприятия по защите от овражной эрозии

Самый распространенный опасный природный процесс, который наблюдается на территории района – развитие овражной эрозии.

Рассматриваемая территория изрезана большим количеством оврагов и лощин с крутыми склонами. В тальвегах лощин концентрируются потоки дождевых вод, которые при наличии нарушенных участков на склонах могут предопределить образование новых оврагов. Наличие оврагов и развитие овражной эрозии не приводят к чрезвычайным ситуациям, но препятствуют осуществлению застройки и сельскохозяйственному производству.

Основным мероприятием, предотвращающим рост оврагов, является организация поверхностного стока с прилегающих территорий в обход оврагов, устройство водоотводных лотков, быстротоков, перепадов по тальвегам. Для предотвращения оползневых процессов и роста оврагов верховые участки и небольшие отвершки предлагается засыпать, крутые, обрывистые склоны уположить и укрепить посевом трав. В тальвегах оврагов для уменьшения скорости течения могут быть устроены запруды или полузапруды, вдоль бровки откоса посажены деревья и кустарники с развитой корневой системой. На территориях, прилегающих к оврагам, предлагается залужение перелогов и залежей.

Организация поверхностного стока, благоустройство водоемов

На территориях населенных пунктов предусматривается организация поверхностного водоотвода:  устройство вдоль дорог и понижений рельефа открытых водостоков. Вдоль верхних границ застройки, располагающейся на склонах, предусматривается устройство нагорных канав, перехватывающих склоновый сток, поступающий с вышележащих территорий. В местах пересечений водостоков с проездами должны быть устроены водопропускные трубы или мостики.

Выпуск дождевых и талых вод будет осуществляться в постоянные или временные водотоки. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий намечается очищать на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа.

Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

Русла водотоков, служащих приемниками поверхностных стоков, а также водоемы, расположенные в населенных пунктах,  должны быть расчищены от наносов и мусора.

Рекультивация нарушенных территорий

На территориях ликвидируемых свалок и скотомогильника намечается рекультивация нарушенных земель. Нарушенные участки должны быть спланированы с последующим восстановлением растительного слоя и озеленением.

# 3.7. Экологическое обоснование проектных решений

Оздоровлению окружающей среды будут способствовать предлагаемые  проектом планировочные решения по территориальному развитию населённых пунктов и всего поселения.

1. Проектом намечены мероприятия по восстановлению и дальнейшему  развитию сфер жизнеобеспечения населения:

- производственной сферы – формирование компактных производственных зон во всех населённых пунктах с размещением сельскохозяйственных предприятий животноводства и растениеводства для обеспечения кормовой базы, а также первичной переработки сельхозпродукции с организацией санитарно-защитных зон (Таблица);

- социальной сферы – строительство новой жилой и общественной застройки, формирование рекреационной зоны и благоустройство территорий общего пользования в населённых пунктах сельского поселения,

- объектов инженерной инфраструктуры – строительство локальных отопительных котельных. Шкафных газорегуляторных пунктов и трансформаторных подстанций в жилой и общественной застройке, организация централизованной системы водоснабжения и локальных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых стоков, газификация хутора Малеванный, рекультивация свалок в населённых пунктах и скотомогильника в посёлке Дубрава;

- транспортной сети – строительство региональных автодорог в направлении Монастырщина-Криница-М4 «Дон» и Каразеево-Макаровский;

2. Проектом предусматривается формирование природного и средозащитного каркаса:

- развитие открытых озеленённых пространств на территории поселения, пригодных для рекреационного освоения;

- поддержание природоохранных территорий – земель лесного фонда, полезащитных лесных полос;

- организация особо-охраняемой природной территории на площади 531 га севернее хутора Малёванный согласно схеме территориального планирования, разработанной ФГУП РосНИПИ Урбанистики;

- замещающая посадка лесных насаждений, компенсирующая вырубку деревьев государственного лесного фонда для строительства региональной автодороги;

- расширение и благоустройство территорий зелёных насаждений общего пользования на территории сельского поселения.

3. Для улучшения качества почв и увеличения площадей сельскохозяйственных угодий необходимо проведение мероприятий:

- по рациональному использованию и восстановлению утраченных сельскохозяйственных угодий, за счёт:

комплекса противоэрозионных мероприятий (создание приовражных лесных полос, насаждений на берегах и днищах балок, откосах и водотоках оврагов, посадка водопоглощающих лесных полос по горизонталям склоновых земель, выполаживание оврагов с последующим облесением и залужением склонов и дна оврагов),

агрофитомелиоративных приёмов, включающих технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность (обработка почвы, создание биоинженерных сооружений – лесные защитные насаждения и простейшие гидротехнические сооружения).

- по сохранению и повышению плодородия почв за счёт проведения агротехнических мероприятий:

создания оптимального увлажнения почв за счёт посадки снегосборных лесополос, борьбы с вторичным засолением, проведением химической и биологической мелиорации.

Санитарно-защитные зоны проектируемых предприятий

Таблица 44

| № п/п | Населённый пункт | Наименование предприятий | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Дубрава | Скотомогильник | 500 м |
| 2 |  | Молочная ферма | 50 м |
| 3 |  | Ферма крупного рогатого скота | 50 м |
| 4 |  | Мини-перерабатывающее производство | 50 м |
| 5 |  | Ремонтная мастерская, гаражи | 50 м |
| 6 |  | Заготовительно-складская база | 50 м |
| 7 |  | База коммунально-бытового хозяйства | 50 м |
| 8 |  | Свиноферма | 300 м |
| 9 | п. Южный | Молочная ферма | 50 м |
| 10 |  | Овцеферма | 50 м |
| 11 |  | Ферма крупного рогатого скота | 50 м |
| 12 |  | Свиноферма | 300 м |
| 13 |  | Пункт по переработке зерна | 50 м |
| 14 |  | Станция технического обслуживания | 50 м |
| 15 |  | Ремонтная мастерская, гаражи | 50 м |
| 16 |  | ДРСУ | 50 м |
| 17 |  | Заготовительно-складская база | 50 м |
| 18 |  | Мини-перерабатывающее производство | 50 м |
| 19 | с. Мёдово | Ремонтная мастерская, гаражи | 50 м |
| 20 |  | Заготовительно-складская база | 50 м |
| 21 |  | Склады | 50 м |
| 22 |  | Овцеферма | 50м |
| 23 |  | Овцеферма | 100 м |
| 24 | х. Малеванный | Молочная ферма | 50 м |
| 25 |  | Овцеферма | 50 м |
| 26 |  | Ферма крупного рогатого скота | 50 м |
| 27 |  | Мини-перерабатывающее производство | 50 м |
| 28 |  | Пункт по переработке зерна | 50 м |
| 29 |  | Заготовительно-складская база | 50 м |
| 30 |  | Свиноферма | 50 м |
| 31 | с. Каразеево | Цех по переработке подсолнечника | 50 м |
| 32 |  | Пункт по переработке зерна | 50 м |
| 33 |  | Заготовительно-складская база | 50 м |
| 34 |  | База коммунально-бытового хозяйства | 50 м |
| 35 |  | Молочная ферма | 50 м |
| 36 |  | Ферма крупного рогатого скота | 50 м |

# 3.8. Предложения по формированию строительных программ

Перечень объектов, рекомендуемых к строительству в Медовском сельском поселении на расчетный период генерального плана (2009-2030 гг.) приведен в нижеследующей таблице.

Таблица 45

| № п/п | Наименование объектов и сооружений | Параметры объектов | Примечание (размещается) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 очередь строительства (2009-2015гг.) |
| Жилищное строительство |
| 1. | Индивидуальная застройка (с участками) | 7,0 тыс. м² | п. Дубрава(3,0 тыс.м²), п. Южный(3,0 тыс.м²), с.Медово(0,5 тыс.м²), х. Малеванный(0,3 тыс.м²), с. Каразеево(0,2 тыс.м²). |
| Объекты социального и культурно-бытового назначения |
| 2. | Начальная школа (с группой детского сада) | 1 объект на 25 мест | с. Медово |
| 3. | Спортивная площадка (при начальной. Школе) | 0,2 га | с. Медово |
| 4. | Магазины | 50 м² торг. Пл. | х. Малеванный, с. Каразеево |
| Дорожно-транспортное строительство |
| 5. | Реконструкция уличной сети | 0,6 км |  |
| 6. | Строительство уличной сети | 1,6 км |  |
| Инженерная инфраструктура |
| Водоснабжение и водоотведение |
|  | Водоснабжение |
| 7. | Скважинный водозабор хоз-питьевого водоснабжения | 205м3/сут | Расширение существующих водозаборов, обустройство зон санитарной охраны |
| 8. | Уличные сети водоснабжения | 6,1 км | Новое строительство |
| 9. | Водопроводные очистные сооружения | 205м3/сут | Строительство станции обезжелезивания, строительство установки обеззараживания воды ультрафиолетом |
|  | Водоотведение |
| 10. | Локальные очистные сооружения | Минимальное количество установок – 9 шт. | Общественные и административные здания |
| 11. | Уличные сети водоотведения | 1,1 км | Новое строительство |
| Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и связь |
|  | Теплоснабжение |
| 12. | Строительство локальных котельных малой мощности | 3 объекта | Для обеспечения теплоснабжением общественно-деловую застройку, школы, ДДУ: с.Медово-2, х Малеванный-1. |
|  | Газоснабжение |
| 13. | Газораспределительная сеть высокого давления. | 4,8 км | п. Дубрава-0,8км п. Южный-0,3км, с.Медово-0,5км, х. Малеванный-0,5км,, с. Каразеево-2км. |
| 14. | Газораспределительная сеть низкого давления | 9,8 км | п. Дубрава-2,5км п. Южный-1,5км, с.Медово-1,4км, х. Малеванный-3,2км,, с. Каразеево-1,2км. |
| 15. | Шкафный газорегуляторный пункт | 8 объектов | п. Дубрава-2, п. Южный-1, с.Медово-1, х. Малеванный-2,, с. Каразеево-1. |
|  | Электроснабжение |
| 16. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП) | 7 объекта | Для электроснабжения индивидуальных потребителей: п. Дубрава-2, п. Южный-2, с.Медово-1, х. Малеванный-1,, с. Каразеево-1. |
| 17. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП) | 6 объекта | Для электроснабжения производственных потребителей:: п. Дубрава-1, п. Южный-2, с.Медово-1, х. Малеванный-1,, с. Каразеево-1. |
| 18. | Строительство линий электропередач 10 кВ | 18км | 8 км, отходящих от ПС 110/35/10 кВ п. Дубрава; 10 км, отходящих от ПС 35/10 кВ п. Южный. |
| 19. | Кабельные линии 10 кВ | 9,2км | п. Дубрава-2км, п. Южный-2,5км с.Медово-2км, х. Малеванный-0,7км, с. Каразеево-2км. |
|  | Связь |
| 20. | Реконструкция АТС | 4 объект | :: п. Дубрава, п. Южный, с.Медово, с. Каразеево. |
| 21. | АТС | 1 объект | Строительство: х. Малеванный |
| Санитарная очистка территории |
| 22 | Строительство скотомогильника | 1 объект | Юго-восточнее п.Дубрава |
| 23 | Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО | В соответствии с проектом санитарной очистки территории | Во всех населенных пунктах |
| Период строительства 2016-2030гг. |
| Жилищное строительство |
| 1. | Индивидуальная застройка (с участками) | 16,0 тыс. м² | п. Дубрава(3,0 тыс.м²), п. Южный(6,0 тыс.м²), с.Медово(2,0 тыс.м²), х. Малеванный(2,5 тыс.м²), с. Каразеево(2,5 тыс.м²). |
| 2. | Малоэтажная,блокированная застройка | 3,0 тыс. м² | п. Дубрава |
| Объекты социального и культурно-бытового назначения |
| 3. | Детский сад | 2 объекта | п. Дубрава -30 мест п. Южный -25 мест |
| 4. | Начальная школа (с группой детского сада) | 2 объекта | х. Малеванный-20мест с. Каразеево – 20 мест |
| 5. | Школа | 2 объекта | реконструкция: п. Дубрава -200 мест п. Южный -150 мест |
| 6. | Торгово-бытовой центр | 3 объекта | п. Дубрава, п. Южный, с.Каразево |
| 7. | Комплекс коммунально-бытового обслуживания | 3 объекта | п. Дубрава, п. Южный |
| 8. | ФАП | 5 объектов | Реконструкция во всех населенных пунктах |
| 9. | Автосервисный центр | 1 объект | п. Южный |
| 10. | Пождепо | 2 объекта | п. Дубрава -1а/м, п. Южный -2а/м |
| 11. | Плоскостные спортивные площадки | 1,5га | п. Дубрава -0,5га, п. Южный -1 га |
| 12. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2объект | п. Дубрава , п. Южный |
| Дорожно-транспортное строительство |
| 13. | Реконструкция и строительство уличной сети | 7,9км | п. Дубрава-1км п. Южный-2,3км, с.Медово-0,4км, х. Малеванный-3км,, с. Каразеево-1,2км. |
| 14. | Автостанция | 1объект | п. Южный |
| 15. | АЗС | 2 объекта | п. Дубрава , п. Южный |
| 16. | СТО | 1объект | п. Южный |
| Инженерная инфраструктура |
| Водоснабжение и водоотведение |
|  | Водоснабжение |
| 17. | Уличные сети водоснабжения | 6,8 км | Новое строительство |
|  | Водоотведение |  |  |
| 18. | Локальные очистные сооружения | Определяются индивидуально для каждого объекта | Для объектов нового жилищного строительства |
| Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и связь |
|  | Электроснабжение |
| 19. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП) | 6 объекта | Для электроснабжения индивидуальных потребителей: п. Дубрава-1, п. Южный-1, с.Медово-1, х. Малеванный-1,, с. Каразеево-2. |
| 20. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП) | 15 объекта | Для электроснабжения производственных потребителей:: п. Дубрава-4, п. Южный-3, с.Медово-1, х. Малеванный-3,, с. Каразеево-4. |
| 21. | Кабельные линии 10 кВ | 14,7км | п. Дубрава-3км, п. Южный-4км с.Медово-2,7км, х. Малеванный-2км, с. Каразеево-3км. |
| 22. | Теплоснабжение |
| 23. | Строительство локальных котельных малой мощности | 12 объекта | п.Дубрава-4 п. Южный-3, с.Медово-1, х. Малеванный-2, с. Каразеево-2. |
|  | Газоснабжение |
| 24. | Газораспределительная сеть высокого давления. | 3,1 км | п. Южный-0,4км,, с.Каразеево-2,7км. |
| 25. | Газораспределительная сеть низкого давления | 15,2 км | п. Дубрава-4,1км п. Южный-2,7км, с.Медово-1,5км, х. Малеванный-4,5км,, с. Каразеево-2,4км. |
| 26. | Шкафный газорегуляторный пункт | 3 объекта | , п. Южный-2, с. Каразеево-1. |

В соответствии со «Схемой территориального развития Воронежской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2008 г., утвержденной постановлением правительства Воронежской области №158 от 5 марта 2009 г.) рассматриваемая настоящим генеральным планом территория отнесена к «Территории активного вмешательства государства», в том числе региональных властей. Здесь необходимы бюджетные и внебюджетные инвестиции для создания рабочих мест и закрепления населения.

К основным источникам финансирования развития сельского поселения относится бюджетное финансирование (федеральные,  региональные дотации). Эти средства направляются преимущественно на решение тех социальных задач, которые по российскому законодательству относятся к компетенции территориальных властей (строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий, бюджетное здравоохранение, образование и др.). За пользование такими объектами население поселения обычно не платит напрямую деньги. Иными словами, по старой терминологии, это «общественные фонды потребления».

Общий объем инвестиций на период 1 очереди строительства по основным строительным программам оценивается в 155 млн. руб.

Ориентировочные инвестиции в наиболее крупные строительные объекты и программы на период 1 очереди строительства

Таблица 46

| № п/п | Наименование отраслей | I очередь строительства (2015 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб.*) | % к итогу (округл.) |
| 1 | Организация новых рабочих мест | 5,0 | 3,0 |
| 2 | Объекты социального и культурно-бытового строительства | 25,0 | 16,5 |
| 3 | Развитие инженерной инфраструктуры, в т.ч.: | 120,0 | 77,5 |
|  | электро-, тепло-, газоснабжение и связь | 68,0 | 44,0 |
|  | водоснабжение и водоотведение | 52,0 | 33,5 |
| 4 | Транспортная сеть и дорожное хозяйство | 5,0 | 3,0 |
|  | ИТОГО: | 155,0 | 100,0 |

*) в современных ценах

# 4. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2008 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах: | га | 23682,4 | 23682,4 | 23682,4 |
|  | Из территорий поселения: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | жилых зон | га | 199,2 | 220,0 | 261,5 |
|  | из них: | -"- |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 195,7 | 216,0 | 251,2 |
|  | малоэтажные, блокированные дома | -"- | - | - | 4,0 |
|  | школы, детские сады | -"- | 3,5 | 4,0 | 6,3 |
| 1.1.2. | общественных зон | -"- | 14,0 | 15,0 | 18,1 |
| 1.1.3. | производственных зон | -"- | 81,0 | 100,0 | 203,7 |
| 1.1.4. | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 93,5 | 95,0 | 136,0 |
| 1.1.5. | рекреационных территорий | -"- | 272,9 | 310,0 | 470,1 |
| 1.1.6. | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 20933,2 | 20904,4 | 20650,9 |
| 1.1.7. | водные пространства | -"- | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 1.1.8. | иных зон | -"- | 2040,6 | 1990,0 | 1894,1 |
| 1.1.10. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | -"- | 97,0 | 110,0 | 217,2 |
|  | Из них: | -"- |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 3,5 | 15,0 | 82,7 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 93,5 | 95,0 | 134,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.11. | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | -"- | 360,0 | 320,0 | 148,0 |
| 1.1.12. | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения, | га | - | - | 155,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилой застройки | -"- | - | - | 58,0 |
|  | производственных и коммунально-складских территорий | -"- | - | - | 97,5 |
| 1.2. | Из общего количества земель сельского поселения: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | земли федеральной собственности | -"- | 2366,0 | 2366,0 | 2366,0 |
| 1.2.2. | земли субъекта Российской Федерации | -"- | 1052,0 | 1053,5 | 1072,0 |
| 1.2.3. | земли муниципальной собственности | -"- | 588,0 | 586,5 | 568,0 |
| 1.2.4. | земли частной собственности | -"- | 19676,4 | 19676,4 | 19676,4 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения сельского поселения – всего, в том числе: | тыс. чел. | 1,33 | 1,35 | 1,4 |
|  | п. Дубрава | -"- | 0,49 | 0,5 | 0,5 |
|  | п. Южный | -"- | 0,44 | 0,44 | 0,45 |
|  | с. Медово | -"- | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
|  | х. Малеванный | -"- | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
|  | с. Каразеево | -"- | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
| 2.2. | Показатели естественного прироста (- убыли) населения | чел. на тыс. жителей | -9,8 | -7,0 | -2,0 |
| 2.3. | Показатели миграции населения/в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел. | 40 | 50 | 70 |
|  | убыль | чел. | 29 | 25 | 10 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | % |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 16,5 | 17,0 | 18,0 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 62,0 | 62,5 | 63,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 21,5 | 20,5 | 19,0 |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% | 0,42/31,5 | 0,54/40,0 | 0,70/50,0 |
|  | из них - в производственной сфере в том числе: | тыс. чел./% численности занятого населения | 0,12/28,5 | 0,17/31,5 | 0,35/50,0 |
|  | сельское и лесное хозяйство | -"- | 0,12/28,5 | 0,15/28,0 | 0,30/43,0 |
|  | - в непроизводственной сфере | -"- | 0,10/24,0 | 0,12/22,0 | 0,20/28,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | 24,2 | 31,2 | 50,0 |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | 0,1/0,2 | 0,2/0,5 | 2,5/5,0 |
|  | частной собственности | -"- | 24,1/99,8 | 31,0/99,5 | 47,5/95,0 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 24,2 | 31,2 | 47,0 |
|  | в малоэтажных, блокированных домах | -"- | - | - | 3,0 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир/% к существующему | - | - | 0,2 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 24,2 | 24,2 | 24,0 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | - | 7,0 | 26,0 |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | - | 0,4/5,0 | 4,0/15,0 |
|  | за счет средств населения | -"- |  | 6,6/95,0 | 22,0/85,0 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства по этажности В том числе: |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общей площади квартир/% | - | 7,0 | 23,0 |
|  | Малоэтажные, блокированные дома | -"- | - | - | 3,0 |
| 3.7 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 18,2 | 23,0 | 35,0 |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 35 | 60 | 85 |
|  | канализацией | -"- | - | 35 | 70 |
|  | отоплением (децентрализованным) | -"- | 100 | 100 | 100 |
|  | газом | -"- | 100 | 100 | 100 |
|  | электроснабжением | -"- | 100 | 100 | 100 |
|  | связь | -"- | 70 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | 10/7 | 75/53 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 350/263 | 365/270 | 395/282 |
| 4.3. | Амбулаторные учреждения - всего/1000 чел. | посещений в смену | 100/75 | 100/74 | 100/71 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность уличной сети, в том числе: п. Дубрава п. Южный с. Медово с. Каразеево х. Малеванный | км | 37,8 15,7 8,2 4,4 5,8 3,7 | 39,4 16,8 8,5 4,6 5,8 3,7 | 46,3 17,3 10,5 4,8 7,0 6,7 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием, в том числе: п. Дубрава п. Южный с. Медово с. Каразеево х. Малеванный | -"- | 5,2 1,7 0,5 1,3 1,0 0,7 | 7,4 2,8 1,0 1,5 1,1 1,0 | 46,3 17,3 10,5 4,8 7,0 6,7 |
| 5.2. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 120 | 200 | 350 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | м3/сут | 172 | 340 | 571 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 89 | 190 | 325 |
|  | на производственные нужды | -"- | 83 | 80 | 152 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений |  | 400 | 400 | 600 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 400 | 400 | 600 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут на чел. | 72 | 145 | 240 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 37 | 80 | 135 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | 11,6 | 17,7 | 24,5 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Поступление сточных вод на очистку – всего, в том числе: | м3/сут | 76 | 105 | 190 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 27 | 50 | 105 |
|  | производственные сточные воды | -"- | 49 | 55 | 85 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км | 2,3 | 3,4 | 3,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт·ч/год | 27,87 | 36,54 | 73,89 |
|  | п. Дубрава | -"- | 12,33 | 14,60 | 21,94 |
|  | п. Южный | -"- | 1,12 | 5,56 | 17,73 |
|  | с. Мёдово | -"- | 10,97 | 9,13 | 11,77 |
|  | х. Малеванный |  | 0,18 | 2,62 | 11,74 |
|  | с. Каразеево |  | 3,27 | 4,61 | 10,69 |
|  | в том числе: | -"- |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- |  |  |  |
|  | п. Дубрава | -"- | 10,95 | 13,14 | 20,81 |
|  | п. Южный | -"- | - | 4,38 | 16,20 |
|  | с. Мёдово | -"- | 10,73 | 8,76 | 11,38 |
|  | х. Малеванный |  | - | 2,40 | 11,38 |
|  | с. Каразеево |  | 3,06 | 4,38 | 10,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |  |
|  | п. Дубрава |  | 1,38 | 1,46 | 1,13 |
|  | п. Южный |  | 1,12 | 1,18 | 1,53 |
|  | с. Мёдово |  | 0,24 | 0,37 | 0,39 |
|  | х. Малеванный |  | 0,18 | 0,22 | 0,36 |
|  | с. Каразеево |  | 0,21 | 0,23 | 0,4 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 800 | 950 | 950 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | ПС 35/10 в п. Южный, ПС 110/35/10 кВ в с. Дубрава |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, в том числе: | тыс. Гкал/год | 42,59 | 61,29 | 139,44 |
|  | п. Дубрава | -"- | 18,11 | 29,30 | 38,29 |
|  | п. Южный | -"- | 4,24 | 12,79 | 35,83 |
|  | с. Мёдово | -"- | 14,17 | 17,32 | 22,45 |
|  | х. Малёванный |  | 1,20 | 5,59 | 22,41 |
|  | с. Каразеево |  | 4,87 | 9,07 | 20,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |  |
|  | п. Дубрава | -"- | 6,35 | 8,13 | 4,72 |
|  | п. Южный | -"- | 4,24 | 5,73 | 9,72 |
|  | с. Мёдово |  | 3,18 | 3,21 | 4,1 |
|  | х. Малеванный |  | 1,20 | 1,71 | 4,06 |
|  | с. Каразеево | -"- | 1,58 | 2,01 | 3,89 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе ТЭЦ - всего | Гкал/ч | Система теплоснабжения - локальная |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа в том числе: | млн. м3/тыс. тонн/ год | 5,60 | 11,68 | 18,41 |
|  | п. Дубрава | -"- | 4,69 | 5,7 | 7,99 |
|  | п. Южный | -"- | 0,40 | 3,38 | 5,61 |
|  | с. Мёдово |  | 0,40 | 1,17 | 1,48 |
|  | х. Малеванный |  | 0,11 | 0,27 | 0,61 |
|  | с. Каразеево | -"- | - | 1,15 | 2,71 |
|  | в том числе: | -"- |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |  |
|  | п. Дубрава | -"- | 0,59 | 1,09 | 0,65 |
|  | п. Южный |  | 0,4 | 0,78 | 1,31 |
|  | с. Мёдово |  | 0,26 | 0,44 | 0,56 |
|  | х. Малеванный | -"- | 0,11 | 0,23 | 0,55 |
|  | с. Каразеево | -"- | - | 0,2 | 0,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- |  |  |  |
|  | п. Дубрава | -"- | 4,10 | 4,61 | 7,34 |
|  | п. Южный | -"- | - | 2,60 | 4,30 |
|  | с. Мёдово |  | 0,14 | 0,73 | 0,92 |
|  | х. Малеванный |  | - | 0,04 | 0,06 |
|  | с. Каразеево | -"- | - | 0,95 | 2,19 |
| 6.5.2. | Источники подачи газа | -"- | АГРС г. Богучар |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 80 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 жителей | 150 | 300 | 300 |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | нет данных | 0,72 | 0,84 |
|  | В том числе твердых бытовых отходов | -"- | нет данных | 0,66 | 0,67 |
| 6.7.2. | Скотомогильник | объект | ликвидируется | 1 | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 2,0 | 2,5 | 4,0 |

# 5. Графические материалы

# 5.1. Схема положения поселения в структуре Богучарского  муниципального района Воронежской области

# 5.2. Схема современного использования территории поселения с отображением земель различных категорий

# 5.3. Схема ограничений. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории.

# 5.4. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений)

# 5.5. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 6. Приложения

# 6.1. Задание на подготовку проекта

# 6.2.Свидетельство о допуске к работам №П-044-011.2 от 01.07.2010