ТОМ 2

Положения о территориальном планировании

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проекта……………………………………………………………... | 3 |
| 1. | Введение……………………………………………………………………. | 4 |
| 2. | Общие положения…………………………………………………………. | 9 |
| 3. | Цели и задачи территориального планирования ………………………... | 9 |
| 4. | Перечень мероприятий по территориальному планированию…………. | 10 |
|  | 4.1. Экономическая база…………………………………………………... | 11 |
|  | 4.2. Население……………………………………………………………… | 11 |
|  | 4.3. Норма жилищной обеспеченности…………………………………. | 11 |
|  | 4.4. Жилищный фонд……………………………………………………… | 11 |
|  | 4.5. Новое жилищное строительство……………………………………... | 11 |
|  | 4.6. Система социального и культурно-бытового обслуживания……… | 12 |
|  | 4.7. Территории необходимые для размещения нового жилищного строительства и объектов социального и культурно-бытового обслуживания……………………………………………………………… | 13 |
|  | 4.8. Территориально-пространственная модель поселения…………….. | 14 |
|  | 4.9. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура…………………………………………………………………… | 14 |
|  | 4.10. Транспортная инфраструктура……………………………………. | 15 |
|  | 4.11. Инженерная инфраструктура……………………………………….. | 17 |
|  |  | 4.11.1. Электроснабжение………………………………………….. | 17 |
|  |  | 4.11.2. Теплоснабжение…………………………………………….. | 17 |
|  |  | 4.11.3. Газоснабжение………………………………………………. | 17 |
|  |  | 4.11.4.Связь………………………………………………………….. | 18 |
|  |  | 4.11.5. Водоснабжение……………………………………………… | 18 |
|  |  | 4.11.6. Канализация…………………………………………………. | 19 |
|  |  | 4.11.7.Отходы производства и потребления………………………. | 19 |
|  | 4.12. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории………………………………… | 19 |
|  | 4.13. Оздоровление окружающей среды…………………………………. | 19 |
|  | 4.14. Предложения по изменению границы населенного пункта………. | 20 |
|  | 4.15.Первая очередь строительства (2015 г.)…………………………….. | 21 |
| 5. | Основные технико-экономические показатели………………………….. | 23 |
| 6. | Иллюстративные материалы……………………………………………… | 28 |
|  | 6.1. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон…………………………... | 29 |
|  | 6.2. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (основной чертеж)……………... | 30 |
| 7. | Приложение………………………………………………………………... | 31 |
|  | 7.1. Техническое задание на выполнение проекта………………………. | 32 |
|  | 7.2. Свидетельство о допуске к работам №П-044-011 от 10.12.2009 г.... | 33 |

### Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Кол-во листов | Гриф секрет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТОМ I. Обосновывающая часть проекта |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы: |  |  |  |  |
| 1.1 | Том I. Обосновывающая часть. Пояснительная записка с иллюстративными материалами |  | 399 дсп | 4 экз. 125стр. | ДСП |
|  | Картографические материалы: |  |  |  |  |
| 1.2 | Схема положения поселения в структуре Богучарского района Воронежской области | 1:50000 | 400 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 1.3 | Схема современного использования территории поселения с отображением земель различных категорий | 1:10000 | 401 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 1.4 | Схема ограничений. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории | 1:25000 | 402 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 1.5 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений) | 1:25000 | 403 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 1.6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, отходов потребления). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 1:10000 | 404 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 2 | ТОМ II. Положения о территориальном планировании |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы: |  |  |  |  |
| 2.1 | Том II. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка с иллюстративными материалами (уменьшенными копиями графических материалов проекта). |  | 436 дсп | 4 экз. 35стр. | ДСП |
|  | Картографические материалы: |  |  |  |  |
| 2.2 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | 1:25000 | 405 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 2.3 | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (основной чертеж) | 1:10000 | 406 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 3 | Электронная версия |  |  |  |  |
|  | Компакт-диск с проектными графическими и текстовыми материалами |  | Инв. № МНИ-107 дсп | 2 экз. | ДСП |

1.Введение

ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург) по заказу Администрации Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на основании муниципального контракта от 14.01.2009 №1, в соответствии с Заданием на подготовку проекта генерального плана Монастырщинского сельского поселения выполнил проект «Генеральный план Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области».

В разработанные материалы генерального плана включены:

- Положения о территориальном планировании с определением целей и задач территориального планирования, перечня и последовательности мероприятий по территориальному планированию,

- Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Основание для проектирования – Постановление администрации Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области о разработке Генерального плана Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области.

Основная цель проекта:

Создание юридической градостроительной документации, определяющей стратегические направления территориального развития поселения и обеспечивающей наиболее полное использование их ресурсного потенциала и качественное улучшение жизни населения.

Этапы реализации проекта

- I очередь – 2015 г.

- Расчетный срок – 2030г.

Картографические материалы разработаны в масштабе 1:10000 и 1:25000 по договоренности с администрацией Богучарского района (исх.№551/03-09 от 30.03.2009г.).

Цели  и основные задачи разработки проекта

1.Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, создание благоприятных условий проживания населения, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

2.Совершенствование архитектурно-планировочной организации территории населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования.

3.Определение долгосрочной стратегии и этапов развития сельского поселения с учетом ресурсного потенциала прилегающих к нему территорий.

4.Сохранение сельскохозяйственных пахотных земель, имеющих высокую кадастровую оценку.

5.Формирование природозащитного каркаса территории, препятствующего развитию эрозионных процессов.

6.Создание планировочных условий для развития агропромышленного комплекса.

7.Создание условий по восстановлению и дальнейшему развитию сфер жизнеобеспечения населения, закрепления численности и притока населения за счет развития экономического потенциала, нового жилищного строительства, развития культурно-бытового обслуживания, транспорта, инженерной инфраструктуры и т.д.

В процессе разработки проекта выполнены следующие  работы:

1. Комплексный анализ территории поселения, который включает:

- оценку современного состояния территории, его экономической и социальной базы, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного обеспечения;

- оценку природных, инженерно-геологических, инженерно-строительных и градостроительных условий территории;

- положение в системе расселения Богучарского муниципального района и сопряженных с ним территорий;

- выявление проблемных ситуаций и ограничений в развитии экономики, социальной сферы, транспортном и инженерном обеспечении, охране окружающей среды и факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Выявлены факторы, условия и источники социально-экономического развития, способствующие повышению уровня занятости населения.

3. Проведено формирование приоритетов развития поселения и обоснованы решения территориального планирования.

4. Разработаны  проектные решения в части:

- установления границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон,

- формирования архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике, определены приоритетные зоны жилищного строительства и направления их развития,

- установления границ зон планируемого размещения объектов социального, производственного, рекреационного и иных объектов капитального строительства,

- формирования общественных центров,

- формирования системы зеленых насаждений общего пользования.

На начало разработки проекта Заказчиком не была предоставлена в полном объёме исходная информация в соответствии с Заданием на подготовку генерального плана, п.8. В частности, отсутствовал картографический материал масштаба 1:5000 или 1:10000, в результате чего, институт был вынужден приобрести на средства договора топографическую основу поселений Богучарского муниципального района масштаба 1:10000 по состоянию на 1992 год в ОАО «ЦЧОНИИгипрозем».

Исходный картографический материал был получен институтом в конце июня 2009г.

В августе 2009г. была выполнена и отправлена для согласования Заказчику «Схема современного использования территории».

В ноябре 2009г. для участия в расширенном рабочем совещании с администрацией Богучарского района в лице главного архитектора, институтом был организован выезд в командировку в Богучарский муниципальный район.  Были проведены согласования разработанных материалов и собраны недостающие исходные данные для завершения разработки проекта.

В начале февраля ООО «Институтом строительных проектов» было проведено внутреннее заседание архитектурно-технического совета по подготовленным проектным материалам Монастырщинского поселения и вынесено решение по доработке графической подачи и совершенствованию проектных решений.

Базовая законодательная и нормативная документация:

- Градостроительный Кодекс РФ №1232-ФЗ от 18.12.2006 г.

- Земельный Кодекс РФ №154-ФЗ от 27.07.2006 г.

- Водный Кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.

- Лесной Кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г.

- –Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 14.03.95 г.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. с изменениями от 10.01.2003 г.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

- Закон Воронежской области "О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области" от 7 июля 2006 г. N 61-ОЗ, принят Воронежской областной Думой 29 июня 2006 г.

- Постановление администрации Воронежской области «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». от 18.04.1994г. № 510

- Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Воронежской областной думы «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос областных автомобильных дорог общего пользования» от 28.05.99 N 877-II-ОД

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения».

- Другие законодательные и нормативные документы, положения которых регламентируют градостроительную деятельность на территории РФ.

В работе использованы материалы:

– Топографическая съемка территории поселения в масштабе 1:10000 на бумажном носителе из 9-ти планшетов,  1992г., отсканированная и обработанная в программе ГИСИНГЕО;

– Топографическая съемка центральной части населенного пункта в масштабе 1:2000.на бумажном носителе из 2-ух планшетов, 1972г.;

– Проект планировки и застройки с. Монастырщина колхоза «1-е мая» Богучарского района, Воронежской области, Том II, разработанный институтом «ВОРОНЕЖКОЛХОЗПРОЕКТ» в 1972 г

- Схема территориального планирования Воронежской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики, Санкт-Петербург, 2008), утвержденная постановлением Правительства Воронежской области № 158 от 05.03.2009г.

- Паспорт муниципального образования «Монастырщинское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области», 2008 г.

- Схема кадастрового зонирования с. Монастырщина М 1:5000, выполненное Росземкадастр РосНИИземпроект ЦЧОНИИгипрозем., 2000г.

- Исходные данные, собранные специалистами института в командировке в марте и октябре 2009г. в Богучарском муниципальном  районе;

- Краткая краеведческая энциклопедия «Богучарский край» 2008г.;

- Историко-культурное наследие воронежской области: исследование и использование. Л.В.Кригер 2007г.;

– Романов Е.П., Романова З.М. Богучар 1701, Богучар, 2001г.;

– Токмаков И.Ф. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд. Историко-статистическое и экономическое описание. М., 1900г.;

– Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический словарь — Воронеж, Центр-Черноземное кн. изд-во, 1973г.

Состав авторского коллектива:

| Генеральный директор | С.А.Смирнова |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №5, | И.А. Шамсутдинова |
| Главный архитектор института | С.В.Канаев |
| Архитектурно-планировочные решения: |  |
| Главный архитектор проекта | Г.Н. Храмцова |
| Градостроительная экономика: |  |
| Главный специалист | Н.И. Вольберг |
| Инженер | М.В. Головкина |
| Транспортная инфраструктура: |  |
| Главный специалист | Т.Н. Оськова |
| Инженер | О.В. Руденко |
| Природно-экологическая оценка: |  |
| Главный специалист | И.А. Добровольская |
| Главный специалист | Е.К. Мельников |
| Инженер-геолог | В.В. Трипольская |
| Инженер-эколог | А.С. Савин |
| Историческая справка: |  |
| Историк | Ю.Ю. Сафарова |
| Инженерная подготовка территории: |  |
| Главный специалист | В.К. Коновалов |
| Инженерная инфраструктура: |  |
| Начальник инженерного отдела | Д.В. Григорьев |
| Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и связь |
| Инженер | Я.В. Кулагина |
| Водоснабжение и водоотведение, санитарная очистка |
| Инженер | О.С. Филиппова |
| Компьютерная графика: |  |
| ГАП | Г.Н.Храмцова |
| Главный специалист, архитектор | Н.А. Канаева |
| Архитектор | И.А. Шамсутдинова |
| Инженер | Е.М. Миронова |
| Инженер | О.С. Филиппова |
| Инженер | А.С. Савин |
| Инженер | Л.А. Бошман |
| Техник | Н.В.Торгашев |
| В работе принимала непосредственное участие главный специалист - архитектор: | Н.А.Канаева |

# 2. Общие положения

Территориальное планирование – вид градостроительной деятельности, установленный Градостроительным Кодексом Российской Федерации, наряду с последующими ее видами – градостроительным зонированием, планировкой территории, архитектурно-строительным проектированием, строительством и реконструкцией объектов капитального строительства.

Генеральный план поселения относится к документам территориального планирования муниципального образования и утверждается представительным органом местного самоуправления. Утвержденный в установленном законом порядке генеральный план поселения (и внесение изменений в него) являются обязательным для органов государственной власти и органов местного самоуправления, при принятии ими решений в области градостроительной деятельности, осуществляемой на территории поселения и реализации таких решений.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами самоуправления решений о резервировании земель, их изъятии, в том числе путем выкупа для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, при отсутствии документов территориального планирования (генерального плана поселения).

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по проектам генеральных планов, (внесению в них изменений), с участием жителей поселений, проводятся в обязательном порядке.

Утвержденный генеральный план поселения (или внесение изменений в него) в части функционального зонирования территории является основой для разработки Правил землепользования и застройки поселения и установления в них территориальных зон, их границ и градостроительных регламентов.

# 3. Цели и задачи территориального планирования

Общей целью территориального планирования является определение в  его документах назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Генеральный план поселения как документ территориального планирования разрабатывается с целью определения долгосрочной перспективы социально-экономического и градостроительного развития его территории  на 15-20 лет, с выделением I-ой очереди строительства на 10 лет.

Принятые в генеральном плане поселения проектные решения основываются на комплексном анализе:

  - положения и значения поселения в системе расселения субъекта Российской Федерации и муниципального района, в системе социально-экономических и транспортных связей федерального, регионального и местного уровней;

  - существующего ресурсного потенциала территории (природного, материального, людского);

  - современного состояния территории и действующих ограничений на ее использование;

  - факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

  - имеющихся программ социально-экономического развития поселения, муниципального района субъекта Российской Федерации;

  - реализации решений предшествующего генерального плана и документов территориального планирования муниципального района.

В Генеральном плане поселения определяются принципиальные направления его экономического развития, прогнозируемая численность населения, объемы жилищного, общественно-делового, транспортного, инженерного и рекреационного строительства, а также площади территорий, необходимых для размещения указанных видов строительства.

С учетом конкретных природных и градостроительных условий территорий формируются:

- направления и характер территориально развития поселения (территориально-пространственная модель) с установлением зон размещения объектов капитального строительства;

- проектное функциональное зонирование территории поселения с определением назначения и границ функциональных зон;

- проектная транспортная структура территории;

- проектная архитектурно-планировочная структура территории;

- проектная инженерная инфраструктура территории с определением границ зон объектов водоснабжения, водоотведения, электро-, тепло-, газоснабжения, связи;

- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия по охране и оздоровлению окружающей среды;

- предложения по изменению городской черты.

С целью резервирования территорий для государственных и муниципальных нужд при осуществлении последующих видов градостроительной деятельности в генеральном плане поселения, определяются границы территорий общего пользования (улиц, дорог, проездов, площадей,  набережных, скверов, бульваров).

# 4. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию предусмотрены настоящим генеральным планом с учетом сложившейся социально-экономической ситуации и основных направлений развития хозяйственной деятельности – устойчивого развития существующих предприятий сельского хозяйства, ориентированных, в основном, на растениеводство, а также восстановление  производственных мощностей в животноводстве и организации туристской деятельности.

С целью обеспечения комплексного развития территории и строительства жилых, общественных и производственных объектов намечается ряд мероприятий, выполняемых по периодам реализации генерального плана:

период 2009-2015 гг. – I очередь строительства;

период 2016-2030 гг. – расчетный срок.

# 4.1. Экономическая база

Настоящим генеральным планом принят оптимистический вариант гипотезы социально-экономического развития Монастырщинского сельского поселения,  ориентированный на проведение в достаточно короткие сроки комплексного обновления экономического потенциала с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития территории и жизнедеятельности населения.

Приоритетными отраслями экономики поселения в прогнозируемый настоящим генеральным планом период (2009-2030 гг.) будут сельское хозяйство и производства, связанные с ним, а также жилищное строительство, малое предпринимательство, социальная и  природоохранная инфраструктура.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются восстановление и возобновление роста производства, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других поставщиков и исключение посредников.

Для экономического развития настоящим проектом предлагается:

- развитие существующих сельхозпредприятий;

- восстановление молочного животноводства (молочная ферма);

- организация минипредприятий для первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

# 4.2. Население

Расчетная численность населения Монастырщинского сельского поселения составит:

| На I-ю очередь строительства (2015 г.) | 1,15 тыс. чел. |
| --- | --- |
| На расчетный срок (2030 г.) | 1,1 тыс. чел. |

# 4.3. Норма  жилищной обеспеченности

Настоящим проектом средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений на 1 человека принимается:

| На I-ю очередь строительства (2015 г.) | 26 м2 общей площади/чел. |
| --- | --- |
| К расчетному сроку (2030 г.) | 35 м2 общей площади/чел. |

# 4.4. Жилищный фонд

Общий объем жилищного фонда Монастырщинского сельского поселения достигнет:

| На I-ю очередь строительства (2015 г.) | 30,0 тыс. м2 общей площади |
| --- | --- |
| К расчетному сроку (2030 г.) | 40,0 тыс. м2 общей площади |

Общий объем сноса ветхого жилищного фонда составит 0,4 тыс. м2

# 4.5. Новое жилищное строительство

Общий объем нового жилищного строительства Монастырщинского сельского поселения составит:

| К расчетному сроку (2030 г.) в том числе: | 13,0 тыс. м2 | 100% |
| --- | --- | --- |
| в малоэтажной многоквартирной застройке (2-3 этажа) | 2,0 тыс. м2 | 15% |
| в индивидуальной жилой застройке (1-2 эт. дома с участками до 20 соток) | 11,0 тыс. м2 | 85% |
| Из них: |  |  |
| На I-ю очередь строительства (2015 г.) в том числе: | 3,0 тыс. м2 | 100% |
| в индивидуальной жилой застройке (1-2 эт. дома с участками до 20 соток) | 3,0 тыс. м2 | 100% |

Территории, предусмотренные проектом для размещения нового жилищного строительства определены в количестве 30 га с учетом территорий объектов культурно-бытового обслуживания повседневного пользования.

# 4.6. Система социального и культурно-бытового обслуживания

Общие задачи  в системе социального и культурно-бытового обслуживания предусматривают:

- удовлетворение потребности населения Монастырщинского сельского поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом экономического потенциала и масштаба развития поселения;

- достижение для жителей поселения уровня обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, соответствующего нормируемому социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

- проведение мероприятий по укреплению и обновлению материально-технической базы учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни.

Предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию социальной сферы по основным направлениям

Образование

- строительство детского сада на 50 мест;

- организация группы внешкольного образования детей (музыкальный, художественный кружок, кружок детского творчества) при существующем клубе.

Здравоохранение

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы медучреждения – Монастырщинской сельской амбулатории.

Физическая культура и спорт

- строительство стадиона (футбольное поле и спортивные площадки);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортзалами и бассейном 25*5 м;

- строительство детского сада с детским мини-бассейном.

Культура и искусство

- проведение капитального ремонта существующего здания клуба (износ 63%);

- организация в школе медиатеки (интернет-класса) в соответствии с федеральной программой;

- обновление книжного фонда библиотеки, развитие процесса информатизации и компьютеризации библиотечной системы;

- организация парка культуры и отдыха.

Торговля и общественное питание

- строительство торгово-бытового центра, включающего магазин непродовольственных товаров, предприятия бытового обслуживания (ремонтные мастерские, парикмахерская), предприятие общественного питания (кафе-столовая);

- размещение предприятия общественного питания (кафе, столовой - в составе автотуристического сервисного комплекса);

- строительство магазина непродовольственных товаров.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

- строительство комплекса коммунального обслуживания, включающего предприятия по стирке и химчистке белья (самообслуживание), баню на 20 мест;

- строительство автотуристического сервисного комплекса, включающего обслуживающие, ремонтные мастерские, автомойку, паркинг, мотель, магазин, кафе;

- расширение действующего кладбища на 0,7 га.

# 4.7. Территории необходимые для размещения нового жилищного  строительства и объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Потребности Монастырщинского сельского поселения в территориях для размещения нового жилищного строительства составят:

| всего, в т.ч.: | 25 га |
| --- | --- |
| малоэтажного | 2 га |
| индивидуального | 23 га |

Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания – 6 га.

# 4.8. Территориально-пространственная модель поселения

Проектная территориально-пространственная модель Монастырщинского сельского поселения строится как централизованная система, где ядром является единственный населенный пункт – село Монастырщина, фокусирующее на себе производственные и культурно-бытовые функциональные связи.

Особое место в проектной территориально-пространственной модели занимает региональная автодорога Богучар – Монастырщина – Белая горка с изменением трассировки в границах населенного пункта и, протекающая по территории сельского поселения, река Дон.

Функциональные связи со смежными поселениями предполагается осуществлять по существующим автодорогам Монастырщина – Дьяченково, Монастырщина – Абросимово, Монастырщина – Глубокое (через паромную переправу), Монастырщина – Сухой донец (посредством общей улично-дорожной сети смежных населенных пунктов), Монастырщина – Медово.

# 4.9. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории сельского поселения

# Архитектурно-планировочная структура

Принятая проектом архитектурно-планировочная структура поселения строится с учетом природных особенностей территории, направлений основных функциональных и транспортных связей, и предполагает эволюционное развитие сложившейся структуры и системы землепользования.

В основу развития архитектурно-планировочной структуры населенного пункта положено формирование дополнительного общественного центра, продиктованное планировочной вытянутостью села и  созданием сервисного комплекса вдоль транзита на санаторий «Белая горка», а также возрождение монастыря, как центра духовного обновления народа и развития просветительских, социальных, благотворительных и образовательных программ.

Кроме того, в развитие главной планировочной оси поселения, проходящей с севера на юг, предлагается создание активных поперечных связей с рекреационными зонами естественных природных ландшафтов.

# Функциональное зонирование

Проектное функциональное зонирование учитывает сложившееся, в основном, использование территории как сельскохозяйственной, а также дает предложения по развитию всех функциональных зон с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, экономического прогресса, безопасного использования объектов и улучшения экологической ситуации.

На территории Монастырщинского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

- зоны жилой застройки;

- зоны общественно-деловой застройки;

- производственные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны объектов транспортной инфраструктуры;

- зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- рекреационные зоны;

- зоны специального назначения;

Зоны жилой застройки формируются из индивидуальной и малоэтажной блокированной жилой застройки, в северной и центральной частях села, за счет упорядочения существующей застройки. В южной части села, жилые зоны формируются из инновационной формы индивидуальной жилой застройки, основанной на экосистемах и позволяющей в полной мере задействовать потенциал территории с сильно разреженной жилой застройкой.

Зоны общественно-деловой застройки размещаются вдоль главной планировочной оси – ул. Центральная, носят многофункциональный характер и формируются с учетом существующих памятников истории и культуры.

На территории поселения предлагаются к размещению четыре специализированных объекта общественного назначения – физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом, автотуристический сервисный комплекс в районе существующей автозаправочной станции, база отдыха в районе паромной переправы через реку Дон и монастырский комплекс в исторически обусловленных границах.

Производственные зоны размещаются с соблюдением необходимых санитарных разрывов от жилой застройки, и в основном, сосредоточены вдоль западной и северной границ населенного пункта. В их состав входят зернохранилища, токи, молочная ферма, минипредприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, а также мастерские по обслуживанию сельхозтехники, и другие вспомогательные объекты.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены пашнями, садами, лугами и выпасами, и занимают основные площади в пределах рассматриваемой территории.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры включают в себя линейные объекты (автодороги), объекты автосервиса, паромную переправу, а также улицы и дороги населенного пункта.

Зоны объектов инженерной инфраструктуры включают в себя линейные объекты в границах охранных зон сетей электро-, газо- и водоснабжения, а также территории соответствующих объектов и сооружений.

Зоны рекреационного назначения представлены системой зеленых насаждений общего пользования, формирующейся в населенных пунктах на основе естественных природных ландшафтов.

Зоны специального назначения представлены двумя закрытыми и одним действующим кладбищем, свалкой ТБО, скотомогильником и, подлежащими рекультивации, бывшими территориями свалки и скотомогильников, размещенными ранее без соблюдения технических регламентов.

# 4.10. Транспортная инфраструктура

Развитие транспортной инфраструктуры Монастырщинского сельского поселения неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры Воронежской области, основные направления развития которой предложены в «Схеме территориального планирования Воронежской области».

Проектом предлагается возобновление работы существующего парома через р. Дон.

Проектом предлагается строительство дороги регионального значения в направлении Монастырщина – Совхоз Южный – Криница – М4 «Дон».

В соответствии со «Схемой территориального планирования Воронежской области» проектом предлагается строительство дороги регионального значения в направлении Ростовской области от проектируемой дороги в направлении Монастырщина – Совхоз Южный – Криница – М4 «Дон».

Проектом предлагается строительство дороги регионального значения Богучар – Монастырщина – Сухой Донец – 1-я Белая Горка в обход селитебной территории с. Монастырщина.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Воронежской области» проектом предлагается строительство дороги регионального значения Абросимово-Монастырщина.

С возобновлением работы парома через р. Дон предлагается строительство дороги местного значения Монастырщина – Глубокое.

Общая протяженность дорог в границах поселения на расчетный срок составит 21,4 км, площадь – 32,5 га.

В соответствии с областной целевой программой «Развития пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008-2015 годы» предлагается увеличение количества регулярных автобусных маршрутов.

Проектом предлагается  строительство автостанции в с. Монастырщина по ул. Мира.

Проектом предусмотрена одна станция технического обслуживания в с. Монастырщина по ул. Первомайская. Территория, занимаемая СТО, составляет 1,0 га.

В основе проектной уличной сети с. Монастырщина лежит строительство новых и развитие существующей структуры улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети Монастырщинского сельского поселения возрастет на 5,7 км и составит к расчетному сроку 29,2 км. Протяженность главных улиц составит 10,2 км, основных жилых – 19 км.

Общая площадь проезжих частей улиц населенных пунктов поселения составит 30,5 га.

По территории с. Монастырщина проходит участок региональной дороги Богучар – Монастырщина – Сухой Донец – 1-я Белая Горка   протяженностью 4 км.

Расчетный уровень автомобилизации населения принят исходя из реальных темпов роста автомобилизации. Ориентировочно, к 2015 году он может достигнуть 240 машин на тыс.жителей, а к расчетному сроку возрасти до 350 маш/тыс.жит.

Хранение легковых автомобилей жители поселения будут осуществлять на своих приусадебных участках.

Открытые стоянки предлагаются во всех общественно-деловых центрах с. Монастырщина.

# 4.11. Инженерная инфраструктура

# 4.11.1. Электроснабжение

Основным источником энергоснабжения Воронежской области является Нововоронежская АЭС мощностью 1834 тыс. кВт, которая находится рядом с г. Нововоронежск. НВАЭС выдает мощность в энергосистему «Воронежэнерго» через воздушные линии электропередач на напряжение 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ.

Основным источником электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей Монастырщинского сельского поселения сохранится  подстанция 35/10 кВ, расположенная в с. Монастырщина. Подстанция получает электрическую мощность от подстанции 110/35/10 кВ г. Богучар.

Необходимо выполнить реконструкцию ПС 35/10 кВ с увеличением мощности трансформаторов, путем замены старого, вышедшего из строя  оборудования.

Проектом предусмотрено строительство 6 трансформаторных подстанций, в том числе 4 на 1-ую очередь, для непосредственного электроснабжения коммунально-бытовых и производственных потребителей.

Новые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Монастырщина, через кабельные линии на напряжение 10 кВ.

Потребление электроэнергии на первую очередь составит 22,87 млн. кВт./год и на расчетный срок  37,24 млн.кВт/год.

Прирост потребления электроэнергии  составит около 30%, в том числе 20% на производственные нужды.

4.11.2.Теплоснабжение

Система теплоснабжения Монастырщинского сельского поселения останется локальным.

Теплоснабжение существующих и  новых объектов малоэтажной застройки, общественно-деловой, школ, ДДУ и производственной застройки  планируется осуществлять от индивидуальных котельных  малой и средней мощности с комбинированными котлами. Основным топливом будет – природный газ, резервным – уголь или мазут.

В настоящее время осуществляется газификация Монастырщинского сельского поселения, поэтому проектом предлагается заменить  печное отопление в индивидуальной застройке и  установить комбинированные котлы, работающие на природном газе, мазуте и угле. Горячее водоснабжение предусматривается осуществить через газовые водонагреватели.

Потребление тепловой энергии на первую очередь составит 44,84 тыс. Гкал в год. и на расчетный срок  63,95 тыс. Гкал в год.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята -260С. Продолжительность отопительного периода – 196 суток.

4.11.3.Газоснабжение

Природный газ поступает к потребителям Воронежской области по  двум магистральным газопроводам Петровск-Новопсковск с условным диаметром трубопровода 1200 мм.

Проектом предлагается газифицировать полностью Монастырщинское сельское поселение.

Основными потребителями природного газа останутся газифицированный жилищно-коммунальный сектор, отопительные котельные.

Коммунально-бытовых потребителей, использующих сжиженный газ необходимо перевести на природный газ.

Использования сжиженного газа оставить только для  заправки транспорта.

Проектом предлагается потребителей новой индивидуальной застройки обеспечить газоснабжением от двух проектируемых на 1-ую очередь ГРП, которые буду запитаны от существующего газораспределительного пункта через газопроводы высокого давления.

Производственные предприятия будут использовать природный газ для теплофикационных производственных нужд.

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать один из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских условиях ресурсов – биогаз.

Данное топливо относится к горючим вторичным энергоресурсам и  образуется при анаэробной переработке различных биологических веществ и отходов, таких как трава, древесная листва, ботва картофеля, твердый остаток сточных вод, твёрдый навоз и др.

Использование биогаза возможно:

- в качестве бензина и дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.

- в качестве основного топлива для обеспечения потребителей электроснабжением, теплоснабжением, горячей водой и газом для пищеприготовления.

4.11.4. Связь

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов.

Для обеспечения необходимой плотности телефонных номеров проектом предлагается расширение и реконструкция существующей АТС в с. Монастырщина.

Предполагается создание единой сети связи. Для этого предусматривается техническое перевооружение телефонных станций с внедрением современного цифрового коммутационного оборудования на сети.

При проектировании межстанционных связей необходимо предусмотреть использование волоконной.

# 4.11.5. Водоснабжение

Проведение гидрогеологической разведки запасов подземных вод, с дальнейшим расширением действующего водозабора. Необходима реконструкция существующих водозаборных сооружений с установкой станций обезжелезивания и обеззараживания воды ультрафиолетом

Для устранения потерь воды в сетях водоснабжения необходимо их реконструировать. Дальнейшее развитие получит строительство уличных сетей водопровода в новых микрорайонах.

Проектируемые производственные объекты, расположенные на территории   Монастырщинского сельского поселения, могут снабжаться водой от новых и реконструируемых локальных источников.

# 4.11.6. Водоотведение

На территории  Монастырщинского сельского поселения предусматривается использование локальных систем очистки, как групповых для объектов общественного и культурно-бытового назначения (школа, детский сад и др.), так и индивидуальных для усадебной застройки.

На 1 - ю очередь строительства предусматривается организация локальных очистных сооружений для общественных, административных и образовательных учреждений с. Монастырщина, и также для вновь размещаемой малоэтажной и индивидуальной застройки.

На расчетный срок  предусматривается обеспеченность локальными очистными сооружениями всего населения с. Монастырщина.

# 4.11.7. Отходы производства и потребления

Отходы от  Монастырщинского сельского поселения будут вывозиться на проектируемый пункт сбора, накопления и первичной сортировки у г.Богучар для переработки ТБО и захоронения балластных фракций.

Территории старой свалки и скотомогильника подлежит рекультивации.

Уничтожение биологических отходов должно осуществляться в проектируемом скотомогильнике, который будет размещен на севере территории поселения – левее выезда на Абросимово.

Реализация указанных мероприятий намечена на первую очередь строительства.

# 4.12. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории

На основании проведенного комплексного анализа размещение объектов социального и общественного значения определено, как правило, на территориях, наиболее благоприятных для застройки. На пойменных участках, подвергающихся затоплению паводковыми водами, болотах и других территориях, где наблюдаются опасные природные процессы, новая застройка не размещается. Проектом предусмотрены следующие защитные мероприятия:

- Мероприятия по защите от овражной эрозии.

- Организация поверхностного стока.

- Благоустройство водоемов.

- Мероприятия по защите сооружений от осыпей.

- Рекультивация нарушенных территорий.

# 4.13. Оздоровление окружающей среды

1.Проектом намечены мероприятия по восстановлению и дальнейшему  развитию сфер жизнеобеспечения населения:

-производственной сферы – формирование производственной зоны на севере населенного пункта с.Монастырщина с размещением сельскохозяйственных предприятий молочного животноводства и растениеводства для обеспечения кормовой базы, а также первичной переработки сельхозпродукции с организацией санитарно-защитных зон;

-социальной сферы – строительство новой жилой и общественной застройки, формирование рекреационной зоны и благоустройство территорий общего пользования в населенном пункте с.Монастырщина, размещение объектов туристской деятельности в районе паромной переправы на правом берегу р.Дон,

-объектов инженерной инфраструктуры – полная газификация с.Монастырщина, строительство локальных отопительных котельных в новой жилой и общественной застройке, организация централизованной системы водоснабжения и локальных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых стоков, рекультивация несанкционированных свалки и скотомогильника с организацией новых полигона ТБО и скотомогильника;

-транспортной сети – строительство дороги регионального значения в направлении Монастырщина – Совхоз Южный – Криница – М4 «Дон», дороги регионального значения в направлении Ростовской области от проектируемой дороги в направлении Монастырщина – Совхоз Южный – Криница – М4 «Дон», дороги регионального значения Богучар – Монастырщина – Сухой Донец – 1-я Белая Горка в обход селитебной территории с. Монастырщина, дороги регионального значения Абросимово-Монастырщина; возобновление работы парома через р. Дон и строительство дороги местного значения Монастырщина-Глубокое.

2.Проектом предусматривается формирование природного и средозащитного каркаса:

- развитие открытых озелененных пространств на территории поселения, пригодных для рекреационного освоения, в том числе на берегах реки Дон;

- сохранение и благоустройство природоохранных территорий - земель лесного фонда, в том числе государственных лесных полос, водоохранных зон водных объектов, полезащитных лесных полос.

-расширение и благоустройство системы зеленых насаждений общего пользования на территории с.Монастырщина: формирование парка с пляжем в с.Монастырщина; зелеными насаждениями общего пользования на месте руин монастыря Донской пустыни; зелеными насаждениями общего пользования на овражных и меловых склонах.

3.Для улучшения качества почв и увеличения площадей сельскохозяйственных угодий необходимо проведение мероприятий:

-по восстановлению утраченных пахотных земель, увеличению площади выпасов,

-по сохранению и повышению плодородия почв за счет проведения агротехнических мероприятий,

-по защите почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами путем рационального применения ядохимикатов, обеспечивающих агротехническую эффективность вносимых удобрений, и создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

# 4.14. Предложения по изменению границы населенного пункта

Площадь территории Монастырщинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. составляла 11328 га, в том числе площадь населенного пункта – с. Монастырщина – 814га. Настоящим проектом предлагается, в пределах существующих границ поселения, увеличение к расчетному сроку территории населенного пункта с. Монастырщина до 860 га. В целях реализации  планов по улучшению социально-экономического положения селитебных территорий поселения, на присоединяемых территориях предполагается организация сквера вдоль ул. Центральная, Парка культуры и отдыха для населения, и устройство базы отдыха для приезжающих, в рамках развития туристкой деятельности на территории поселения. Небольшая дополнительная территория образуется при корректировке границ по сложившейся производственной территории на западе населенного пункта.

Также, проектом предлагается, на фоне развития экономики поселения, перспективное (за пределами расчетного срока) увеличение границ населенного пункта с присоединением земель площадью 450 га, для расширения производственных территорий и зон рекреации, с целью вовлечения красивейших ландшафтов поймы реки Дон и северных холмов в структуру села, с обустройством набережных и видовых площадок на возвышенных рельефах.

# 4.15.Первая очередь строительства (2015 г.)

Население:

Прогнозируемая численность населения на I-ю очередь строительства составит 1,15 тыс. чел.

Жилищный фонд:

Норма жилищной обеспеченности – 26 м2 общей площади/чел.

Общий объем  жилищного фонда достигнет – 30 тыс. м2 общей площади.

Общий объем нового жилищного строительства – 3 тыс. м2  (индивидуальная застройка с приусадебными участками).

Общий объем сноса аварийного и ветхого жилого фонда к 2015 г. составит 0,4 тыс. м2.

Перечень объектов, рекомендуемых к строительству в Монастырщинском сельском поселении в период I очереди (2009-2015 гг.)

| № п/п | Наименование объектов и сооружений | Параметры объектов | Примечание (размещается) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилищное строительство |
| 1. | Индивидуальная застройка (приусадебными участками) | 3 тыс. м² |  |
| Объекты социального и культурно-бытового назначения |
| 2. | Детское дошкольное учреждение | 1 объект на 50 мест | Размещается на территории существующей школы |
| 3. | Магазины непродовольственных товаров | 120 м² торг.пл. | 70 м² торг.пл. – в составе торгово-бытового центра, 50 м² торг.пл. – отдельностоящий объект |
| 4. | Предприятия общественного питания | 1 объект на 25 мест | в составе торгово-бытового центра |
| 5. | Предприятия бытового обслуживания | 5 раб.мест | в составе торгово-бытового центра |
| 6. | Административный корпус базы отдыха | 1 объект – 0,6 га | Реконструкция существующего общественного здания |
| Дорожно-транспортное строительство |
| 7. | Автостанция (начало строительства) | 1 объект | Размещается по ул. Мира |
| 8. | Реконструкция уличной сети | 2,7 км |  |
| 9. | Строительство уличной сети | 1,6 км |  |
| 10. | СТО (начало строительства) | 1 объект | Размещается по ул. Первомайская |
| Инженерная инфраструктура |
| Водоснабжение и водоотведение |
|  | Водоснабжение |
| 11. | Скважинный водозабор хоз-питьевого водоснабжения | 170 м3/сут | Расширение существующего водозабора, Обустройство зон санитарной охраны |
| 12. | Уличные сети водоснабжения | 8.0 км |  |
| 13. | Водопроводные очистные сооружения | 170. м3/сут | Установка станции обезжелезивания, станции обеззараживания воды ультрафиолетом |
| 14. | Поверхностный технический водозабор | определяются на следующих стадиях проектирования | Новое строительство |
|  | Водоотведение |
| 15. | Локальные очистные сооружения | Количество и необходимая мощность будет определена в дальнейшем в зависимости от количества обслуживаемых лиц | Установка оборудования |
| 16. | Уличные сети водоотведения | 0.9 км | Новое строительство |
| 16а. | Ликвидация отстойников канализационных стоков | По мере строительства локальных очистных сооружений | Для общественно-деловой застройки |
| Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и связь |
|  | Теплоснабжение |
| 17. | Строительство автономных котельных малой мощности. | 2 объекта суммарная мощность - 0,55 Гкал/час | Для обеспечения теплоснабжением общественно-деловую застройку, школу, ДДУ. |
| 18. | Реконструкция существующей котельной. | 1 объект | Реконструкция. |
|  | Газоснабжение |
| 19. | Строительство газорегуляторных пунктов. | 2 объекта | Для обеспечения газоснабжением потребителей индивидуальной застройки. |
| 20. | Газораспределительная сеть высокого давления. | 3 км. | Строительство. |
| 21. | Газораспределительная сеть среднего давления. | 1,3 км. | Строительство. |
| 22 | Газораспределительная сеть низкого давления. | 2,3 км. | Строительство. |
| 23 | Шкафный газорегуляторный пункт | 2 объекта | Строительство. |
|  | Электроснабжение |
| 24 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. | 1 объект | Реконструкция. |
| 25 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП) | 5 объектов | Для электроснабжения индивидуальных потребителей. |
| 26 | Кабельные линии 10 кВ | 5 км. | Строительство. |
|  | Связь |
| 27 | Реконструкция АТС | Реконструкция АТС | Реконструкция АТС |
| Отходы производства и потребления |
| 28 | Закрытие и рекультивация существующего скотомогильника | 1-объект | Северная часть поселения |
| 29 | Проектирование и строительство нового скотомогильника | 1-объект | На севере территории-левее выезда на Абросимово |
| 30 | Ликвидация и рекультивация существующей поселковой свалки | 1-объект | Северо-западнее жилой застройки |

# 5. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2008 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах В том числе территории: | га | 11328 | 11328 | 11328 |
| 1.1.1. | жилых зон | га | 220 | 225 | 245 |
|  | из них: | -"- |  |  |  |
|  | малоэтажная многоквартирная застройка (2 эт.) | -"- | 3 | - | 5 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 217 | 225 | 240 |
| 1.1.3. | общественно-деловых зон | -"- | 3,5 | 4,0 | 8,8 |
| 1.1.4. | производственных зон | -"- | 58 | 58 | 50,3 |
| 1.1.5. | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 43,3 | 50 | 84 |
| 1.1.6. | рекреационных территорий | -"- | 2140 | 2200 | 2348 |
| 1.1.7. | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 5673 | 5675 | 5680 |
| 1.1.8. | зон специального назначения | -"- | 6,2 | 6,2 | 9,2 |
| 1.1.9. | водные пространства | -"- | 239 | 239 | 239 |
| 1.1.10. | иных зон | -"- | 2945,0 | 2870,8 | 2672,7 |
| 1.1.11. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | -"- | 43 | 90 | 228 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | - | 41 | 143 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 43 | 49 | 82,5 |
| 1.1.12. | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | -"- | 2960,5 | 2897,3 | 2727 |
| 1.1.13. | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения, | га | - | - | 53,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилой застройки | -"- | - | - | 23 |
|  | производственной застройки | -"- | - | - | 25 |
|  | коммунально-складских территорий | -"- | - | - | 4,5 |
| 1.1.14 | Из общей площади земель сельского поселения: | -"- | 11328 | 11328 | 11328 |
|  | земли федеральной собственности | -"- | 239 | 239 | 239 |
|  | земли субъекта Российской федерации (Воронежской области) | -"- | 25 | 25 | 49,5 |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | 1287 | 1287 | 1291,5 |
|  | земли частной собственности | -"- | 9777 | 9777 | 9748 |
|  | объектов транспортной инфраструктуры | -"- | - | - | 0,5 |
|  | территорий специального назначения | -"- | - | - | 0,5 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения сельского поселения – всего, в том числе: | тыс. чел. | 1,17 | 1,15 | 1,13 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения/ в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел. | - | - | - |
|  | убыль | чел. | -5 | -7 | -9 |
| 2.3. | Показатели миграции населения/в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел. | 12 | 5 | 8 |
|  | убыль | чел. | - | - | - |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% | 1,17/100 | 1,15/100 | 1,13/100 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 0,21/17,6 | 0,20/17,0 | 0,19/16,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 0,68/58,2 | 0,67/58,5 | 0,66/58,5 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 0,28/24,2 | 0,28/24,5 | 0,28/25,0 |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% | 0,25/100 | 0,27 | 0,32/100 |
|  | из них - в производственной сфере в том числе: | тыс. чел./% численности занятого населения | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
|  | сельское и лесное хозяйство | -"- | 0,15 | 0,15 | 0,17 |
|  | - в непроизводственной сфере | -"- | 0,1 | 0,1 | 0,13 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади домовладений | 27,4 | 30,0 | 40,0 |
|  | государственной и муниципальной собственности | % к общему объему жилищного фонда | - | - | - |
|  | частной собственности | -"- | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных 2-этажных домах | тыс. м2 общей площади домовладений /% к общему объему жилищного фонда | - | - | 2,0/5 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 27,4/100 | 30,0/100 | 38,0/95 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади домовладений | - | 0,4 | 0,0 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади домовладений | 27,4 | 27,0 | 27,0 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади домовладений | - | 3,0 | 13,0 |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади домовладений /% к общему объему нового жилищного строительства | - | 0,7/23 | 4,0/30 |
|  | за счет средств населения | -"- | - | 2,3/77 | 9,0/70 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства по этажности В том числе: | тыс. м2 общей площади домовладений/% | - | 3,0 | 13,0 |
|  | Малоэтажное 2 эт. | -"- | - | - | 2,0 |
|  | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 3,0 | 11,0 |
| 3.7 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 23,4 | 25 | 35 |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 30 | 65 | 76 |
|  | канализацией | -"- | 0 | 32 | 65 |
|  | отоплением | -"- | - | - | - |
|  | газом (сжиженным) | -"- | 80 | 90 | 100 |
|  | горячей водой | -"- | 15 | 40 | 60 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | 50/44 | 50/44 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 320/274 | 320/278 | 320/283 |
| 4.3. | Амбулаторные учреждения - всего/1000 чел. | посещений в смену | 100/85,5 | 100/87 | 100/88,5 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность уличной сети | км | 23,5 | 25,1 | 29,2 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 15 | 19,3 | 29,2 |
| 5.2. | Из общей протяженности улиц улицы, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 36 | 23 | 0 |
| 5.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 157 | 240 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | м3/сут | 14.00 | 289.20 | 286.90 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 14.00 | 171.60 | 161.90 |
|  | на производственные нужды | -"- | - | 42.90 | 42.90 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений |  | 14.00 | 232.00 | 232.00 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 14.00 | 232.00 | 232.00 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут на чел. | 65 | 251 | 257 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 65 | 145 | 120 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | 7.00 | 10.20 | 13.00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | - | 212.50 | 204.09 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | - | 165.60 | 157.65 |
|  | производственные сточные воды | -"- | - | 38.61 | 38.61 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | - | Количество и необходимая мощность будет определена в дальнейшем в зависимости от количества обслуживаемых лиц |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | 0.9 | 0.9 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт·ч/год | 22,36 | 22,87 | 37,24 |
|  | на производственные нужды | -"- | 20,48 | 20,48 | 32,95 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 1,88 | 2,39 | 5,52 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 800 | 950 | 950 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | ПС 35/10 кВ |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, | тыс. Гкал/год | 45,21 | 44,84 | 63,95 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 18,82 | 18,45 | 21,47 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе ТЭЦ - всего | Гкал/ч | Система теплоснабжения децентрализованная |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа/угольного топлива: | млн. м3/тыс. тонн/ год | 2,62 | 4,48 | 8,6 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0,64 | 2,5 | 2,9 |
|  | на производственные нужды | -"- | 1,98 | 1,98 | 5,7 |
| 6.5.2. | Источники подачи газа | -"- | АГРС Богучар |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 80 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000жителей | 250 | 300 | 300 |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 2.02 | 2.70 | 3.00 |
|  | В том числе твердых бытовых отходов | -"- | 1.75 | 1.72 | 1.65 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 0,7 | 0,7 | 1,2 |

6. Иллюстративные материалы

7. Приложение