Для служебного

пользования

№ 2346  экз.

Генеральный план 
Поповского сельского поселения 
Богучарского муниципального района 
Воронежской области

Пояснительная записка

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Директор института

доктор архитектуры

профессор									Щитинский В. А.

Главный инженер института						Шалахина Д. Х.

доктор экологии

Главный архитектор института

доктор архитектуры

профессор									Путерман Л. Н.

Руководитель Комплексной

Архитектурно-планировочной мастерской № 4

доктор экономики	 							Юденич Е. В.

Главный архитектор проекта						Гришечкина И. Е.

г. Санкт-Петербург

2009 г.

| Оглавление |
| --- |
| Наименование глав | Гриф секретности | Стр. |
| 1 | 2 |  |
| Состав проектных материалов | Несекретно | 3 |
| Предисловие | «-« | 4 |
| Введение | «-« | 5 |
| 1. Цели и задачи генерального плана Поповского сельского поселения | «-« | 7 |
| 2. Анализ существующей ситуации | «-« | 9 |
| 2.1. Экономико-географическое положение | «-« | 9 |
| 2.2. Историко-градостроительный анализ территории Поповского сельского поселения | «-« | 9 |
| 3. Природно-ресурсный потенциал Поповского сельского поселения | «-« | 12 |
| 3.1. Климатический и агроклиматический потенциал | «-« | 12 |
| 3.2. Рельеф, геологическое строение, физико-геологические процессы | «-« | 15 |
| 3.3. Гидрогеологические условия, ресурсы подземных вод | «-« | 16 |
| 3.4. Инженерно-геологические условия и минерально-сырьевые ресурсы | ДСП | 17 |
| 3.5. Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод | «-« | 18 |
| 3.6. Почвенные ресурсы | Несекретно | 21 |
| 3.7. Лесосырьевые ресурсы, ресурсы флоры и фауны | «-« | 22 |
| 3.8. Ландшафтно-рекреационный потенциал | «-« | 23 |
| 3.9. Выводы природно-ресурсного потенциала | «-« | 24 |
| 4. Анализ состояния территории Поповского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития |  |  |
| 4.1. Административно-территориальное устройство | «-« | 24 |
| 4.2. Население и демография | «-« | 24 |
| 4.3. Сельскохозяйственное производство | «-« | 33 |
| 4.4. Экономическая база и сфера занятости | «-« | 34 |
| 4.5. Земельный фонд. Кадастровая оценка земель | «-« | 36 |
| 4.6. Планировочная организация и функциональное зонирование территории | «-« | 43 |
| 4.6.1. Современная планировочная организация территории поселения | «-« | 43 |
| 4.6.2. Проектная архитектурно-планировочная организация | «-« | 44 |
| 4.6.3. Функциональное зонирование территории Поповского сельского поселения | «-« | 44 |
| 4.6.3.1. Территориальные ресурсы для градостроительного освоения | «-« | 48 |
| 4.6.3.2. Планировочная структура | «-« | 48 |
| 4.7. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории | «-« | 50 |
| 5. Объекты местного значения, расположенные на территории Поповского сельского поселения | «-« | 54 |
| 5.1. Объекты районного значения, расположенные на территории Поповского сельского поселения | «-« | 54 |
| 5.1.1. Учреждения культурно-бытового обслуживания | «-« | 54 |
| 5.1.2. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | «-« | 60 |
| 5.2. Объекты местного значения, расположенные на территории Поповского сельского поселения | «-« | 61 |
| 5.2.1. Учреждения культурно-бытового обслуживания | «-« | 62 |
| 1 | 2 |  |
| 5.2.2. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания | «-« | 65 |
| 5.2.3. Жилищный фонд и развитие жилищного строительства | «-« | 69 |
| 5.2.4. Создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация обустройства мест массового отдыха населения | «-« | 73 |
| 5.2.5. Озеленение и благоустройство территории | «-« | 74 |
| 5.2.6. Сельскохозяйственное производство | «-« | 76 |
| 5.2.7. Инженерная инфраструктура | «-« | 76 |
| 5.2.7.1. Энергоснабжение | «-« | 76 |
| 5.2.7.2. Водоснабжение и водоотведение | «-« | 82 |
| 5.2.7.3. Инженерная подготовка территории | «-« | 88 |
| 5.2.7.4. Объекты связи | «-« | 91 |
| 5.2.8. Транспортная инфраструктура | «-« | 92 |
| 5.2.9. Организация сбора и вывоза бытовых отходов | «-« | 95 |
| 5.2.10. Обеспечение территории местами захоронения | «-« | 95 |
| 5.3. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения, или участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения | «-« | 96 |
| 6. Охрана окружающей среды | «-« | 98 |
| 6.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды | «-« | 98 |
| 6.2. Состояние и мероприятия по охране окружающей среды | «-« | 98 |
| 6.2.1. Состояние и охрана воздушного бассейна | «-« | 98 |
| 6.2.2. Состояние и охрана водного бассейна | «-« | 99 |
| 6.2.3. Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами |  | 100 |
| 6.2.4. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения | «-« | 101 |
| 6.2.5. Радиационная обстановка | «-« | 102 |
| 6.2.6. Природоохранные мероприятия | «-« | 102 |
| 6.2.7. Обращение с отходами. Санитарная очистка | «-« | 107 |
| 7. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | «-« | 108 |
| 8. Основные технико-экономические показатели |  | 117 |
| 9. Документация и приложения | «-« | 120 |

Состав проекта

I. Текстовые материалы

| № | Состав материалов | Гриф | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области | ДСП | 2346 |
| 2. | Генеральный план Поповского сельского поселения Богучарского района Воронежской области. Положения о территориальном планировании | несекретно | 2347 |

II. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Схема анализа комплексного развития территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 4629 |
| 2. | Схема современного использования территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 4630 |
| 3. | Предложения по территориальному планированию и функциональному зонированию | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 4631 |
| 4. | Схема границ зон размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 4647 |
| 5. | Схема инженерной подготовки территории. Зоны с особыми условиями использования территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 4632 |
| 6. | Схема транспортной инфраструктуры. Инженерной инфраструктуры | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 4633 |
| 7. | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их ликвидации | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 4634 |

III. Электронная версия

| № | Состав материалов | Программа | Носитель | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Генеральный план Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области | Microsoft Word MapInfo 7.8 | CD-диск | ДСП | 882-К |

Предисловие

Генеральный план Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области выполнен институтом РосНИПИ Урбанистики по муниципальному контракту № 1 с Администрацией Поповского сельского поселения Богучарского района Воронежской области от 12.01.2009 г. в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Настоящий проект разработан авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской №4 (КАПМ-4) института РосНИПИ Урбанистики.

Руководитель КАПМ-4						Е. В. Юденич

Руководитель проекта,

Главный архитектор проекта 					И. Е. Гришечкина

Отдельные разделы проекта выполнены следующими специалистами:

Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектор								Е. Б. Салмина

Экономика

Инженер								О. А. Стеклянникова

Транспорт

Инженер								В. Д. Аксенова

Природно-ресурсный потенциал, экология

Главный специалист 						Н. С. Охинченко

Главный специалист						И. Ф. Сиренко

Главный специалист						М. Н. Азаревич

Ведущий инженер							О. Б. Тряпицина

Инженер					 			О. С. Знаменская

Инженер					 			Ю. С. Маркова

Сельское хозяйство, землеустройство

Главный специалист						Л. И. Максимова

Инженер								Д. И. Шаркова

Инженер								В. А. Мельников

Инженерная инфраструктура

Инженер								В. С. Глистин

Инженер								А. В. Гундарев

Графическое оформление проекта выполнено следующими специалистами:

Архитектор								Е. Б. Салмина

Инженер								Д. И. Шаркова

Введение

## В настоящее время с принятием Градостроительного Кодекса (декабрь 2004 г.) градостроительная документация переходит в ранг правового документа.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, а также территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Согласно ст. 23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Поповского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенных пунктов, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы – строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т.д. Кроме того, документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Поповского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, решение задач территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по ЧС, мероприятия по охране окружающей среды, а также положения о территориальном планировании Поповского сельского поселения.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией Поповского сельского поселения в 2008 г.:

- Паспорт Поповского сельского поселения;

- Паспорт Богучарского муниципального района;

- Закон Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 г. № 63 – ОЗ;

- данные анкетного обследования;

- ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Поповского сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Цифровая топографическая карта 1: 25 000 на территорию Поповского сельского поселения, Воронежский филиал ФГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие», Воронеж, 2009 г.;

- Картографические материалы территории Поповского сельского поселения, имеющиеся в наличии;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Управление Архитектуры и Градостроительства Воронежской области, 2006 г.;

- Материалы «Схемы территориального планирования Воронежской области», ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2006 г.;

- Предварительная проработка проекта генерального плана Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Нормативно-проектный центр», Воронеж, 2008 г.

1. Цели и задачи генерального плана Поповского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, подготовка документа территориального планирования – генерального плана поселения, направлена на определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения с (учетом размещения объектов федерального, регионального, местного – районного значения), зон с условиями использования территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории поселения – это (по определению Градостроительного Кодекса РФ) обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколения;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- обеспечения качества окружающей среды;

- сохранения и восстановления территорий и объектов исторического и культурного наследия;

- обеспечения учетов интересов граждан и объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Богучарского муниципального района и Поповского сельского поселения.

Основными задачами территориального планирования являются:

- развитие опорного пространственного каркаса территории сельского поселения;

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- восстановление, сохранение и использование природного и историко-культурного наследия;

- улучшение экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала природных ресурсов;

- развитие социальной и производственной инфраструктуры как основы использования современных технологий;

- развитие рекреационно-туристической инфраструктуры;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полного и эффективного его использования;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

- выявление инвестиционных привлекательных зон и объектов, создание схематической инвестиционной карты для привлечения всех видов инвестиций, бюджетных средств, для целенаправленного и конкретного и использования;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления; комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и.т.д.;

- расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, но и разнообразие выбора;

- создание эффективной общественной и качественной среды обитания – т.е. среды обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и в качественном текущем содержании и обслуживании объектов, в том числе отдыха и туризма

Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию района и разработана с учетом нормативно-правовых актов РФ и Богучарского муниципального района, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. Это – программа действий в плане управления территорией, вовлечения всех структурных служб района и общественности.

Для принятия проектных решений в проекте произведен анализ социально-экономического потенциала Поповского сельского поселения и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию поселения на перспективу. Основное противоречие, которое требует разрешения в данном проекте, – несоответствие предпосылок для успешного и интенсивного развития поселения и реального его социально-экономического состояния.

2. Анализ существующей ситуации

2.1. Экономико-географическое положение

Поповское сельское поселение расположено в центральной части Богучарского муниципального района Воронежской области, имеет выгодное географическое положение — через территорию поселения проходит федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон».

На территории Поповского сельского поселения расположены 4 населенных пункта: село Лофицкое, село Поповка, село Вервековка, село Купянка. Административным центром поселения является село Лофицкое, расположенное в 12 км от районного центра г. Богучар. Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. – 2806 человек.

Таблица №1

Административно-территориальное устройство
Поповского сельского поселения Богучарского района Воронежской области

| Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во Жителей | Площади административно- территориальных единиц, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Поповское сельское поселение | Всего | 2806 |  |
|  | село Лофицкое | 771 | 349,22 |
|  | село Поповка | 430 | 367,69 |
|  | село Вервековка | 525 | 470,64 |
|  | село Купянка | 1080 | 301,91 |

Территория Поповского сельского поселения граничит на севере с Залиманским сельским поселением и городским поселением городом Богучар, на востоке с Дьяченовским сельским поселением, на юге с Радченским сельским поселением, на западе с Луговским и Твердохлебовским сельскими поселениями Богучарского муниципального района Воронежской области.

Через территорию сельского поселения проходит речка Богучарка – пойменные земли входят в состав сельского поселения. Значительную площадь поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения. На территории поселения расположены сельскохозяйственные организации, единственным промышленным предприятием является пекарня при СХА «Истоки».

2.2. Историко-градостроительный анализ территории 
Поповского сельского поселения

Сельское поселение расположено в центральной части Богучарского муниципального района, по поселению протекает р. Богучарка. Площадь поселения – 13,14 тыс. га. В состав поселения входят 4 сельских населенных пункта.

Заселение территории происходило с ХYIII века (села Поповка, Лофицкое).

Село Поповка

Село Поповка расположено по правому берегу реки Богучарка в 3 км от центра поселения Лофицкое и в 6 км от г. Богучар. Село было основано во второй половине ХYIII века. Можно предположить, что лучшие земли вблизи города Богучара были отданы под сады, дачи, в пользование церквей. Православная Церковь Иконы Владимирской Божьей Матери, ныне включенная в перечень объектов культурно-исторического наследия, была построена в селе в 1880 г. Весной 1918 г. в селе была установлена Советская власть. В 1929 г. был образован колхоз «Красный флот». В 1953 г. колхоз влился в колхоз им. Маленкова, куда вошли также колхозы «Свободный труд» (с. Лофицкое) и колхоз «Новая жизнь» (с. Вервековка), в то время Залиманского сельсовета. В 1957 г. хозяйство переименовано в колхоз «Россия».

Через село в 1989 г. был проложен асфальт, в 1998 г. село было газифицировано. На 01.01.2008 г. в селе проживало 430 человек.

Село Лофицкое

Село Лофицкое – центр Поповского сельского поселения. Находится на правом берегу речки Богучарка и 8 км к западу от г. Богучар.

Село возникло в середине ХYIII века. Название села можно возвести к древнеславянскому слову локва «лужа, стоячий водоем» или локва «прибрежная нива с богатой наносной почвой». По версии топонимики село получило название по фамилии отставного офицера, помещика Петра Лофицкого, жившего в г. Богучар.

В 1844 г. здесь была построена православная церковь Александра Невского. В конце XIX – начале XX века село именовалось «слободой казенной», имело 208 дворов, 750 жителей мужского и 775 женского пола.

Советская власть в селе установлена в марте 1918 г.

В 1929 г. в селе был организован колхоз «Свободный труд». В 1953 г. наряду с колхозами близлежащих населенных пунктов «Свободный труд» объединились в одно хозяйство им. Маленкова. В 1957 г. хозяйство переименовано в колхоз «Россия». Сельскохозяйственная артель «Истоки» была образована в 1998 г.

Село асфальтировано в 1990 г., газифицировано в 1998 г. На 01.01.2008 г. в селе проживало 771 человек.

Село Вервековка

Находится на правом берегу речки Богучарка и 10 км к западу от г. Богучар.

Село возникло в начале XIX века, названо по имени первопоселенца Вервекина. В 1859 г. в селе числилось 13 дворов. В годы советской власти в селе образован колхоз «Новая жизнь», в то время Залиманского сельсовета, в 1953 г. вошло в хозяйство им. Маленкова, которое в 1957 г. было переименовано в колхоз «Россия» (сейчас СХА «Истоки»).

На 01.01.2008 г. в селе проживало 525 человек.

Село Купянка

Село расположено в 13 км от центра сельского поселения с. Лофицкое, в 3 км от г. Богучара на левом берегу речки Левая Богучарка.

Село известно с 1846 г. как хутор Рогозиевка, основано украинскими черкасами. В 1856 г. в селе построена православная церковь Михаила Архангела.

В 1888 г. учителем Д. П. Одоевским основана первая школа.

На 1900 г. в селе насчитывалось 80 дворов с 810 жителями. Развито мукомольное и крупяное производство.

Советская власть в селе установлена в феврале 1918 г. Созданные 5 января 1930 г. в с. Купянка колхоз «Красная Звезда» просуществовал до 1959 г., затем был присоединен к колхозу «Россия».

Водопровод действует с 1965 г., асфальт проложен в 1990 г., газопровод – в 1999 г.

На 01.01.2008 г. в селе проживало 1080 человек.

Историко-культурный потенциал

На государственной охране, на территории поселения стоит 17 объектов культурно-исторического наследия регионального значения (на основании Постановления администрации Воронежской области от 18.04.1994 г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области») и еще 4 -выявленных объектов археологии.

| № на карте | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Датировка ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселение 1 «Лиманское» | эпоха бронзы | Р № 510, п. 421 | Поповское сельское поселение |
| 8 | Поселение у с. Вересковка | ранний железный век | Р № 510, п. 423 | Поповское сельское поселение |
| 23 | Поселение 4 у с. Лофицкое | эпоха бронзы | Р № 510, п. 378 | Поповское сельское поселение |
| 24 | Поселение 5 у с. Лофицкое | многослойное | Р № 510, п. 379 | Поповское сельское поселение |
| 25 | Поселение 6 у с. Лофицкое | эпоха бронзы | Р № 510, п. 380 | Поповское сельское поселение |
| 40 | Поселение 2 «Лиманское» | эпоха бронзы | Р № 510, п. 422 | Поповское сельское поселение |
| 43 | Поселение 1 у с. Поповка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 395 | Поповское сельское поселение |
| 44 | Поселение 2 у с. Поповка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 396 | Поповское сельское поселение |
| 45 | Поселение 3 у с. Поповка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 397 | Поповское сельское поселение |
| 47 | Курганная группа у с. Расковка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 398 | Поповское сельское поселение |
| 48 | Поселение 1 у с. Расковка | многослойное | Р № 510, п. 399 | Поповское сельское поселение |
| 49 | Поселение 2 у с. Расковка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 400 | Поповское сельское поселение |
| 50 | Поселение 3 у с. Расковка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 401 | Поповское сельское поселение |
| 51 | Поселение 4 у с. Расковка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 402 | Поповское сельское поселение |

Памятники археологии

| № на карте | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | Поселение 2 у г. Богучар | эпоха бронзы | Поповское сельское поселение |
| 86 | Курганный могильник 2 у с. Купянка | не ясна | Поповское сельское поселение |
| 97 | Курганный могильник 1 у с. Лофицкое | не ясна | Поповское сельское поселение |
| 98 | Курганный могильник 2 у с. Лофицкое | не ясна | Поповское сельское поселение |

Выявленные объекты археологии

| № на карте | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Датировка ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | Церковь Владимирской Иконы Божьей Матери | 1880 г. | Р № 510, п. 352; Р № 850, прил.2, п. 174 | Поповское сельское поселение, с. Поповка |
| 178 | Церковь Михаила Архангела | 1856 г. | Р № 510, п. 342; Р № 850, прил.2, п. 170 | Поповское сельское поселение, с. Купянка |
| 179 | Церковь Александра Невского | 1844 г. | Р № 510, п. 343; Р № 850, прил.2, п. 171 | Поповское сельское поселение, с. Лофицкое |

Принятые сокращения:  Р – региональная категория охраны памятника.

№510 – объект поставлен на охрану Постановлением администрации Воронежской области от 18.04.1994 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Памятники истории и архитектуры

В целом, объекты культурно-исторического наследия поселения (памятники архитектуры и археологии), включенные в реестр, в 1990-е гг. были снабжены учетной документацией.

Границы территорий объектов культурного наследия поселения в установленном порядке не утверждены. Также не утверждены и зоны охраны объектов культурного наследия.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Нумерация на карте дана в соответствии с СТП Богучарского муниципального района.

3. Природно-ресурсный потенциал 
Поповского сельского поселения

3.1. Климатический и агроклиматический потенциал

Климат Поповского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. В целом климат умеренно теплый и слабо-засушливый.

Температура воздуха территории характеризуется однородным годовым ходом. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой -8,2, самый тёплый -июль со среднемесячной температурой +21,8. Средняя годовая температура воздуха составляет +6,9

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле и достигает +43. Такие температуры бывают 1 раз в 50-70 лет. Чаще наблюдается средняя из абсолютных максимальных температур, которая в июле составляет +34. Абсолютный минимум температуры равен -28.

Переход средней суточной температуры через 0 в сторону отрицательных значений осуществляется в первой декаде ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет 90 дней.

Среднегодовая относительная влажность равна 68 – 70 %.

Годовая сумма осадков составляет 575 мм. Около трети годового количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков приходится на февраль.

Несмотря на то, что осадков в тёплый период года выпадает сравнительно много, здесь всё же чувствуется недостаток влаги, особенно весной.

Снежный покров появляется в середине ноября. Устойчивый снежный покров в среднем образуется в начале декабря и лежит около 4 месяцев. Разрушение снежного покрова начинается в конце марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 120 дней.

Режим ветра. На территории нет ярко выраженных среднегодовых преобладающих направлений ветра, что характерно для центральных районов Европейской части России.

Таблица№1

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 7 | 15 | 13 | 12 | 11 | 21 | 12 | 9 |
| июль | 10 | 15 | 10 | 6 | 6 | 19 | 17 | 17 |
| год | 8 | 15 | 12 | 12 | 8 | 19 | 14 | 12 |

Летом почти в 2 раза увеличивается повторяемость ветров северного направления и уменьшается повторяемость ветров с южной составляющей.

Среднегодовая скорость ветра равна 3,3 м/сек. Минимальные скорости ветра наблюдаются летом (июль-август), средние суточные скорости ветра в это время составляют 0-3 м/сек, среднее число штилей 17.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, сильные ливни с градом и шквалистым ветром, гололёд.

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная – 50 часов.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные ливневые дожди, град, шквалы. Эти явления отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (> 15 м/сек) при резкой смене его направления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20 мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны обледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория поселения имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы, который характеризуется следующими метеорологическими показателями: повторяемость слабых скоростей ветра 0-1 м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40 %, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1 м/сек и менее наблюдаются 1-5 раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40 %. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/сек отмечается летом. Почти в 30 % случаев, инверсии наблюдаются при скорости ветра 0-1 м/сек.

Агроклиматические ресурсы

Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются свет, тепло и влага.

Показателем теплообеспеченности, вегетационного периода, служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10° (период активной вегетации растений). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур.

Территория Поповского сельского поселения относится к агроклиматическому району III (засушливый). Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2800-2900°.

Первые заморозки на территории могут наблюдаться уже в сентябре, хотя и не ежегодно. В среднем первые заморозки наступают в начале октября. Последние заморозки весной отмечаются в последних числах апреля. Продолжительность безморозного периода равна 130-140 дней.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом в 80 % лет и более. Если обеспеченность теплом составляет 70-60 % и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более тёплых южных склонах и т.д.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК), который равен 1,0 – 1,1, что указывает на слабо-засушливые условия увлажнения территории. Сумма осадков за этот период составляет 215 – 245 мм.

Более полно влагообеспеченность сельскохозяйственных культур характеризуют данные о запасах продуктивной влаги в почве, выражаемой в миллиметрах водного слоя. В начале вегетации наибольшие запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби 125-150 мм.

Для вегетационного периода характерны огромные расходы почвенной влаги из корнеобитаемого слоя на испарение и транспирацию, которые обычно не компенсируются выпадающими осадками. В течение лета запасы влаги постепенно убывают, доходя до минимума (20-70 мм) под озимыми в начале июля, под яровыми (20-60 мм) – во второй половине июля.

В осенний период запасы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5° на озимых культурах составляют 125 – 150 мм.

Условия зимовки

За начало зимнего периода принимается дата устойчивого перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения, которая наблюдается в середине ноября. Наиболее ранний срок установления зимнего периода приходится на конец второй декады октября, а наиболее поздний - на начало декабря. Зима длится порядка 122 дней.

Устойчивый снежный покров, обладающий значительными термоизоляционными свойствами, образуется 8-18 декабря.

Снежный покров постепенно увеличивается в течение всей зимы и достигает наибольшей высоты в конце февраля - начале марта (от 13 до 22 см).

Средняя высота, из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых полях, составляет 19 – 30 см.

Абсолютный минимум температуры воздуха на территории составляет -29°. Он значительно изменяется по годам и зависит от рельефа местности. На ровных и возвышенных участках абсолютный минимум температуры воздуха выше, чем на участках с пониженным рельефом и на лесных полянах.

Неблагоприятные явления погоды в вегетационный и зимний периоды

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории наблюдаются сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает очень велик.

- Для сельского хозяйства очень опасны поздние весенние и осенние ранние заморозки, которые приводят к частичной или полной гибели растений.

- К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. Интенсивность суховеев определяется сочетанием дефицита влажности воздуха и скорости ветра. Иссушение верхних слоёв почвы в период вегетации является важнейшим показателем засухи. На рассматриваемой территории в основном наблюдаются суховеи слабой и средней интенсивности.

3. В зимний период к неблагоприятным явлениям относятся метели, во время которых снег с открытых мест переносится в балки и овраги, что вызывает неравномерное залегание снежного покрова. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте.

4. В холодный период низкие температуры воздуха при бесснежье или небольшом снежном покрове могут вызывать повреждение озимых, а также корневую систему плодовых культур. В среднем такие условия при небольшом снежном покрове складываются в течение одного – четырёх дней в декабре, январе и феврале.

3.2. Рельеф, геологическое строение, физико-геологические процессы

При составлении раздела использовались следующие материалы:

- Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Воронежской области, 2007 г.;

- Отчет по теме «Создание банка данных по состоянию минерально-сырьевой базы Воронежской области», Р. М. Пиненжик, г. Воронеж, 1999;

- Отчёт об инженерно-геологических изысканиях в с. Лофицкое, «Воронежагропроект», 1994 г.;

- Отчёт об инженерно-геологических изысканиях в с. Вервековка, «ЦЧОГипросельхозстрой», 1978 г.;

- Отчёты об инженерно-геологических изысканиях на территории колхоза «Россия» Богучарского района Воронежской области, «Воронежсельхозтехроект», 1983 г., «Воронежагропроект» 1985 г.;

- «Схема территориального планирования Воронежской области», ФГУП РосНИПИ Урбанистики 2007 г.

Рельеф. Территория Поповского сельского поселения характеризуется полого-волнистым рельефом. Абсолютные отметки рельефа варьируют от 68 до 189 метров.

В широтном направлении территорию пересекает р. Богучарка, в долине которой организованы рыборазводные пруды. Долина реки местами заболочена, ширина её достигает 2,0 км. По восточной границе протекает р. Лев. Богучарка, приток р. Богучарки.

Территория прорезана оврагами и балками. Глубина оврагов 3-8 м, длина от десятков метров до нескольких километров.

Экзогенные геологические процессы. На территории поселения выявлены экзогенные геологические процессы, развитие которых предопределено особенностями геологического строения, типом рельефа, новейшими тектоническими движениями в сочетании с активным техногенным воздействием на природную среду.

В пределах территории, рассматриваемой проектом, развита овражная эрозия приуроченная к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. В поселении этот процесс развит широко.

Оползневые процессы связаны с обширной развивающейся овражной сетью. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. Кроме того важную роль в развитии оползневых процессов играют атмосферные осадки. На настоящий момент по данным мониторинга ЭГП в районе не зафиксировано наличие оползней, опасных для жилых строений и инженерно-хозяйственных объектов.

Рассматриваемая территория подвержена развитию эрозионно-карстовых процессов в меловых породах.

Близкое залегание грунтовых вод на рассматриваемой территории проявлено по долине р. Богучарка, процессы заболачивания развиты не значительно.

Геологическое строение. С поверхности территория сложена покровными верхнечетвертичными отложениями и аллювиальными отложениями среднечетвертичного возраста. Современные пролювиальные отложения, представленные суглинками с включением гравия и щебня, заполняют днища балок и оврагов.

Четвертичные породы залегают на меловых отложениях, представленных щебнем мела с суглинистым заполнителем или трещиноватым мелом.

Покровные образования представлены суглинками от тугопластичной до мягкопластичной консистенции, глинами мягкопластичными, глинами твердыми и полутвердыми с включением мела. Мощность отложений до 6,0-7,0 м.

Аллювиальные отложения представлены песками средней крупности, средней плотности, маловлажными, иногда водонасыщенными. Вскрытая мощность песков составляет 0,5-7,0 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,3 м (суглинков) и 1,5-1,6 м (песков).

Грунты являются надёжным основанием для фундаментов зданий и сооружений.

Условное расчётное сопротивление песков маловлажных составит 4 кгс/см2 , глин – 2,0-2,5 кгс/см2 , суглинков 2,0 кгс/см2.

3.3. Гидрогеологические условия, ресурсы подземных вод

Рассматриваемая территория располагается в пределах Донецко-Донского артезианского бассейна. Поземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных, промышленных предприятий, орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются отдельными буровыми скважинами, колодцами. Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Основным водоносным комплексом, используемым для водоснабжения является турон-коньякский карбонатный комплекс (К2t-k). Подчинённое значение имеет нижнекаменноугольный карбонатный комплекс (С1).

Водоносный турон-коньякский карбонатный комплекс представлен трещиноватыми толщами писчего мела. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатно-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевые и смешанного типа. Минерализация изменяется в пределах 0,2-0,9 г/л. Воды условно защищены от поверхностного загрязнения, которое может проникать по склонам балок и оврагов, а также рек Богучарка и Лев. Богучарка.

Современный водоносный аллювиальный горизонт и верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт для водоснабжения имеют подчиненное значение.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод.

3.4. Инженерно-геологические условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования.

Учитывая инженерно-геологические условия, большая часть территории Поповского сельского поселения в целом характеризуется, как благоприятная для строительства. Оценка инженерно-геологических условий на территории Поповского сельского поселения отражена на «Схеме анализа комплексного развития территории с отображением зон особого использования территории» 1:10 000 масштаба.

Ограниченно благоприятными являются территории с уклоном поверхности 10 – 20 %, которые распространены на склонах балок и водоразделов, а также территории с близким залеганием уровня грунтовых вод, проявленное по долинам рек Богучарка и Лев. Богучарка.

Неблагоприятными для строительства являются территории с уклоном поверхности более 20 %, овраги и техногенно-нарушенные территории (карьеры, ямы), а также территории затапливаемые паводком 1 % обеспеченности. Учитывая активную овражную деятельность в пределах поселения, при строительстве необходимо соблюдать зону отступа от бровки неустойчивого склона, равную тройной высоте склона оврага.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), более подробно см. раздел «Инженерная подготовка территории».

На территории поселения с поверхности, в основном распространены грунты, представленные суглинистыми, глинистыми, песчано-глинистыми и песчаными отложениями четвертичного возраста. Частично суглинки и глины с включением щебня, часто опесчаненные, как правило, полутвердые, твердые, пластичные или тугопластичные, пески среднезернистый, маловлажные, средней плотности. По инженерно-геологическим характеристикам такие грунты отвечают I (наиболее простой) степени сложности, как правило, не агрессивны по отношению к бетонным и железным конструкциям и могут являться естественным основанием фундамента для проектируемых объектов. Грунтовые воды, на большей части территории поселения, залегают глубже двух метров от поверхности земли.

Негативную роль при освоении тех или иных площадок под строительство играют процессы оврагообразования и оползневые процессы. В виду залегания меловых пород, рассматриваемая территория подвержена распространению суффозионно-карстовых процессов.

Минерально-сырьевые ресурсы. Разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений полезных ископаемых на территории поселения нет.

По данным паспорта Поповского сельского поселения в районе с. Вервековка имеются месторождения мела, песка, глины, в районе с. Купянка песка. Запасы по данным месторождением не утверждены и не стоят на балансе.

По данным Отчета по теме «Создание банка данных по состоянию минерально-сырьевой базы Воронежской области», Пиненжик Р. М., Воронеж, 1999, на территории поселения есть площади перспективные для постановки поисковых геологоразведочных работ на керамзитовые глины, кирпичное сырьё и бентонитовые глины. Данные территории показаны на «Схеме анализа комплексного развития территории с отображением зон особого использования территории», 1:10 000 масштаба.

В дальнейшем, в перспективе при положительных результатах геологоразведочных работ на территории поселения возможно размещение кирпичных заводов по производству керамических камней и лицевого кирпича.

3.5. Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод

Гидрологическая сеть территории Поповского сельского поселения представлена рекой Богучарка в нижнем течении и её левым притоком – рекой Левая Богучарка, а также озерами и прудами.

Таблица №1

Гидрографические характеристики рек

| № п/п | Название реки | Куда впадает, с какого берега | На каком расстоянии от устья, км | Длина реки, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. в пределах поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Богучарка | Дон, пр. | 1022 | 101,0 | 14,0 | 3240 |
| 2. | Левая Богучарка | Богучарка, пр. | 8,6 | 61,0 | 12,5 | 90,1 |

Реки протекают в неглубоких пойменных долинах, сложенных легкоразмываемыми осадочными породами. Ширина долин – до 0,4–0,5 км. Поймы луговые, поросшие кустарниками; ширина поймы 0,10–0,25км. Русла рек умеренно извилистые, песчаные, местами илистые, деформирующиеся, берега ассиметричные, высотой 1–3 м. Ширина русел рек: р. Богучарка – до 40–70 м, р. Левая Богучарка – до 20–40 м. Глубины на реках, как правило, составляют 1,0–1 ,5 м, максимальные – не более 3,0 м.

Озера на территории Поповского сельского поселения в основном пойменные, небольшой площадью. Общая площадь их составляет около 1,0 км2.

Питание рек смешанное: зимой – преимущественно подземными водами, весной – талыми, летом и осенью – дождевыми и подземными. Доля подземной составляющей в питании рек составляет 15–20 % от общего годового объёма стока. Дождевые воды (5–10 %) не оказывают существенного влияния на поверхностный сток из-за большой сухости почв в летний период и значительного испарения. Основное питание реки получают от таяния снега (70–80 %), что определяет характер водного режима водотоков.

Основной фазой водного режима рек является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается во 2-ой половине апреля. Общая продолжительность половодья составляет 30–40 дней.

В весенний период наблюдается самый высокий уровень воды в реках. Средняя интенсивность весеннего подъема уровня воды на р. Богучарке – 20–40 см/сут., на р. Левой Богучарке – 10–25 см/сут.

Величины амплитуды колебания высших уровней весеннего половодья в многолетнем разрезе в среднем составляют: для р. Богучарки–3,5 м, для р. Лев. Богучарки – 1,6 м.

Выход воды на пойму на реках начинается при подъёме уровня над средней меженью на 1,5–3,0 м. Продолжительность стояния воды на пойме составляет 2–3 дня.

Таблица №2

Расчётный максимальный уровень воды весеннего половодья р. Богучарки

| № п/п | Река - населенный пункт | Максимальный уровень расчётной повторяемости, %% |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Богучарка - с. Лофицкое | 73,0м БС | 72,4м БС | 71,8м БС |
| 2. | Богучарка - с. Поповка | 72,4м БС | 71,8м БС | 71,4м БС |

Линия затопления максимальными уровнями во время весеннего половодья по рекам Поповского сельского поселения проведена на «Схеме анализа комплексного развития территории» (М 1:10 000).

Эти отметки в пределах населенных пунктов составляют:

- Богучарка – с. Лофицкое – от 74,4 м до 73,1 м;

- Богучарка – с. Поповка – от 73,0 м до 71,9 м;

- Богучарка – с. Вервековка – от 74,2 м до 70,8 м;

- Левая Богучарка – с. Купянка – от 72,7 м до 71,5 м;

Летне-осенняя межень наступает обычно в конце мая – начале июня. Прерываясь дождевыми паводками, межень теплой части года состоит из двух-трех периодов. Дождевые паводки (до 5-10 раз в год) бывают летом и значительно реже – осенью; они кратковременны (продолжительность их колеблется от нескольких часов до 2-3 суток), невысоки – до 1,0-2,0 м. Среднее количество лет в десятилетие с беспаводочными сезонами на реках поселения составляет 2-4 года.

Самые низкие уровни воды летне-осенней межени чаще всего бывают в августе – сентябре. Величины амплитуды колебания низших уровней за период открытого русла в многолетнем разрезе в среднем составляют: для р. Богучарки – 0,7 м, для р. Левой Богучарки – 0,7-0,8 м.

Зимняя межень наиболее устойчивая и устанавливается к концу ноября. В зимний сезон самые низкие уровни воды наблюдаются преимущественно в январе.

Сток весеннего сезона составляет в среднем 70 % годового стока; на летне-осенний сезон приходится всего 20 %; на долю зимнего – 10 % его годового объема. Распределение стока внутри половодного сезона также неравномерно: на долю многоводного месяца этого сезона – апреля – приходится от 60 до 80 %, а на март и май, соответственно, от 9 до 22 % и от 12 до 16 % сезонного стока.

В таблице №3 и №4 приводятся стоковые характеристики рек, полученные расчетным путём в соответствии с рекомендациями монографии “Ресурсы поверхностных вод СССР. Донской район” том 7.

Таблица №3

Годовые стоковые характеристики рек в створах наблюдений и расчётных створах

| №№ пп | Река | Створ | Площадь водосбора, км2 | Годовой сток: модуль стока л/сек км2 расход м3/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднемно-голетний | 75 % обеспечен. | 95 % обеспечен. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Богучарка | с. Лофицкое | 1980 | 2,50 / 4,95 | 1,84 / 3,64 | 1,38 / 2,73 |
| 2. | Богучарка | с. Поповка | 2010 | 2,50 / 5,02 | 1,84 / 3,70 | 1,38 / 2,77 |

Таблица №4

Минимальный 30-дневный сток рек

| № п/п | Река | Створ, площадь водосбора, км2 | Минимальный 30-дневный сток |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднемноголетние характеристики: зима лето | 75% обеспеченность | 95% обеспеченность |
|  |  |  | Модуль, л/сек км2 | Расход, м3/сек | Модуль, л/сек км2 | Расход, м3/сек | Модуль, л/сек км2 | Расход м3/сек |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Богучарка | с. Лофицкое, 1980 | 0,27 0,23 | 0,53 0,46 | 0,14 0,14 | 0,28 0,28 | 0,011 0,01 | 0,022 0,02 |
| 2. | Богучарка | с. Поповка, 2010 | 0,27 0,23 | 0,54 0,46 | 0,14 0,14 | 0,28 0,28 | 0,011 0,01 | 0,022 0,02 |

Температурный режим речных вод повторяет в основном температурный режим воздуха с некоторым опозданием. С конца апреля начинается интенсивный прогрев воды. Максимальных значений температура воды достигает в конце июня – июле и составляет 23–26ºС. Число дней в году с температурой более 16 градусов, когда более интенсивно идут окислительные процессы, составляет в среднем 110 дней.

Самоочищающая способность рек зависит от температурного коэффициента (отношение количества дней в году с температурой более 16º к общему числу дней) и водности рек (среднегодовой расход воды в реке). Температурный коэффициент для рек Богучарка и Левая Богучарка составляет 0,30.

Способность рек к самоочищению определяется по приведённой ниже таблице №5. Таблица №5

Способность рек к самоочищению

| Температурный коэффициент | Среднегодовой расход воды в реке, м3/сек |
| --- | --- |
|  | менее 50 | 50 – 500 | более 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Более 0,32 | пониженный | умеренный | высокий |
| 0,28–0,32 | низкий | пониженный | умеренный |
| Менее 0,28 | низкий | низкий | пониженный |

В соответствии с приведёнными выше стоковыми характеристиками рек рассматриваемой территории, потенциал самоочищения рек Поповского сельского поселения оценивается как низкий.

С конца августа начинается постепенное охлаждение воды. Переход температуры воды осенью через 0,2ºС происходит в среднем в первой-второй декадах ноября – начале декабря. С этого времени начинаются ледовые явления. Ледостав устанавливается в среднем в третьей декаде ноября. Средняя продолжительность ледостава составляет 94-147 дней.

Наибольшая толщина ледового покрова достигается во второй – третьей декаде марта. Средняя толщина льда может достигать до 0,8 м, максимальная – до 1,5 м.

Вскрытие отмечается в третьей декаде марта. Средняя продолжительность весеннего ледохода составляет 4-10 дней; иногда ледоход не образуется, так как лед тает на месте. Очищение рек от льда происходит в 1-ой декаде апреля.

В течение всего года водотоки имеют сравнительно маломинерализованные (менее 1 г/л) воды, по химическому составу – гидрокарбонатные.

Изменение минерализации воды в реках происходит закономерно по временам года: в период весеннего половодья талые воды уменьшают минерализацию воды рек, в меженные периоды минерализация несколько увеличивается.

Жесткость воды рек Поповского сельского поселения составляет: 1,5-3,0 мг-экв/л (мягкая) – в период половодья, до 6 мг - экв/л (умеренно жесткая) – в период межени.

В период половодья поверхностные воды характеризуются как «пригодные для питья», в меженные периоды – как «хорошие питьевые воды».

В соответствии с Водным Кодексом РФ, принятым Государственной Думой 12.04.2006 г. и одобренным Советом Федерации 26.05.2006 г. ширина водоохранных зон (ВЗ) (в зависимости от длины реки) для рек Поповского сельского поселения составляет:

- 200 м - для р. Богучарка на всей территории поселения; для р. Левая Богучарка на участке от устья реки до 2,5 км выше с. Купянка;

- 100 м для реки Левая Богучарка на остальном участке;

- 50 м - на остальных малых реках.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 м до 50 м и определяется в последующем при разработке проекта ВЗ.

Однако указанные границы ВЗ являются нормативными и должны быть уточнены в специальных проектах, разработанных в соответствии с нормативными методическими документами, утвержденными Министерством Природных ресурсов РФ по согласованию со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

В соответствии с Водным кодексом в водоохранных зонах запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ресурсы поверхностных вод

Общие потенциальные ресурсы поверхностных вод с чётом транзитного стока р. Богучарки составляют:

- в средний по водности год – 2160 млн. м3/год;

- в маловодный год 95 % обеспеченности –90 млн.м3/год.

Однако практически все эти ресурсы сосредоточены в р. Богучарка. Кроме того, крайне неравномерное распределение стока внутри года не позволяет использование поверхностного стока без проведения мероприятий по регулированию стока, поскольку минимальные 30 дневные расходы в р. Богучарке составляют всего - 0,02 м3/сек.

3.6. Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы Поповского сельского поселения представлены в основном черноземами обыкновенными, южными и карбонатными. На небольших площадях распространены черноземно-луговые почвы, почвы балочных склонов и другие почвы разной степени смытости.

Черноземы обыкновенные сформировались в условиях недостаточного увлажнения и очень редко испытывают глубокое промачивание. Содержание гумуса в них в среднем меньше 7 %. Черноземы обыкновенные имеют слабощелочную реакцию, насыщены основаниями, хорошо обеспечены подвижным калием, средне – азотом и недостаточно – фосфором.

Черноземы южные значительно беднее других подтипов черноземов гумусом, содержание его в верхнем слое на целине и залежи доходит только до 6–6,5 %. Мощность гумусового горизонта значительно меньше, чем на других подтипах (70-90 см). По плодородию южные черноземы уступают другим подтипам черноземов.

Среди черноземов обыкновенных и южных получили распространение черноземы карбонатные и остаточно-карбонатные. В связи с преобладание овражно-балочного типа рельефа на некоторых участках наблюдается интенсивный смыв и размыв почв. Имеет значительное распространение овражная эрозия почв.

Низким плодородием характеризуются засоленные почвы и солонцеватые комплексы, занимающие отдельные участки. Залегая небольшими пятнами среди черноземов, солонцеватые почвы создают пестроту, неоднородность почвенного покрова и тем самым снижают продуктивность земель. Мелкая пятнистость делает невозможным своевременную обработку почвы при наступлении оптимальных сроков, затруднено внесение необходимого количества удобрений и мелиорантов.

3.7. Лесосырьевые ресурсы, ресурсы флоры и фауны

Лесосырьевые ресурсы.

Поповское сельское поселение находится в степной зоне и относится к числу лесодифицитных.

На территории поселения находится небольшой участок (20 и 21 квартал) Богучарского участкового лесничества. Общая площадь лесов лесного фонда –6,5 га (по обмеру чертежа), что составляет около 0,05 % от общей площади поселения. Все леса отнесены к группе защитных лесов (леса водоохранных зон и леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов), которые выполняют преимущественно защитные и социальные функции. Cредняя лесистость по лесопокрытой площади составляет 2 % (по обмеру чертежа).

Основными лесообразующими породами являются дуб, ясень, осина, и др. Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, ракитники.

Важнейшее значение в Поповском поселении имеют лесные насаждения не входящие в лесной фонд (на землях сельскохозяйственного назначения, железнодорожного транспорта и автомобильного транспорта и населенных пунктов). Из них наиболее значимы для сельскохозяйственной территории лесные насаждения, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, площадь лесов по обмеру чертежа составляет 347 га, протяженность лесных полос по обмеру чертежа составляет 147 км.

Ресурсы фауны. Фауна территории испытывала и продолжает испытывать сильнейший антропогенный прессинг. Следует подчеркнуть, что в связи со значительной распаханностью территорий, численность всех видов животных значительно сократилась. В наибольшей степени от хозяйственной деятельности пострадали птицы открытых пространств.

Для нераспаханных участков характерны такие представители фауны как, полевка, степной хорек, хомяк, типичный землерой слепыш, суслик крапчатый, а так же заяц-русак и лисица.

Неотъемлемой частью природного комплекса являются беспозвоночные виды животных, определяющих круговорот вещества и энергии в любой экосистеме. Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах. Как показывают наблюдения в различных районах области дополнительное пчелоопыление дало прибавку урожая в садах примерно на 2-8 ц/га; на подсолнечнике – на 4-7 ц/га.

3.8. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория Поповского сельского поселения относится к Богучарскому левобережному волнисто-балочному степному району Степной провинции Среднерусской возвышенности. Территория характеризуется пойменными, надпойменно-террасовыми, склоновыми, плакорными типами местности.

Плакорный тип местности представлен пониженными (менее 200 м) плоскими суглинистыми лесо-полево-степными равнинами с чернозёмными почвами, склоновый тип местности - наклонными суглинисто-меловыми и суглинисто-известняковыми лесо-лугово-степными поверхностями с глубоко врезанной (более 30 м) овражно-балочной сетью и комплексом смытых почв, пойменный тип местности характеризуется как, низкий (менее 4 м над урезом воды), объединяющий плоские песчаные лесо-лугово-болотные поверхности пойм с иловато-болотными почвами.

Территория поселения характеризуется овражно-балочной расчлененностью. В целом водоразделы характеризуются однообразием, связанным с высокой освоенностью территории. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории долины р. Богучарки и участки с лесной растительностью.

Развитию рекреации способствуют следующие факторы:

- наличие водоемов, привлекающих рекреантов для отдыха выходного дня;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 70-80 дней;

- хорошая транспортная доступность;

- близость районного центра.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации являются следующие:

    - овражно-балочный рельеф;

    - низкий уровень развития рекреационной инфраструктуры и сервиса;

    - высокая освоенность территории.

3.9. Выводы природно-ресурсного потенциала

- По климатическим условиям территория поселения благоприятна для проживания, но относится к зоне рискованного земледелия, т.к. в значительной степени подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, заморозки, метели, град.

- По инженерно-геологическим условиям, большая часть территории Поповского сельского поселения в целом характеризуется, как благоприятная для строительства.

- На территории поселения выявлены экзогенные геологические процессы, такие как: овражная эрозия, оползни, эрозионно-карстовые процессы. Наблюдается близкое залегание грунтовых вод.

- Разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений полезных ископаемых на территории поселения нет, однако есть площади, перспективные для постановки поисковых геологоразведочных работ на керамзитовые глины, кирпичное сырьё и бентонитовые глины.

- Водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами. Ресурсы поверхностных вод недостаточны для хозяйственно–питьевого использования из-за неравномерного распределения стока в течение года. Территория обеспечена подземными водами, однако разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет. Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод.

- Почвы благоприятны для развития сельского хозяйства, ограничением служит преобладание овражно-балочного типа рельефа, что способствует интенсивному смыву и размыву почв.

- Поповское сельское поселение находится в степной зоне и относится к числу лесодифицитных.

- Ландшафтно-рекреационный потенциал достаточно низкий, что обусловлено овражно-балочным рельефом, низким уровнем развития рекреационной инфраструктуры и сервиса, высокой освоенностью территории.

4. Анализ состояния территории Поповского сельского поселения, 
проблем и направлений его комплексного развития

4.1. Административно-территориальное устройство

Поповское сельское поселение расположено в центральной части Богучарского муниципального района Воронежской области.

На территории Поповского сельского поселения расположены 4 населенных пункта: село Лофицкое — административный центр сельского поселения, село Поповка, село Вервековка, село Купянка. Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 2008 г. — 2806 человек.

Границы и статус Поповского сельского поселения установлены Законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 года № 63 - ОЗ.

Территория Поповского сельского поселения граничит на севере с Залимановским сельским поселением и городским поселением городом Богучар, на востоке с Дьяченовским сельским поселением, на юге с Радченским сельским поселением, на западе с Луговским и Твердохлебовским сельскими поселениями Богучарского муниципального района Воронежской области.

Общая протяженность границы Поповского сельского поселения составляет 66,8 тыс. м. Общая площадь в границах Поповского сельского поселения составляет 13,14 тыс. га.

На перспективу изменение границ сельских населенных пунктов не предусматривается.

4.2. Население и демография

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для страны в целом, так и Поповского сельского поселения в частности.

Численность населения

Численность Поповского сельского поселения Богучарского муниципального районо Воронежской области по данным на 01.01.2009 г. составила 2825 чел., что составляет приблизительно 10,5 % от общей численности населения Богучарского муниципального района. В последние годы численность населения сельского поселения стабильно увеличивалась. Динамика численность населения Поповского сельского поселения представлена на нижеследующем рисунке №1.

Рис. 1

Большая часть населения сельского поселения – 38,5 % проживает в с. Купянка и 27,5 % в с. Лофицкое. Остальные 34 % - в селах Поповка и Вервековка. Данные о численности населения и количестве домовладений Поповского сельского поселения представлены в таблице №1.

Таблица №1

Численность населения и количество домовладений 
Поповского сельского поселения на 01.01.2008 г.

(по данным паспорта сельского поселения)

| №№ п/п | Наименование поселения | Численность населения | Число домохозяйств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Лофицкое | 771 | 248 |
| 2 | с. Поповка | 430 | 147 |
| 3 | с. Вервековка | 525 | 171 |
| 4 | с. Купянка | 1080 | 369 |

По числу жителей Поповское сельское поселение занимает третье место в районе, уступая Дьяченковскому и Залимановскому сельским поселениям.

Естественный прирост населения

В настоящее время в Поповском сельском поселении уровень смертности превышает уровень рождаемости - наблюдается естественная убыль населения, величина которой, по данным на 01.01.2008 г. составила 7,1 ‰ (20 чел.), в том числе рождаемость – 11,7 ‰, смертность – 18,9 ‰ (33 чел. и 53 чел. соответственно).

Необходимо отметить, ситуация в естественном движении населения находится на уровне конца 1980-х годов. Положительная тенденция была отмечена в 2003, 2004 гг., когда коэффициент естественного прироста составлял 2,2 ‰, в дальнейшем отмечается наряду с ростом рождаемости и рост смертности. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста Поповского сельского поселения представлена на рисунке №2.

Рис. 2

Демографическая структура населения сельского поселения, как и практически любого другого населённого пункта, характеризуется значительной инертностью. На современное её состояние оказывают влияние не только процессы, происходящие в настоящее время, но имевшие место несколько десятилетий назад, в том числе и прошлые демографические всплески, а также спады рождаемости. Причём последние, в ряде случаев, могут иметь первостепенное значение. Последний пик рождаемости наблюдался в 1986-1988 гг. Поэтому можно предположить скорое (через 2-3 года) значительное увеличение рождаемости связанное с достижением женщин, относящихся к этой возрастной группе, вступления в период наибольшей фертильности.

Механический прирост населения

Ситуация, сложившаяся в механическом движении населения Поповского сельского поселения, характеризуется миграционным притоком населения - превышением числа прибывших жителей над числом выбывших. По данным на 01.01.2008 г. коэффициент механического притока населения поселения составил 13,5 ‰. На протяжении 2000-х гг. отмечается положительное увеличение механического притока населения, максимум за рассматриваемый период приходится на 2007 г. Динамика механического движения населения сельского поселения представлена на рисунке №3.

Рис. 3

Положительный миграционный приток населения в Поповском сельском поселении не характерный для Богучарского муниципального района в целом, отвечает общей динамике развития Воронежской области, что во многом объясняется привлекательностью области по комплексу благоприятных условий, в числе которых:

- выгодность географического положения Европейской части;

- природно-климатическая комфортность проживания;

- высокая степень освоения территории;

- относительная общественно-политическая стабильность;

- этническая однородность;

- относительное экологическое благополучие.

Говоря о миграционном движении населения сельского поселения, следует также отметить и фактор соседства с районным центром.

Компоненты изменения численности населения Поповского сельского поселения по данным на 01.01.2004 – 2008 гг. представлены ниже, в таблице № 2.

Таблица № 2

Компоненты изменения численности населения Поповского сельского поселения

| №№ п/п | Показатели | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 2777 | 2781 | 2788 | 2806 |
| 2 | Естественный прирост, ‰ | -2,6 | -6,8 | -9,4 | -7,2 |
| 3 | Механический прирост, ‰ | 4,3 | 8,3 | 11,9 | 13,6 |

Таким образом, в последние годы механический приток населения не только покрывал естественную убыль, но и способствовал увеличению численности населения поселения.

Возрастная структура населения

Возрастная структура населения Поповского сельского поселения по данным на 01.01.2008 г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным паспорта поселения составляет 1600 чел., что составляет 57 % от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 17,5 % и 25,5 % соответственно. То есть численность населения пожилого возраста значительно превышает численность молодёжи. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Таким образом, демографическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на экономику поселения. Говоря о возрастной структуре населения Поповского сельского поселения, следует упомянуть и тот факт, что такой тип возрастной структуры в настоящее время характерен и для Богучарского района в целом.

Возрастная структура населения Поповского сельского поселения по данным на 01.01.2008 г. представлена на рисунке 4.

Рис. 4

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность населения в трудоспособном возрасте Поповского сельского поселения на 01.01.2008 г. по данным паспорта поселения составила 1600 чел. или 57 % от общей численности населения. Численность трудовых ресурсов поселения составила 1616 чел. или 57,5 % численности населения поселения.

Данные о распределении трудовых ресурсов в Поповском сельском поселении по состоянию на 01.01.2005 – 2008 гг. представлены ниже, в таблице №3.

Таблица №3

Данные о распределении трудовых ресурсов в Поповском сельском поселении
 по состоянию на 01.01.2005 – 2008 гг.., чел.

| №№ п/п | Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Трудовые ресурсы | 1604 | 1604 | 1611 | 1616 |
| 2. | - трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 1578 | 1582 | 1589 | 1600 |
| 3. | - занятые в отраслях экономики подростки | 1 | 1 | 1 | - |
| 4. | - занятые в отраслях экономики пенсионеры | 25 | 21 | 21 | 21 |
| 5. | Занято в экономике | 933 | 933 | 952 | 938 |
| 6. | Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью или учёбой | 280 | 280 | 272 | 280 |
| 7. | Общая численность безработных | 394 | 394 | 387 | 398 |

Как видно из приведённых данных на протяжении последних четырёх лет наблюдалось стабильное увеличение численности трудовых ресурсов Поповского сельского поселения – с 1604 чел. в 2005 г. до 1616 чел в 2008 г., связанное с увеличением численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Также наблюдалось значительное увеличение числа занятых в экономике – с 933 чел. в 2005 г. до 938 чел в 2008 г. Общая численность безработных на протяжении последних лет также увеличивалась, но не значительно с 394 до 398 человек.

На распределение трудовых ресурсов сельского поселения значительное влияние оказывает близость к районному центру, обуславливая наличие трудовой маятниковой миграции. Ежедневно на работу в г. Богучар выезжает до 300 человек (20 % трудоспособного населения поселения), на учебу до 70 человек. Значительная часть населения (около 30 %) занимается индивидуальной трудовой деятельностью, ведением личного подсобного хозяйства, производством и реализацией продуктов сельского хозяйства.

В отраслях материального производства занято 761 чел., что составляет 81,1 % занятых, в отраслях нематериального производства – 177 чел. (18,9 %). Подавляющая часть населения занята в сельском и лесном хозяйстве – 77,9 % от общего числа занятых в экономике поселения. Значительных изменений доли занятых по отдельным отраслям экономики в последние годы не наблюдалось. За период с 2005 по 2008 гг. доля занятых в целом по отраслям материального производства сократилась с 78,6 % до 77,9 %, а доля занятых в отраслях нематериального производства увеличилась с 18,1 % до 18,9 %, что в целом отвечает ситуации, сложившейся в экономике Богучарского муниципального района.

Данные о распределении и динамике численности занятого населения по видам экономической деятельности в 2005 – 2008 гг. представлены ниже, в таблице №4.

Таблица №4

Распределение численности занятого населения, по видам экономической деятельности в 2005-2008 гг. (по состоянию на 01.01.)

| № п/п | Отрасли экономики | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | в %% к итогу | чел. | в %% к итогу | чел. | в %% к итогу | чел. | в %% к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Всего занято в экономике | 933 | 100 | 933 | 100 | 952 | 100 | 938 | 100 |
| 2. | в т.ч. видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В отраслях материального производства | 764 | 81,8 | 764 | 81,8 | 775 | 81,4 | 761 | 81,1 |
| 4. | Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство | 734 | 78,6 | 734 | 78,6 | 745 | 78,2 | 731 | 77,9 |
| 5. | Строительство | 30 | 3,2 | 30 | 3,2 | 30 | 3,1 | 30 | 3,2 |
| 6. | В отраслях нематериального производства | 169 | 18,1 | 173 | 18,5 | 176 | 18,4 | 177 | 18,9 |
| 7. | Транспорт и связь | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 |
| 8. | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 21 | 2,3 | 21 | 2,3 | 21 | 2,2 | 21 | 2,2 |
| 9. | Культура и искусство | 45 | 4,8 | 45 | 4,8 | 45 | 4,7 | 45 | 4,8 |
| 10. | Образование | 74 | 7,9 | 78 | 8,3 | 80 | 8,4 | 80 | 8,5 |
| 11. | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15 | 1,6 | 15 | 1,6 | 14 | 1,6 | 15 | 1,6 |
| 12. | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 4 | 0,4 | 4 | 0,4 | 4 | 0,4 | 4 | 0,4 |
| 13. | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 |
| 14. | Органы государственной власти | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 |

Большая часть экономически активного населения занята в частном секторе, доля которого по состоянию на 01.01.2008 г. составляла 89,3 % от общего числа занятых (938 чел.). На долю предприятий и организаций муниципальной формы собственности приходилось 10,7 %.

Перспективы развития рынка труда Поповского сельского поселения связаны в большей степени с активными инвестиционными процессами и общим подъёмом экономики Богучарского муниципального района. Дальнейшее развитие получат в первую очередь сельскохозяйственные предприятия, в том числе за счёт строительства свиноводческих комплексов на территории сельского поселения. На территории района предполагается развитие в перспективе пищевой промышленности за счёт организации предприятий по переработки сельхозпродукции.

Выводы:

- Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Поповском сельском поселении несколько неблагоприятная;

- Численность населения сельского поселения на 01.01.2009 г. составляет 2825 чел. (10,1 % от общей численности населения Богучарского муниципального района);

- Наблюдается естественная убыль населения. Положительный механический приток населения не только полностью компенсирует потери естественной убыли, но и приводит к стабильному увеличению численности населения;

- Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии будет приводить к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население;

- В перспективе, при сохранении существующих темпов механического притока, численность населения будет увеличиваться. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости;

- Численность трудовых ресурсов сельского поселения на 01.01.2008 г. составила 1600 чел. (57 % численности населения поселения). В последние годы численность трудовых ресурсов увеличивалась, численность же занятых в экономике сельского поселения с небольшими колебаниями (ростом в 2006 г.) оставалась на одном уровне;

- По числу занятых лидирует сельское и лесное хозяйство, на долю которых приходится 77,9 % занятых в экономике;

- Имеет место интенсивная маятниковая трудовая миграция в направлении г. Богучара, г. Воронежа и за пределы области.

Прогноз перспективной численности населения

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Успешная реализация национальных программ на территории Богучарского района в целом в различных сферах отразятся и на показателях численности населения Поповского сельского поселения. Активно поддерживаемый администрацией района процесс устойчивого функционирования муниципальных образований, проведение активной инвестиционной политики также будут оказывать большое влияние на демографическую ситуацию в сельском поселении.

Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт механического притока. В течение расчётного срока будет происходить постепенное увеличение рождаемости и смертности населения. В результате этого темпы естественной убыли останутся на современном уровне. Механический прирост будет стабильно положительным. Именно за счёт него и будет происходить увеличение численности населения поселения. В общем, предполагается, что к концу расчетного срока численность населения Поповского сельского поселения достигнет 3106 чел. Увеличение численности населения обусловлено следующими факторами:

- непосредственная близость поселения к районному центру – г. Богучар;

- выгодное экономико-географическое положение поселения вблизи федеральной трассы.

В течение всего периода показатели как естественного, так и механического прироста будут меняться. В период первой очереди (до 2015 г.) рост рождаемости будет обеспечиваться за счёт вступления в брачный возраст молодых людей, рождённых в период демографической волны второй половины 1980-х годов. Дальнейшее увеличение рождаемости будет обеспечиваться за счёт притока мигрантов молодых возрастов. К 2025 г. в детородный период начнут вступать лица, рождённые во время всплеска рождаемости начала 2000-х годов.

Статистические данные показывают, что современная возрастная структура населения характеризуется большой долей населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста. Следовательно, в ближайшей перспективе будет происходить увеличение демографической нагрузки пенсионными возрастами.

Существенное влияние на демографическую ситуацию в сельском поселении на перспективу, как и в предшествующий период, будут оказывать процессы миграции. В то же время, как в первоочередном периоде, так и на протяжении всего расчетного срока будет наблюдаться существенный отток населения в направлении гг. Богучар, Воронеж, так и за пределы территории региона.

Согласно прогнозу на первую очередь миграционный приток населения Поповского сельского поселения увеличится до 15 ‰, а к расчетному сроку уменьшится и составит 13,0 ‰. Основными факторами, обуславливающими положительный миграционный баланс, будут выступать:

- непосредственная близость к районному центру;

- реализация инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест на территории сельского поселения.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице № 5.

Таблица №5

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения Поповского сельского поселения, чел на 1000 жителей (приближённо)

| №№ п.п. | Показатели | Существующее положение 2008 г.* | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Естественный прирост | -7,2 | -9 | -7 |
| 2. | рождаемость | 11,7 | 13,0 | 14,0 |
| 3. | смертность | 18,9 | 22,0 | 21,0 |
| 4. | Механический прирост | 13,6 | 15,0 | 13,0 |
| 5. | Увеличение численности населения всего | 6,4 | 6 | 6 |

* по данным паспорта Поповского сельского поселения

С учётом всех вышеперечисленных факторов можно рассчитать приблизительный возрастной состав населения на перспективу. Прогнозируемый состав населения района представлен в таблице №6.

Таблица №6

Прогнозируемый возрастной состав населения Поповского сельского поселения

| № п/п | Возрастной состав населения | 2008 г. | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | чел | % | тыс. чел | % | тыс. чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Младше трудоспособного | 17,5 | 491 | 18,5 | 541 | 20 | 621 |
| 2. | Трудоспособного | 57,0 | 1600 | 58,5 | 1712 | 60 | 1864 |
| 3. | Старше трудоспособного | 25,5 | 715 | 23,0 | 673 | 20 | 621 |

Как видно из приведённых в таблице данных население сельского поселения будет постепенно омолаживаться. К концу расчетного срока несколько увеличится доля населения младше трудоспособного возраста. Доля населения старше трудоспособного возраста сократится до 20 %. Доля населения трудоспособного возраста к 2025 г. увеличится до 60 %. Наиболее значимое влияние на изменение возрастной структуры населения будет оказывать приток мигрантов молодых возрастов. Прогнозирование численности населения сельского поселения в разрезе населённых пунктов производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию, а также в соответствии с выявленными территориями опережающего развития. Данные о расчетной численности населения в разрезе поселений района представлены в таблице №7.

Таблица №7

Прогноз динамики численности населения Поповского сельского поселения
(современное состояние по данным паспорта сельского поселения)

| № п/п | Наименование поселения | Современное состояние, тыс. чел. (2008 г.) | Проектная численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Лофицкое | 771 | 806 | 856 |
| 2. | с. Поповка | 430 | 447 | 475 |
| 3. | с. Вервековка | 525 | 547 | 580 |
| 4. | с. Купянка | 1080 | 1126 | 1195 |
|  | Всего | 2806 | 2926 | 3106 |

Выводы:

- Проектная численность населения определилась следующим образом:

- на первую очередь – 2,9 тыс. чел.;

  - на конец расчетного срока – 3,1 тыс. чел.

- За счёт миграционного притока населения молодых возрастов, а также высокой смертности среди населения старших возрастных групп доля населения трудоспособного населения будет увеличиваться. Произойдёт небольшое омоложение структуры населения.

4.3. Развитие сельскохозяйственного производства

Территория Поповского сельского поселения составляет 13,14 тыс. га или 6 % территории Богучарского муниципального района. По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной – сельхозугодия составляют – 78 %, распаханность сельхозугодий – 67 %.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют – 85 % территории поселения.

В границах проектируемого сельского поселения сельхозпроизводством занимаются сельскохозяйственные организации (1), крестьянские (фермерские) хозяйства (6) и хозяйства населения.

В общем объёме продукции сельского хозяйства сельхозпредприятия производят 78 % продукции, фермерские (крестьянские) хозяйства – около 2 %, хозяйства населения – 20 %.

Самое крупное сельхозпредприятие - СХА «Истоки», общей площадью - 9,8 тыс. га, пашня – 7,0 тыс. га, площадь сельхозугодий – 8,5 тыс. га. Посевная площадь – 6,9 тыс. га, в т.ч. 3,55 тыс. га – зерновые и зернобобовые культуры, 1,3 тыс. га – подсолнечник, рапс, горчица – 0,5 тыс. га, кормовые культуры – 1,6 тыс. га. Поголовье крупного рогатого скота составляет – 290 гол.

Посевная площадь используется под зерновые, зернобобовые, технические и кормовые культуры; специализация животноводства: молочное скотоводство.

Всего во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота составляет 0,8 тыс. голов, 1,2 тыс. голов свиней, 0,3 тыс. голов овец и коз.

В хозяйствах населения посевная площадь составляет 0,2 тыс. га (картофель, овощи и кормовые культуры). Поголовье скота составляет порядка 80 % от всех категорий хозяйств (в условных головах).

В настоящее время приходится на 1 условную голову скота во всех категориях хозяйств – 4,3 га кормовых угодий (сенокосы, пастбища и корма на пашне) при норме 1,1-1,3 га.

В валовом производстве продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств с учётом имеющихся ресурсов в среднем может быть получено: зерно (в весе после доработки) – 8 тыс. тн, подсолнечник – 1,5 тыс. тн, картофель – 2,4 тыс. тн, овощи – 0,6 тыс. тн, мясо (в живом весе) – 0,3 тыс. тн, молоко – 1,8 тыс. тн, яйца – 600 тыс. шт.

Природно-климатические условия территории поселения как и всей территории Богучарского района благоприятны для развития сельского хозяйства. Почвы представлены в основном черноземами обыкновенными, южными. Однако по кадастровой оценке сельхозугодия поселения относятся к землям с кадастровой оценкой ниже средней областной.

В последние годы на восстановление и развитие сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области. Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудовании, закупают племенное поголовье для ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объёмов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, технических культур, картофеля, овощей и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района и сохранится на перспективу. Однако следует отметить, что район не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для развития сельского хозяйства за счёт улучшения существующих сельхозугодий и вовлечения в оборот неиспользуемую пашню (увеличение посевных площадей по району в целом на 10 % с учётом паров 8 %). Возможно увеличение поголовья скота в поселении в 3 раза (по наличию кормовых угодий).

Необходимо обеспечение сельхозтоваропроизводителей сельхозтехникой (приобретение, аренда), создание перерабатывающих предприятий сельхозпродукции в поселении.

В результате проектных решений по проекту генплана Поповского поселения ресурсный потенциал (сельхозугодия) не уменьшится.

4.4. Экономическая база развития и сфера занятости

На территории сельского поселения расположены следующие предприятия и учреждения:

Предприятия промышленности:

- Пекарня в с. Лофицкое, принадлежащая СХА «Истоки», численность рабочих 10 человек.

Сельскохозяйственные предприятия:

- Крупнейшее в области предприятие - СХА «Истоки» имеет более 10 тыс. га земли в пяти селах: Лофицком, Полтавке, Вервековке, Поповке и Купянке. Основная деятельность – растениеводство (выращивают зерно, кукурузу, подсолнечник, ячмень, гречиху, горчицу, масленичную культуры рыжик), разведение КРС (коровник на 300 голов). Численность трудящихся на 01.01.2009 г. - 200 человек.

- Крупное предприятие – Рыболовецкая артель (колхоз) «Дон». Основной вид деятельности – разведение товарной рыбы, Численность трудящихся – 30 человек.

- К(Ф)Х «ИП Тищенко», с. Купянка. Основная деятельность – выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, а также выращивание КРС – 500 голов, свиньи – 1200 голов, овцы – 300 голов.

- АЗС «Экспресс», с. Купянка.

Предприятия транспорта:

- ОАО «Дорожно-строительная компания «Автобан», производит работы по строительству автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон». В 2008 г. численность промышленно-производственного персонала составляла 91 человека, строительно-монтажного персонала – 370 человек. Под размещение техники предприятия в с. Купянка выделена площадка.

Предприятия розничной торговли – в Лофицкое магазин ИП «Червоная» и магазин ИП «Рыбинцев»; в с. Поповка - магазин ИП «Лаптуров»; в с. Вервековка - магазин «РАЙПО» и магазин ИП «Сумской»; в с. Купянка - магазин ИП «Фролова», магазин «РАЙПО», магазин ИП «Фролова» и магазин ИП «Гудков»;

Администрация Поповского сельского поселения.

Образовательные учреждения – Лофицкая СОШ, Купянская ООШ.

Учреждения здравоохранения – ФАПы в селах Лофицкое, Поповка, Вервековка, Купянка.

Социальные услуги населению оказывают: Поповский, Купянский и Вервековский сельские дома культуры, библиотечные филиалы в селах Лофицкое, Поповка, Вервековка и Купянка.

В результате анализа выявлены направления развития территории поселения. Расширение сферы услуг, оживление малого бизнеса способны привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательной способности населения, что в свою очередь создаст предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Направления развития территории поселения

1. Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающих предприятий на базе производимой сельскохозяйственной продукции, привлечения частного сектора к комплексному развитию животноводческого комплекса.

В последние годы на возрождение сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области по возрождению животноводческого комплекса, работает областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области...». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье для своих ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объемов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Проектом предлагается организация цеха по переработке зерна, молока, производству цельномолочной и кисломолочной продукции, создание предприятий по переработке овощей, фруктов, организация мини-пекарни и маслобойки. Перспективное направление развития представляет собой организацию сбора сельскохозяйственной продукции у населения в целях дальнейшей переработки, строительство консервных минизаводов.

2. Возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования.

Для развития животноводческих хозяйств на расчетный срок проектом предлагаются следующие площадки:

- В связи с тем, что в с. Лофицкое в санитарно-защитную зону существующего комплекса КРС, принадлежащего СХА «Истоки», попадает жилая застройка, комплекс должен быть ограничен и не должен превышать 100 голов. Проектом предлагается освоение закрытой площадки на юге населенного пункта, при возможном размещении в нем комплексов КРС 300 и 400 голов.

- В проекте в с. Поповка выделена площадка под строительство свинокомплеса на 2000 голов.

- В проекте в с. Купянка выделена площадка под строительство свинокомплекса на 1000 голов.

3. В Поповском сельском поселении товарным прудовым рыбоводством занимается рыболовецкая артель (колхоз) «Дон». Общая площадь прудового хозяйства составляет 350 га. Ежегодно производится товарной рыбы – 350 т, малька – 3 млн. шт. Источником водоснабжения прудов является р. Богучарка. Рост производства рыбной продукции возможно осуществить за счет реконструкции водоемов, улучшения технологии выращивания рыбы.

4. Дальнейшее развитие производства товарной рыбы в прудах рыболовецкой артели «Дон» возможно за счет формирования рекреационного комплекса. Организация ловли рыбы в прудах на отведенном оборудованном участке даст импульс развитию хозяйства.

5. По данным геологического исследования на территории поселения имеются месторождения мела, песка, глины. В дальнейшем, в перспективе при положительных результатах геологоразведочных работ на территории поселения возможно размещение кирпичных заводов по производству керамических камней и лицевого кирпича, облицовочной плитки, другого строительного материала.

В то же время глины могут быть использованы как основа для развития в поселении гончарного производства: производства различной глиняной и каменной посуды, приготовление фаянсовых и фарфоровых изделий, как предметов более изысканной домашней обстановки, украшений и других керамических сувенирных поделок. Развитие данного направления позволит сформировать сектор экономики поселения. Производство сувенирной продукции и поставка их в туристические центры Воронежской области позволит поставить данный вид деятельности на промышленную основу.

4.5. Земельный фонд. Кадастровая оценка земель

В соответствии с картографическими материалами масштаба 1:10 000 территория Поповского сельского поселения составляет 13,14 тыс. га по обмеру картографического материала. Данная территория относится к разным категориям земель, перечень которых представлен в таблице 1.

Таблица № 1

Распределение земель Поповского сельского поселения по категориям

| № п/п | Наименование категорий | Площадь, тыс.га | В % по отношению к общей площади сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,26 | 85 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1,4 | 11 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного назначения | 0,07 | 1 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 0,01 | 0,05 |
| 6. | Земли водного фонда | 0,40 | 3 |
| 7. | Земли запаса | - | - |
| 8. | Всего в границах поселения | 13,14 | 100 |

Распределение земель по категориям

Рис. № 1

Распределение земель сельского поселения по угодьям представлено в таблице 2.

Таблица № 2

Распределение земель сельского поселения по угодьям

| № п/п | Наименование угодий | Площадь, га | В % по отношению к общей площади поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сельскохозяйственные угодья, в т.ч.: | 10290 | 78 |
| 1.1. | пашня | 6929 | 53 |
| 1.2. | многолетние насаждения | 93 | 0,7 |
| 1.3. | сенокосы | 1619 | 12 |
| 1.4. | пастбища | 1649 | 13 |
| 2. | Лесные земли, в т.ч.: | 6 | 0,05 |
| 2.1. | покрытые лесами | 6 | 0,05 |
| 3. | Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд | 347 | 3 |
| 3.1. | из них защитного значения | 347 | 3 |
| 4. | Под водными объектами | 719 | 5 |
| 5. | Земли застройки | 123 | 0,9 |
| 6. | Под дорогами | 144 | 1 |
| 7. | Прочие земли, в т.ч.: | 1516 | 12 |
| 7.1. | полигоны отходов, свалки | 0,2 | 0,001 |
| 8. | Общая площадь | 13144 | 100 |

Распределение земель по угодьям

Рис. №2

Земли сельскохозяйственного назначения

На территории сельского поселения земли сельскохозяйственного назначения представлены различными сельскохозяйственными и несельскохозяйственными угодьями. На сельскохозяйственных угодьях выращивают зерновые и зернобобовые культуры, преимущественно этим занимается СХА «Истоки». На пастбищах ведется выпас скота.

Также на землях сельскохозяйственного назначения располагаются участки для выращивание плодовых и ягодных культур – 93 га.

На несельскохозяйственных угодьях располагаются не функционирующие (частично разрушенные) сельскохозяйственные предприятия; пруды, где рыболовецкая артель «Дон» занимается разведение рыбы. Площадь водных объектов на землях сельскохозяйственного назначения составляет 310 га.

В результате площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшится ориентировочно на 0,32 тыс. га в связи с переводом лесных насаждений находящихся на территории данной категории в земли лесного фонда.

Земли населенных пунктов

На территории населенных пунктов расположена жилая и общественная застройка, коммунально-складские объекты, сельскохозяйственные предприятия, подстанция, ГРП, ШРП, газопровод, водопровод, и иные объекты инженерной инфраструктуры, кладбища, городские леса, водные объекты.

Структура функционального использования земель населенных пунктов Поповского сельского поселения представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

Распределение земель населенных пунктов по функциональному использованию

| № п/п | Вид использования | Площадь, га | В % по отношению к общей площади населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Земли жилой застройки | 116 | 8 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 6 | 0,4 |
| 3. | Земли промышленности | 11 | 0,7 |
| 4. | Земли общего пользования | 47 | 3 |
| 5. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | 22 | 1,5 |
| 5.1. | автомобильного транспорта | 22 | 1,5 |
| 6. | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 747 | 50 |
| 6.1. | крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 5 | 0,3 |
| 6.2. | предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 3 | 0,2 |
| 6.3. | ранее использовавшиеся предприятиями, занимавшимися сельскохозяйственным производством | 27 | 2 |
| 6.4. | участки, предоставленные для выращивание плодовых и ягодных культур | 41 | 3 |
| 6.5. | участки, предоставленные для сенокошения и выпаса скота | 672 | 45 |
| 7. | Земли рекреационного значения, в т.ч.: | 27 | 2 |
| 7.1. | городские леса | 26 | 2 |
| 8. | Земли под водными объектами | 6 | 0,4 |
| 9. | Земли под объектами иного специального значения | 3 | 0,2 |
| 10. | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 509 | 34 |
| 11. | Итого земель в границах населенных пунктов | 1494 | 100 |

Представленные в таблицах площади получены на основе измерений картографических материалов.

Распределение земель населенных пунктов сельского поселения

по функциональному использованию

Рис. № 3

В структуре функционального использования земель населенного пункта наибольший процент занимают земли сельскохозяйственного использования – 50 %, земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность – 34 %. Земли жилой застройки занимают 8 %, земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций – 1,5 %. В структуре сельскохозяйственного использования большую часть занимают площади под участками, предоставленными для сенокошения и выпаса скота – 672 га (90 %).

К расчетному сроку площадь земель населенных пунктов останется без изменений.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

На землях энергетики располагаются высоковольтные линии электропередач, газопровод высокого давления; на землях транспорта – автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения, а также прочие объекты транспортной инфраструктуры; на землях иного специального назначения – кладбища, три свалки, скотомогильник.

Площадь земель промышленности и иного специального назначения изменится не значительно за счет рекультивации имеющихся свалок.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относится 6,3 га лесов, находящихся в ведении Богучарского лесхоза», где произрастает различная древесно-кустарниковая растительность.

Земли водного фонда

Водный фонд составляет 3 % от территории сельского поселения. Он образован рекой Богучарка. Изменений в составе земель водного фонда не предусматривается.

В таблице 4 представлены изменения в структуре земельного фонда.

Таблица №4

Наличие и распределение земельного фонда Поповского сельского поселения Богучарского района Воронежской области по категориям земель

| №№ п/п | Категории земель | Площадь (тыс. га) | Структура % | Площадь (тыс.га) расчетный срок | Структура % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,17 | 85 | 10,85 | 83 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1,49 | 11 | 1,49 | 11 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения | 0,07 | 1 | 0,07 | 1 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 0,01 | 0,05 | 0,33 | 2 |
| 6. | Земли водного фонда | 0,40 | 3 | 0,40 | 3 |
| 7. | Земли запаса | - | - | - | - |
| 8. | Итого земель | 13,14 | 100 | 13,14 | 100 |

Кадастровая оценка земель

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель Воронежской области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ «О государственной кадастровой оценки земель» от 25.08.1999 г. № 945 и постановления «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000 г. № 316, проведены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 29.11.2006 г. № 975. Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4.07.2005 г. № 145. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась по шести группам земель, выделяемым по функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объем потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

ГКОЗ в соответствии с «Методикой государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов Российской Федерации» Росземкадастром определены базовые оценочные показатели продуктивности и затрат, расчетный рентный доход и кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в среднем по области, а также по Центральному федеральному округу.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий как отдельный вид работ на территории Воронежской области не проводилась. Указанные земли относятся к первой группе земель сельскохозяйственного назначения и оценены в ходе работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4 июля 2005 г. N 145.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществить более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики в целом.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению.

По результатам расчёта минимальных и средних значений удельных показателей в разрезе муниципальных районов Воронежской области (на 01.01.2006 г.) средняя кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения (в т.ч. и сельхозугодия) Богучарского муниципального района составляет 1,22 руб./м кв. (по области 4,37 руб./м кв.). Таким образом, оценка всех земель Богучарского района ниже среднеобластной.

Согласно Приложению № 2 к постановлению администрации Воронежской области от 28.12.2005 г. № 1224 кадастровая стоимость земель населенных пунктов Поповского сельского поселения приведена в таблице 5.

Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов согласованы с Федеральной службой земельного кадастра России, администрациями районов и городов области, областной комиссией и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 28.12.2005 г. № 929 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Воронежской области».

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75-80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета ставок арендной платы за землю.

Таблица № 5

Кадастровая стоимость земель населенных пунктов Поповского сельского поселения

| №№ п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость, руб./кв.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Лофицкое | с. Поповка | с. Вервековка | с. Купянка | среднее значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки | 60,14 | 88,69 | 54,69 | 60,87 | 66,10 |
| 2. | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 57,62 | 84,97 | 52,4 | 58,32 | 63,33 |
| 3. | Земли садоводческих объединений граждан | 28,81 | 42,49 | 26,2 | 29,16 | 31,67 |
| 4. | Земли гаражей и автостоянок | 38,14 | 56,25 | 34,69 | 38,6 | 41,92 |
| 5. | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 75,43 | 111,24 | 68,6 | 76,34 | 82,90 |
| 6. | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 31,79 | 46,88 | 28,91 | 32,17 | 34,94 |
| 7. | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи | 57,03 | 84,1 | 51,86 | 57,72 | 62,68 |
| 8. | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 39,71 | 58,56 | 36,11 | 40,19 | 43,64 |
| 9. | Земли под военными объектами | 55,35 | 81,63 | 50,34 | 56,02 | 60,84 |
| 10. | Земли под зданиями (строениями) рекреации | 38,08 | 56,16 | 34,63 | 38,54 | 41,85 |
| 11. | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 47,98 | 70,76 | 43,64 | 48,56 | 52,74 |
| 12. | Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 34,54 | 50,93 | 31,41 | 34,95 | 37,96 |
| 13. | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | 30,12 | 44,42 | 27,39 | 30,48 | 33,10 |
| 14. | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв) | 22,39 | 33,01 | 20,36 | 22,66 | 24,61 |

По результатам кадастровой оценки по 14 видам функционального использования видно, что в населенных пунктах на территории Поповского сельского поселения наибольшую стоимость за квадратный метр имеют земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса, в среднем по четырем населенным пунктам она составила 82,90 руб./кв. м. Наибольшая стоимость земель в с. Поповка.

Проведена кадастровая оценка земель лесного фонда. На территории Поповского сельского поселения находятся леса Богучарского лесничества. На период оценки (2005 год) эти земли были Богучарским лесхозом. Согласно постановлению администрации Воронежской области от 23.07.2005 г. № 706 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда Воронежской области» кадастровая стоимость земель Богучарского лесхоза составляет 1793 руб./га.

Кадастровая оценка была проведена для земель промышленности и иного специального назначения (по 6 группам) и утверждена в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 11.11.2005 г. № 1082 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения  Воронежской области».

Результаты кадастровой оценки земель водного фонда утверждены постановлением администрации Воронежской области от 19.09.2005 г. № 928 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель водного фонда Воронежской области».

4.6. Планировочная организация и функциональное 
зонирование территории

4.6.1. Современная планировочная организация территории поселения

Современная планировочная структура Поповского сельского поселения находится в тесной взаимосвязи с функциональным зонированием, историческим расселением и сложившимся транспортным каркасом.

Сложившаяся территориальная организация поселения в настоящее время представляет собой планировочную структуру с функциональным зонированием, обусловленным ее экономико-географическим положением, природными условиями, соответствующей инфраструктурой.

Поповское сельское поселение расположено в центральной части Богучарского муниципального района.

Поселение занимает территорию ограниченную:

- с севера – Залиманским сельским поселением и Богучарским городским поселением;

- с запада – Твердохлебским сельским поселением;

- с юга – Радченским сельским поселением;

- с востока – Дьяченским сельским поселением.

В состав Поповского сельского поселения входят 4 населенных пункта:

- село Лофицкое

- село Поповка

- село Вервековка

- село Купянка

Административным центром поселения и планировочным центром системы расселения является село Лофицкое. Села Лофицкое, Поповка, Вервековка имеют общие территориальные границы. Село Купянка отделено от административного центра федеральной автомагистралью М-4 «Дон», и связано самостоятельными транспортными связями с районным центром - городом Богучар.

Поповское поселение в меридиональном направлении рассекает федеральная автомагистраль М4 «Дон». В настоящее время проводится комплексная реконструкция магистрали, строительство новой транспортной развязки в северной части поселения. (см. раздел Транспортная организация территории).

По территории поселения проходят автодороги регионального значения:

- Россошь – Старая Калитва – Богучар;

- Кантемировка – Богучар.

Транспортную систему дополняют поселковые дороги.

Природный планировочный каркас включает в себя:

- р. Богучарка;

- р. Левая Богучарка, которая проходит по восточной границе сельского поселения;

- два искусственных пруда в пойме р. Богучарка.

Такая планировочная особенность в целях дальнейшего развития Поповского сельского поселения предполагает выделение двух центров – 1) центр группы сел в с. Лофицкое и 2) в с. Купянка. Основной из планировочных характеристик Поповского сельского поселения является его непосредственная близость к районному центру –городу Богучар. Развитие поселения обуславливается наличием общей границы и транспортных связей с районным центром.

Природно-исторический планировочный каркас является основанием для формирования хозяйственно-производственной базы поселения.

Анализ современной ситуации позволяет выявить следующие особенности территориального развития:

- наличие исторически сложившейся планировочной структуры;

- наличие транзитных автодорог;

- расчлененность поселения рекой Богучарка;

- равномерность расселения вдоль поселковых дорог;

- значительная зона затопления территории населенных пунктов;

- другие зоны планировочных ограничений;

- существующая природно-хозяйственная деятельность.

4.6.2. Проектная архитектурно-планировочная организация территории

Проектные предложения генерального плана Поповского сельского поселения направлены, прежде всего:

- на сохранение и развитие сложившейся на протяжении веков планировочной структуры поселения;

- сохранения и развитие природного каркаса;

- объединение существующих и новых районов в единый градостроительный организм.

4.6.3. Функциональное зонирование территории Поповского сельского поселения

Функциональное зонирование территории Поповского сельского поселения является одним из главных элементов регулирования территориального развития, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

- зоны жилой застройки;

- зоны общественно-делового назначения;

- зоны производственного назначения; инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны специального назначения.

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом учтена сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных ее изменениях в течение расчетного периода и тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на нее.

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, проектом предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на расчетный срок, обеспечивая таким образом долгосрочный целевой резерв. Это относится, прежде всего, к зонам жилым и производственным. В проекте выделены территории для дальнейшего возможного размещения этих зон при условии дополнительного проведения инженерно-экономических расчетов для данной территории.

1. Зона жилой застройки

При проектировании жилой зоны, прежде всего, рассматривалась связь Поповского сельского поселения с районным центром – городом Богучар.

На территории планировочного центра Поповской системы расселения – села Лофицкое, сосредоточены основные административно-общественные учреждения поселения. Проектом предлагается дальнейшая реконструкция и новое строительство. Современная застройка сохраняет исторические границы кварталов, а так же строительство нового индивидуального жилья с участками.

В населенном пункте Купянка также присутствуют элементы первичного общественного обслуживания.

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять в границах существующих населенных пунктов, согласно генеральным планам и градостроительным регламентам.

Новая жилая застройка – это зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативно воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2. Зона общественно-делового назначения

Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, и иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловая зона предусмотрена во всех населенных пунктах поселения.

3. Зоны производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон.

Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду.

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается в существующих границах населенных пунктов на территориях раннее использовавшихся под объекты производственно-коммунального назначения и транспортно-инженерного назначения.

Размещение транспортно-инженерных объектов возможно в местах пересечения территориальных автомобильных дорог.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, надо учитывать особо охраняемые природные территории и минимизировать изъятие сельскохозяйственных земель. А также для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Особенностью пространственного развития территорий населенных пунктов является примыкание к ним земель сельскохозяйственного назначения - пашни, пастбища, и аграрно-промышленный комплекс.

4. Зона сельскохозяйственного назначения

Эта функциональная зона занимает большую часть территории Поповского сельского поселения. Зона охватывает земли всех сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Эта территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначена для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

Участки сельхозугодий, попадающие в границы охранных зон и границы природоохранных территорий, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом использования этой конкретной природоохранной территории.

В границы населенных пунктов могут включаться зоны сельскохозяйственного использования, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

5. Зоны рекреационного назначения

В настоящее время территории рекреационного назначения в поселении представлены неорганизованной зоной отдыха. Отсутствие организованных пляжей, площадок для размещения отдыхающих и неорганизованных туристов, охотников и рыболовов наносит определенный урон природным комплексам.

Лесопарковая часть зеленой зоны не обустроена должным образом, не создана планировочная структура и социальная инфраструктура лесопарков. Благоустройство территории требует определенных финансовых инвестиций.

Учитывая значимость и возможности природного комплекса поселения для развития отдыха и туризма, проектом предлагается организация различных по назначению зон кратковременного отдыха для взрослых и детей.

На территории поселения предлагается развитие рекреационной зоны вдоль реки Богучарка. Данные зоны предназначены для развития преимущественно сезонного семейного и детского пляжного отдыха и спортивно-оздоровительного, а также для развития массовой рекреации.

6. Зона особо охраняемых природных территорий

Проектом предлагается сохранить пойменные ландшафты, свести к минимуму антропогенную нагрузку на окружающую среду, благоустраивать территории каждый год к летнему сезону.

7. Зоны специального назначения

Предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов отходов потребления и др., которые недопустимы в других территориальных зонах.

Проектом на территории Поповского сельского поселения предлагается выделить следующие зоны территориального развития:

- зоны развития жилищного строительства с элементами общественной инфраструктуры. Предусмотрено формирование жилых зон в районе основных развивающихся населенных пунктов – села Поповка, Лофицкое, Вервековка, Купянка.

- зоны общественно-делового назначения. Предлагается создание нового общепоселенческого центра в с. Лофицкое вблизи региональной автодороги Кантемировка–Богучар. Общественно-деловая зона предусмотрена во всех населенных пунктах поселения. Существующие общественно-деловые зоны предлагаются к сохранению и развитию.

- коммунально-промышленные зоны.

Проектом предусмотрено:

- создание коммунально-промышленной зоны с южной стороны региональной автодороги Кантемировка – Богучар в границах населенного поселка Поповка;

- сохранение и реорганизация некоторых существующих или ранее существовавших агропромышленных зон;

- ликвидация отдельно стоящих коммунально-промышленных предприятий в границах населенных пунктов Купянка и Вервековка;

- во всех промышленных зонах предусматриваются подъезды, стоянки, центры обслуживания и озеленение территории.

Новые коммунальные зоны в черте населенных пунктов предусматриваемые проектом образованы объектами необходимыми для успешного функционирования (гаражи, станции технического обслуживания автомобилей, пожарное депо и т.д.) имеют незначительные территории и нормативные санитарные разрывы.

- зона рекреационного использования – создание рекреационных зон семейного кратковременного отдыха. Проектом предусмотрено создание рекреационной зоны на берегу реки Богучарка в зоне пересечения границ сел Лофицкое, Поповка, Вервековка, а также на берегу внутреннего пруда в селе Купянка.

4.6.3.1. Территориальные ресурсы для градостроительного освоения

В пределах черты населенных пунктов:

- В пределах действующих границ населенных пунктов в качестве площадок для развития жилищного строительства рассматривались территории, благополучные в экологическом отношении и свободные в настоящее время от застройки (пустыри, неиспользуемые земли), расположенные вблизи селитебных зон.

- Следующую группу потенциальных ресурсов для жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры составляют существующие жилые районы в населенных пунктах, требующие завершения градостроительного формирования и имеющие возможности для выборочного нового строительства. Данные площадки предусмотрены в селах Лофицкое и Купянка.

4.6.3.2. Планировочная структура населенных пунктов

На основе анализа основных направлений развития Поповского сельского поселения, современной системы использования территории, формирующих структурно-планировочную организацию поселения, в проекте определено функциональное назначение территории.

Четкость функционального зонирования связана с необходимостью практического осуществления регулирования градостроительной и строительной деятельности, особенно сейчас, в условиях изменения системы управления и структуры собственности.

В генеральном плане предлагается сохранения и состава и частичного изменения положения зон функционального использования, что предполагает более качественное преобразование жилой и общественной среды.

Село Лофицкое

Административным центром Поповского сельского поселения является село Лофицкое.

В основе планировочного каркаса села лежат три основные улицы: им. Ленина, Комсомольская, им. Терешковой. Улицы вытянуты с юго-запада на северо-восток. Село рассекает в горизонтальном направлении региональная автомагистраль Кантемировка – Богучар, разделяя населенный пункт на жилую зону и производственную.

Проектом предлагается формирование новой улицы между улицей Комсомола и Киевской, вдоль которой предлагается провести первую очередь жилищного строительства, представленного индивидуальными домами с участками.

В северной части села, на пересечении улиц Ленина и Терешковой предусмотрено формирование общественного центра. Проектом определяется необходимость реконструировать дом культуры, возвести спортивную школу, бассейн и открытые площадки для занятия спортом, благоустроить примыкающую территорию и разбить сквер.

На пересечении улиц Комсомольская и Киевская предусмотрено строительство детского сада. На ул. Терешковой, при въезде в село планируется организовать новую общественно-деловую зону с объектами бытового обслуживания, амбулаторией и пр.

Основные улицы дополняются системой второстепенных улиц (улицы в жилой застройке). Проектом также предусмотрено создание рекреационной зоны в районе реки Богучарки.

Село Лофицкое ограниченно в территориальном развитии. С запада и севера течет река Богучарка, а так же находятся рыборазводные пруды. В непосредственной близости от границ населенного пункта, проходит автомобильная дорога регионального значения. Практически вся территория села Лофицкое находится в зоне затопления паводком 1% обеспеченности  от реки Богучарка, что требует проведения соответствующих мероприятий по инженерной подготовке территории.

Промышленно-коммунальные предприятия предлагается развивать в южной части села и на территориях существующей производственно-коммунальных зоны.

Село Поповка

Село расположено восточнее с. Лофицкое. Поповка имеет общую границу с с. Лофицкое и с. Вервековка. Улица Калинина села Поповка является продолжением ул. Ленина – главной улицы села Лофицкое. Вторая основная улица Первомайская проходит перпендикулярно к ул. Калинина и соединяет центр села, находящийся на пересечении улиц с региональной автомагистралью Кантемировка-Богучар. Вся территория населенного пункта находится в зоне затопления 1 % паводком от реки Богучарки. После проведения инженерных мероприятий по защите от затопления, новое строительство предлагается осуществлять вдоль ул. Первомайской и новой жилой улицы, которую предлагается протянуть по свободным территориям южной части населенного пункта, связав ее с ул. Калинина. Проектом предлагается компактно совместить общественный центр со спортивно-рекреационной зоной. Существующий общественно-деловой центр дополнить необходимыми объектами коммунально-бытового и общественного назначения.

Село Вервековка

Село протянулось вдоль ул. Нагорной и ул. Пролетарской, которые совпадают с региональной магистралью Россошь – Старая Калитва – Богучар. Большая часть земель населенного пункта находится в зоне планировочных ограничений для строительства. В связи с этим для перспективного строительства предложены участки в западной части населенного пункта, по обе стороны от ул. Нагорной. Развитие застройки вдоль региональной автодороги ограничено придорожной полосой. В жилой зоне необходимо предусмотреть размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения. Особое значение рекомендуется уделить развитию прибрежной зоны, как рекреационной и спортивно-рекреационной.

Село Купянка

В системе сельского поселения село Купянка расположено обособлено от остальных населенных пунктов, имеет непосредственные транспортные связи с районным центром г. Богучар и связывается с центром Поповского сельского поселения посредством региональной дороги Кантемировка – Богучар. Территория населенного пункта, пригодная для застройки, почти полностью освоена. Однако после проведения мероприятий по инженерной подготовке станет возможным застройка ранее не пригодных внутриквартальных территорий.

Площадки выделенные под жилищное строительство выделены в разделе «Развитие жилищного строительства», см. таблицу № 3 данного раздела.

4.7. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями 
использования территории

В схеме генерального плана Поповского сельского поселения планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. В генеральном плане приняты следующие планировочные ограничения:

- зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного Кодекса, СанПиН 2.1.4.1110-02);

- по воздействию на строительство природных и техногенных факторов (в соответствии с данными информационных бюллетеней «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области», по материалам инженерно-геологических съёмок);

- охраняемых объектов (по природоохранному законодательству Российской Федерации и Воронежской области).

1. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций:

- от магистрального газопровода;

- от межпоселковых магистральных газопроводов высокого давления;

- от воздушных линий электропередач;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий.

По территории Поповского сельского поселения проходят следующие магистральные инженерные коммуникации:

- трассы газопровода высокого давления (санитарные разрывы – 100 м). В зоне разрыва запрещается размещение складов легко воспламеняющихся жидкостей и газов, автозаправочных станций, коллективных садов, гаражей;

- линии электропередач ВЛ – 110 (санитарный разрыв 50 м);

- линии электропередач ВЛ – 35 (санитарный разрыв 30 м).

По территории поселения проходят:

- федеральная дорога М-4 «Москва-Новороссийск». Ширина придорожной полосы 75 м;

- две дороги регионального значения. Ширина придорожной полосы 50 м.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям:

- санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных объектов;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2.1 Санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных объектов

  - В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Все предприятия, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В таблице представлены основные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, с учетом категории опасности и размера санитарно-защитных зон (СЗЗ). Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

На территории поселения показаны СЗЗ от следующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий:

| Предприятия | СЗЗ (м) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| СХП «Истоки»: |  |
| МТФ | 300 |
| К(Ф)Х «Тищенко» |  |
| СТФ | 300 |
| МТФ | 300 |
| ОАО ДСК «Автобан» | 100 |
| ГРП | 50 |
| База ГСМ | 100 |
| АЗС | 100 |
| Поселковые свалки | 1000 |
| Кладбища | 100 |
| Скотомогильник | 500 |

2.2. Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным Кодексом

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом, в соответствии с которым в водоохранной зоне запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования.

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работы по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы проводятся по согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Ширина водоохранной зоны по Водному Кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

По территории поселения протекает р. Богучарка - водоохранная зона 200 м, р. Левая Богучарка с водоохраной зоной 100 м.

Водоохранные зоны от прудов (рыбохозяйственного значения) – 200 м.

2.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водоснабжение населения Поповского поселения обеспечивается из подземных источников (скважины, колодцы).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. По воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

- зона затопления паводком 1-% обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные оползням;

- нарушенные территории.

3.1. Зона затопления паводком 1-% обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью 1 раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

В основном затопляемая территория относится к землям сельскохозяйственного назначения и используется под сенокосы, луга, пастбища, а также зоны сезонного рекреационного использования.

3.2. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные эрозии

Учитывая инженерно-геологические условия, территория поселения в целом характеризуется, как ограниченно-благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

3.3. Нарушенные территории

Это территории отработанных карьеров строительных материалов. На территории сельского поселения отработанные песчаные карьеры используются под поселковые свалки. Общая площадь составляет приблизительно 0,25 га.

4. Охраняемых объектов

- защитные леса лесного фонда.

4.1. Защитные леса лесного фонда

Все леса поселения отнесены к группе защитных лесов, которые выполняют преимущественно защитные и социальные функции (водоохранные; санитарно-гигиенические; эрозионные). Лесной кодекс устанавливает регламент использования защитных лесов. Рубки главного пользования запрещены на всей территории лесного фонда. Проводятся рубки обновления в порядке промежуточного пользования, переформирования и сплошные санитарные рубки.

4.2 Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

Проектирование на территории Поповского сельского поселения осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия) либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.  В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные,  строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы производятся при наличии в проектных работах по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия(ст.36 Федерального закона от25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке подлежит хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст.30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации).

В кадастре ООТ Воронежской области границы урочища «Шлепчино» и урочища «Помяловская балка» не обозначены. Памятник природы требует паспортизации и определения границ на местности. Разработка паспорта предполагает определение регламента использования территории.

5. Объекты местного значения, расположенные на территории
 Поповского сельского поселения

Объекты местного значения, расположенные на территории сельского поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения.

5.1. Объекты районного значения, расположенные на территории 
Поповского сельского поселения

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

На территории Поповского сельского поселения расположен ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. №1683 - р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам общественного обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

5.1.1. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодический уровень).

В систему образования Поповского сельского поселения входят:

1. Дошкольное образовательное учреждение, расчетной емкостью 40 мест, расположенное в с. Поповка.

2. МОУ «Лофицкая СОШ», расчетной емкостью 320 мест;

3. МОУ «Купянская ООШ», расчетной емкостью 150 мест.

Детские дошкольные учреждения

По данным на 01.01.2008 г. на территории сельского поселения функционирует одно дошкольное образовательное учреждение (детский сад) расчетной емкостью 40 мест. Согласно нормативам, указанным в «Методике» на 100 детей в возрасте 0 – 6 лет в сельской местности должно приходиться 40 мест в дошкольных образовательных учреждениях. Исходя из этого, нормативная потребность сельского поселения в ДОУ составляет 66 мест. Таким образом, можно говорить о значительной нехватке дошкольных учреждений на территории поселения.

Общеобразовательные школы

По данным на 01.01.2008 г. в Поповском сельском поселении функционирует 2 общеобразовательные школы, суммарная расчетная емкость которых составляет 470 мест. Численность учащихся в школах составляет 240 человек. Второй смены нет. По нормативным расчетам емкость учреждений образования удовлетворяет потребности поселения на 123 %.

Уровень обеспеченности общеобразовательными школами указанный в «Методике…» – 85 мест на 100 детей в городе и 40 мест на 100 детей в сельской местности вызывает определённые сомнения, так как основная школа (1–9 классы) в настоящее время является обязательной, то есть, 100 % детей в возрасте 7-15 лет должны быть обеспечены местами в школе. В связи с этим, наиболее приемлемыми для расчета могут являться нормативы СНиПа – обеспечение детей в возрасте 7-15 лет 100 % мест в основной школе, а также принять обеспечение около 85 % детей в возрасте 15–17 лет местами в старших классах.

Исходя из этого, нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях для Поповского сельского поселения составляет – 383 места. То есть современная сеть общеобразовательных школ полностью покрывает нормативную потребность в них.

В школах поселения обучается 63 % живущих в поселении детей. Такой маленький процент охвата объясняется тем, что значительная часть детей получает образование в образовательных учреждениях г. Богучар.

Основные направления развития системы образования

В Поповском сельском поселении, как и в Богучарском районе в целом по основным направлениям Национального проекта «Образование» намечаются следующие мероприятия:

- стимулирование образовательных учреждений (школ и других), внедряющих инновационные образовательные программы – выделение учреждений – победителей и финансовое и другое их поощрение;

- внедрение современных образовательных технологий – проведение работ по дальнейшему подключению общеобразовательных учреждений к сети Интернет;

- государственная поддержка талантливой молодежи - подготовка и направление в Минобрнауки России списка победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списка лиц на присуждение премии, ее последующее вручение;

- дополнительное вознаграждение за классное руководство - распределение средств выделенных Рособразованием на эти цели;

- денежное поощрение лучших учителей – на основе итогов конкурса и выделенных федеральных средств;

- приобретение школьных автобусов, за счет выделенных федеральных средств;

- оснащение общеобразовательных учреждений учебным и учебно-наглядным оборудованием, за счет выделенных Рособразованием федеральных средств.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683–р.

Нормативы потребности в учреждениях:

- дошкольные образовательные – 40 мест на 100 детей в сельской местности, 60 мест на 100 детей в городской местности;

- общеобразовательные – 100 мест на 100 детей в возрасте от 7 до 15 лет и 85 мест на 100 детей в возрасте 16–17 лет (при условии, что вторая смена составляет 10 %).

Расчёт потребности в учреждениях образования на перспективу представлен ниже, в таблице №1.

Таблица №1

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу

| № п/п | Учреждения образования | Современное состояние, 2007г. | Первая очередь, 2015г. | Расчетный срок, 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Детские дошкольные, мест | 66 | 60 | 70 |
| 2. | Государственные общеобразовательные школы, при занятиях в одну смену, мест | 383 | 420 | 490 |

Таким образом, на перспективу:

- по детским дошкольным учреждениям – необходимо увеличение существующей сети на I очередь на 20 мест, на расчетный срок – на 30 мест, что связано с нехваткой мест в ДОУ в настоящее время, а также демографическим ресурсным потенциалом сельского поселения;

- по общеобразовательным учреждениям – в целом на расчетный срок необходимо увеличение существующей сети на 140 мест, в том числе на I очередь на 70 мест, что связано с ростом удельного веса детей в школьном возрасте, в связи со стабилизацией рождаемости, начавшейся в 2000 г., а также с привлечением мигрантов молодых возрастов, в том числе и молодых семей.

При разработке раздела необходимо учитывать, что кроме нормативного есть еще и территориальный подход в размещении учреждений образования. Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. Для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской.

По целевой программе «Школьный автобус» были приобретены машины, и дети из сел Поповка и Вервековка ездят в школу в с. Лофицкое.

Исходя из всего выше сказанного к расчетному сроку на территории Поповского сельского поселения потребуется размещение 1 детского сада.

Таблица №2

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу Образование на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 30 мест в с. Лофицкое | 2014 | Администрация сельского поселения |

Объекты здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории Поповского сельского поселения функционируют:

1.ФАП в с. Лофицкое;

2. ФАП в с. Поповка;

3. ФАП в с. Вервековка;

4. 2 ФАПа в с. Купянка.

Амбулаторий на территории поселения нет.

Обеспеченность населения объектами здравоохранения представлена в таблице №3.

Таблица № 3

Обеспеченность населения Поповского сельского поселения 
объектами здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. измерения | Современная ёмкость | Норматив, на 1000 чел. населения | Обеспеченность, % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 1. | Врачебные амбулатории | посещ. в смену на 1000 нас. | 0 | 17,96 ( методика) | 0 |
| 2. | Дневные стационары | коек на 1000 населения | 0 | 1,77 (методика) | 0 |

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

В Поповском сельском поселении врачебные поликлиники не представлены.

По территориальным показателям ситуация следующая.

Доступность амбулаторий, ФАПов и аптек в сельской местности (по СНиП «Градостроительство...») принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта). Врачебная амбулатория и ФАПы охватывают радиусом доступности все населенные пункты поселения.

Основные направления развития системы здравоохранения

В перспективе в здравоохранении Воронежской области и Богучарского муниципального района должна быть продолжена работа по повышению качественной эффективности функционирования отрасли, в частности, поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов медицинской помощи стационарного сектора в амбулаторный. Необходимо развитие таких перспективных форм стационарозамещающей медицинской помощи, как дневные стационары при амбулаторно-поликлинических учреждениях и развертывание коек дневного пребывания в больницах.

Догоспитальный этап должен расширяться, за счет роста числа посещений на одного жителя и совершенствования скорой и неотложной медицинской помощи. Для этого необходимы организационные преобразования на муниципальном уровне, переобучение кадров, материально-техническое переоснащение медицинских организаций. Необходимо предусмотреть повышение квалификации медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений через систему аттестации и сертификации.

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального бюджета. К основным целям и задачам национального проекта «Здоровье» относятся:

- укрепление первичного звена медицинской помощи: подготовка и переподготовка врачей первичной медико-санитарной помощи, осуществление денежных выплат медработникам первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи, укрепление материально-технической базы диагностической службы первичной медицинской помощи, скорой медицинской помощи;

- укрепление профилактической направленности здравоохранения и диспансеризации населения: профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ, дополнительная иммунизация населения, обследование новорожденных детей, дополнительная диспансеризация, медицинская помощь женщинам при беременности и родах;

- улучшение доступности дорогостоящих и высокотехнологичных видов помощи: увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, строительство новых центров высоких медицинских технологий, подготовка для этих центров высококвалифицированных врачей и среднего медицинского персонала, оснащение учреждений современным диагностическим оборудованием и санитарным автотранспортом.

На первую очередь направления развития системы здравоохранения Богучарского муниципального района должны ориентироваться на Комплексную целевую программу «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2003 – 2006 годы и на период до 2010года». Основные положения этой программы во многом не потеряли своей актуальности и в настоящее время, хотя мероприятия программы частично не были выполнены в намеченные сроки, из-за недостаточного финансирования. Основными задачами программы являются:

- приближение врачебной помощи к населению;

- повсеместное создание и разукрупнение врачебных участков;

- переориентация оказания медицинской помощи населению Воронежской на амбулаторно-поликлиническое звено с сокращением случаев необоснованной госпитализации в круглосуточные стационары;

- создание института врачей общей практики (семейных врачей);

- приближение специализированной медицинской помощи населению Воронежской области путем создания областных лечебных учреждений на базе ЦРБ;

- закрепление медицинских кадров в сельской местности.

Ниже ориентировочно определяется потребность в учреждениях здравоохранения согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 885 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2008 год». Нормативы по видам медицинской помощи и расчёт потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу представленв в таблицах № 4, 5.

Таблица №4

Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

| №№ п/п | Виды медицинской помощи | Норматив на 1000 чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | «По Программе», в год | Единовременный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Круглосуточные стационары | 2812,5 койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб. дней) |
| 2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96 посещ./смену (9198/512 смен) |
| 3. | Скорая медицинская помощь | 318 вызовов |  |

Таблица № 5

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

| № п/п | Учреждения образования | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещ./смену | 50,3 | 52,5 | 55,7 |

Таким образом, на перспективу:

- по амбулаторно-поликлиническим учреждениям должно произойти увеличение до 55 посещений в смену.

Цифры перспективной потребности превышают современный уровень. Данный расчет носит условный характер, т.к. он основан на нормативах, принимаемых для расчета учреждений здравоохранения на 2007 г. и этот норматив периодически может пересматриваться. Приведенный расчет потребности относиться лишь к учреждениям, функционирование которых должно быть обеспеченно государственной поддержкой. Кроме этого возможно, в зависимости от потребности, существование и платной медицинской помощи, как при государственных учреждениях, так и за счет создания частных медицинских учреждений.

Таблица № 6

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу Здравоохранение на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в с. Лофицкое | 2016 | Администрация сельского поселения |

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре. В Поповском сельском поселение есть дом-интернат для престарелых и инвалидов, проектная мощность которого 10 мест.

5.1.2. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включают, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно-хозяйственное здание, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. В Поповском сельском поселении функционирует отделение Сбербанка.

Таблица № 7

Обеспеченность населения учреждениями управления,
 кредитно-финансовыми и предприятиями связи

| Наименование учреждений обслуживания | Количество учреждений | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отделение банка операционная касса | 1 | на 10-30 тыс. чел. | 1 (СНиП) | 1 | 100 % |
| операционное место | 1 | на 2-3 тыс. чел. | 1 (СНиП) | 1 | 100 % |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5–3 км). Внутри радиусов обслуживания находятся все населенные пункты, в которых представлен соответствующий вид обслуживания.

Таблица № 8

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи

| Населенный пункт | Учреждения управления | Предприятия связи | Объекты охраны обществ. порядка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| с. Лофицкое | Администрация | отд. почт. связи | Комната милиции |
| с. Поповка |  | отд. почт. связи |  |
| с. Купянка |  | отд. почт. связи |  |

5.2. Объекты местного значения, расположенные на территории
 Поповского сельского поселения

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ–131 непосредственно к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселении.

5.2.1. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

В Поповском сельском поселении имеются спортзалы на территории школы, другие объекты физкультуры и спорта на территории поселения не представлены.

Таблица № 1

Обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями

| Наименование учреждений обслуживания | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плоскостные спорт. сооружения | - | га, на 1000 жит. | 0,2 (методика) | - | - |
| Спортзал | 350 | м2 площ. пола зала на 1000 жит. (не менее 300 на объект) | 350 (методика) | 982 | 35,6 % |

С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км. В связи с тем, что на территории плоскостные спортивные сооружения отсутствуют, говорить о том, что нужды всего населения сельского поселения обслуживаются в полной мере, не представляется возможным.

Развитие и формирование физкультурно-спортивных сооружений и площадок

1.Обеспеченность населения спортивными сооружениями проектируется по нормативной величине, в каждом населенном пункте сельского поселения.

2.Планируется формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

Таблица № 2

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях

| Наименование учреждений | Един. изм | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв. м общ.площ. | 1950 | 6056 |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м площ.зала | 350 | 1087 |
| Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 75 | 233 |

Таблица № 3

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов физкультуры и спорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Лофицкое |
| 1. | Организация спортивной школы, в комплексе будут размещаться спортивный зал и бассейн | 2015 | Администрация СП (инвесторы) |
| 2. | Строительство стадиона для обслуживания нужд школы | 2015 | Администрация СП |
| с. Поповка |
| 3. | Строительство спортивной площадки | 2013 | Администрация СП |
| с. Вервековка |
| 4. | Строительство футбольного поля | 2013 | Администрация СП |
| с. Купянка |
| 5. | Строительство спортивного комплекса закрытого типа | 2016 | Инвесторы |
| 6. | Строительство плоскостного сооружения (стадиона) | 2014 | Администрация СП |

Библиотечное обслуживания населения, организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, музей поселения

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении функционируют два сельских дома культуры в с. Купянка и с. Поповка, мощностью по 200 мест, а также библиотечные филиалы в каждом населенном пункте, книжный фонд которых составляет в Лофицком – 4200, Поповке – 9700, Вервековке – 5500, Купянке - 10300. При среднем нормативе показателя обеспеченности книжным фондом населения – 8 тыс. экз. на 1000 человек населения, поселение обеспечено на 132 %. При этом книжный фонд требует постоянного обновления и увеличения.

Таблица № 4

Обеспеченность населения учреждениями культуры и искусства

| Наименование уч. обслуж. | Кол-во нас. пунктов | Кол-во учреждений | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Клубы и ДК |
| н.п. до 500 жит. | 1 | 1 | 200 | Объектов /мощность (мест) | не менее 1 /100-150 (методика) | 150 | 130 % |
| н.п. 500-1000 жит. | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не менее 1 /150-200 (методика) | 50 | 35 % |
| н.п. 1000 – 3000 жит. | 1 | 1 | 200 |  | 150 мест на 1000 жителей (методика) | 162 | 123 % |
| Библиотеки |
| н.п. меньше 500 жит. | 1 | 1 |  | на 1000 чел. тыс. ед. хранения | 8 тыс. экз. | 22400 | 132 % |
| н.п. 500 – 1000 жит. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| н.п. 1000 – 3000 жит. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. В Поповском сельском поселении один населенных пунктов с численностью жителей до 500 чел., в котором в соответствии с нормативами есть один сельский клуб; два населенных пункта в поселении относятся к категории от 500 до 1000 жителей, в которых должно быть по сельскому клубу, имеется один; один населенный пункт с численностью от 1000 до 3000 чел, обеспеченность которого объектами культуры в соответствии с методикой должна составлять 150 мест на 1000 жителей. В среднем на сельское поселение мест в клубных заведениях не хватает. Требуется постройка сельского дома культуры. Количество библиотек и книжного фонда соответствует нормативному, однако необходимо его обновление.

Что касается территориального подхода, то ситуация следующая: учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Таблица № 5

Данные по количеству и составу учреждений культуры

| Населенный пункт / число жителей | Учреждения клубного типа /число мест | Библиотеки /книж. фонд | Кинотеатры и киноустановки | Прочие учреждения культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Лофицкое / 771 |  | Библиотека / 4200 |  |  |
| с. Поповка / 430 | СДК /200 | Библиотека / 9700 |  |  |
| с. Вервековка / 525 | СДК / 50 | Библиотека / 5500 |  |  |
| с. Купянка / 1080 | СДК /200 | Библиотека / 10400 |  |  |

Развитие социально-культурных объектов и учреждений культуры

Обеспеченность населения учреждениями культуры проектируется в соответствии с действующими нормативами.

Таблица № 6

Потребность сельского поселения в учреждениях культуры

| Наименование учреждений | Един. изм. | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Клубные помещения | мест | 150 | 420 |
| Библиотеки | тыс. том | 8 | 22,4 |

Таблица № 7

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры,
 народного художественного творчества, музеев поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство сельского Дома Культуры на 200 мест в с. Лофицкое | 2011 | Администрация СП |
| 2. | Реконструкция сельского Дома Культуры в с. Купянка | 2016 | Администрация СП |
| 3. | Реконструкция сельского Дома Культуры в с. Поповка | 2018 | Администрация СП |

5.2.2. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пождепо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, кладбища.

В Поповском сельском поселении функционируют следующие объекты.

В с. Лофицкое:

- Магазин ИП «Червоная»;

- Магазин ИП «Рыбинцев»;

- Столовая «Околица» при СХА «Истоки» на 60 посадочных мест;

- Отделение почтовой связи;

- Кладбище 0,8 га.

В с. Поповка:

- Магазин ИП «Лаптуров»;

- Отделение почтовой связи;

- Кладбище 0,5 га;

- Кладбище 0,3 га.

В с. Вервековка:

- Магазин «РАЙПО»;

- Магазин ИП «Сумской»;

- Кладбище 0,7 га.

В с. Купянка:

- Магазин ИП «Фролова»;

- Магазин «РАЙПО»;

- Магазин ИП «Фролова»;

- Магазин ИП «Гудков»;

- Отделение почтовой связи;

- Кладбище 1,0 га.

Таблица № 8

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Количество учрежд. | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкосрасчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магазины | 9 | 380 | м2 торговой площади на 1000 человек | 100 (СНиП) | 280 | 135 % |
| Предприятия общ. питания (столовая) | 1 | 60 | мест на 1000 чел. | 40 (СНиП) | 112 | 53 % |

В соответствии с расчетом емкость предприятий общественного питания в настоящее время ниже нормативной, а количество объектов торговли соответствует нормативных потребностям.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). На схеме с системой социального и культурно-бытового обслуживания Поповского сельского поселения видно, что внутри радиусов обслуживания находятся только те населенные пункты, в которых представлен соответствующий вид обслуживания.

На перспективу общественные центры располагаются с учётом требуемых радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой застройкой, с приближением к основным магистралям населенных пунктов.

Участки школ, детских дошкольных учреждений расположены в непосредственной близости от территорий спортивных площадок и сооружений, в свою очередь, имеющих выход в парковые зоны.

Предполагается, что в перспективе объекты общественного назначения будут строиться вдоль автодорог, а ранее отведённые участки будут использоваться с учётом окружающей застройки. На этих территориях могут быть расположены универсальный рынок, станция технического обслуживания, другие объекты инфраструктуры поселения.

Развитие предприятий торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Обеспеченность населения Поповского сельского поселения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства проектируется в соответствии с действующими нормативами.

Таблица № 9

Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 
на расчетный срок

| Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | кв.м торг.площ. | 300 | 930 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 | 125 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 22 |
| Прачечные | кг/см | 60 | 186 |
| Бани | мест | 7 | 22 |
| Гостиницы | мест | 6 | 19 |

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства. На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности. Общая торговая площадь по всему поселению, в соответствии с нормативом, должна составить 930 кв. м.

Для достижения нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания общее число посадочных мест в предприятиях общественного питания должно составить 125 мест.

Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий различных форм собственности с развитием и застройкой села.

Предприятия бытового обслуживания:

- для всего поселения на перспективу в них должно работать 22 рабочих места;

- строительство прачечной на 186 кг/см;

- строительство бани на 22 места;

- гостиницы на 19 мест.

Таблица № 10

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу Обеспечение территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Лофицкое |
| 1. | Организация магазина с общей площадью торговых площадей 100 м2 | 2014 | Инвесторы |
| 2. | Строительство кафе на 35 посадочных мест | 2014 | Инвесторы |
| 3. | Строительство Дома быта | 2013 | Инвесторы |
| 4. | Строительство бани и прачечной рядом с Домом быта | 2013 | Инвесторы |
| 5. | Строительство гостиницы на 20 мест | 2020 | Инвесторы |
| с. Поповка |
| 6. | Организация магазина с общей площадью торговых площадей 100 м2 | 2013 | Инвесторы |
| 7. | Организация магазина с общей площадью торговых площадей 100 м2 | 2023 | Инвесторы |
| с. Вервековка |
| 8. | Организация магазина с общей площадью торговых площадей 100 м2 | 2015 | Инвесторы |
| с. Купянка |
| 9. | Организация магазина с общей площадью торговых площадей 100 м2 | 2020 | Инвесторы |
| 10. | Строительство кафе на 35 посадочных мест | 2020 | Инвесторы |
| 11. | Строительство Дома быта | 2013 | Инвесторы |

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

Объектов культурного наследия местного значения на территории Поповского сельского поселения нет.

Места захоронений

В настоящее время на территории Поповского сельского поселения расположено 5 действующих кладбищ общей площадью 3,3 га. Расчёт перспективной потребности в территории кладбищ представлен в таблице № 11.

Таблица № 11

Расчёт потребности в кладбищах

| Кладбища | Норматив СНиПа 2.07.01-89* на 1 тыс. чел. | Потребность (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Традиционного захоронения | 0,24 га | 0,7 | 0,75 |

Как видно из таблицы, современная обеспеченность значительно выше нормативной потребности на расчетный срок. Таким образом, организации новых кладбищ на территории Поповского сельского поселения не потребуется.

5.2.3. Жилищный фонд и развитие жилищного строительства

Жилищный фонд Поповского сельского поселения по данным паспорта поселения на 01.01.2008 г. – 55 тыс. м², что составляет порядка 8 % от общего жилищного фонда Богучарского муниципального района.

В связи с тем, что данные по объему жилищного фонда в разрезе по населенным пунктам сельского поселения отсутствуют, ориентировочно жилищный фонд определен исходя из средней жилобеспеченности 19,6 чел./м² и численности населения населенных пунктов.

Жилищный фонд населенных пунктов Поповского сельского поселения представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

| 2008 год |
| --- |
| № п/п | Сельский населенный пункт | Население на 01.01., чел. | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 |
| 1. | Лофицкое | 771 | 15,2 |
| 2. | Поповка | 430 | 8,4 |
| 3. | Вервековка | 525 | 10,3 |
| 4. | Купянка | 1080 | 21,1 |
|  | Всего по поселению | 2806 | 55,0 |

В административном центре сельского поселения – с. Лофицкое размещается 15,2 тыс. м² или 27,6 % от всего жилищного фонда сельского поселения. В соответствии с паспортом Поповского сельского поселения 100 % жилищного фонда находится в личной собственности граждан.

За период с 2004 по 2007 гг. в поселении было введено 0,5 тыс. м2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя Поповского сельского поселения в 2008 г. составила 19,6 м²/чел., что ниже средних показателей по Богучарскому району (23,1 м2/чел.).

Таблица № 2

Динамика изменения основных характеристик жилищного фонда Поповского сельского поселения за период 2004 – 2007 гг.

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилищный фонд, всего | тыс.м² | 54,5 | 54,9 | 55 | 55 |
| 2. | Всего по поселению в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Муниципальный | % | - | - | - | - |
|  | Ведомственный | % | - | - | - | - |
|  | Частный | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Число домовладений | ед. | 1066 | 1068 | 1084 | 1084 |
| 4. | Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир | м²/чел | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,6 |
| 5. | Удельный вес ветхого и аварийного фонда | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения представлена частными домами с приусадебными участками. Максимальный размер приусадебных участков в сельском поселении, согласно закону № 25 - ОЗ от 13.05.2008 г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» составляет 49,9 соток.

Уровень благоустройства жилищного фонда в сельском поселении значительно ниже (за исключением показателя по газоснабжению, где обеспеченность Поповского сельского поселения выше среднерайонных) средних показателей по Богучарскому району и характеризуется данными, приведенными на рис. 1.

Рис.1

Оборудование жилищного фонда сельского поселения водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, газоснабжением (в % к размеру общей площади) на протяжении 2004 – 2007 гг. оставалось на одной уровне.

В настоящее время Администрацией Поповского сельского поселения ведется работа по реализации национальных проектов: «Доступное и комфортное жилье - гражданам России до 2010 г.», в том числе реализация областной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам по приобретению жилья» (1 человек в 2008 г., 1 человек в 2007 г.), программы «Обеспечение жильем молодых семей» (стоят на очереди до 30 семей), программы оказания поддержки малообеспеченным гражданам в строительстве жилья (на очереди стоят 2 человека). Однако в связи с отсутствием денежных средств жильем были обеспечены только 3 семьи.

Обоснование объемов и территорий жилищного строительства

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства в поселении, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания: обеспечения каждой семьи отдельным домом.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом двух важных факторов: оптимального использования площадей, предназначенных  для развития сельского поселения, и необходимости обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Территория, вовлекаемая под новое освоение, представляет собой земли сельскохозяйственного назначения, которые в настоящее время не используются.

Для предварительного определения потребности в селитебных территориях на расчетный срок, расчет выполнен исходя из необходимости предоставления каждой семье отдельного дома. В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения населения, при которой 100 % населения расселяются в индивидуальном усадебном фонде. Для новой жилой застройки сельских поселений предлагается преимущественный тип застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,5 га (средний размер приусадебного участка составляет 20 – 30 соток). Коэффициент семейности – 3. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 кв. м общей площади.

В то же время в современных границах населенных пунктов будет построено 54,5 м² жилья, расселено 300 чел.

Проектом предусматривается на площадках нового освоения в современных границах населенных пунктов при плотности от 400 до 500 чел./га строительство 32,7 тыс. м² на площади 73,4 га. На перспективу изменение границ населенных пунктов поселения не предусматривается.

Кроме того в проекте выделены территории являющиеся непосредственным продолжением застройки населенных пунктов. Предполагается уплотнение сложившейся застройки, модернизация жилья, строительство на пустующих территориях. В сложившейся застройке предполагается строительство 21,8 тыс. м² жилой площади.

Динамика жилищного фонда за период 2008-2025 гг. представлена в таблице № 3.

Таким образом, к концу расчетного срока в целом по поселению жилищный фонд составит 108,7 тыс. м², население увеличится с 2,8 тыс. чел. до 3,1 тыс. чел.

Таблица № 3

Расчет нового жилищного строительства в период 2008 – 2025 гг. в разрезе

населенных пунктов Поповского сельского поселения

| № п/п | 2007г. | I очередь (2015г.) | Расчетный срок (2025г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельский населенный пункт | Население на конец периода, чел. | Общая площадь жилищ- ного фонда, тыс. м2 | Население на конец периода, чел. | Общая площадь жилищного фонда к концу периода, тыс.м2 | Убыль за период, тыс. м2 | Существу-ющий сохраняемый жилищный фонд, тыс.м2 | Ввод жилищ-ного фонда за период, тыс.м2 | Население на конец периода, чел. | Общая площадь жилищ-ного фонда на конец расчетного срока, тыс.м2 | Убыль за расчетный период, тыс.м2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец расчетного срока, тыс. м2 | Ввод жилищного фонда за расчетный период, тыс. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Лофицкое | 771 | 15,2 | 806 | 20,2 | 0,1 | 15,1 | 5,05 | 856 | 30,0 | 0,2 | 15,0 | 15,0 |
| 2. | Поповка | 430 | 8,4 | 447 | 11,2 | 0,1 | 8,3 | 2,9 | 475 | 16,6 | 0,2 | 8,2 | 8,4 |
| 3. | Вервековка | 525 | 10,3 | 547 | 13,7 | 0,1 | 10,2 | 3,5 | 580 | 20,3 | 0,2 | 10,1 | 10,2 |
| 4. | Купянка | 1080 | 21,1 | 1126 | 28,2 | 0,1 | 21 | 7,2 | 1195 | 41,8 | 0,2 | 20,9 | 20,9 |
| Всего по поселению | 2806 | 55,0 | 2926 | 73,2 | 0,4 | 54,6 | 18,6 | 3106 | 108,7 | 0,8 | 54,2 | 54,5 |

Таблица № 4

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| №№ п/п | Наименование мероприятия, площадок | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
|  | с. Лофицкое |  |  |
| 1. | Площадка № 1; 3,3 га | 2010 - 2013 | Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Площадка № 2; 2,6 га | 2013 - 2017 | Инвесторы (застройщики) |
| 3. | Площадка № 3; 12,8 га | 2015 - 2019 | Инвесторы (застройщики) |
|  | с. Поповка |  |  |
| 4. | Площадка № 1; 3,2 га | 2011 - 2015 | Инвесторы (застройщики) |
| 5. | Площадка № 2; 8,2 га | 2018 - 2023 | Инвесторы (застройщики) |
|  | с. Вервековка |  |  |
| 6. | Площадка № 1; 5,2 га | 2013 – 2017 | Инвесторы (застройщики) |
| 7. | Площадка № 2; 4,6 га | 2020 - 2023 | Инвесторы (застройщики) |
| 8. | Площадка № 3; 5,7 га | 2021 – 2025 | Инвесторы (застройщики) |
|  | с. Купянка |  |  |
| 9. | Площадка № 1; 3,2 га | 2011 – 2013 | Инвесторы (застройщики) |
| 10. | Площадка № 2; 5,6 га | 2012 – 2014 | Инвесторы (застройщики) |
| 11. | Площадка № 3; 8,1 га | 2016 – 2020 | Инвесторы (застройщики) |
| 12. | Площадка № 4; 2,3 га | 2018 – 2020 | Инвесторы (застройщики) |
| 13. | Площадка № 5; 8,6 га | 2020 - 2025 | Инвесторы (застройщики) |

5.2.4. Создание условий для массового отдыха жителей поселения,
 организация обустройства мест массового отдыха населения

Туристско-рекреационное направление, а также сфера досуговых услуг в Поповском сельском поселении не развита. На сегодняшний день в поселении преобладает неорганизованный отдых.

В Поповском сельском поселении имеется потенциал для развития рекреации местного значения.

Комплексное рекреационное развитие территории возможно за счёт организации рекреационных зон – специально выделяемых территорий, предназначенных для организации мест отдыха: парки, сады, спортивные площадки, пляжи и иные объекты туристско-рекреационной инфраструктуры.

Проектом намечены к развитию 3 рекреационные зоны, общей площадью 7,5 га (см. ниже, таблицу № 1), в том числе на I очередь 2 зоны, площадью 4,5 га. Предлагаемые зоны отдыха расположены в основном, в непосредственной близости от населенных пунктов.

Рекреационные зоны показаны на схеме «Планируемых границ, функциональных зон...». Границы зон отдыха носят условный характер и будут уточняться при дальнейшем проектировании этих зон.

Основные принципы развития рекреационных зон:

- сохранение сложившихся мест массового отдыха;

- сохранение традиционных видов отдыха и развитие новых видов;

- обязательное полное обустройство инженерной инфраструктурой всех объектов рекреации.

Зоны нуждаются в насыщении техническими комплексами: элементами благоустройства и инженерной инфраструктуры, спортивными сооружениями и т.д. Перед размещением стационарных учреждений необходимо провести детальное исследование и инженерную подготовку территории.

Таблица № 1

Характеристика территорий, рекомендуемых для рекреационного освоения

| № п/п | №№на чертеже | Рекреационная зона | Площадь, га | Современное использование территорий | Специализация зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | Лофицко-Поповская | 3 | Неорганизован-ная рекреация | Детский и семейный отдых, отдых выходного дня, пляжный отдых |
| 2 | 2 | Вервековская | 2,5 | Неорганизован-ная рекреация | Детский и семейный отдых выходного дня, пляжный отдых на Iочередь |
| 3 | 3 | Купянская | 2 | Неорганизован-ная рекреация | Детский и семейный отдых выходного дня, пляжный отдых на Iочередь |
| 5 | Итого |  | 7,5 |  |  |

Местная рекреация является мощным импульсом хозяйственного и социального развития территорий, отвечает задаче рационального использования местных ресурсов, стимулирует формирование комплекса учреждений инфраструктуры и отрасли сферы обслуживания.

Выводы:

- На сегодняшний день в Поповском сельском поселении преобладает неорганизованный отдых.

- В поселении имеется потенциал для развития рекреации местного значения.

- Проектом намечены к развитию 3 рекреационные зоны, общей площадью 7,5 га, в том числе на I очередь 2 зоны, площадью 4,5 га.

5.2.5. Озеленение и благоустройство территории

По своим ботанико-географическим условиям Поповское поселение расположено в лесостепной зоне. Естественная растительность мало сохранилась и представлена остатками сильно измененных группировок растений.

Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов Поповского поселения в настоящее время отсутствуют.

Нормативная потребность населения в зеленых насаждениях общего пользования на сегодняшний день по СНиП 2.07.01-89 составляет 12 м2/чел.

Таблица № 1

Расчет нормативной (СНИП 2.07.01 – 89* г.) потребности поселения в озелененных территориях общего пользования

| Населенные пункты | Нормативная потребность (га) |
| --- | --- |
|  | Существующая | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Лофицкое | 0,9 | 1 | 1 |
| с. Поповка | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| с. Вервековка | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| с. Купянка | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Итого | 3,3 | 3,6 | 3,7 |

Проектный план

Проектная система озеленения строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями и базируется на основе структуры природных ландшафтов.

Из расчета численности населения при равномерном размещении озелененных территорий общего пользования потребность на первую очередь составляет 3,6 га; на расчетный срок –3,7 га по действующему нормативу СНиП 2.07.01-89*.Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях допускается увеличивать для степной зоны  на 10-20 %

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями проектом на первую очередь закладывается 3,6 га насаждений общего пользования, что составит 12 м2/чел; на расчетный срок, площадь объектов озеленения составит 4,8 га – 15,5 м2/чел.

Таблица № 2

Список проектных зеленых насаждений общего пользования

| № | Наименование (номер объекта на чертеже) | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | с. Лофицкое |
| 3 | Парк | 1,2 | На Iочередь |
| 4 | с. Поповка |
| 5 | Сквер | 0,7 |  |
| 6 | с. Вервековка |
| 7 | Сквер | 0,5 |  |
| 8 | с. Купянка |
| 9 | Парк | 2,4 | На Iочередь |
| 10 | Всего: В том числе I очередь: | 4,8 3,6 |  |

Необходимость увеличения площади зеленых насаждений общего пользования строится на базе отсутствия в настоящее время зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах, высокой сельскохозяйственной освоенностью прилегающих территорий и в соответствии с нормативом СНиП 2.07.01-89*.

Для сохранения естественных природных ландшафтов в условиях высокой освоенности территории Поповского поселения необходимо выделение в черте населенных пунктов лугопарков.

В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон и придорожных защитных полос.

Выводы:

- Сложившаяся структура зеленых насаждений общего пользования не отвечает современным градостроительным требованиям. Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов Поповского поселения в настоящее время отсутствуют.

- Проектом предложена единая система озеленения, предусматривающая сохранение естественных природных ландшафтов.

- Обеспеченность насаждениями общего пользования на первую очередь составит 3,6 га – 12 м2/чел на; на расчетный срок 4,8 га – 15,5 м2/чел.

- Для сохранения естественных природных ландшафтов в условиях высокой освоенности территории Поповского поселения необходимо выделение в черте населенных пунктов лугопарков.

- В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон и придорожных защитных полос.

5.2.6. Сельскохозяйственное производство

В результате проектных решений сельхозорганизации сохранятся, сельхозугодия не уменьшатся. По наличию кормовых ресурсов возможно увеличение поголовья скота в 3 раза.

1. Проектом предлагается освоение закрытой площадки на юге с. Лофицкое, при возможном размещении в нем комплексов КРС 300 и 400 голов.

2. В проекте в с. Поповка выделена площадка под строительство свинокомплеса на 2000 голов.

3. В проекте в с. Купянка выделена площадка под строительство свинокомплекса на 1000 голов.

5.2.7. Инженерная инфраструктура

5.2.7.1. Энергоснабжение

А) Электроснабжение

Современное состояние

Электроснабжение Поповского сельского поселения осуществляется от Воронежской энергосистемы через подстанцию: 35/10 кВ Россия, на которой установлены два трансформатора мощностью по 4 МВА, а также по ВЛ-10 кВ от подстанции 110/35/10 кВ Богучар.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по сетям 10 кВ.

По территории Поповского сельского поселения проходят две ВЛ-110 кВ: п/ст 110/10 Опорная – п/ст 110/35/10 Радченский и п/ст Опорная – п/ст 110/10 Новая Калитва.

Также по территории района проходит ряд ВЛ-35 кВ, связывающие поселения Богучарского района.

Общий годовой расход электоэнергии за 2008 год по Поповскому сельскому поселению составил всего – 4,3 млн. кВтч, в том числе:

население			–		2,3 млн. кВтч

общественный фонд		–		1,9 млн. кВтч

прочие			–		0,1 млн. кВтч

Удельный расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды составляет 800 кВтч/ч в год.

Проектная схема

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29.07.1999 г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских распределительных сетей РД 34.20.185 – 94».

Согласно Нормативам укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1300 кВтч/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4500. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит 0,29 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВтч/чел год, укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки – 0,27 кВт на человека, при числе часов использования максимума нагрузки 4000.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, рекламу, городской электрифицированный транспорт, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-89*).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Поповского сельского поселения приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора
 Поповского сельского поселения

| № п/п | Сельский населенный пункт | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения | Годовой расход эл. энергии, млн. кВтч | Макс. электр. нагрузка, тыс. кВт | Численность населения | Годовой расход эл. энергии, млн. кВтч | Макс. электр. нагрузка, тыс. кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лофицкое | 806,00 | 0,89 | 0,22 | 856 | 1,11 | 0,25 |
| 2. | Поповка | 447,00 | 0,49 | 0,12 | 475 | 0,62 | 0,14 |
| 3. | Вервековка | 547,00 | 0,60 | 0,15 | 580 | 0,75 | 0,17 |
| 4. | Купянка | 1126,00 | 1,24 | 0,30 | 1195 | 1,55 | 0,35 |
|  | Всего | 2926,00 | 3,22 | 0,79 | 3106 | 4,04 | 0,90 |

Суммарные электрические нагрузки приведены ниже, в таблице № 2.

Таблица № 2

Суммарные электрические нагрузки Поповского сельского поселения

| № п/п | Виды потребителей | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход эл. энергии, млн. кВтч | Максим. электр. нагрузка, тыс. кВт | Годовой расход эл. энергии, млн. кВтч | Максим. электр. нагрузка, тыс. кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор | 3,22 | 0,79 | 4,04 | 0,9 |
| 2. | Промышленность и приравненные к ней потребители | 2,6 | 0,8 | 2,9 | 0,9 |
| 3. | Потери в эл. сетях | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,2 |
|  | Всего (окр) | 6,52 | 1,79 | 7,74 | 2 |
|  | то же, с учетом коэффициента одновременности (К0=0,85) | 6,52 | 1,5 | 7,74 | 1,7 |

Рост электрических нагрузок обусловлен размещением новых площадок жилищного строительства, улучшением жилищных условий, совершенствованием структуры социально-культурного обеспечения и коммунального обслуживания и развитием сельского хозяйства.

Электроснабжение потребителей сельского поселения на все сроки проектирования сохранится от воронежской энергосистемы.

На существующей подстанции 35/10 кВ Россия рекомендуется провести реконструкцию с заменой трансформаторов мощностью 4 МВА на трансформаторы мощностью 6,3 МВА. Таким образом, будет достигнута необходимая для надежного электроснабжения сельского поселения на все сроки проектирования мощность подстанции.

Распределение электроэнергии новым потребителям сельского поселения намечается от существующей подстанции 35/10 кВ Россия по сетям 10 кВ. Существующие сети 10 кВ, РП и ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере износа.

Все потребители первой категории должны быть обеспечены резервными источниками электроэнергии.

Местоположение подстанции 35 кВ и трассы ВЛ 110 и 35 кВ приведены на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:10 000.

Электрические сети напряжением 10 кВ на данной стадии проектирования не рассматриваются.

В) Теплоснабжение

Современное состояние

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Поповского сельского поселения децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников. Теплоснабжение общественной застройки (школ) осуществляется от мелких отопительных котельных суммарной мощностью 0,95 Гкал/час.

Состояние муниципальных котельных удовлетворительное. Система теплоснабжения – открытая, тип прокладки сетей – надземная.

Горячим водоснабжением обеспечено 25 % жилого фонда.

Проектная схема

Тепловые нагрузки

Расчеты теплоты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление tрот = -260С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельского поселения определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели расхода тепла приняты:

- на отопление жилых зданий (с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий), Вт/м2 общей площади, для индивидуальной застройки:

–	существующая застройка 		–	205 Вт/м2;

–	новая застройка			–	174 Вт/м2.

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25 от отопления жилых зданий;

- коэффициент, учитывающей тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят:

– для существующих зданий – 0,4 от отопления общественных зданий;

– для новых зданий – 0,6.

Централизованным теплоснабжением намечается обеспечить всю существующую и новую общественную застройку. Вся жилая застройка будет обеспечиваться от индивидуальных котельных на газовом топливе и миникотельных.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения на первую очередь и расчётный срок приведены ниже, в таблице № 3; тепловые нагрузки  нового строительства - в таблице №4.

Таблица № 3

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора
Поповского сельского поселения

| № п/п | Сельский населенный пункт | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил. зд. | Отопл. и гор.водосн. общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |
| 1. | Лофицкое | 20,15 | 806 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 5,4 | 4,7 |
| 2. | Поповка | 11,175 | 447 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | 3,0 | 2,6 |
| 3. | Вервековка | 13,675 | 547 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 3,7 | 3,2 |
| 4. | Купянка | 28,15 | 1126 | 5,5 | 1,4 | 0,6 | 7,6 | 6,5 |
|  | Всего | 73,15 | 2926 | 14,4 | 3,6 | 1,6 | 19,6 | 16,9 |
| Расчетный срок |
| 1. | Лофицкое | 29,96 | 856 | 5,7 | 1,4 | 0,7 | 7,8 | 6,7 |
| 2. | Поповка | 16,625 | 475 | 3,2 | 0,8 | 0,4 | 4,3 | 3,7 |
| 3. | Вервековка | 20,3 | 580 | 3,8 | 1,0 | 0,5 | 5,3 | 4,5 |
| 4. | Купянка | 41,825 | 1195 | 7,9 | 2,0 | 1,0 | 10,9 | 9,4 |
|  | Всего | 108,71 | 3106 | 20,6 | 5,2 | 2,5 | 28,3 | 24,3 |

Таблица № 4

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора нового 
строительства Поповского сельского поселения

| № п/п | Сельский населенный пункт | Площадь вводимого жилого фонда, тыс.м2 | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |
| 1. | Лофицкое | 5,05 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 1,1 |
| 2. | Поповка | 2,875 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 |
| 3. | Вервековка | 3,475 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,7 |
| 4. | Купянка | 7,15 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 1,5 |
|  | Всего | 18,55 | 3,2 | 0,8 | 0,5 | 4,5 | 3,9 |
| Расчетный срок |
| 1. | Лофицкое | 14,96 | 2,6 | 0,7 | 0,4 | 3,6 | 3,1 |
| 2. | Поповка | 8,425 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 2,1 | 1,8 |
| 3. | Вервековка | 10,2 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 2,5 | 2,1 |
| 4. | Купянка | 20,925 | 3,6 | 0,9 | 0,5 | 5,1 | 4,4 |
|  | Всего | 54,51 | 9,5 | 2,4 | 1,4 | 13,3 | 11,4 |

Согласно расчетам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 16,9 Гкал/час (19,6 МВт), на расчетный срок – 24,3 Гкал/час (28,3 МВт).

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки и будет осуществляться от индивидуальных котлов на газовом топливе и миникотельных; горячее водоснабжение – от газовых водонагревателей. Централизованное теплоснабжение общественной застройки сохранится от существующих котельных за счет их модернизации и от новых отопительных котельных общественных центров.

Проектом намечено строительство котельных для общественной застройки на расчетный срок в: с. Лофицкое, с. Поповка. с. Купянка.

На весь проектный период предусматривается реконструкция всех котельных и их оборудования, а также тепловых сетей. В качестве изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать изоляционные материалы из пенополиуретана, снижающие теплопотери и увеличивающие срок службы сетей.

Тепловые нагрузки существующих и новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий сельского поселения будут обеспечиваться от собственных котельных на газовом топливе.

В качестве энергосберегающих мероприятий рекомендуется установка солнечных водонагревателей. Они могут использоваться совместно с газовыми котельными для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта и т.п.).

Местоположение котельных показано на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:10 000.

В) Газоснабжение

Современное состояние

Газоснабжение Поповского сельского поселения осуществляется, в основном, природным газом.

Источником природного газа для Поповского сельского поселения, как и всего Богучарского района Воронежской области, служит магистральный газопровод «Средняя Азия – Центр» через отвод на Кантемировку.

Природный газ подается в Поповское сельское поселение по системе газопроводов высокого давления от ГРС «Богучар» на ГРП «Купянка», «Поповка», «Лофицкое».

Система газовых сетей трехступенчатая – газопроводами высокого, среднего и низкого давления.

Газоснабжение сельского поселения природным газом высокое и составляет 82 %.

Газифицировано природным газом на 01.01.2009 г. – 892 домовладения, не газифицировано – 192.

Расход природного газа по сельскому поселению за 2008 г составил 6574 тыс. м3. Сжиженным газом обеспечено 12 % населения.

Проектная схема

Газоснабжение потребителей Поповского сельского поселения будет осуществляться, в основном, на базе природного газа.

Использование природного газа предусматривается потребителями жилищно-коммунального сектора, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и в качестве топлива для котельных.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.08-87 для потребителей усадебной застройки 250 нм3/год на человека.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения сельского поселения приведен ниже, в таблице №5

Таблица № 5

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения

| № п/п | Наименование населенного пункта | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн.м3/год | Численность населения, чел. | Расход газа, млн.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Лофицкое | 806 | 0,20 | 856 | 0,21 |
| 2. | Поповка | 447 | 0,11 | 475 | 0,12 |
| 3. | Вервековка | 547 | 0,14 | 580 | 0,15 |
| 4. | Купянка | 1126 | 0,28 | 1195 | 0,30 |
|  | Всего | 2926 | 0,73 | 3106 | 0,78 |

Расход газа на отопление жилой застройки сельского поселения составит на I очередь – 9,6 млн .нм3/год, на расчетный срок – 13,7 млн. нм3/год и приведен ниже, в таблице № 6.

Таблица № 6

Расход газа на отопление жилой застройки

| № п/п | Наименование населенного пункта | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Расход газа, млн.м3/год | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Расход газа, млн.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Лофицкое | 4,7 | 2,66 | 6,7 | 3,79 |
| 2. | Поповка | 2,6 | 1,47 | 3,7 | 2,09 |
| 3. | Вервековка | 3,2 | 1,81 | 4,5 | 2,54 |
| 4. | Купянка | 6,5 | 3,67 | 9,4 | 5,31 |
|  | Всего | 17 | 9,61 | 24,3 | 13,73 |

Общий расход газа по сельскому поселению приведен ниже, в таблице №7

Таблица № 7

Годовой расход газа

| № п/п | Наименование потребителя | Годовой расход газа, млн.м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения | 0,73 | 0,78 |
| 2. | Отопление жилой застройки | 9,61 | 13,73 |
| 3. | Прочие потребители и потери в сетях | 1,92 | 2,75 |
|  | Всего(окр.) | 12,26 | 17,26 |

Охват газоснабжением природным газом Поповского сельского поселения на расчетный срок составит 100 %.

Подача природного газа в сельское поселение будет осуществляться по существующим газопроводам высокого давления через ГРП.

Сжиженный газ будет использоваться, в основном, для автотранспорта и небольших потребителей, удаленных от газопроводов природного газа.

Трассы газопроводов высокого давления и местоположение ГРП показаны на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:10 000.

Газопроводы среднего и низкого давления на стадии генерального плана не рассматриваются.

# 5.2.7.2. Водоснабжение и водоотведение

# А) Водоснабжение

# Существующее положение

В настоящее время, в соответствии с паспортом сельского поселения, водопроводом оборудовано 25 % жилищного фонда. Мощность водозаборных скважин – 0,8 тыс. м3/сут. Протяженность водопроводных линий – 22 км, диаметры основной сети 100–150 мм. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя составляет ~ 140 л/сут.

Таблица № 1

Характеристика водопроводного хозяйства*

| Населенный пункт | К-во арт. скважин | Протяженность сетей | Водопроводные башни | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Лофицкое | 3 | 9,0 | 2 В.Б. – 25м3 1 В.Б. – 18м3 | Основные этапы строительства водоводов:1963 г, 1968 г., 1983 г. В.Б. и распределительные сети сильно изношены. |
| с. Поповка | 1 | 3,0 | 1 В.Б. – 25м3 | Основные этапы строительства водоводов:1967 г., 2000 г. Распределительные сети сильно изношены. |
| с. Вервековка | 1 | 7,2 | 2 В.Б. – 50м3 | Водопровод сдан в эксплуатацию в 2006 г. |
| с. Купянка | 3 | 2,8 | 1 В.Б. – 20м3 1 В.Б. – 12м3 1 В.Б. – 10м3 | Основные этапы строительства водоводов:1965 г, 1980 г., 1985 г. Распределительные сети сильно изношены. |

*По данным администрации Поповского сельского поселения от 03.06.09 г.

Источники водоснабжения

Поверхностные воды

Поверхностные воды Поповского сельского поселения представлены р. Богучарка. Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основными особенностями водного режима реки являются: высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Подземные воды

Рассматриваемая территория располагается в пределах Донецко-Донского артезианского бассейна. Поземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах. Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатно-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевые и смешанного типа. Минерализация изменяется в пределах 0,2–0,9 г/л. Воды условно защищены от поверхностного загрязнения, которое может проникать по склонам балок и оврагов, а также рек Богучарка и Лев. Богучарка.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных, промышленных предприятий, орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Общее состояние системы водоснабжения неудовлетворительное: износ водопроводных сетей и оборудования более 60 %; износ скважин ~ 70 %.

# Проектные предложения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Таблица № 2

Удельные суточные нормы водопотребления

| Тип застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| ( малоэтажный жилой фонд | 140 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений из сети хозпитьевого водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СниПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут. на одного жителя, - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха +10оС и выше, что для Поповского сельского поселения составляет около 15 дней или порядка 4 % года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на поливку.

Расчётные расходы на нужды промышленных предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение от системы горводопровода подсчитаны в таблице №3 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Таблица № 3

Расходы воды на пожаротушение

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 2,9 |
| 2. | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3. | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив); -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 10 108*1=108 |
| 4. | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5 л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5. | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 324 0,3 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения Поповского сельского подсчитаны в таблицах №4 и №5 и составляют (округлённо):

Таблица № 4

| ( на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,6 тыс. м3/сут. |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,7 тыс. м3/сут. |
| ( на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,8 тыс. м3 сут. |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,9 тыс. м3/сут. |

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Зона санитарной охраны первого пояса для водозаборных скважин должна составлять не менее 30 м.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения.

Требуемый объём резервуаров чистой воды (РЧВ) на данной стадии принят порядка 30 % от максимально-суточного водопотребления. Ёмкость РЧВ включает регулирующий, аварийный, противопожарный и контактный объёмы воды.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Зона санитарной охраны (первого пояса) водозаборных скважин не менее 30 м. Скважины оборудуются фильтрами.

На схеме «Инженерная инфраструктура» представлены существующие и проектируемые водозаборные скважины, водопроводные линии. Сети малого диаметра, а также участки, требующие текущего ремонта либо перекладки, в данном масштабе не показаны.

Таблица № 5

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I-ую очередь

| № п/п | Жилая застройка, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Лофицкое | Поповка | Вервековка | Купянка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд qср = 160 л/сут./чел | -население | тыс. чел. | 0,81 | 0,45 | 0,55 | 1,13 | 2,93 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,47 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/сут. | 0,15 | 0,09 | 0,11 | 0,22 | 0,56 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут./чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,81 | 0,45 | 0,55 | 1,13 | 2,93 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода | тыс. м3/сут. | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср. расходы | тыс. м3/сут | 0,17 | 0,09 | 0,11 | 0,23 | 0,60 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/сут. | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,27 | 0,69 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | л/сут/чел. | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
|  |  | л/сут/чел. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Таблица № 6

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

| № п/п | Жилая застройка, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Лофицкое | Поповка | Вервековка | Купянка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд qср = 200л/сут./чел. | -население | тыс. чел. | 0,86 | 0,48 | 0,58 | 1,20 | 3,11 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,17 | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,62 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/сут. | 0,21 | 0,11 | 0,14 | 0,29 | 0,75 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут./чел. поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,86 | 0,48 | 0,58 | 1,20 | 3,11 |
|  |  | - ср.расходы | тыс. м3/сут. | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода | тыс. м3/сут. | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,09 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,21 | 0,12 | 0,15 | 0,30 | 0,78 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/сут. | 0,25 | 0,14 | 0,17 | 0,35 | 0,90 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | л/сут./чел. | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
|  |  | л/сут./чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# В) Водоотведение

# Существующее положение

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Поповском сельском поселении нет. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

# Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в табл. № 1 и №2 по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 15 % от суммарного среднесуточного водоотведения.

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения в Поповском сельского подсчитаны в таблицах №8 и №9 и составляют (округлённо):

Таблица № 7

| ( на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,6 тыс. м3/сут. |
| ( на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,7 тыс. м3сут. |

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Схема водоотведения

Обустройство централизованной системы водоотведения на данном этапе представляется нецелесообразным.

Организуется вывоз сточных вод от неканализованной застройки на очистные сооружения Богучарского городского поселения.

Для отдельных сооружений жилой, промышленной, общественной застройки рекомендуется организация водоотведения на локальные очистные сооружения (например, подземной фильтрации).

Таблица № 8

Расходы сточных вод на I-ую очередь

| № п/п | Жилая застройка, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Лофицкое | Поповка | Вервековка | Купянка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд qср = 160 л/сут./чел. | -население | тыс. чел. | 0,81 | 0,45 | 0,55 | 1,13 | 2,93 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,47 |
| II | Расходы сточных вод от местной промышленности | тыс. м3/сут. | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения (пп. I+ II ) округленно | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,21 | 0,54 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо- всего в том числе:- без учета промышленности | л/сут./чел. | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
|  |  | л/сут./чел. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Таблица № 9

Расходы сточных вод на расчетный срок

| № п/п | Жилая застройка, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Лофицкое | Поповка | Вервековка | Купянка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд qср = 200 л/сут./чел. | - население | тыс. чел. | 0,81 | 0,45 | 0,55 | 1,13 | 2,93 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,16 | 0,09 | 0,11 | 0,23 | 0,59 |
| II | Расходы сточных вод от местной промышленности | тыс. м3/сут. | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,09 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения (пп. I+ II ) округленно | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,19 | 0,10 | 0,13 | 0,26 | 0,67 |
|  |  | - ср. расходы | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо - всего в том числе:- без учета промышленности | л/сут./чел. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  |  | л/сут./чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# 5.2.7.3. Инженерная подготовка территории

Настоящий раздел проекта выполнен на основании следующих данных и нормативных документов:

СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

СНиП 2.07.01.-89 * «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования,

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М., 2006 г.).

В соответствии с природными условиями и техногенным влиянием на рассматриваемой территории намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Организация и очистка поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод;

2. Благоустройство русел рек и водоемов;

3. Защита территории от затопления;

4. Благоустройство оврагов.

Инженерная  подготовка территории выполнена на схеме «Инженерная подготовка территории. Зоны с особыми условиями использования территории» масштаба 1:10 000 с сечением сплошных горизонталей через 5 м.

1. Организация и очистка поверхностного стока.

Организация поверхностного стока на территории Поповского сельского поселения является не только фактором благоустройства городской территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод и предотвратит возможность образования карстовых процессов в меловых породах, а также способствует предотвращению роста оврагов.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории представлена отдельными канавами, которые загрязнены, заилены и не обеспечивают отвод поверхностного стока и в схеме не учитываются.

Водоотвод и поверхностное заболачивание с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6-1,0 м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6 м и глубиной до 1,0 м.

Понижение уровня грунтовых вод на территории с. Лофицкое и с. Поповка намечается путем расчистки и дноуглубления магистральных каналов, расположенных на пониженных заболоченных участках.

Самотечный сброс воды с обвалованной территории возможен лишь в период низкого стояния уровней в реках Богучарка и Левая Богучарка. Сброс будет осуществляться через трубчатые водовыпуски, оборудованные затворами, перекрывающими сток при подъеме уровня на реках. В период высокого стояния уровня воды в реках намечается перекачка дождевых и дренажных вод насосными станциями.

По требованиям, предъявленным в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоемы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприемники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается распределительная камера. Разделение должно проводиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70 % годового объема поверхностного стока.

На территориях индивидуальной застройки генпланом предлагается вариант строительства очистных сооружений в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания с количеством нефтепродуктов крупностью менее 100 мм. Эффект отстоя около 90 %. Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры, использование фильтра из активированного угля и цеолита).

В качестве очистных сооружений с территории 20 га и менее предлагаются песколовка и нефтеловушка Финской фирмы «Лабко», имеющие, сертификат, действующий на территории России, и хорошо зарекомендовавшие себя при эксплуатации.

В генплане дана лишь принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу съемки и стадии проектирования. Гидравлические расчеты очистных сооружений, включающие определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки должны быть выполнены специализированной организацией.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки до очистных сооружений открытого типа – 100 м.

В дальнейшем очищенный поверхностный сток возможно повторно использовать для полива насаждений.

2.Благоустройство русел рек и водоемов

Реки, протекающие по территории поселения, служащие водоприёмниками поверхностных вод, на отдельных участках заилены и загрязнены, зарастают кустарником и водной растительностью. В водотоки сбрасываются без очистки дождевые, а иногда и несанкционированные хозбытовые стоки, что ухудшает санитарное состояние водотоков.

Генпланом для благоустройства внутригородских водотоков предусматриваются расчистка русла рек от наносов и растительности, восстановление дренирующей способности рек на отдельных участках дноуглубление и профилирование русел водотоков Богучарка и Левая Богучарка. Береговые откосы уполаживаются и укрепляются посевом трав или посадкой кустарников и деревьев.

Проектом планировки намечаются следующие мероприятия по благоустройству водоёмов, расположенных в с. Купянка и с. Поповка.

1. Расчистка прудов от загрязнённых донных наносов и растительности;

2. Планировка береговых откосов с заложением 1:2 и укреплением одерновкой или посадкой кустарников или деревьев.

Для обеспечения проточности водоёма в с. Купянка устраивается колодец-делитель, направляющий первые, наиболее загрязнённые порции стока на очистные сооружения дождевой канализации, а последующие более чистые воды непосредственно в водоём.

3. Защита территории от затопления

Пойменные территории рек Богучарка и Левая Богучарка затапливаются паводковыми водами 1 % обеспеченности соответственно средним слоем 2,0 м и 3,0 м. В пределах Поповского сельского поселения расчётный максимальный уровень воды весеннего половодья 1 % обеспеченности с учетом уклона водной поверхности реки Богучарка составляет от 74,4 м до 70,8 м, р. Левая Богучарка – от 72,7 м до 71,5 м.

Для защиты от затопления усадебной застройки проектом намечается строительство дамб обвалования.

Отметка гребня проектируемых дамб обвалования принимается до незатапливаемых отметок в паводок 1 % обеспеченности с учетом запаса 0,5 м.Средняя высота дамб обвалования составляет 2,0 м.Ширина дамб по гребню 3,5 м, низовой откос заложением 1:2 намечается укрепить одерновкой, верховой заложением 1:2,5. – железобетонными плитами.

Вдоль проектируемых дамб намечается устройство придамбового дренажа.

Самотечный сброс в реки с территорий, расположенных за дамбами обвалования, возможен лишь в период низкого стояния уровней в реке. В период высокого стояния уровня в реках намечается перекачка за дамбы поверхностного и дренажного стока насосными станциями перекачки.

4. Благоустройство оврагов

Территория Поповского сельского поселения прорезана оврагами и балками. Глубина оврагов 3 - 8 м, длина от десятков метров до нескольких километров.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. В Поповском сельском поселении этот процесс широко развит. Развитию овражной эрозии и оползневых процессов способствует отсутствие организованного поверхностного стока с прилегающих территорий и наличие легко размываемых грунтов.

Для предотвращения дальнейшего развития овражной сети предусматриваются следующие мероприятия:

1. Организация поверхностного стока с прилегающих территорий;

2. Закрепление вершин и отвершков оврагов;

3. Каптаж грунтовых вод, выклинивающихся на склонах;

4. Уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов,

5. Террасирование и уполаживание оползневых склонов и укрепление поверхности;

6. Обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений расположенных в оврагах.

Таблица №1

Ориентировочные объемы основных работ по 
инженерной подготовке территорий

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | В том числе 1очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство открытых водостоков | км | 34 | 5,5 |
| 2. | Устройство насосной станции | объект | 3 | 2 |
| 3. | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 3 | 2 |
| 4. | Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации | объект | 3 | - |
| 5. | Строительство дамб обвалования | км/тысм3 | 8,2/65,6 | 5,2/41,6 |
| 6. | Регулирование русел водотоков | км | 5,2 | 3,9 |
| 7. | Благоустройство оврагов | га | 17 | 8 |
| 8. | Благоустройство прудов | га | 25,2 | - |

5.2.7.4. Объекты связи

Современное состояние систем связи

В настоящее время населению Поповского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь. Монтированная емкость фиксированной связи составила 350 номеров. Уровень цифровизации низкий, необходима постепенная модернизация сетей. АТС расположены в селах Вервековка, Купянка, Лофицкое (тип АТС АЛС-4096С/16, 50/200). Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют 4 оператора. Число абонентов СПС постоянно растет. Охват населения радиовещанием в поселении составляет порядка 7 %. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Воронежской области (УФПС).

Основные направления развития

Развитие отрасли связи в поселении, тесно связаны с основными направлениями развития отрасли связи в районе в целом, которыми являются:

- формирование мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами;

- повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования. На расчетный срок телефонная плотность стационарной сети должна достигнуть 27;

- расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях;

- степень проникновения сотовой подвижности будет расти;

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

-	предусматривается 100 % охват всего населения поселения телевизионным вещанием;

- применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа;

- переход к технологии 3G на сетях подвижной связи.

Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи.

5.2.8. Транспортная инфраструктура

В полномочия местного самоуправления входит решение вопросов в границах сельских поселений с местным самоуправлением и местным бюджетом. В такой системе к транспортной инфраструктуре относятся:

— строительство улиц и дорог местного значения общего пользования, а также мостов и иных транспортных сооружений, расположенных на данных дорогах;

— содержание данных дорог и искусственных дорожных сооружений;

— предоставление транспортных услуг населению;

— обслуживание транспорта общего пользования сельских поселений и транспорта принадлежащего населению.

Следует учитывать, что для сельских поселений играет большую роль возможность использовать сложившуюся и развивающуюся транспортную инфраструктуру федерального и  регионального (межмуниципального) значения.

В Поповское сельское поселение входят четыре населенных пункта: село Лофицкое — центр поселения; село Поповка; село Вервековка; село Купянка.

В настоящее время через Поповское сельское поселение проходит участок федеральной автодороги «Дон». Дорога общего пользования М-4 «Москва — Ростов-на-Дону — Новороссийск». Ширина проезжей части данной автодороги, имеющей асфальтовое покрытие, составляет 15 м. Федеральная дорога отделяет от центра муниципального района (г. Богучар) села: Лофицкое, Поповка, Вервековка, а от центра поселения (с. Лофицкое) — село Купянку, что является неблагоприятным условием для организации транспортной инфраструктуры Поповского сельского поселения.

С муниципальным центром — городом Богучар центр Поповского сельского поселения связан основной автодорогой общего пользования регионального значения «г. Богучар — с. Кантемировка». Ширина данной автодороги составляет 12 м с проезжей частью 7 м, имеющей асфальтовое покрытие.

С центром Поповского сельского поселения — селом Лофицкое сельские поселения не имеют удобной связи, так как сеть местных поселковых дорог общего пользования, которая обеспечила бы эту связь отсутствует. К подъездным региональным дорогам общего пользования, имеющим асфальтовое покрытие шириной 7 м, относятся автодороги:

- «Богучар — Кантемировка» — с. Лофицкое;

- «Богучар — Кантемировка» — с. Поповка.

Кроме того, через село Вервековка проходит дорога регионального значения «Богучар – Старая Калитва – Россошь», которая в настоящее время не благоустроена.

Таким образом, в Поповском сельском поселении проходят: одна дорога федерального значения и четыре регионального значения.

Протяжение (по обмеру опорного плана) дорог федерального и регионального значения общего пользования, проходящих по территории Поповского сельского поселения, составляет 29,3 км (из них федерального значения — 8,6 км).

Местные поселковые улицы и дороги общего пользования Поповского сельского поселения не имеют благоустройства.

Автодорога «Богучар — Кантемировка» пересекается с автодорогой «Дон» в разных уровнях. Остальные пересечении автодороги «Дон» автодорогами Поповского поселения осуществляются в одном уровне.

Сообщение населенных пунктов Поповского сельского поселения с муниципальным центром производится микроавтобусами «Газель» — маршрутными такси. В настоящее время организованы три маршрута:

● село Лофицкое — г. Богучар;

● село Вервековка — г. Богучар;

● село Купянка — г. Богучар.

Автобусная связь с внешними направлениями осуществляются из г. Богучар.

Предприятия обслуживающие подвижной состав в поселках отсутствует. Обслуживание подвижного состава Поповского сельского поселения производится в г. Богучар.

В настоящее время автомобилизация в Поповском сельском поселении составляет следующие величины.

Таблица № 1

| Вид автомашин | Принадлежащие физическим лицам | Принадлежащие юридическим лицам |
| --- | --- | --- |
|  | Всего (един.) | На 1000 жителей (един.) | Всего единиц | На 1000 жителей (един.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Легковые | 530 | 189 | 9 | 3,2 |
| 2. | Грузовые | 10 | 3,6 | 29 | 10,4 |
| 3. | Автобусы | - | - | 4 | 1,4 |
| 4. | Мотоциклы и мотороллеры | 35 | 12,5 | - | - |
| 5. | Прочие | 15 | 5,4 | 9 | 3,2 |

Личные легковые машины хранятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

К проблемам организации транспортной инфраструктуры относятся:

● необходимость устройства твердого покрытия на местных улицах и дорогах  общего пользования Поповского сельского поселения;

● обеспечение техническим обслуживанием подвижного состава индивидуальных легковых машин населения проживающего в поселениях;

● организация связи всех поселков Поповского сельского поселения между собой и с центром сельского поселения;

● организация крытых остановочных пунктов для ожидания общественного транспорта.

Для совершенствования и развития сети федеральных автомобильных дорог в РФ в настоящее время производится реконструкция автодороги М-4 «Дон»», участок которой проходит через территорию Поповского сельского поселения, что учитывается в настоящем проекте.

Кроме того, в проекте сохраняются существующие региональные дороги.

Проектом предлагаются следующие необходимые мероприятия, входящие в полномочия местного самоуправления.

Таблица № 2

| № пп | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Благоустройство существующих дорог общего пользования в населенных пунктах. | .Асфальтовое покрытие шириной 7 м центральных дорог в каждом поселке. Устройство щебеночного покрытия на остальных дорогах. Администрация СП. |
| 2. | Строительство новых связей поселков Поповского сельского поселения между собой | Асфальтовое покрытие шириной 7 м Администрация СП |
| 3. | Строительство мини АЗС и СТО в центре Поповского поселения (с. Лофицкое): — АЗС на 1 колонку — СТО на 5 мест Расчет произведен на основании прогнозируемого роста на расчетный срок величин существующей автомобилизации и населения. | Выделение территории для предпринимателей. Администрация СП. |
| 4. | Организация маршрута микроавтобуса, который объединит все села Поповского поселения и свяжет их с центром поселения — селом Лофицкое. | На базе автотранспортного предприятия г. Богучар или частного предпринимательства. Администрация СП. |
| 5. | Посадочные площадки на плановых остановках микроавтобуса. | Устройство крытых площадок. Администрация СП. |

Предлагаемое настоящим проектом устройство автодорог с твердым покрытием в сельских поселениях:

На первый этап строительства — 14,9 км (в том числе с асфальтовым покрытием — 10,6 км). Из них:

В с. Лофицкое — 6,6 км (в том числе с асфальтовым покрытием — 4,3км);

В с. Вервековка — 2,3 км с асфальтовым покрытием — 2,3 км;

В с. Поповка — 1,6 км с асфальтовым покрытием;

В с. Купянка — 4,4 км (в том числе с асфальтовым покрытием — 2,4 км).

На второй этап строительства — 18,8 км (в том числе с асфальтовым покрытием — 1,6 км). Из них:

В с. Лофицкое — 6,9 км щебеночное или гравийное покрытие;

В с. Вервековка — 2,4 км  щебеночное или гравийное покрытие;

В с. Поповка — 2,5 км (в том числе с асфальтовым покрытием — 1,6 км);

В с. Купянка — 7,0 км щебеночное или гравийное покрытие.

5.2.9. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Таблица № 1

Перечень мероприятий по территориальному планированию  по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения | Выбор площадок на территориях всех населённых пунктов для установки контейнеров для сбора ТБО – I очередь Организация вывоза ТБО на полигон ТБО - I очередь |

5.2.10. Обеспечение территории местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории сельского поселения находится 5 действующих кладбищ общей площадью 3,3 га. Предполагается использование кладбищ до конца проектного срока.

Таблица № 1

Перечень мероприятий по территориальному планированию по организации мест захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кладбища |
| 1.1. | Резервирование территории для расширения кладбища | Формирование и резервирование участка |
| 1.2. | Благоустройство действующих кладбищ | Очистка территории, устройство водопровода, устройство мест сбора мусора. |

5.3. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного 
(районного) значения

Объекты федерального значения, расположенные на территории Поповского сельского поселения:

- а/д федерального значения М-4 «Дон» Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск.

Объекты регионального значения, расположенные на территории Поповского сельского поселения:

- объект культурно-исторического наследия «Вервековское поселение»;

- объект культурно-исторического наследия «Церковь Михаила Архангела»;

- объект культурно-исторического наследия «Церковь Александра Невского»;

- объект культурно-исторического наследия «Лофицкое поселение 4»;

- объект культурно-исторического наследия «Лофицкое поселение 5»;

- объект культурно-исторического наследия «Лофицкое поселение 6»;

- объект культурно-исторического наследия «Лиманское поселение»;

- объект культурно-исторического наследия «Церковь Иконы Владимирской Божьей Матери»;

- объект культурно-исторического наследия «Поповское поселение 1»;

- объект культурно-исторического наследия «Поповское поселение 2»;

- объект культурно-исторического наследия «Поповское поселение 3»;

- объект культурно-исторического наследия «Поповское поселение («Лиманское» - 2)»;

- а/д «Богучар - Кантемировка»;

- а/д «Богучар – Старая Калитва - Россошь»;

- подъезд к населенным пунктам «Богучар – Кантемировка - Лофицкое»;

- подъезд к населенным пунктам «Богучар – Кантемировка - Поповка».

Объекты муниципальной (районной) собственности, расположенные на территории Поповского сельского поселения:

- здание Лофицкой СОШ, с. Лофицкое;

- здание Купянской ООШ, с. Купянка;

- спортивные залы при школах;

- здание ФАПа, с. Лофицкое;

- здание ФАПа, с. Поповка;

- здание ФАПа, с. Вервековка;

- здание ФАПа, с. Купянка;

- здание ФАПа, с. Купянка;

- здание детского сада, с. Поповка;

- здания сельских домов культуры в селах Купянка и Поповка;

- здание газовой котельной, с. Поповка;

- здание газовой котельной школы, с. Лофицкое;

- здание школьного овощехранилища, с. Купянка;

- здание газовой котельной, с. Купянка;

- ВЛ 110 кВ «Богучар – Н. Калитва»;

- ВЛ 110 кВ «Богучар - Радченский»;

- ВЛ 35 кВ «Богучар – «Россия» - ГЭС»;

- газопровод высокого давления «Богучар - Луговое»;

- здание отделения СБ РФ, с. Лофицкое.

Объекты муниципальной (местной) собственности, расположенные на территории Поповского сельского поселения:

- КТП 104 с В-1-0,4кВ, с. Лофицкое;

- КТП 104 с В-1-0,4кВ, с. Лофицкое;

- ВЛ – 10 кВ;

- скважина № 1, с. Лофицкое;

- скважина № 2, с. Лофицкое;

- скважина № 3, с. Лофицкое;

- скважина № 1, с. Поповка;

- скважина № 1, с. Вервековка;

- скважина № 1, с. Купянка;

- скважина № 2, с. Купянка;

- скважина № 3, с. Купянка;

- водонапорные башни;

- административное здание в с. Лофицкое;

- здание сельского дома культуры в с. Вервековка;

- кладбища;

- объекты историко-культурного наследия в селах Лофицкое, Поповка, Вервековка и Купянка.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства муниципального (районного) значения:

- детский сад в с. Лофицкое;

- амбулаторно-поликлиническое учреждение в с. Лофицкое.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства муниципального (местного) значения:

- АЗС СТО в центре с. Лофицкое;

- котельные общественных центров;

- водозаборные скважины;

- водонапорные башни;

- улицы и дороги внутри поселения;

- остановки общественного транспорта в границах населенных пунктов.

6. Охрана окружающей среды

6.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения муниципальных районов относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

  - организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального района;

  - организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории района, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

  - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Действия администрации муниципального района должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

6.2. Состояние и мероприятия по охране окружающей среды

6.2.1. Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

На состояние воздушного бассейна Поповского поселения оказывают влияние теплоэнергетические объекты и автотранспорт.

Воздействие теплоэнергетических объектов на воздушный бассейн

Теплоснабжение коммунальных объектов поселения осуществляется от котельных. В поселении расположено 8 котельных (4 - школьные, 3 - при домах культуры, 1 - в доме интернате для престарелых).

Основным топливом котельных является газ, кроме котельной бывшей Вервековской школы, где основное топливо уголь. Одной из причин выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования – его изношенность, несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

Жилая застройка отапливается индивидуальными источниками в основном газом.

Воздействие автотранспорта на воздушный бассейн

В Поповском сельском поселении транспорт представлен двумя видами: автомобильным и трубопроводным.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы.

По территории поселения проходит федеральная трасса М-4 «Москва-Новороссийск», а также межпоселковые асфальтированные дороги третьей и четвертой категории.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

По территории поселения проходят газопроводы высокого давления. В двух населённых пунктах - с. Лофицкое и с. Купянка - расположены газораспределительные пункты, которые являются источниками загрязнения воздушного бассейна. По своей специфике, инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Выводы:

- Состояние атмосферного воздуха в Поповском сельском поселении удовлетворительное;

- Основными источниками загрязнения воздуха являются автотранспорт и котельные.

6.2.2. Состояние водного бассейна

Состояние поверхностных вод

Водный бассейн Поповского сельского поселения представлен значительным участком р. Богучарка – приток Дона, р. Левая Богучарка – приток р. Богучарки и рыбохозяйственными прудами.

Состояние водного бассейна главным образом определяется рациональным использованием природных ресурсов, условиями хозяйственной деятельности и проводимыми природоохранными мероприятиями.

Самоочищающая способность рек поселения умеренная и низкая.

По уровню загрязнения р. Богучарка относится к III классу - умеренно загрязненная. ИЗВ равен 2,28. Превышения предельно-допустимых концентраций наблюдаются по железу от 3,1 до 6,2 раз, по сульфатам от 2,1 до 2,3 раза, по нитритам от 1,6 до 3,4 раза.

Основными источниками загрязнения рек на территории поселения являются:

  - хозяйственно-бытовые сточные воды;

- дождевые и талые воды;

- смыв с сельскохозяйственных угодий.

Очистка сточных вод в поселении отсутствует. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

Состояние подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения осуществляется за счет подземных вод, путём эксплуатации артезианских скважин, колодцев. С каждым годом растет влияние процессов техногенеза на подземную и поверхностную гидросферу. Оно проявляется в изменении химического и бактериологического состава, уровенного и температурного режима.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами. В сёлах Вервековка, Лофицкое, Купянка частично имеется водопровод.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатно-кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевые и смешанного типа. Минерализация изменяется в пределах 0,2–0,9 г/л. Воды условно защищены от поверхностного загрязнения, которое может проникать по склонам балок и оврагов, а также рек Богучарка и Лев. Богучарка.

Наблюдения за качеством подземных вод на территории сельского поселения не проводятся.

Одной из проблем снабжения населения питьевой водой может стать несоответствие качества воды нормативным показателям, причинами которого являются:

- отсутствие санитарных охранных зон источников водоснабжения;

- изношенность водозаборных сооружений;

- загрязнение воды в источниках водоснабжения и водопроводящей сети.

Санитарная обстановка на территории Поповского сельского поселения достаточно благополучна. Возможными источниками загрязнений подземных вод является проникновения в почву сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, не канализованные сельхозпроизводства и селитебные территории, а также увеличение техногенной нагрузки вдоль автомобильных дорог.

Выводы:

- Основными источниками загрязнения рек являются дождевые стоки с территорий жилой застройки;

- Возможными источниками загрязнений подземных вод является не канализованные территории сельскохозяйственных предприятий, селитебные территории и увеличение техногенной нагрузки вдоль автомобильных дорог;

- Для комплексной оценки качества питьевой воды требуется проведение исследований.

6.2.3. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

Образование твердых бытовых и промышленных отходов определяется уровнем развития промышленного и сельскохозяйственного производства, а также численностью населения.

Промышленные отходы

На территории Поповского поселения промышленных предприятий нет.

Сельскохозяйственные отходы

В Поповском сельском поселении представлены все виды сельскохозяйственной деятельности – растениеводство, животноводство, птицеводство. Наиболее крупными с/х предприятием является СХА «Истоки».

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы полеводства и животноводства, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

Навоз из животноводческих помещений складируется в бурты, после вывозится на поля.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы.

В соответствии с федеральными нормативными актами выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления и согласуют его с органом Госсанэпиднадзора. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с требованиями вышеуказанных санитарных правил возлагается на органы местного самоуправления, либо на руководителей организаций, в ведении которых они находятся.

На территории поселения находится один скотомогильник в ведении СХА «Истоки». Скотомогильник расположен вне населённого пункта с. Лофицкое.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Транспортные отходы образуются на всех предприятиях поселения, имеющих транспортные средства: СХА «Истоки», рыболовецкая артель «Дон», ОАО ДСК «Автобан».

Данные по утилизации транспортных отходов в Поповском сельском поселении отсутствуют.

Твёрдые бытовые отходы

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) являются потенциальными загрязнителями почвы. На территории поселения ежегодно образуется порядка 50-100 тн твёрдых бытовых отходов. Вывоз отходов осуществляется транспортом СХА «Истоки» или индивидуальными владельцами.

Вывоз осуществляется на санкционированные свалки, расположенные согласно Постановлению Главы Поповского сельского поселения от 22.03.2008 г № 11 на трёх площадках для сёл Лофицкое и Поповка, для с. Вервековка и для с. Купянка. Все свалки расположены в отработанных песчаных карьерах, на расстоянии 500-1500 м от населённых пунктов, вдали от водных объектов.

Метод обезвреживания – обвалование бульдозером. Вывоз жидких бытовых отходов не организован.

В соответствии с СанПиН 2.2.1,/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны от свалок составляют 1000 м.

6.2.4. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят котельные, и автотранспорт поселения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от сельскохозяйственных предприятий, а также защитные зоны от дорог.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

Химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40 % вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

6.2.5. Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой в целом по Воронежской области свидетельствует о ее стабильности.

Гамма-фон на территории Поповского сельского поселения не превышает естественного уровня.

По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

6.2.6. Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

Атмосферный воздух

Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут автодороги, котельные Поповского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, предусматриваются следующие мероприятия.

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки и будет осуществляться от индивидуальных котлов на газовом топливе и миникотельных; горячее водоснабжение – от газовых водонагревателей. Централизованное теплоснабжение общественной застройки сохранится от существующих котельных за счет их модернизации и от новых отопительных котельных общественных центров.

- На весь проектный период предусматривается реконструкция всех котельных и их оборудования;

- Проектом намечено строительство новых котельных для общественной застройки на расчетный срок в: с. Лофицкое, с. Поповка,с. Купянка.

- Все котельные будут работать на газе;

- Организация СЗЗ, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- Достижение соответствия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ПДВ;

- Оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками;

- Своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо с применением каталитических фильтров;

- Озеленение региональных автодорог и санитарно-защитных зон;

- Благоустройство и своевременный ремонт дорожных покрытий;

- Осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Поверхностные воды

Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, особенно р. Богучарки, которая в настоящее время загрязняется неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки и сельхозпредприятий. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- Вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;

- Строительство очистных сооружений;

- Организация централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод;

- Организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территорий всех населённых пунктов (см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

Проектом генерального плана поселения предусматривается организация вывоза сточных вод от неканализованной застройки на очистные сооружения Богучарского городского поселения для чего потребуется заключение соответствующих договоров.

Для отдельных сооружений жилой, общественной застройки промышленных и сельскохозяйственных предприятий рекомендуется организация водоотведения на локальные очистные сооружения (например, подземной фильтрации).

Подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя два аспекта – защиту их от истощения и загрязнения.

Турон-коньякский карбонатный комплекс (К2t-k), являющийся основным для питьевого водоснабжения на рассматриваемой территории, относится к условно защищённому от поверхностного загрязнения, которое может проникать через балки и овраги.

Процессы загрязнения подземных вод представляют большую опасность, поэтому своевременное выявление источника загрязнения является актуальным.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборных сооружениях необходимо:

- соблюдение зон санитарной охраны и поддержания в них соответствующего санитарного режима. Санитарные мероприятия на территории зон санитарной охраны, в основном, сводятся к следующему:

- на территории I пояса предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- на территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызвать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране подземных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться. Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора;

- на территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами. В пределах санитарно-защитных зон должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т. д.);

- строительство водозаборных сооружений должно осуществляться в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими организациями;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем;

-тампонирование недействующих скважин.

Истощение подземных вод на рассматриваемой проектом территории не происходит, но в целях защиты подземных вод от истощения необходимо соблюдение следующих мероприятий:

- строго соблюдать режим эксплуатации водозаборных сооружений, не превышать рассчитанные допустимые величины понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- стремиться к сокращению использования пресных подземных вод для технических целей;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой (расходомерами, уровнемерами).

Охрана почв

Поповское сельское поселение характеризуется высокой освоенностью территории, в связи с этим состояние почвенного покрова требует особенно пристального внимания.

Территория поселения представляет собой равнинный рельеф, расчлененный значительным количеством оврагов и балок. Изрезанность оврагами свидетельствует об интенсивной водной эрозии, в результате которой происходит плоскостной смыв почв. Особенно интенсивные эрозионные процессы наблюдаются на приовражных склонах, днищах балок.

Значительное воздействие на неоднородный почвенный покров территории оказывает ветровая эрозия, наибольший ущерб она наносит пашням легкого механического состава.

Для защиты почв от эрозии и других деградационных процессов, необходимо разработать и применить систему, агрофитомелиоративных приемов. Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а также простейшие гидротехнические сооружения. Лесомелиоративные мероприятия являются одним из наиболее эффективных методов борьбы с деградацией почв. Полезащитные и приовражные полосы способствуют задержанию снега, равномерному таянию и переводу поверхностного стока атмосферных осадков в грунтовые воды, укрепляют склоны оврагов, балок, улучшают микроклимат.

На конец первой очереди и расчетный срок предлагается восстановление, реконструкция и закладка новых защитных лесополос.

Плодородие почв во многом определяется содержанием в них гумуса, на сегодняшний день содержание гумуса в пашне составляет около 4,4 %. Однако в связи со значительными нагрузками черноземы постоянно подвергаются процессам дегумификации. На конец первой очереди и расчетный срок предлагается, для обеспечения бездефицитного баланса гумуса вносить на 1 га пашни около 10 т органических удобрений в пересчете на стандартный навоз.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является неуклонный рост техногенной нагрузки на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30 см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В настоящее время на территории действует «Областная целевая программа сохранения и восстановления плодородия почв до 2012 г.», однако реализация программы затруднена в связи с нехваткой средств.

Выводы:

- Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация и засоление. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

- При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

- Черноземы постоянно подвергаются процессам дегумификации, для обеспечения бездефицитного баланса гумуса на конец первой очереди и расчетный срок предлагается вносить на 1 га пашни 10-15 т органических удобрений в пересчете на стандартный навоз.

Охрана леса

Леса естественного и искусственного происхождения на территории Поповского сельского поселения являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции. Поповское сельское поселение находится в степной зоне, относится к лесодефицитным территориям и требует особого внимания и охраны лесных массивов от различных неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Наибольшее значение для района имеют лесные насаждения на землях сельхоз назначения, леса и защитные лесомелиоративные полосы. Лесная мелиорация занимает важное место в комплексе мероприятий по повышению плодородия почвы, защите ее от эрозии и борьбе с засухой. Лесомелиоративные насаждения оказываются наиболее эффективными, если они образуют на сельскохозяйственных землях взаимоувязанную и взаимодействующую систему искусственных и естественных насаждений с другими природоохранными и агротехническими мероприятиями.

Основными преимуществами этих мероприятий, в основном защитных лесных насаждений, является долговременность по действию, относительная малая капиталоемкость, экологичность, простота создания и эксплуатации, быстрая окупаемость. Очевидна и значима роль лесной мелиорации особенно в годы засух.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные и прибалочные полосы; в гидрографической сети – в овражно-балочных системах вокруг водоемов.

На первую очередь необходимо осуществить восстановление и реконструкцию существующих лесных полос, а на расчетный срок организацию новых. Необходимо на первую очередь озеленение санитарно-защитных зон автомобильных дорог там, где таковое отсутствует.

Наиважнейшей стратегической задачей для успешного ведения сельскохозяйственного производства является передача существующих лесов и полезащитных полос на землях сельскохозяйственного назначения Лесному Фонду.

Выводы:

- На первую очередь необходимо осуществить восстановление, реконструкцию существующих лесных полос, а на расчетный срок организацию новых. Необходимо на первую очередь озеленение санитарно-защитных зон автомобильных дорог.

- Создание лесных защитных насаждений и передача существующих лесов на землях сельскохозяйственного назначения и защитных лесополос Лесному Фонду наиважнейшая стратегическая задача для успешного ведения сельскохозяйственного производства.

Охрана ландшафтов

Территория Поповского сельского поселения практически полностью освоена. Естественный растительный и почвенный покров на большей части территории нарушен, р. Богучарка частично зарегулирована. В сложившихся хозяйственных условиях важнейшей проблемой является сохранение и восстановление оптимального соотношения естественных и освоенных территорий, а так же сохранение коренных пойменных и степных экосистем.

Для данной территории особое значение играют лесные экосистемы. Леса оказывают огромное воздействие на экологическое состояние природно-территориальных комплексов (ПТК) в результате выполнения лесами таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и связывание углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

На территории поселения необходимо применять систему земледелия на ландшафтной основе. Сущность подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегуляции ресурсов.

Это достигается путем агроландшафтной организации территории земельных угодий, оптимизации их структуры, подбора культур, совершенствования структуры посевных площадей, адаптированной к местным почвенно-климатическим и гидрологическим условиям. Дифференцированное размещение сортов и видов сельскохозяйственных растений с учетом сопряженного влияния агроэкосистем, система защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, мероприятий по охране окружающей среды.

Необходимо уделить внимание охране пойменных ландшафтов, где формируется мезофильная луговая, древесная и кустарниковая растительность. Для охраны пойменных ландшафтов необходимо снижение сельскохозяйственных нагрузок на эти территории.

Выводы:

      - В сложившихся хозяйственных условиях особое значение играют лесные экосистемы.

      - На территории поселения необходимо применять систему земледелия на ландшафтной основе.

      - Для охраны пойменных ландшафтов необходимо снижение сельскохозяйственных нагрузок на эти территории.

6.2.7. Обращение с отходами. Санитарная очистка

Обращение с отходами

Организация системы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- Внедрение централизованной системы сбора и утилизации ТБО;

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения.

Организация санитарной очистки

В соответствии с Подпрограммой «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014г.г и на период до 2020года», разработанной в составе Областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы» на территории Поповского сельского поселения предусматривается организация централизованной системы сбора и вывоза ТБО.

Планируется строительство асфальтированных контейнерных площадок в каждом населённом пункте. На контейнерных площадках устанавливаются контейнеры большой ёмкости (30м3), оснащенные системой «Мультилифт» (по типовому проекту) для сбора и временного накопления отходов.

Вывоз ТБО будет осуществляться на пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО в г.Богучары.

Размещение контейнерных площадок, расчёт количества контейнеров и необходимое количество автотранспорта определяются в генеральной схеме очистки территории Богучарского района, которая должна быть разработана в течение 2010-2011г.г.

Три свалки, расположенные на территории сельского поселения, подлежат закрытию и рекультивации.

Проектом предусматривается строительство благоустроенных дорог к площадкам для сбора ТБО и скотомогильнику.

Норма образования бытовых отходов для сельского поселения не определена.

Согласно ориентировочным нормам накопления ТБО, образующихся в жилых зданиях на 1 человека (для укрупнённых расчётов в планировании), на расчётный срок принимается норма накопления для частного сектора 700 кг в год на 1 человека.

Таблица № 1

Ориентировочные расчёты образования ТБО в Поповском сельском поселении 
Богучарского района на расчётный срок (СНиП-2.07.01-98*, Москва 2004 г., приложение 11)

| Названия поселений | Численность населения на 2025 г. | Проектный норматив образования ТБО | Кол-во образования ТБО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | кг/чел. год | тн в год |
| Всего по Поповскому СП | 3106 | 700 | ~2200 |
| с. Поповка | 475 | 700 | 330 |
| с. Лофицкое | 856 | 700 | 600 |
| с. Вервековка | 580 | 700 | 400 |
| с. Купянка | 1195 | 700 | 840 |

7. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При разработке раздела ИТМ ЧС использована следующая проектная и нормативная документация:

СП 11 – 112 – 2001;

СНиП 22 – 01 – 95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ВНИИ ГОЧС, М., 1996;

ГОСТ 22.3.03. – 97;

ГОСТ 22.3.01. - 97

ГОСТ Р 22.3.05 – 96;

ГОСТ 22.0.04. – 97;

ГОСТ Р 22.0.05. – 94;

ГОСТ Р 22.3.02. – 94;

СН 11 – 107 – 97.

В работе использовались материалы, предоставленные администрацией Богучарского района Воронежской области.

Основной задачей этого раздела является определение комплекса мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Последствия воздействия ЧС техногенного и природного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

На территории Поповского сельского поселения возникновение ЧС техногенного характера связано, прежде всего, с наличием опасных объектов взрывопожароопасного и транспортного комплексов.

К чрезвычайным ситуациям транспортного комплекса относятся:

Аварии на автотранспорте

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. Как на трассе М – 4 «Дон», так и на автодорогах регионального и местного значения. Возможно большое количество раненных и погибших из числа пассажиров и водительского состава, вывод из строя автомобильной техники, разрушение инженерно-дорожных сооружений, приостановление движения автомобильного транспорта на период ликвидации аварии, разгерметизация емкостей с бензином, тары с АХОВ, может привести к пожару и заражению местности.

# Химически опасные объекты

Наибольшую опасность жизнедеятельности поселения, как по масштабам потерь среди населения, так и по скорости развития ЧС, представляют аварии на химически опасных объектах.

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, также химическое заражение окружающей природной среды.

В случае производственной аварии – разрушения ёмкостей или технологических линий в мирное или военное время аварийно-химические опасные вещества (АХОВ) выливаются или выбрасываются в окружающую среду, вызывая поражения людей, животных, а в крупных масштабах – экологические катастрофы. Обстановка в зоне ЧС при таких авариях будет обуславливаться типом, количеством вылитого (попавшего в атмосферу) АХОВ, а также метеорологическими условиями.

Наиболее вероятны аварии на трассе М – 4, по которой перевозятся АХОВ, в основном, аммиак. В зону поражения могут попасть с. Поповка и с. Купянка. Заражению могут подвергнуться с/х угодья сельского поселения. Вылив или выброс АХОВ приведет к перекрытию транспортного сообщения по трассе М – 4 и возможному поражению людей, использующих трассу. Нормальная жизнедеятельность населения и объектов в зоне заражения будет прекращена в срок от 2 часов до 1 суток.

Территория, прилегающая к трассе М – 4, в пределах которой при возможном разрушении емкости с АХОВ вероятно распространение последних с концентрациями, вызывающими поражения незащищенных людей, составляет зону возможного опасного химического заражения.

# Взрывопожароопасные объекты

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасных вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

При возгорании нефтепродуктов в резервуарах могут возникать взрывы, вскипание и их выброс, а в результате этого – разливы горящей жидкости. В зависимости от конструкций резервуаров и изменения их состояния в процессе пожара, возможен выброс нефтепродуктов из резервуаров на расстояние свыше восьми диаметров ёмкости, что может вызвать вторичные очаги возгорания.

Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах могут привести к поражению рабочих и служащих в радиусе до 100 м от емкости (склада), разрушению конструкций самой емкости (склада), повреждению технологического оборудования, близлежащих соседних зданий, а также уничтожению материальных ценностей.

Перечень потенциально взрывопожароопасных объектов Поповского сельского поселения:

Таблица № 1

Список взрывопожароопасных объектов

| № п/п | Наименование объекта, юридический адрес | Опасная пожарная зона | Данные о виде и количестве опасного вещества вид/объем(м³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | АЗС с. Купянка | 100 | Н. д |

По трассе М – 4 перевозятся емкости с кислородом. Через с. Поповка, с. Лофицкое, с. Купянка, пересекая трассу М – 4 проходит газопровод.

Основными причинами аварии и неисправностей может послужить: дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, внутренняя эрозия и коррозия, механические повреждения, стихийные бедствия. При возникновении аварии на магистральном газопроводе радиус зоны термического воздействия от горящего газа составит 200-300 м, и образуется котлован около 17 х 10 м и глубиной до 3,5 м.

ГТС

Угрозу возникновения техногенной ЧС несут так же 2 пруда, находящиеся на территории сельского поселения. Возможен прорыв ограждающих дамб и подтопление территории сел Лофицкое и Поповка.

Природные чрезвычайные ситуации

На территории Поповского сельского поселения получили широкое развитие следующие виды опасных природных процессов (в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95 и п.1 СНиП 22-02-2003), (в соответствии с данными, предоставленными Администрацией Богучарского муниципального района):

- метели;

- ливневые дожди;

- град;

- шквал;

- гололед;

- половодье.

Ниже, в таблице № 2, приводится оценка сложности природных условий

Таблица №  2

| Природные условия | Оценка сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Рельеф и геоморфологические характеристики | Простые |
| Гидрогеологические условия | Простые |
| Степень развития опасных природных процессов | Простые |

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Значительный ущерб, обусловленный этим явлением, связан со снижением метеорологической дальности видимости менее 500 м, которая в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства. В среднем число дней с метелью составляет от 14 до 21 дня. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная – 50 часов.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. В связи с этим последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30 мм за сутки) и ливнями (более 30 мм за час), связан с подтоплением хозяйственных сооружений, повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (> 15 м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20 мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Гололёд. Гололёдно - изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно - изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Половодья. Основным гидрологическим негативным фактором на территории поселения является затопление населенных пунктов во время весенних половодий. Максимальные уровни весеннего половодья чаще всего наблюдаются в конце марта - начале апреля. Весеннее половодье начинается очень интенсивным подъёмом уровней – средняя интенсивность подъёма – 20-40 см/сутки.

Амплитуды подъёма уровней во время весеннего половодья составляют 2-3 м. Река Богучарка может подняться до 7 м.

Затоплению может подвергнуться с. Поповка (50 домов).

Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка

Источники инфекций – сложные комплексы  взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера.

Среди мышевидных грызунов выявлены эпизоотии ГЛПС.

Лептоспирозы – группа острых природноочаговых, зоонозных инфекций. Источник инфекции в природе циркулирует в популяции грызунов, насекомоядных и других диких животных. В синантропных очагах резервуаром инфекций служат различные домашние животные (крупный рогатый скот, свиньи, собаки и пр.), а также синантропные грызуны – крысы и мыши. Механизмы заражения лептоспирозом человека и животных происходят при купании в естественных и искусственных водоемах, при контакте с инфицированной почвой и растительностью через поврежденную кожу и слизистые и пр.

Сибирская язва – природноочаговая зоонозная бактериальная инфекция. Источники инфекции домашние травоядные животные. Резервуарами инфекции может служить почва, обсемененная спорами возбудителя (стационарные очаги).

Туляремия – природноочаговая, зоонозная, трансмиссивная бактериальная инфекция. Источник инфекции в природе микроб туляремии, циркулирующий в популяции диких грызунов – водяной и обыкновенной полевки и др. Хранителями и переносчиками инфекций являются иксодовые клещи, а также кровососущие двукрылые – комары, слепни и др.

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – природноочаговая, зоонозная, трансмиссивная вирусная инфекция. Источник инфекции арбовирус КГЛ циркулирует в популяциях диких млекопитающих. Хранители и переносчики инфекции – пастбищные иксодовые клещи, являющиеся источником заражения человека.

Инженерно технические мероприятия ЧС

Существующее положение

Поповское сельское поселение обслуживают 2 пожарных депо (по 1 пожарной машине), расположенные в с. Первомайское, Первомайского сельского поселения и в карьере «Тихий Дон» Филиновского сельского поселения. В самом Поповском сельском поселении пожарных депо нет. В сельском поселении не имеется локальных систем оповещения.

Рекомендации по противодействию ЧС

Противодействие химическому заражению

В соответствии со СНиП 2.01.51 – 90 (приложение 1), для действующих химически опасных объектов, в каждом отдельном случае определен масштаб воздействия (границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации (ЗВЗ)).

Размер зон рассчитан эмпирически, в случае реальной аварии, под влиянием климатических условий и прочих факторов, зоны возможного заражения могут отличаться от расчетных.

На случай аварии на трассе М – 4  в с. Купянка и с. Поповка должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтральных веществ для разбавления пролившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства.

Противопожарная безопасность

Для недопущения и предотвращения чрезвычайных ситуаций предусматривается:

- обязательная обваловка емкостей с горючими жидкостями. Высота вала должна рассчитываться на удержание полного объёма жидкости, которая может вытечь из разрушенной емкости;

- обеспечение содержания складов ГСМ в соответствии с существующими нормами пожарной безопасности.

Инженерно - технические мероприятия по защите от природных ЧС

Для защиты территорий от затоплений следует применять искусственное повышение поверхности территорий или дамбы обвалования.

При повышении территории из-за подтопления ее проектная отметка должна обеспечивать требуемую норму осушения с учетом прогноза подъема подземных вод и эффективности работы дренажных систем, регулирования открытых водоемов и водотоков. При этом гидрогеологическим расчетом следует определять эффективность работы дренажных систем при различных расчетных параметрах дренажа и отметках территории.

Ограждающие дамбы, предохраняющие территорию от затоплений, необходимо проектировать в комплексе с другими защитными мероприятиями:

- организацией рельефа защищаемой территории;

- регулированием поверхностного и подземного стоков с применением насосных станций.

Сохранение бессточных участков и заболоченностей в пределах защищаемой территории не допускается.

Для защиты от ураганных ветров и шквалов следует создавать лесонасаждения.

Мероприятия по оздоровлению территории

Лептоспирозы – для предупреждения лептоспироза проводятся широкие дератизационные мероприятия. Осуществляется санитарная охрана водоисточников, вводятся ограничения для купания в водоемах, загрязненных сельскохозяйственными животными. Для повышения иммунитета населения производится вакцинация поливалентными убитыми вакцинами.

Сибирская язва – вакцинация сельскохозяйственных животных.

Несмотря на всеобщую восприимчивость населения к заболеванию, чаще подвергаются риску заражения люди, занимающиеся уходом за скотом. Удельный вес людей заболевших при контакте с почвой колеблется от 3,6 до 8,7 % и только в зонах черноземов. Соблюдение правил личной профилактики при контакте с сельскохозяйственными животными, а также специфическая профилактика определенных контингентов в активных пунктах, наряду с поголовной вакцинацией сельскохозяйственных животных, позволяет надежно защитить людей и предупредить заболевания сибирской язвой.

Туляремия – базируются на своевременной вакцинации населения.

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – соблюдение правил личной профилактики.

Основной мерой защиты от заражения КГЛ является противоклещевая обработка крупного рогатого скота, а также меры личной безопасности против нападения пастбищных клещей и других кровососов – защитная одежда, импрегнирование ее репеллентами или инсектицидами.

Медицинское обслуживание населения

Сельское поселение обслуживается 5 фельдшерско - акушерскими пунктами (ФАП): с. Лофицкое (1 ФАП, 20 койкомест), с. Поповка (1 ФАП, 20 койкомест), с. Веревековка(1 ФАП, 20 койкомест), с. Купянка(2 ФАПа, 20 койкомест)

Система оповещения ЧС

Проектом предлагается расширение системы оповещения ЧС на базе аппаратуры нового поколения.

Во всех 4 населенных пунктах сельского поселения предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации, из расчета 1 громкоговоритель мощностью 10 Вт на 1000 человек.

Основной задачей локальных систем оповещения является доведения сигналов ГО и ЧС до руководителей, персонала объектов экономики и населения, проживающего в зоне действия локальной системы.

##### Организационные мероприятия по предупреждению и снижению уровня 
негативных последствий чрезвычайных ситуаций

На основании закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

- планировать и осуществлять необходимые мероприятия по защите людей и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения в ЧС;

- обучение населения способом защиты и действиям в составе гражданских формирований;

- создание объектовых систем оповещения ОЧС;

- проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

- снабжение населения средствами индивидуальной защиты;

При химическом заражении предлагается использовать фильтрующий противогаз ГП-7 (ГП-7В) в комплекте с дополнительным патроном по виду АХОВ.

- организация санитарной обработки населения при выходе из зоны ЧС;

- обязательным мероприятием является организация химической разведки и радиационного контроля;

Для химической разведки использовать полуавтоматический прибор (ППХР), а также универсальный газоанализатор «КГ-2», газоанализатор «Атмосфера-ПМ».

- организация медицинского обеспечения, которое осуществляется силами санитарной дружины, формирований по ГОЧС и лечебными учреждениями;

- обеспечение рабочих и служащих, находящихся на ликвидации аварии, медицинскими средствами индивидуальной защиты осуществляется за счет собственных запасов предприятий, лечебных заведений, аптек;

- разработка комплекса мероприятий по эвакуации населения из зон ЧС в безопасные районы.

Устойчивое функционирование сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций

Основными системами жизнеобеспечения населения и устойчивого функционирования сельского поселения в период ЧС являются сети и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

В условиях возникновения особого периода и ЧС жизнь людей и функционирование важных объектов будут зависеть от надежности работы этих систем.

Для предотвращения потерь населения и обеспечения устойчивого функционирования сельского поселения в условиях особого периода и ЧС предусмотрены мероприятия согласно СП-11-112-2001 и его приложений

Водоснабжение населения:

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

- 31 л на одного человека в сутки;

- 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

- 45 л на обмывку одного человека.

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых водоисточниках. Эти системы должны отвечать следующим общим требованиям.

В общем объеме запасов питьевой воды в РПВ должен быть обеспечен неснижаемый запас питьевой воды на трое суток по норме не менее 10 л в сутки на человека для численности населения мирного времени с применением средств консервации воды для продления сроков ее сохранности. При недостаточном фронте существующих резервуаров должны быть построены дополнительные емкости. Наличие дополнительного количества резервуаров и увеличение их общей вместимости в штатных условиях эксплуатации СХПВ будут существенно способствовать выравниванию режима работы всей системы водоснабжения, сокращению энергозатрат, повышению санитарной надежности процессов очистки и транспортирования воды.

Расходы воды на пожаротушение от системы горводопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа, срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети. Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Таблица №  3

Расходы воды на пожаротушение

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 3,1 |
| 2. | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3. | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб. м | 10 108*1=108 |
| 4. | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб. м | 108*2=216 |
| 5. | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб. м тыс. куб. м | 324 0,3 |

По системе теплоснабжения:

- на особый период теплоснабжение потребителей I категории от передвижных модульных генерирующих установок.

По системе электроснабжения:

- сохранение покрытия электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора сельского поселения от существующих источников электроснабжения, с учетом их реконструкции и модернизации, схема электрических сетей шлейфная, разомкнутая в нормальном режиме;

- в качестве резервных источников в особый период используются передвижные ДЭС.

По системе газоснабжения:

- схема газоснабжения должна быть закольцованной. Надежность системы обеспечивается подземной прокладкой газовых сетей;

- надземные части ГРП предусматривается оборудовать байпсами и отключающими устройствами.

Для разработки схемы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а так же учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Основные направления в области предупреждения ЧС:

- создание и развитие научно-методических основ управления природными и техногенными рисками ЧС;

- развитие на федеральном и региональном уровнях экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий техногенного и природного характера и развитие системы информационного обеспечения управления риском ЧС на базе новых информационных технологий;

- совершенствование материально-технического обеспечения для снижения риска и смягчения последствий ЧС техногенного и природного характера, а также повышение эффективности мероприятий при ликвидации последствий ЧС техногенного и природного характера за счет разработки и применения инженерно-технических средств, созданных на основе современных технологий;

- стимулирование создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий, исключающих возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и минимизирующих их влияние на окружающую среду;

- развитие систем мониторинга.

Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

Работа законодательной и исполнительной власти должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

Очень важно поддержание технического состояния и модернизации трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС. Большое значение имеет охрана почв, восстановление почвенного плодородия, охрана лесного фонда, восстановление лесов.

Необходимо сочетание защитных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей среды. Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должно приводить к активизации опасных процессов на примыкающих территориях. Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов.

Важны систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации.

Для своевременного выявления причин, способствующих возникновению природных, техногенных и биолого-социальных ЧС необходимо ведение централизованного мониторинга и прогнозирования ЧС. Своевременно должны выдаваться рекомендации для принятия мер по предупреждению и локализации ЧС и смягчению их социально-экономических последствий.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС - правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от опасных явлений.

Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Комплекс социальных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом их экономической составляющей, должен быть разработан специализированными организациями.

8. Основные технико-экономические показатели проекта

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория (по обмерам чертежа) | тыс. га/% | 13,14 / 100 % | 13,14 / 100 % |
| 1.1. | в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения | » | 11,17 / 85 % | 10,85 / 83 % |
| 1.2. | - населенных пунктов | » | 1,49 / 11% | 1,49 / 11% |
| 1.3. | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | » | 0,07 / 1% | 0,07 / 1% |
| 1.4. | - земли - лесного фонда | » | 0,01 / 0,05% | 0,33 / 2% |
| 1.5. | - земли водного фонда | » | 0,40 / 3% | 0,40 / 3% |
| 16. | - земли запаса | » | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Всего | чел. | 2806 | 3106 |
|  | в том числе: - численность городского населения | тыс. чел./% от общей численности населения | - | - |
|  | - численность сельского населения | » | 2806 | 3106 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: | чел. на 1000 жителей | -7,2 | -7 |
| 2.3. | Показатели миграции населения: | чел. на 1000 жителей | 13,6 | 13,0 |
| 2.4. | Число городских поселений – всего | единиц | - | - |
| - | в т.ч. городов |  | - | - |
| 2.5. | Число сельских населенных пунктов | » | 4 | 4 |
| 2.6. | Возрастная структура населения: | в %% от общей численности населения |  |  |
|  | - дети до 16 лет | » | 17,5 | 20 |
|  | - население в трудоспособном возрасте(мужчина 16-59 лет, женщины 16-54 лет) |  | 57,0 | 60 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 25,5 | 20 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Всего | тыс. м2 общей площади | 55,0 | 108,7 |
|  | из общего жилищного фонда: - в городской местности | » | - | - |
|  | - в сельской местности | » | 55,0 | 108,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: | в %% | 100 | 100 |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | » | - | - |
|  | - в частной собственности | » | 100 | 100 |
| 3.3. | Обеспеченность населения общей площадью квартир: | м2/чел. | 19,6 | 35,0 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | %% | 25 | 100 |
|  | канализацией | » | 25 | 100 |
|  | горячим водоснабжением | » | 25 | 100 |
|  | газом | » | 94 | 100 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего | мест | 40 | 70 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего | мест | 470 | 470 |
| 4.3. | Больницы - всего/1000 чел. | коек | - | - |
| 4.4. | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещ. в смену | - | 60 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования — всего | км | 58,7 | 63,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | — федерального значения | » | 8,6 | 8,6 |
|  | — регионального значения | » | 20,7 | 20,7 |
|  | — местного значения (поселковые улицы и дороги) | » | 29,4 | 33,7 |
| 5.2. | Из общего количества автомобильных дорог автодороги с твердым покрытием | % | 50 | 100 |
| 5.3. | Количество транспортных развязок | ед. | 1 | 1 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,5 | 0,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0 | 0,8 |
|  | на нужды местной промышленности | тыс. м3/сут. | 0,5 | 0,1 |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | 0,1 |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,5 | 0,9 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут. | 0,5 | 0,9 |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 140 | 251 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | 140 | 200 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 22 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2. | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | - | 0,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | - | 0,7 |
|  | сточные воды от местной промышленности | тыс. м3/сут. | - | 0,1 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
|  | - сельское население | » | - | - |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1.1. | Годовое потребление электроэнергии всего | млн. кВтч/год | 4,3 | 7,7 |
| 6.3.2. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора | Гкал/час | Н.д. | 24,3 |
| 6.3.3. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Расход природного газа | млн. м3/год | 6,5 | 17,2 |
| 6.4. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.4.1. | Устройство открытых водостоков | км | - | 34 |
| 6.4.2. | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 3 |
| 6.4.3. | Устройство дамб обвалования | км | - | 8,2 |
|  | Благоустройство оврагов | км |  | 15,0 |
| 6.4.4. | Регулирование русел водотоков | км | - | 5,2 |
| 7. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. тн/год | Н.д. | По ПДВ |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Объем бытовых отходов | тн/год | 50 - 100 | 2200 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 40 |
| 8.2. | Санкционированные свалки | Ед. / га | 3 / 0,25 | - |

9. Документация и приложения

# Footnotes

Выписка из реестра административно-территориального устройства Воронежской области

Данные, предоставленные Администрацией Поповского сельского поселения Богучарского района Воронежской области

Данные предоставлены Администрацией Поповского сельского поселения.

По данным паспорта Поповского сельского поселения.

По данным паспорта Поповского сельского поселения.

По данным, предоставленным Администрацией Поповского сельского поселения.

По данным, предоставленным Администрацией Поповского сельского поселения.

По материалам паспорта Поповского сельского поселения.

Данные были предоставлены Администрацией Поповского сельского поселения.